## Slide 2
PRESA GRAVITACIONAL DE HORMIGON CON PARAMENTO VERTICAL
FUERZAS SOLICITANTES

## Slide 3
Se consideran las siguientes fuerzas solicitantes:
Empuje hidrostático
Fh = 1/2  h2
Esfuerzo dinámico del agua en un sismo
Para un paramento vertical, según Westergaard, si se considera el agua incompresible, la fuerza dinámica adicional será:
Fd = 7/12 h  h2
en que  es el coeficiente de aceleración horizontal y h es la altura del agua.

## Slide 4
Peso de la estructura W
Se considera tanto el peso del hormigón como la superestructura.
Acción del sismo sobre la presa
La componente horizontal será: Sh =  h W
La componente vertical será: Sv = v W
Subpresión
Si se considera que existe una cortina de drenaje efectiva, la subpresión será la resultante de aplicar los siguientes criterios:
En el punto inferior aguas arriba de la presa será igual a la presión hidrostática.
En el punto de la base de la presa en que cruza la cortina de drenaje, la presión a considerar sea igual a 1/3 de la presión hidrostática.

## Slide 5
CRITERIOS DE DISEÑO
A continuación se indican los siguientes criterios de diseño para el análisis de la estabilidad de la presa.
EMBALSE LLENO
1 Aguas máximas sin sismo.
2 Aguas normales más sismo horizontal hacia aguas abajo
más sismo vertical ascendente.
EMBALSE VACÍO
Aguas mínimas más sismo horizontal hacia agua arriba más sismo vertical descendente.

## Slide 6
VERIFICACIONES DE SEGURIDAD
Seguridad al deslizamiento
 H = suma de fuerzas horizontales
 V = suma de fuerzas verticales
S = subpresión

## Slide 7
Criterio de corte y fricción
En que  = coeficiente de fricción (usualmente igual a 0,65)
A = sección de la superficie basal
 = resistencia unitaria al corte unitario
Q >= 5 en roca sana
Q >= 2 en roca blanda o suelo

## Slide 8
B. Seguridad al volcamiento
Mr = Suma de momentos resistentes
Mv = Suma de momentos volcantes
Fv = Factor de seguridad
Fv = Mr/Mv
Fv >= 1,30

## Slide 9
C. Reacciones de la fundación
Reacción Vertical
Si V = suma de las componentes verticales de las
fuerzas
M = suma de los momentos de las fuerzas
actuantes en torno al punto medio de la base
b = ancho de la base del muro
la excentricidad de la resultante, en valor absoluto valdrá:
e = valor absoluto de M/ V

## Slide 10
El diagrama de presiones de contacto resultante será un trapecio y los valores extremos de dichas presiones serán:
P1 = (V/b) (1 – 6 (e/b))
P2 = (V/b) (1 + 6 (e/b))
Si la resultante cae fuera del tercio central: e > b/6; en este caso la presión de contacto tendrá una distribución triangular y valdrá bajo la arista más cargada:
P2’ = 2 V / (3 u)
En que u = b/2 - e
El mayor valor de la presión de contacto se producirá siempre en la arista más próxima a la ubicación de la resultante y por lo tanto si ésta se ubicare hacia la mitad de aguas arriba será necesario intercambiar P1 y P2 en las ecuaciones anteriores.

## Slide 11
CALCULO DE LA ESTABILIDAD DE UNA PRESA