## Slide 1: CI 52A
Maquinarias para Movimiento de Tierras
Excavación
Pala Mecánica

## Slide 2: PALA MECÁNICA
Excavación sobre la superficie sobre la cual trabaja la máquina
Adecuada para excavación de grande volúmenes.
Montada sobre orugas.
Transmisión eléctrica.
Cables o cilindros

## Slide 3: PALA MECÁNICA
Cilindros Hidráulicos por debajo
Contrapeso
Cucharón

## Slide 4: PALA MECÁNICA
Altura máxima excavación
Profundidad máxima excavación
Altura máxima descarga

## Slide 5: PALA MECÁNICA
La capacidad del balde o capacho se mide en forma similar a la retroexcavadora (Norma SAE)
Para materiales duros conviene usar el capacho que ejerza la mayor presión posible

## Slide 6: Tiempo de Ciclo

## Slide 7: PALA MECÁNICA
Profundidad óptima de excavación varía entre 30% a 50% de la altura máxima de excavación
Ciclo típico
  Cargar el balde: 7 a 9 seg.
  Girar con carga: 4 a 6 seg.
  Descargar: 2 a 4 seg.
  Giro de retorno: 4 a 5 seg.

## Slide 8: PALA MECÁNICA
Ángulo de barrido
  Tipo de material
  Altura de la cara de excavación
    Menor que altura de llenado
    Mayor que altura de llenado

## Slide 9: PALA MECÁNICA
Factores de reducción de la producción

## Slide 10: PALA MECÁNICA
FÓRMULA DE PRODUCCIÓN
Q: capacidad del balde
F1: factor de llenado (tabla según material)
F2: factor de eficiencia según ángulo de giro y altura
t: tiempo de ciclo (seg)
E: eficiencia en minutos de cada hora ( tipicamente 50 min/hora)

## Slide 11: PALA MECÁNICA
FACTOR DE LLENADO (%)
(SE APLICAN SOBRE CAPACIDAD BALDE COLMADO)
MATERIAL | FACTOR (%)
Arcilla arenosa | 100 – 110
Grava y/o arena | 95 – 110
Roca mal dinamitada | 40 – 50
Roca bien dinamitada | 60 – 75
Arcilla dura | 80 -90