## Slide 1: CI 52A
Maquinarias para Movimiento de Tierras
Excavación

## Slide 2: EXCAVADORA (HOE)
Excavación bajo la superficie sobre la cual trabaja la máquina
Adecuada para excavación de zanjas y pozos.
Sobre ruedas o sobre orugas.

## Slide 3: EXCAVADORA (HOE)
Boom
Cilindros Hidráulicos por encima
Bucket

## Slide 4: EXCAVADORA (HOE)
Distancias características:
Altura de carga
Alcance
Profundidad de excavación

## Slide 5: EXCAVADORA (HOE)
La capacidad del balde o capacho se mide colmado, con pendiente 1:1.
Para materiales blandos conviene usar el capacho más ancho y grande posible.

## Slide 6: EXCAVADORA (HOE)
Distancias Características

## Slide 7: Tiempo de Ciclo

## Slide 8: EXCAVADORA
Profundidad óptima de excavación varía entre 30% a 60% de la profundidad máxima de exc.
Ciclo típico
  Cargar el balde (30% a 60% prof. máxima)
  Girar (30º a 60º)
  Descargar
  Giro de retorno

## Slide 9: EXCAVADORA
BALDE (m3) | CARGA | GIRO | DESCARGA | GIRO | TOTAL
< 1.0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 14
1.15 | 6 | 4 | 2 | 3 | 15
1.53 | 6 | 4 | 3 | 4 | 17
1.91 | 7 | 5 | 4 | 4 | 20
2.29 | 7 | 6 | 4 | 5 | 22
2.68 | 7 | 6 | 4 | 5 | 22
3.06 | 7 | 7 | 4 | 6 | 24
Tiempos de ciclo (segundos)

## Slide 10: EXCAVADORA
FÓRMULA DE PRODUCCIÓN
Q: capacidad del balde
F: factor de llenado (tabla según material)
t: tiempo de ciclo (seg)
E: eficiencia en minutos de cada hora ( tipicamente 50 min/hora)

## Slide 11: EXCAVADORA
FACTOR DE LLENADO (%)
(SE APLICAN SOBRE CAPACIDAD BALDE COLMADO)
MATERIAL | FACTOR (%)
Arcilla arenosa | 100 – 110
Grava y/o arena | 95 – 110
Roca mal dinamitada | 40 – 50
Roca bien dinamitada | 60 – 75
Arcilla dura | 80 -90

## Slide 12: EXCAVADORA
ACCESORIOS
  Martillo neumático para demoliciones
  Tenazas para manejo de troncos o rollizos
  Clamshell
  Ganchos