## Slide 1: CI 52A Métodos Constructivos
Compactación

## Slide 2: COMPACTACIÓN
Existen materiales adecuados para su uso en estado natural, otros hay que harnearlos y/o chancarlos.
Clasificación USCS (unified soil classification system)
  Materiales granulares: Gravel, Sand. Well/Poor graduado, M (polvo fino no cohesivo), C (con arcillas).
  Materiales finos: M(polvo-limo), Clay, Organic. Low/High plasticity.

## Slide 3: COMPACTACIÓN
¿Cómo se determina:
  Ensayos Proctor y Proctor Modificado (suelos cohesivos).
  Suelos granulares DR=(Dmax-D)/(Dmax-Dmin)
¿Cómo se especifica?
  Como un porcentaje del ensayo estándar
¿Por qué es importante?
  Por la gran correlación entre densidad y el módulo de reacción de la subrasante (K)

## Slide 4: COMPACTACIÓN
¿Cómo se mide en terreno?
  Con cono de arena.
  Densímetro nuclear (emite radiación y compara rayos reflejados versus patrón).
  Nuevo instrumento que mide directamente el Módulo de Young o Constante de Balasto (K)

## Slide 5: COMPACTACIÓN
Métodos de compactación:
  Impacto (limo, arcilla confinada)
  Presión (limo, arcilla)
  Vibración (arena, grava)
  Manipulación (limo, grava, arena, arcilla)

## Slide 6: COMPACTACIÓN
Equipos de compactación
  Rodillo “pata de cabra” (sheepfoot roller)
    Normalmente de arrastre.
    Actúan por presión.
  Rodillo de almohadillas
    Almohadillas con caras que se agrandan a medida que se acercan al tambor (forma piramidal)
    Impacto y presión
    A mayor velocidad son más eficientes, pero necesitan cancha grande. 13 a 20 kph

## Slide 7: COMPACTACIÓN
Equipos de compactación
  Tambor liso vibratorio
    E=1/2 m v2
    De arrastre, dos tambores, tambor y ruedas.
    1000 a 5000 ciclos/min
    Velocidad 3 a 6 kph
    Actúan por presión, impacto y vibración.
  Rodillo apisonador: similar al anterior, pero con almohadillas.

## Slide 8: COMPACTACIÓN
Equipos de compactación
  Rodillos de ruedas neumáticas (pata de goma)
    Ruedas neumáticas, eje excéntrico.
    Existen grandes unidades de arrastre de hasta 200 toneladas
    A medida que se va compactando el material se va aumentando la presión de los neumáticos.
    Uso de lastre.

## Slide 9: COMPACTACIÓN
Equipos menores
  Placa
  Apisonador
  Rodillo
Equipos inusuales
  Pilote vibrador
  Compactación dinámica dejando caer pesos levantados con grúas.
Notes: Tip: metodología para galpones con fundaciones aisladas.
<number>

## Slide 10: COMPACTACIÓN
Producción de rodillos
yd3 /hora =16,3 W S L Ef / n
  W ancho compactado en pies
  S velocidad del rodillo en mph
  L espesor de la capa en pulgadas
  n número de pasadas
Está en volumen suelto. Hay que aplicar factor para obtener volumen en banco.