## Slide 1: CONSTRUCCION

## Slide 2: ANTECEDENTES PREVIOS AL INICIO DE OBRAS
Coordinación del proyecto (Building Information Modeling)
Proyecto de construcción.

## Slide 3: PRECAUCIONES BASICAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
Llevar un control de avance actualizado
Entregar al J.O. programas de cumplimiento semanales.
Entregar a los capataces programas de trabajo diarios.
Llevar un control de costo acucioso.

## Slide 4: RECOMENDACIONES DURANTE CONSTRUCCION
Replanteo riguroso
Influencia de las excavaciones en construcciones vecinas
Juntas de hormigonado
Reparación de nidos
Vibrado
Refuerzo de moldes que impidan aberturas durante vaciado
Contraflechas en moldes de losas
Condiciones climáticas
Revisión toma de muestras de hormigón

## Slide 5: PRECAUCIONES AMBIENTALES DURANTE LA CONSTRUCCION
Los camiones que salgan de la obra deben tener su carga cubierta con una lona para proteger emanaciones de polvo.
Previo a su salida de obra, los neumáticos de los camiones y otros vehículos deben limpiarse con agua a presión.
Se debe poner malla o tela en las fachadas de los edificios para impedir emanación de polvo hacia el exterior

## Slide 6: PRECAUCIONES AMBIENTALES DURANTE CONSTRUCCION (continuación)
La obra debe regarse en forma permanente y continua para impedir emanaciones de polvo hacia el exterior
La obra debe mantenerse limpia y aseada
Se debe disponer de almacenamiento separado para los diferentes desperdicios de materiales (fierro, madera, otros)

## Slide 7: INDICADORES DE DESEMPEÑO

## Slide 8: TASA DE ACCIDENTALIDAD Y RIESGO
Empresas Sector
General Construcc.
Tasa de
Accidental. 6,9% (1) 11,7%
Tasa de
Riesgo 88 (2) 173
1)De cada 100 trabajad. se accidentan 6,9 al año
2)88 días perdidos por cada 100 trabajadores

## Slide 9
DEFECTOS DE CONSTRUCCION

## Slide 10: Aumentan los defectos de construcción (España 11/Julio/2004)
Se calcula que aproximadamente el 15% de las viviendas nuevas tiene problemas que corregir, en algunos casos graves…..

## Slide 11: Revista Consumer Reports señala problemas en casas de nueva construcción (Dic/2003)
El creciente problema estadounidense de deficiencias de construcción en miles de viviendas nuevas, una realidad que va en detrimento de los compradores, ha sido puesto de relieve en un estudio publicado por Consumer Reports.

## Slide 12: ELABORARÁN REGISTRO TÉCNICO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Para disminuir los cerca de $4.500 millones anuales de gasto que la construcción genera por concepto de reparación de fallas debidas a malas especificaciones o uso de materiales inadecuados o defectuosos la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción, CDT, con el apoyo financiero del Fondo de Desarrollo e Innovación, FDI, de Corfo, elaborará un registro técnico de materiales.

## Slide 13: Evacuan terminal del aeropuerto de París Francia (24 mayo 2004)
Un segmento de la bóveda del terminal, de 30 por 20 metros, se desprendió ayer causando cuatro muertos
Las primeras sospechas apuntan a fallas en la construcción de la terminal, inaugurada en junio del año pasado. El experto en construcción Michel Vermat dijo a la emisora televisiva TF-1 que ya durante la construcción de la terminal habían aparecido fisuras en los pilares que sustentan el edificio.

## Slide 14
Santiago, 8 de Marzo de 2005
Estado gasta millonaria suma en reparar viviendas sociales mal hechas 80 mil millones de pesos han costado reparar las fallas de viviendas sociales construidas durante la década de los noventa.
En las poblaciones José Fuentes Guerra y Claudio Arrau 2, levantadas frente a la Cárcel de Colina en 1996, los defectos de construcción obligaron a trasladar a la mitad de sus pobladores a otros lugares.

## Slide 15
Una de cada cinco viviendas sociales con fallas
Una de cada cinco viviendas sociales levantadas a contar de 1992 presenta deficiencias en su construcción., según informes actualizados del propio Ministerio de Vivienda, de un total de 224 mil 224 construcciones, 43 mil 865 presentan actualmente problemas graves.

## Slide 16
Se puso énfasis en el punto de la fiscalización. "Si el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) -expresó- hubiese realizado una inspección más acuciosa de las viviendas una vez terminadas, lógicamente eso habría permitido detectar los errores manifiestos que hoy han quedado al descubierto".

## Slide 17
CONTROL DE COSTO MEDIANTE LA TECNICA DEL VALOR GANADO

## Slide 19: EL VALOR GANADO
El “valor ganado” se obtiene multiplicando el costo presupuestado de cada actividad por el porcentaje de avance de la partida.
Este “valor ganado” se compara, para cada período de control, con el valor programado y con el costo real incurrido hasta ese período.

## Slide 21: CONCLUSIONES IMAGEN ANTERIOR
El proyecto está retrasado (el valor ganado es menor que el programado)
El proyecto está por encima del presupuesto (el costo real es superior al valor ganado)

## Slide 23: SISTEMAS DE CONTRATACION

## Slide 24: SISTEMAS DE CONTRATACION
Sistema Tradicional
a) Contrato a suma alzada
b) Contrato a serie de P.U.
c) Contrato llave en mano
d) Administración delegada
Project Management
Construction Management

## Slide 25: SISTEMA TRADICIONAL
PROPIETARIO
PROYECTISTAS
CONSTRUCTORA

## Slide 26: PROJECT MANAGEMENT
PROPIETARIO
PROJECT MANAGER
PROYECTISTAS
CONTRATISTAS

## Slide 27: CONSTRUCTION MANAGEMENT
PROPIETARIO
PROYECTISTAS
CONSTRUCTION
MANAGER
CONTRATISTAS

## Slide 28: NUEVAS HERRAMIENTAS PARA LA GESTION e INSPECCION DE OBRAS
Administración digital de documentos.
Cámaras instaladas en obra conectadas a Internet.

## Slide 29
Permite que toda la información de un proyecto (documentos, planos, fotos, etc.) sea alojada en un servidor central, de forma que todos los miembros del equipo de trabajo puedan tener acceso a la misma a través de Internet.
Todos los usuarios previamente autorizados, en cualquier momento e independientemente de su ubicación geográfica, pueden acceder a la última documentación de la obra y comunicarse entre sí, permitiendo la optimización de costos y plazos.

## Slide 34: BENEFICIOS AL INSTALAR UNA CAMARA WEB
Observa la obra desde cualquier lugar a través de video . Se puede visitar la obra desde cualquier conexión a Internet, desde la casa, oficina o café Internet.
Permite Monitorear las obras las 24 horas. del día. El monitoreo pude ser almacenado en un servidor para su posterior revisión.
Permite mostrar a los Mandantes los los avances de la obra en video .