## Slide 1: Introducción
Energía
  Demanda creciente
  Fuerte uso de combustibles fósiles:
    Recurso limitado
    Contaminación
   Necesidad de formas alternativas de obtener energía

## Slide 2: Introducción
Energía Solar
  Ventajas
    Fuente inagotable de energía
    No contamina*
  Desventajas
    Baja densidad de energía por unidad de superficie
    Potencial energético depende de localidad geográfica
    Equipo necesario requiere fuerte inversión inicial

## Slide 3: Radiación Solar
Irradiancia solar extraterrestre  1360 [W/m2] (cuerpo negro a 5900 °C)
Interacción con la atmósfera terrestre:
  O3
  O2
  H2O
  CO2
Ventanas

## Slide 4: Radiación Solar

## Slide 5: Principio
Para producir electricidad solar, es necesario contar con un panel solar compuesto por una o más celdas solares (semiconductor, juntura p-n). Cuando la luz del sol incide sobre una celda solar, el material de la misma absorbe algunas fotones. Cada fotón contiene una pequeña cantidad de energía (~6,63 X 10-34 J/s). Cuando un fotón es absorbido, se da inicio a un proceso de liberación de un electrón en el material de la celda solar. Dado que ambos lados de una celda solar están eléctricamente conectados por un cable, una corriente fluirá en el momento en que el fotón es absorbido. La celda solar genera, entonces, electricidad, que puede ser utilizada inmediatamente o almacenada en una batería.

## Slide 6: Funcionamiento de la celda solar
Interacción de la luz con la materia
  Existen ciertos materiales que al absorber un determinado tipo de radiación electromagnética generan en su interior pares de cargas positivas y negativas. Si la radiación electromagnética es la solar y el material es un semiconductor tal como el silicio (Si), los pares de carga son electrones (e-) y huecos (h+) que una vez producidos se mueven en forma aleatoria en el volumen del sólido.
  Energía de un fotón
  E=hf=hc/λ
  Choque fotón con electrón: si la energía del fotón es suficiente, el electrón puede saltar de la banda de valencia a la de conducción.

## Slide 7: Semiconductores
El diodo de juntura

## Slide 8: Funcionamiento de la celda solar
Característica V-I de la celda solar
  C:cte
  R: Radiación solar [W/m2]
  Is: Corriente de saturación del diodo
  q: carga del electrón (1.6*10-19 C)
  k: Cte de Boltzmann
  T: Temperatura absoluta [ºK]

## Slide 9: Funcionamiento de la celda solar
Característica V-I de la celda solar
  Corriente de cortocircuito (V=0)
  Voltaje en circuito abierto (I=0)

## Slide 10: Funcionamiento de la celda solar
Característica V-I de la celda solar

## Slide 11: Funcionamiento de la celda solar
Circuito equivalente

## Slide 12: Funcionamiento de la celda solar
Potencia peak (Wp): máxima potencia que puede suministrar el módulo cuando se expone a condiciones de prueba standard (STC):
  1000 [W/m2] de Irradiancia solar
  25ºC de temperatura

## Slide 13: Funcionamiento de la celda solar
Factor de Llenado (FF): Cuociente entre la máxima potencia y el producto VocIsc.

## Slide 14: Funcionamiento de la celda solar
Eficiencia:

## Slide 15: Funcionamiento de la celda solar
Eficiencia en función del Eg

## Slide 16: Funcionamiento de la celda solar

## Slide 17: Funcionamiento de la celda solar
Estructura básica de la celda solar

## Slide 18: Funcionamiento de la celda solar
Tecnologías
  Silicio Monocristalino
  Silicio Policristalino
  Silicio Amorfo
  Película Delgada (Thin Film)
Eficiencias de celda:
Monocristalina:12-15 %
Policristalina:11-14 %
Amorfa:6-7 %
telururo de cadmio:7-8 %

## Slide 19: Sistemas Fotovoltaicos Autónomos
Dentro de las principales componentes de un sistema fotovoltaico se encuentran:
Conjunto fotovoltaico
Batería
Regulador de carga
Inversor
Cargas AC y DC

## Slide 21
Baterías
Asegurar suministro de energía durante las noches y en días de poca insolación
Mantener el voltaje de operación casi constante

## Slide 22
Consideraciones de diseño
Profundidad de descarga: porcentaje de capacidad nominal que se extrae de la batería sin afectar su vida útil.
Corrección de temperatura: el rendimiento de la batería disminuye con la temperatura

## Slide 23
Capacidad nominal: Es la máxima cantidad de energía que puede extraerse de una batería
Profundidad de descarga estacional: compensa el desperdicio de energía y reduce la demanda de corriente del conjunto fotovoltaico

## Slide 24
Tipos de baterías
De ciclo poco profundo: Soportan descargas diarias de hasta un 25% de la capacidad
De ciclo profundo: Soportan descargas diarias de hasta un 80% de la capacidad

## Slide 25
Baterías en los sistemas fotovoltaicos
Usualmente se usan baterías de la familia de las de plomo-ácido.
Son recargables, fáciles de mantener, relativamente económicas y disponibles en varios tamaños
Las baterías de electrolito líquido producen gases explosivos de hidrógeno y oxígeno

## Slide 26
Conjunto fotovoltaico
Consiste en uno o más paneles conectados (en serie y/o paralelo) tal que se obtenga la tensión y corriente deseadas
El panel consiste en un grupo encapsulado de celdas solares fabricadas principalmente usando células de Silicio mono y policristalinas

## Slide 28
La potencia de salida de un módulo fotovoltaico queda determinada por:
- Resistencia de la carga conectada al módulo
- Irradiancia solar
- Temperatura de la celda
- Rendimiento de las celdas

## Slide 31
Reguladores de carga
Protegen a las baterías de sobrecargas o descargas excesivas
Protegen contra flujos inversos de corriente
Actúan de acuerdo al nivel de tensión que detectan en las baterías

## Slide 32
Inversores
Transforman la corriente continua en alterna
Los inversores comunes funcionan a 12, 24, 48 ó 120 V con salidas de 120ó 240 V a 50 ó 60 Hz
La forma de onda de salida depende de varios puntos

## Slide 33
Procedimiento de diseño
1. Cálculo de consumos: Determinar la carga total (AC y CC) conectada al sistema
2. Selección de la tensión del sistema
3. Determinación del recurso solar

## Slide 34
4. Determinación de la corriente y ángulo de inclinación del sistema fotovoltaico
5. Cálculo de la capacidad del sistema acumulador
6. Cálculo del conjunto fotovoltaico