## Slide 1
4.1 Reseña Histórica
4.2 Introducción a los Modelos de Agua
4.3 Fundamentos de Corriente Continua y Componentes
4.4 Corriente Alterna y Componentes
4- Fundamentos de Electricidad y Electrónica
CONTENIDO

## Slide 2
Evolución del conocimiento de la electricidad
Reseña Histórica (I)
640-546 A.C.
1500
1600
1700
1800
1900
2000
Charles Coulomb
K. F. Gauss
B. Franklin
G.S. Ohm
G. R. Kirchhoff
A. M. Ampère
M. Faraday
J. K. Maxwell

## Slide 3
Fuente : IEEE, Gross, Endesa
Reseña Histórica (II)

## Slide 4
Fuente : IEEE, Gross, Endesa
Reseña Histórica (III)

## Slide 5
Fuente : IEEE, Gross, Endesa
Reseña Histórica (IV)

## Slide 6
Fuente : IEEE, Gross, Endesa
Reseña Histórica (V)

## Slide 7
Fuente : IEEE, Gross, Endesa
Reseña Histórica (VI)

## Slide 8
Los primeros interruptores de potencia, para niveles de voltaje alto y corrientes bajas, se desarrollaron a principios de este siglo (1902). Estos sistemas se basaban en tubos al vacío, así como tubos de descarga de gases (gases nobles y vapor de mercurio como Thyratron, Excitron, Ignitron) para niveles de corriente mayores. En 1914 se desarrollaron interruptores controlables y en 1922 se establecieron las bases de los circuitos utilizados en la actualidad.
1930
´80
Arco de
Mercurio
1982
Tecn.
Tubos
´40
´50
´60
´70
principio de
semicon-
ductor
invención
del
transistor
´39
´47
Diodo
Si
´54
Tiristor
SCR
´57
Tiristor
GTO
´61
Triac
´63
Tecn. enc.
Plásticos,
microestr.
Tiristor
Ind. est.
´75
MOS
FET
´76
Tiristor
disp. luz
´78
GTO
´82
Desarrollo de la Electrónica de Potencia
Reseña Histórica (VII)

## Slide 9
Cuál es la finalidad de los modelos de agua?
Introducción a los Modelos de Agua (I)
El objetivo de este tipo de modelos es el de ayudar al estudiante a desarrollar un primer entendimiento físico e intuitivo de conceptos de la electrónica, tales como: corriente continua, corriente alterna, elementos pasivos, elementos activos, circuitos lógicos, etc..
Se introducen leyes básicas en electricidad, describiendo paralelamente un modelo hidráulico equivalente con el fin de facilitar su comprensión.
Analogía de modelo eléctrico con modelo de agua

## Slide 10
Corriente y Carga
Fundamentos de Corriente Continua y Componentes (I)
Imposibilidad de ver corriente eléctrica por un cable
Corriente eléctrica --> cargas eléctricas moviéndose en un conductor (cierto número de cargas (típicamente electrones) que pasan por un punto de un conductor en un tiempo determinado)
Modelo de agua --> flujo de agua en cañería (cierto número moléculas agua que pasan por un punto en un tiempo determinado)
Cable Eléctrico
Cañería
Analogías y Unidades
# de moléculas vs. # de cargas elementales
mt3 vs. C = 6.3x1018
I Ampere, Amperio (1C/s) (prefijos de unidades)
Circuito Eléctrico
Circuito Hidráulico
q
q
q
q

## Slide 11
Fundamentos de Corriente Continua y Componentes (II)
XI Conferencia General de Pesas y Medidas celebrada en París en 1960
Magnitudes básicas y de las magnitudes derivadas
Sistema Internacional de Medidas
Unidades fundamentales
Unidad de Longitud: El metro (m) es la longitud recorrida por la luz en el vacío durante un período de tiempo de 1/299 792 458 s.
Unidad de Masa: El kilogramo (kg)
Unidad de Tiempo: El segundo (s) es la duración de 9 192 631 770 períodos de la radiación correspondiente a la transición entre dos niveles fundamentales del átomo Cesio 133.
Unidad de Corriente Eléctrica: El ampere (A) es la intensidad de corriente, la cual al mantenerse entre dos conductores paralelos, rectilíneos, longitud infinita, sección transversal circular despreciable y separados en el vacío por una distancia de un metro, producirá una fuerza entre estos dos conductores igual a 2 x 10-7 N por cada metro de longitud.
Unidad de Temperatura Termodinámica: El Kelvin (K)
Unidad de Intensidad Luminosa: La candela (cd)
Unidad de Cantidad de Sustancia: El mol

## Slide 12
Fundamentos de Corriente Continua y Componentes (IIb)
Sistema Internacional de Medidas
El culombio, símbolo C, es la Unidad derivada del SI para la medida de la magnitud física cantidad de electricidad (carga eléctrica).
Se define como la cantidad de electricidad transportada en un segundo por una corriente de un amperio de intensidad. Es alrededor de 6.24×1018 veces la carga de un electrón. Nombrada en honor de Charles-Augustin de Coulomb (1736 - 1806).

## Slide 13
SD20A – Electrotecnologías para el Siglo XXI
Fundamentos de Corriente Continua y Componentes (IIc)
La suma de todas las corrientes en un nodo debe ser cero (idea de corrientes negativas).
Nodo Eléctrico
Ley de Corrientes Kirchhoff
Conductores, aislantes, semiconductores y superconductores
Los materiales conductores son materiales por los cuales la corriente eléctrica puede circular con facilidad (plata, cobre, oro, aluminio, etc.)
Las partículas cargadas que se mueven con facilidad en estos metales se denominan electrones.
Problema con analogía directa de suponer que una corriente eléctrica en un conductor es análogo a hablar de un río de electrones!
La unión de conductores requiere de un contacto adecuado al igual que la unión de cañerías de agua.
Conductores

## Slide 14
SD20A – Electrotecnologías para el Siglo XXI
Fundamentos de Corriente Continua y Componentes (III)
Corresponde a aquellos materiales que no conducen electricidad: cerámicas, vidrio, plástico, papel seco, aire, vacío, etc.
Los cables de baja tensión están forrados con materiales aislantes --> analogía con paredes de una cañería.
Un cable eléctrico cortado no puede conducir debido a la presencia de aire (aislante), sin embargo, el sistema se encuentra listo para iniciar conducción ! --> se requiere tapar cañería al momento de cortarla.
Aislantes
Son materiales como el silicio y germanio, que pueden cambiar con facilidad sus propiedades de conducción. Estas propiedades son cambiadas haciendo uso de un proceso de dopado con materiales tales como arsénico, fósforo, boro, etc. --> Tipo P, N.
Estos materiales constituyen la base de funcionamiento de transistores.
Semiconductores

## Slide 15
SD20A – Electrotecnologías para el Siglo XXI
- Corriente eléctrica fluye en un material en presencia de portadores de carga que estén libres para movilizarse en presencia de un campo eléctrico (Metales, Aislantes y Semiconductores).
Proceso de Conducción en Semiconductores
Material con características únicas en aplicaciones eléctricas
- Gran Variación de Cantidad de Portadores Libres en Semiconductores:
Agregar impurezas, aplicación de campos eléctricos a estructuras semiconductoras.
- Electrones y Huecos:
Cristal de Silicio: 4 electrones de valencia
+
ruptura enlace covalente
-
átomo de silicio ionizado
+
-
Movimiento aparente de hueco
: densidad de electrones y huecos
Fundamentos de Corriente Continua y Componentes (IV)

## Slide 16
SD20A – Electrotecnologías para el Siglo XXI
Fundamentos de Corriente Continua y Componentes (V)
Materiales especiales que al ser enfriados bajo su temperatura crítica (TC) se comportan como conductores ideales --> ausencia de pérdidas.
Estos materiales se encuentran en proceso de desarrollo (TC de algunos grados Kelvin (Del primer barón de Kelvin, matemático y físico inglés, 1824-1907), hasta cerca de 100 ºK.
Estos materiales son usados para crear fuertes campos magnéticos aplicables a resonancia nuclear magnética, levitación, almacenamiento de energía.
Superconductores
Voltaje/ Tensión
Familiaridad con el término voltaje a través de: pilas, baterías de auto, voltaje en enchufes de las casas, etc..
Experimentalmente el voltaje se mide a través de un voltímetro y su unidad es el Volt (Del apellido de Alejandro Volta, físico italiano, 1745-1827).
Un físico diría: El voltaje de una batería es la diferencia del potencial electrostático entre el polo positivo y el polo negativo (no deseamos profundizar en esto)
VA
VB

## Slide 17
SD20A – Electrotecnologías para el Siglo XXI
Fundamentos de Corriente Continua y Componentes (VI)
En nuestro modelo de agua el voltaje debe ser interpretado como la presión de agua en un punto determinado.
Analogía de fuente de agua: a mayor presión --> mayor chorro de agua.
Fenómeno observado al unir dos grifos o llaves por una cañería llena de agua --> el agua que circula depende directamente de la diferencia de presión entre ambos extremos --> corriente circula en forma proporcional a la diferencia de potencial (voltaje) entre dos puntos de un circuito.
Circuito con Componentes Eléctricas
Para obtener una circulación de corriente eléctrica es necesario conectar un circuito eléctrico entre ambos bornes de la batería.
Ejemplo de Fuente de Voltaje

## Slide 18
SD20A – Electrotecnologías para el Siglo XXI
Fundamentos de Corriente Continua y Componentes (VI)
Torre de agua que es mantenida llena con el fin de entregar una presión constante en la base.
Presión depende de altura de la torre.
Agua retorna a presión cero
Modelo de Agua I para Fuente de Voltaje
Modelo I
Turbina operada a con torque constante
Modelo de Agua II para Fuente de Voltaje
Circuito Eléctrico
Circuito Hidráulico
La suma de los voltajes a través de un loop debe ser cero
Ley Mallas Kirchhoff
Modelo II

## Slide 19
SD20A – Electrotecnologías para el Siglo XXI
Fundamentos de Corriente Continua y Componentes (VII)
Corresponde a la tasa de cambio, producción o disipación de la energía,
Unidades familiares: caballos de fuerza en máquinas, y Watt (vatio, Del apellido de Jacobo Watt, ingeniero escocés, 1736-1819) en luminarias.
La unidad de medida de la potencia eléctrica es el Watt y su Variable P.
Analogía molino de agua: Cuando el agua circula por una rueda de agua para dar potencia a un molino, la potencia posible de liberar queda determinada por el flujo de agua (corriente) y la altura de caída (voltaje).
Potencia
-> con P en Watt (W), I corriente en Ampere (A), V voltaje en volt (V).
Una corriente circulando por un circuito genera trabajo. La cantidad de potencia liberada va a ser proporcional a la caída de tensión en el circuito (ejemplo de limpieza de vereda).
Ref: White, Doering

## Slide 20
SD20A – Electrotecnologías para el Siglo XXI
Fundamentos de Corriente Continua y Componentes (VIII)
Cuando una carga se desplaza por un campo eléctrico convierte energía de una forma a otra. Una carga moviéndose a través de una batería convierte energía química en eléctrica. Una carga desplazándose en el vacío convierte energía potencial en energía cinética.
La cantidad de energía puede ser expresada por:
Energía
--> donde U es la energía en joule (Del apellido de Jacobo Prescott Joule, físico inglés, 1818-1889) , Q es la carga en coulomb.
La energía de una empresa de distribución eléctrica es medida en kWh (1kWh = 3.6 millones de joule --> 1 joule = 1 watt-seg.
Hoy en día existe cada vez mayor conciencia de la necesidad del uso racional de la energía.

## Slide 21
SD20A – Electrotecnologías para el Siglo XXI
Fundamentos de Corriente Continua y Componentes (IX)
Gran cantidad de agua puede fluir por una cañería de gran diámetro. Una cañería de diámetro pequeño conectada a una fuente de agua a presión constante, entrega menor cantidad de agua que una cañería de diámetro mayor. Mientras más pequeño el diámetro, mayor la resistencia al agua. El fenómeno es análogo en el caso eléctrico, considerando diámetro y largo del cable.
Resistencia
Longitud
diámetro
Por su parte, los materiales se caracterizan por su resistividad en buenos o malos conductores. De esta forma se pueden fabricar elementos denominados resistencias. Modelos de resistencia (esponja, estrechamiento)
Símbolo
Resistencia con código
Modelo de agua I
Estrechamiento
Modelo de agua II
Esponja

## Slide 22
SD20A – Electrotecnologías para el Siglo XXI
Fundamentos de Corriente Continua y Componentes (X)
NCR NAVAL GranBretaña
La relación entre el voltaje y la corriente a través de una resistencia está dada por la Ley de Ohm (relaciones proporcionales en ambos modelos).
Podemos utilizar la ley de Ohm para derivar la caída de tensión en un circuito con dos resistencias conectadas en serie.
Resistencias en Conexión Serie
R1
R2
Ley de mallas de Kirchhoff
Ley de Ohm

## Slide 23
SD20A – Electrotecnologías para el Siglo XXI
Fundamentos de Corriente Continua y Componentes (XI)
Podemos utilizar la ley de Ohm para derivar la caída de tensión en un circuito con dos resistencias conectadas en paralelo.
Resistencias en Conexión Paralelo
R1
R2
Suponiendo un valor constante para la resistencia, la potencia disipada por ésta puede se determinada combinando la fórmula de potencia y ley de Ohm.
Disipación de Potencia

## Slide 24
SD20A – Electrotecnologías para el Siglo XXI
Fundamentos de Corriente Continua y Componentes (XII)
La figura muestra la variación espacial del potencial para distintos circuitos.
Notar diferencia al considerar conductores reales.
En qué caso no existe variación de voltaje al circular corriente?
Variaciones de voltaje en un circuito resistivo
Potencial
Conductor ideal
Conductor real
Ref: White, Doering

## Slide 25
SD20A – Electrotecnologías para el Siglo XXI
Fundamentos de Corriente Continua y Componentes (XIII)
Al conectar dos resistencias en serie, utilizando la ley de Ohm se observa que las resistencias generan una división del voltaje de la fuente que las suministra --> el voltaje total no es cambiado.
Divisores de Voltaje
+
-
+
-
Equivalente Thevenin
Ejemplo de Equivalente Thevenin
Los modelos equivalentes Thevenin permiten representar un sistema complejo a través de una fuente de voltaje y una resistencia Thevenin. Con ello se facilita el análisis de efecto de cargas, conexión a otros circuitos, etc..
Ref: White, Doering

## Slide 26
SD20A – Electrotecnologías para el Siglo XXI
Fundamentos de Corriente Continua y Componentes (XIV)
Estos equivalentes permiten representar en forma simplificada cualquier colección de fuentes y resistencias, sin importar el orden en la conexión serie de dos componentes.
Ejemplo de Aplicación
El equivalente puede calcularse de dos formas:
a) midiendo el voltaje en vacío Voc y la corriente de cortocircuito Isc.
b) Cálculo de componentes a través del análisis de la red (Calculando corriente al cortocircuitar A con B, Cortocircuitando fuentes de voltaje para cálculo de resistencia)
Simbología
+
-
+
Ref: White, Doering

## Slide 27
SD20A – Electrotecnologías para el Siglo XXI
Corriente Alterna y Componentes (I)
Contraste con corriente continua que sólo circula en un sentido
--> flujo de agua en un rio.
Corriente alterna fluye hacia delante y hacia atrás: agua debajo de un puente (isla Teja en Valdivia?), aire al respirar.
La corriente alterna es preferida en el transporte y distribución de energía eléctrica y adecuada para la representación de señales de audio, generar ondas de radio y codificar información.
Modelo de agua para un generador de corriente alterna corresponde a un pistón con agua, operado por una rueda por un
vástago o biela (ver figura)
--> rueda girando a velocidad constante
--> movimiento sinusoidal del pistón.
Corriente alterna
Ref: White, Doering
Modelo de Agua, Generador de corriente alterna

## Slide 28
SD20A – Electrotecnologías para el Siglo XXI
Corriente Alterna y Componentes (II)
Es posible combinar corriente alterna y continua, como asimismo un número arbitrario de corrientes alternas (distintas frecuencias) (superposición).
Ref: White, Doering
Voltajes alternos
Si hacemos circular corriente alterna a través de una resistencia observaremos un voltaje alterno. Los valores instantáneos de este voltaje siguen la ley de Ohm (V=IR).
R1
Tiempo
Voltaje
Voltaje a través de la resistencia R1
La frecuencia f es expresada en el número de ciclos completos del voltaje por segundo (unidad utilizada Hertz (hercio) Hz del apellido de Enrique Rodolfo Hertz, físico alemán, 1857-1894.).
La frecuencia f es expresada en el número de ciclos completos del voltaje por segundo (unidad utilizada Hertz (hercio) Hz del apellido de Enrique Rodolfo Hertz, físico alemán, 1857-1894.).

## Slide 29
SD20A – Electrotecnologías para el Siglo XXI
Corriente Alterna y Componentes (III)
Es posible combinar corriente alterna y continua, como asimismo un número arbitrario de corrientes alternas (distintas frecuencias) (superposición).
Potencia a través de una resistencia ?
Fuente de Voltaje Alterno
~
Idea de valor efectivo (rms)
Tiempo
Voltaje2
Prom.
Ref: White, Doering
Tiempo
Voltaje
Ref: White, Doering
Valor efectivo (rms) en función de la potencia
Relación entre valor efectivo (rms)
y forma de onda original

## Slide 30
SD20A – Electrotecnologías para el Siglo XXI
Corriente Alterna y Componentes (IV)
Las fuentes de voltaje sinusoidales son particularmente importantes debido a su uso extensivo en sistemas eléctricos de potencia. Sin embargo, especialmente en el ámbito de control, sistemas digitales y análisis de señales son utilizadas otras formas de onda alternas o variables (onda cuadrada, triangular, diente de sierra, etc.).
Descripción de la forma de onda (valor pico-pico, rms, valor pico, valor mínimo, valor de polarización, etc..)
Ref: White, Doering
Tiempo
Voltaje
Onda Cuadrada
Tiempo
Tiempo
Voltaje
Voltaje
Onda Triangular
Onda Diente de Sierra

## Slide 31
SD20A – Electrotecnologías para el Siglo XXI
Corriente Alterna y Componentes (V)
Alineación de dos placas conductoras en paralelo separadas por un material aislante --> condensador.
Imposibilidad de hacer circular corriente continua en forma permanente --> circulación por espacio de tiempo corto o circulación de corriente alterna.
Se mantiene balance interno de carga entre placas.
Q: cantidad de cargas balanceadas, “almacenadas” en el dispositivo.
C (Farad, Faradio, del apellido de Miguel Faraday, químico y físico inglés, 1791-1867): Capacidad del condensador que queda expresada por:
Condensador
Simbología y Unidades:

## Slide 32
SD20A – Electrotecnologías para el Siglo XXI
Corriente Alterna y Componentes (VI)
Modelo de agua supone un pistón movible conectado a través de un resorte en uno de sus extremos. El agua no circula cruzando el pistón. Movimiento de pistón se traduce en cambio de presión --> afecta flujo de agua.
Modelo de Agua, Condensador
Un condensador ideal no disipa energía --> almacena una energía U en forma de campo eléctrico.
Cálculo de la Capacidad:
+

## Slide 33
SD20A – Electrotecnologías para el Siglo XXI
Corriente Alterna y Componentes (VII)
Circuito que combinan capacidades y resistencias son usados frecuentemente en electricidad --> filtros para separar señales en función de frecuencia, Circuitos de respuesta rápida o lenta, CA a CC.
Circuito RC
Modelo de Agua, Circuito RC
Comportamiento de Circuito RC
Ref: White, Doering

## Slide 34
SD20A – Electrotecnologías para el Siglo XXI
Efectos fisiológicos de la electricidad
Dendencia: nivel de corriente circulante, nivel de tensión, duración, impedancia del cuerpo en el camino de circulación (muy variable)
Impedancia media del cuerpo humano: 1000 Ohm --> 220 V --> 200 mA
Fuente : UNIDO