## Slide 1
Ejemplo de ejecucción de instrucción
lenguaje alto nivel
x = x + y ;
Memoria(100) = Memoria(100)+Memoria(104)
lenguaje asembler
load A,(s1) // A=Memoria(100)
load B, (s2) // B=Memoria(104)
add C, A, B // C= A + B
store C, (s1) // Memoria(100)=C
lenguaje maquina
-------- -(32 bit)------------------
I1 00011 00000 00100 .. // A=Memoria(100)
I2 00011 00011 00101 .. // B=Memoria(104)
I3 00010 00000 00011 00001.. // C= A + B
I4 00111 00001 00101 . // Memoria(100)=C
Registros de direcciones
s1 almacena la posición 100
s2 almacena la posición 104
Registros de datos

## Slide 2
Ejemplo de ejecucción de instrucción
10 00011 00001 00100 .. // A=Memoria(100)
14 00011 00001 00101 .. // B=Memoria(104)
18 00010 00101 00001 00001.. // C= A + B
22 00111 00001 00101 . // Memoria(100)=C
.
memoria
100 3
104 4
CPU
PC=10
registros
IR=?
s1=100
s2=104
A=?
B=?
C=?
ALU
interfaz bus datos
interfaz bus dirrec

## Slide 3
Ejemplo de ejecucción de instrucción
10 00011 00001 00100 .. // A=Memoria(100)
14 00011 00001 00101 .. // B=Memoria(104)
18 00010 00101 00001 00001.. // C= A + B
22 00111 00001 00101 . // Memoria(100)=C
.
memoria
100 3
104 4
CPU
PC=10
registros
IR= 00011..
s1=100
s2=104
A=?
B=?
C=?
ALU
interfaz bus datos
interfaz bus dirrec
Paso 1:
- Acceso a memoria para leer contenido apuntado por PC y guardar en el registro de instrucción

## Slide 4
Ejemplo de ejecucción de instrucción
10 00011 00001 00100 .. // A=Memoria(100)
14 00011 00001 00101 .. // B=Memoria(104)
18 00010 00101 00001 00001.. // C= A + B
22 00111 00001 00101 . // Memoria(100)=C
.
memoria
100 3
104 4
CPU
PC=14
registros
IR= 00011..
s1=100
s2=104
A=3
B=?
C=?
ALU
interfaz bus datos
interfaz bus dirrec
Paso 2:
- Proceso de decodificación y acceso a memoria para cargar el registro interno A y se incrementa PC

## Slide 5
Ejemplo de ejecucción de instrucción
10 00011 00001 00100 .. // A=Memoria(100)
14 00011 00001 00101 .. // B=Memoria(104)
18 00010 00101 00001 00001.. // C= A + B
22 00111 00001 00101 . // Memoria(100)=C
.
memoria
100 3
104 4
CPU
PC=14
registros
IR= 00011..
s1=100
s2=104
A=3
B=?
C=?
ALU
interfaz bus datos
interfaz bus dirrec
Paso 3:
- Acceso a memoria para leer contenido apuntado por PC y guardar en el registro de instrucción

## Slide 6
Ejemplo de ejecucción de instrucción
10 00011 00001 00100 .. // A=Memoria(100)
14 00011 00001 00101 .. // B=Memoria(104)
18 00010 00101 00001 00001.. // C= A + B
22 00111 00001 00101 . // Memoria(100)=C
.
memoria
100 3
104 4
CPU
PC=18
registros
IR= 00011..
s1=100
s2=104
A=3
B=4
C=?
ALU
interfaz bus datos
interfaz bus dirrec
Paso 4:
- Proceso de decodificación y acceso a memoria para cargar el registro interno B; se incrementa el PC

## Slide 7
Ejemplo de ejecucción de instrucción
10 00011 00001 00100 .. // A=Memoria(100)
14 00011 00001 00101 .. // B=Memoria(104)
18 00010 00101 00001 00001.. // C= A + B
22 00111 00001 00101 . // Memoria(100)=C
.
memoria
100 3
104 4
CPU
PC=18
registros
IR= 00010..
s1=100
s2=104
A=3
B=4
C=?
ALU
interfaz bus datos
interfaz bus dirrec
Paso 5:
- Acceso a memoria para leer contenido apuntado por PC y guardar en el registro de instrucción

## Slide 8
Ejemplo de ejecucción de instrucción
10 00011 00001 00100 .. // A=Memoria(100)
14 00011 00001 00101 .. // B=Memoria(104)
18 00010 00101 00001 00001.. // C= A + B
22 00111 00001 00101 . // Memoria(100)=C
.
memoria
100 3
104 4
CPU
PC=22
registros
IR= 00011..
s1=100
s2=104
A=3
B=4
C=7
ALU
interfaz bus datos
interfaz bus dirrec
Paso 6:
- Decodificación; se cargan los registros a la entrada de la ALU; la unidad de control da la señalización de que operación ejecutar; se guarda el resultado en registro interno C.
- Paralelamente se incrementa en PC

## Slide 9
Ejemplo de ejecucción de instrucción
10 00011 00001 00100 .. // A=Memoria(100)
14 00011 00001 00101 .. // B=Memoria(104)
18 00010 00101 00001 00001.. // C= A + B
22 00111 00001 00101 . // Memoria(100)=C
.
memoria
100 3
104 4
CPU
PC=22
registros
IR= 00111..
s1=100
s2=104
A=3
B=4
C=7
ALU
interfaz bus datos
interfaz bus dirrec
Paso 7:
- Acceso a memoria para leer contenido apuntado por PC y guardar en el registro de instrucción

## Slide 10
Ejemplo de ejecucción de instrucción
10 00011 00001 00100 .. // A=Memoria(100)
14 00011 00001 00101 .. // B=Memoria(104)
18 00010 00101 00001 00001.. // C= A + B
22 00111 00001 00101 . // Memoria(100)=C
.
memoria
100 7
104 4
CPU
PC=22
registros
IR= 00111..
s1=100
s2=104
A=3
B=4
C=7
ALU
interfaz bus datos
interfaz bus dirrec
Paso 8:
- decodificar y hacer el acceso a escritura a memoria

## Slide 11: Microprograma
Interprete
Unidad de Control
Microprograma
MI 1
MI 2
MI 3
Instrucción nivel 2
Nivel 2
Instrucciones de máquina
Nivel 1
Señalización de un ciclo de Maquina