## Slide 1: CLASE AUXILIAR Nº3 EL57A
Profesor Aux: Paola Caro
09/09/09

## Slide 2: Problema 1
Dado el siguiente sistema
Explique que característica asignaría a cada barra (ya sea PQ, PV o de referencia)
Calcule los voltajes en todas las barras utilizando el método Gauss-Seidel con actualización, considere inicialmente voltaje 1 en p.u. para la barra 2 y ángulo 0º para la barra 2 y 3. El error de voltaje aceptado es de 0.005 en p.u.
Considerando el resultado obtenido en (b), determine la potencia aparente entregada por la barra slack, las pérdidas del sistema y los flujos por las líneas.
Si el consumo de la barra 2 necesita un voltaje constante 1 en p.u. Determine, si fuese necesario, la compensación en la barra 2 que permita obtener dicho voltaje.

1
3

2
G1
V1=1.00º
G2
|V3|=1.03
300 MW
400 + j200 MVA
j(1/30)
j0.0125
j0.05

## Slide 3: Problema 2
Considere el siguiente sistema de 3 barras:
Realice una iteración del método de Newton-Rapson

1
2

3
V1 = 10º
|V2| = 1, P2 = 0.6
P3 = 0.8, Q3 = -0.6