## Slide 1
Sebastián Campos
Juan Pablo Kindermann

## Slide 2
Es un compuesto químico, natural, inodoro e incoloro hecho principalmente de silicio.
Las siliconas son polímeros inorgánicos, es decir, no contienen átomos de carbono en su cadena principal.
La cadena de silicona alterna átomos de silicio y de oxígeno.
Notes: Es un compuesto químico, natural, inodoro e incoloro hecho principalmente de silicio, el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre después del oxígeno, que se encuentra en la arena, los cuarzos y las rocas.
Las siliconas son polímeros inorgánicos, es decir, no contienen átomos de carbono en su cadena principal.
La cadena de silicona alterna átomos de silicio y de oxígeno. Cada silicona tiene dos grupos unidos a la misma y éstos pueden ser grupos orgánicos.
<number>

## Slide 3
Un ejemplo de silicona es este polímero que se llama polidimetil siloxano, el cual es el más común.
Al combinarse con oxígeno, carbono e hidrógeno, se transforma en silicona y dependiendo de los procesos químicos, se presenta en aceite, gel y sólido.
Notes: Un ejemplo de silicona es este polímero que se llama polidimetil siloxano
Al combinarse con oxígeno, carbono e hidrógeno, se transforma en silicona y dependiendo de los procesos químicos, se presenta en aceite, gel y sólido.
<number>

## Slide 4
Las siliconas constituyen buenos elastómeros porque la cadena principal es muy flexible.
Notes: Las siliconas constituyen buenos elastómeros porque la cadena principal es muy flexible.
Los enlaces entre un átomo de silicio y los dos átomos de oxígeno unidos, son altamente flexibles.
El ángulo formado por estos enlaces, puede abrirse y cerrarse como si fuera una tijera, sin demasiados problemas.
Esto hace que toda la cadena principal sea flexible.
Elastómero es una elegante palabra que significa simplemente "caucho"
La particularidad que destaca a los elastómeros es su facilidad para rebotar.
Pero decir "que rebotan" es poco preciso.
Lo particular de los elastómeros es que pueden ser estirados hasta muchas veces su propia longitud, para luego recuperar su forma original sin una deformación permanente.
<number>

## Slide 5
"Polisiloxano" es el nombre apropiado para las siliconas.
Notes: "Polisiloxano" es el nombre apropiado para las siliconas. Pero cuando fueron descubiertas, se creyó que tenían grupos "silicona" en la cadena principal. Cuando se descubrió la estructura real, fue demasiado tarde, y el nombre se pegó.
Los cientificos pensaron una vez que esta era la estrucura de los polisilozanos, por eso la llamaron siliconas, por comparación con las ketonas que contienen carbono, en vez de silicio, como la figura de la derecha.
<number>

## Slide 6
Se deriva de la roca de cuarzo y al ser calentado en presencia de carbón se produce silicona elemental.
Dependiendo de posteriores procesos químicos, la silicona puede tomar una variedad de formas físicas que incluyen aceite, gel y sólido.

## Slide 7
Un método más químico seria:
Se calienta silicio en cloruro metílico para dar
metilclorosilanos; éstos se separan y purifican por destilación, y el compuesto deseado es mezclado con agua. Resulta una silicona polimérica.
Esto es una reacción del tetracloruro de silicio y un reactivo de Grignard (RMgCl) con la hidrólisis y polimerización subsiguientes.

## Slide 8
Resistencia a la Temperatura
Alta rigidez dieléctrica
Mantiene la rigidez dieléctrica en temperaturas extremas
Resistencia a la humedad
Baja velocidad de disipación térmica
Notes: <number>

## Slide 9
Notes: <number>

## Slide 10
Aceite para transformadores
Aisladores de líneas de transmisión y distribución
Barnices aisladores en bobinas
Notes: Bobinas:
Aislamiento eléctrico: Aislante de bobinas de motores, transformadores, etc.
Resistencia a la humedad.
Repele Agua.
Buenas propiedades eléctricas.
<number>

## Slide 11
Substituto de los askareles, como aislante en transformadores
Debido a que posee una mayor temperatura de inflamación que el aceite mineral, son útiles para lugares que requieran mayores niveles de seguridad.
Notes: La silicona que contiene este aceite, constituye uno de los productos químicos menos peligrosos de los que existen en la actualidad, por lo cual resulta el mejor substituto para los askareles a base de PCB (policloruro bifenilo) que se utilizaban normalmente en transformadores. La silicona Dow Corning® 561 para transformadores es un refrigerante dieléctrico, altamente estable y mas resistente al fuego que los aceites minerales o los compuestos de hidrocarburo alifático, los cuales son altamente inflamables. Tampoco presenta los riesgos de contaminación ambiental que tenían los askareles a base de PCB.
Este fluido de silicona ha sido específicamente diseñado para transformadores y, después de haber sido sometido a rigurosos ensayos, se ha comprobado que posee la estabilidad térmica y eléctrica necesaria y que también actúa como disipador del arco voltaico.
La silicona para transformadores es un agente aislante a base de silicona dimetílica, cuyas propiedades proporcionan seguridad y alto rendimiento.
La silicona dimetílica, es un elemento químico de los menos peligrosos, por lo se utiliza como sustituto para askareles a base de PCB (policloruro bifenilo), además es menos dañino para el medio ambiente.
Refrigerante Dieléctrico, con alta estabilidad y más resistente al fuego que los aceites minerales o combustibles.
<number>

## Slide 12
Notes: Generalmente son los transformadores de potencia, debido a su gran volumen de aceite, silicona
o piraleno (prohibida su fabricación en el año 1986, pero existen aún millares de unidades
en servicio), los que representan un mayor peligro en caso de incendio. En efecto, los transformadores
en baño de aceite son susceptibles de provocar, alimentar y propagar el incendio
debido a su bajo punto de inflamación, los mayores siniestros registrados fueron agravados por
la expansión del aceite de los transformadores por las conducciones y canalizaciones de cables,
extendiéndose así el incendio a locales y zonas colindantes.
Además, el transformador en baño de piraleno (líquido ininflamable y de alta estabilidad química)
cuando se ve involucrado en un incendio en sus inmediaciones, a partir de los 200 ºC se
descompone formando un humo negro y espeso asfixiante y gases de extraordinaria toxicidad,
de la misma naturaleza que los producidos en la Planta Química de la ciudad de Seveso (Italia)
más conocido por “veneno de Seveso”.
Las siliconas, como fluido dieléctrico han sido la alternativa al piraleno por su buen comportamiento
ante el fuego, tienen un amplio campo de aplicación en aquellos transformadores que
por su ubicación en locales de pública concurrencia o en locales subterráneos deben cumplir
normas específicas de protección contra incendios.
<number>

## Slide 14
Desprenden humos muy opacos en caso de incendio, dificulta la localización del foco de calor.
Activa la combustión en caso de fuga de silicona (incendio real)
Aumenta el dimensionamiento del transformador (del orden del 20%)
Contamina el suelo y las aguas subterráneas.
Aumenta el costo del transformador (orden del 20% a 25%)
Notes: Desprenden humos muy opacos (sílice pulverulenta en el aire) en caso de incendio,
dificulta la localización del foco de calor y las intervenciones de rescate, destruye
considerablemente las instalaciones.
Activa la combustión en caso de fuga de silicona (incendio real) aunque en vaso
abierto la silicona sea autoextinguible después de la creación de una capa de sílice
en la superficie hecho que no puede jamás producirse en explotación dentro de un
transformador.
"Medianamente inflamable, necesita medidas de protección según MIE RAT ITC 14.
!"Dimensiones del orden del 20% superiores a un transformador de aceite mineral. El
aceite de silicona disipa mal el calor y tiene un coeficiente de dilatación elevado.
!"Contamina el suelo y las capas freáticas.
<number>

## Slide 15
Menor peso que los aisladores de porcelana o vidrio templado.
Además están hechos de una
sola pieza según se necesite.
Mejor resistencia a ataques
vandálicos que aisladores de
porcelana o vidrio.
Notes: Instalación más fácil que aisladores de porcelana o vidrio templado por su menor peso.
Además están hechos de una sola pieza según se necesite, por lo que no hace falta armar cadenas, lo cual es más complicado.
Mejor resistencia a ataques vandálicos que aisladores de porcelana o vidrio, pues no se quiebran por golpes
<number>

## Slide 16
Alta resistencia al desgarro y a la tracción.
Bajo costo de mantenimiento.
Buena resistencia a contaminación.
Notes: Alta resistencia al desgarro y a la tracción.
Bajo costo de mantenimiento.
Buena resistencia a contaminación.
<number>

## Slide 17
Silpak S.A. (aisladores Silpak)
  Parinacota #381 Modulo 11 Lo Echevers Quilicura
  Tel: (56-2) 739 0829
  E-mail: silpak@silpak.cl
  www.silpak.cl/
Munelec S.A.(aisladores Salisbury)
  San Nicolás # 671
  San Miguel
  Tel: (56-2) 552 2285 – 552 3190 – 552 4738
  Fax: (56-2) 553 6517
  E-mail: munelec@munelec.cl
  www.munelec.cl
Notes: <number>

## Slide 18
Global Soluciones (aisladores Avator)
  2º Avenida #1423
  San Miguel
  Tel: (56-2) 367 1174
  Fax: (56-2) 367 1181
  www.globalsoluciones.cl
Mathiesen S.A.C (aceites Dow Coring)
  Av. Del Parque 4265 Edificio Hispano Chileno Piso 3
  Huechuraba
  Tel: (56-2) 6405600.
  Fax: (56-2) 6405700
  www.mathiesen.cl