## Slide 1: Polietileno Reticulado Taller de Diseño I
Presentadores:
Lilian García Berg.
Bernardo Severino

## Slide 2: Agenda
¿Qué es polietileno? (lili)
Origen Polietilenos (lili)
Propiedades y características constructivas del material (lili)
Proceso productivo (lili)
Tipos de polietileno (bern)
Formas de suministro (bern)
Las aplicaciones que hoy en día (aislante) (bern)
Productos ( Cables) (bern)
Mayores proveedores que en Chile existen (bern)

## Slide 3: Polietileno
Polímero:
Polimerización del etileno o eteno
CH2=CH2
Polimerización: Proceso químico por el que los monómeros
(compuestos de bajo peso molecular) se agrupan químicamente entre sí, dando lugar a una molécula de gran peso .

## Slide 4: Origen

## Slide 5: Propiedades Polietileno
El polietileno tiene una conductividad eléctrica pequeña,
Baja permitividad
Resistencia dieléctrica elevada. Las propiedades eléctricas no son especialmente sensibles a la humedad en virtud de la absorción muy pequeña de agua por el polietileno

## Slide 6
Densidad, peso molecular promedio y su
distribución determinan las propiedades
mecánicas, que a su vez dependen de la
estructura molecular
Las propiedades eléctricas
no cambian, ya que la
composición química es
la misma

## Slide 7
Aumento de la densidad
+ punto de ablandamiento,
impermeabilidad a gases y líquidos,
claridad y brillo
- flexibilidad y tenacidad
Aumento promedio peso molecular
+ tenacidad, viscosidad

## Slide 8
LDPE: Low Density Polyethylene
! Flexible
! Liviano
! Transparente
! Inerte (al contenido)
! Impermeable
! Bajo costo
HDPE: High Density Polyethylene
! Resistente a las bajas temperaturas
! Alta resistencia a la tensión compresión tracción
! Baja densidad en comparación con metales u otros
materiales

## Slide 9
Para obtener polietileno, se necesita el etileno
puro, por ejemplo por refinación del gas natural
Después, se produce la polimerización del etileno
! Alta presión para LDPE
! Baja presión para LLDPE y HDPE

## Slide 10
Los factores que afectan la composición del tipo de polietileno son:
Densidad: Al aumentarla: Mayor el punto de ablandamiento, impermeabilidad a gases y líquidos, claridad y brillo, menor flexibilidad y tenacidad.
Peso promedio molecular: Al aumentarlo, dalo, da mayor flexibilidad y tenasidad.

## Slide 11: Proceso Productivo

## Slide 12: Proceso Productivo

## Slide 13: Aplicaciones Generales
Baja densidad LDPE
  Bolsas industriales y de uso general
  Film termocontraíble
  Envasado automático
  Tuberías para riego
  Contenedores herméticos domésticos

## Slide 14: Aplicaciones Generales
Alta densidad HDEP
  Envases soplados
  Botellas y bidones
  Contenedores industriales
  Macetas

## Slide 15: Uso Polietileno como Aislante
Características que lo hacen un buen aislante
  Baja conductividad
  Baja permitividad
  Factor de potencia bajo (cuidado con la oxidación)
  Resistividad dieléctrica elevada
  Baja absorción de agua

## Slide 16: Uso Polietileno como Aislante
Tubo Conduit de Polietileno
Esta diseñada para una larga duración libre de problemas en telecomunicaciones, fibra óptica y cableado eléctrico de baja tensión.
  Fabricado de polietileno de alta densidad
  No se Fractura
  No requiere pegamento ni termofusión
  Excelente Flexibilidad
  No se recomienda su utilización oculto en techos o en instalaciones visibles.

## Slide 17: Uso Polietileno como Aislante
Cables de polietileno Reticulado XLPE ¿Qué es?
  Hermano del más conocido PVC
  Proceso de reticulación, red.
  Material termoestable

## Slide 18: Uso Polietileno como Aislante
Cables de polietileno Reticulado XLPE Reticulación
  formación de enlaces transversales en las cadenas del polietileno
  una mayor clase térmica, es decir, una mayor capacidad de corriente o de transmisión de energía
    Reticulado por radiación
    Reticulado por vía húmeda
    Reticulación Continua

## Slide 19: Uso Polietileno como Aislante
Cables de polietileno Reticulado XLPE
  Muy usados en Media y Alta Tensión(hasta 500KV)
  Fabricados con Tecnología de cable extruido
  Pueden incorporar fibra óptica
  Cuentan con certificación ISO9001 y 14001
  Temperatura máxima de operación es 90 ºC

## Slide 20: Proveedores Extranjeros
Dow Chemical Co (EEUU)
Union Carbide Co (EEUU)
Du Pont (Canadá)

## Slide 21: Proveedores Chilenos
Asesoría , Fabricación, y Montaje de piezas y equipos construidos en materiales plásticos de elevada resistencia a la corrosión.
calidad superior de sus productos en plásticos flexibles.