## Slide 1
Teledetección - Conceptos Básicos
Los conceptos más importantes en teledetección que deben comprenderse son lo que es realmente una imagen de satélite y como se capta. Una imagen no es una fotografía tomada por una cámara que contiene una película. Casi todos los satélites comerciales de teledetección captan imágenes utilizando sensores digitales que funcionan según los mismos principios que las cámaras digitales.
Al igual que una cámara digital, un sensor de satélite no posee película. En su lugar, cuenta con miles de detectores diminutos que miden la cantidad de radiación electromagnética (es decir, energía) que refleja la superficie de la Tierra y los objetos que hay en ella. Estas mediciones se denominan espectrales. Cada valor de reflectancia espectral se registra como un número digital. Estos números se transmiten de nuevo a la Tierra donde un ordenador los convierte en colores o matices de gris para crear una imagen que se parece a una fotografía.

## Slide 3
Entender la diferencia entre información espacial y espectral es muy importante porque se trata del primer paso para elegir la mejor imagen que necesitamos para nuestros proyectos.
Resolución Espacial
Se refiera al tamaño de representa de la realidad cada píxel de la imagen, esta directamente relacionado a la escala a la cual podremos trabajar con la imagen.
Imagen ASTER – 15 m Resolución
Imagen IKONOS – 1m Resolución

## Slide 4
Resolución de la Imagen Escala topográfica típica
1000 metros 1:1.500.000
30 metros 1:80.000
20 metros 1:50.000
10 metros 1:25.000
5 metros 1:12.000
1 metro 1:2.000

## Slide 5
Resolución Espectral
La resolución espectral se refiera a la cantidad de lecturas distintas (el en espectro electromagnético) que el sensor esta haciendo sobre la superficie medida. La resolución espectral está directamente relacionada con las capacidades de distinguir entre distintos elementos de la superficie (vegetación, agua, minerales, eduficaciones, cultivos, nieve, etc.)

## Slide 6
ASTER HYMAP

## Slide 8
Tipos de Imágenes y Sensores
Existen dos tipos de sensores : Activos y Pasivos
Por otra parte podemos tener imágenes: Satelitales y Aerotransportadas
Y por último también podemos clasificar las imágenes como: Pancromática, Multiespectral e Hiperespectral

## Slide 9
Colores RGB

## Slide 10
APLICACIONES - EJEMPLOS
Cuprite (Nevada) - Mapeo de zona de Alteracion y/o Minerales

## Slide 11
Generación de modelos digitales de elevación, topografía a distintas escala, vistas 3D y sus aplicaciones

## Slide 12
Generación de Mapas Temáticos (ubicación, mapeo en terreno, etc.)

## Slide 13
Generación de Mapas de Clasificación y Detección de Cambios
Evaluación de Impacto Ambiental

## Slide 14
Otras Aplicaciones:
Agronomía
Forestal
Ordenamiento Territorial
Glaciología
Arqueología
Desastres Naturales
Volcanología
Hidrología
etc.