## Slide 1: Necesidades de transporte
Los sub-problemas
  ¿cuánto?
  ¿dónde?
  ¿cómo?
    Viajar o enviar carga
Modelos de demanda
Modelos de oferta
Modelos de equilibrio

## Slide 2: Necesidades de transporte
Decisiones:
¿viajar o no?
¿hacia donde?
¿en qué modo?
¿por qué ruta?
Generación
Distribución
Partición Modal
Asignación
Modelo clásico de cuatro etapas
¿Son separables estas decisiones?
¿localización?
Uso de suelo
Modelo de cinco etapas

## Slide 3: Descripción del sistema
El producto en transporte
k: tipo de persona o bien transportado
t: periodo
i: origen
j: destino
 No se puede mirar cada viaje  es necesario juntar viajes “parecidos

## Slide 4: Descripción del sistema
Agregación temporal
  > Periodización
  Punta mañana, punta tarde, meses del año, fines de semana, feriados, etc.
Agregación por tipo de persona o bien transportado
  Estudiantes, trabajadores, tercera edad, género, ...

## Slide 5: Descripción del sistema
Agregación por propósito de viaje
  Según EOD 2001
  Al trabajo 3.789.844 23,3%
  Al estudio 2.927.932 18,0
  De compras 2.743.003 16,8
  Buscar/dejar 1.351.610 8,3
  Ver a alguien 1.074.993 6,6
  Tramites 858.583 5,3
  Recreación 760.869 4,7
  Otro 754.974 4,6
  Acompañar 664.865 4,1
  Por trabajo 485.340 3,0
  De salud 426.578 2,6

## Slide 6: Descripción del sistema
Agregación espacial
  > Zonificación
  Criterios: tamaño y número de zonas, compatibilidad con otras zonificaciones, homogeneidad

## Slide 7
779 zonas internas
521 zonas internas
Fuente: DICTUC (2003) Informe final EOD 2001

## Slide 8
Modelo de cuatro etapas
Generación
Viajes generados (producidos) o atraídos por cada zona
Oi: total de viajes que tienen origen en la zona i
Dj: total de viajes que tienen destino en la zona j
Distribución
Pares O/D específicos
¿cuántos de los que salen de i van a j?
Matriz Origen Destino
Dados
¿cuál elegimos?
R: Modelo de Distribución
Notes: CI43A Análisis de Sistemas de Transporte

## Slide 9
Modelo de cuatro etapas
Partición Modal
¿En qué modo?
Costos
Tiempos
Caract. usuarios
Modelo partición modal
m: modo
Asignación a la red
¿qué ruta?
Demanda por viajes en auto o TP
Modelo de asignación
flujos y tiempos en arcos, rutas
definición de la red
Notes: CI43A Análisis de Sistemas de Transporte

## Slide 10
Modelo de cuatro etapas
Localización
G
D
PM
A
Quinta etapa
Otros elementos:
Externalidades - impacto ambiental.
Sistema de actividades.
Notes: CI43A Análisis de Sistemas de Transporte