## Slide 1: Taller 3 Análisis de sistemas de Transporte
Generación y Atracción de Viajes
Objetivo: Analizar y aplicar modelos de generación y atracción de viajes.
Modelos: calibrados a partir de la información obtenida de la EOD2001.

## Slide 2: Actividades
Las actividades enunciadas en estas diapositivas deben ser realizadas para los modelos de generación y para los modelos de atracción que se muestran más adelante.
1.- Comente acerca de lo que representa el intercepto (constante) en el modelo.
2.- Analice los modelos que se presentan:
  ¿Son razonables las variables incluidas?
  ¿Incluiría alguna otra?
  Refiérase a los signos y magnitudes de los coeficientes de cada uno de los atributos.

## Slide 3: Actividades
3.- Elija justificadamente uno de los dos modelos
4.- Defina una zona que incluya la manzana de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Sea claro en describir el perímetro.
5.- Aplique el modelo a dicha zona. Para las variables explicativas (x) realice estimaciones basadas en su conocimiento de la zona.
6.- Analice los resultados obtenidos.

## Slide 4: Modelos
Variables:
Sigla | Descripción
SCON_RES | Superficie Construida Destinada a Residencias (m2)
SCON_IND | Superficie Construida Destinada a industrias (m2)
SCON_COM | Superficie Construida Destinada a Comercio (m2)
SCON_SER | Superficie Construida Destinada a Servicios (m2)
SCON_SAL | Superficie Construida Destinada a Salud (m2)
SCON_EDU | Superficie Construida Destinada a Educación (m2)
SCON_ALM | Superficie Construida Destinada a Almacenamiento y Bodegas (m2)
SCON_EST | Superficie Construida Destinada a Estacionamientos (m2)
SCON_OTR | Superficie Construida Destinada a Otros (m2)
SCON_TOT | Superficie Total Construida (m2)
HOG_TOT | Total de Hogares
MAT_BAS | Matriculas de Enseñanza Básica
MAT_MED | Matriculas de Enseñanza Media
MAT_SUP | Matriculas de Enseñanza Superior
MAT_TOT | Total de Matriculas

## Slide 5: Generación de Viajes
Propósito: Otros (distinto de estudio y trabajo)
Período: Fuera de punta (10:00-12:00)
Basados en el hogar retorno y no basados en el hogar.

## Slide 6: Generación de Viajes
Modelo 1.a
Modelo 1.b
V. Independiente | Coeficiente | Error típ. | t | Probabilidad
Intercepto | 91,6760 | 970,2663 | 0,0945 | 92,53%
SCON_COM | 0,0150 | 0,0021 | 7,0220 | 0,00%
SCON_HAB | 0,0012 | 0,0004 | 3,2443 | 0,27%
MAT_TOT | 0,1385 | 0,0473 | 2,9300 | 0,61%
R2 | 0,9593
R2 Ajustado | 0,9556
V. Independiente | Coeficiente | Error típ. | t | Probabilidad
SCON_COM | 0,0149 | 0,0018 | 8,1547 | 0,00%
SCON_HAB | 0,0012 | 0,0004 | 3,3983 | 0,17%
MAT_TOT | 0,1408 | 0,0403 | 3,4947 | 0,13%
R2 | 0,9759
R2 Ajustado | 0,9737

## Slide 7: Atracción de Viajes
Propósito: Estudio-2 (Media y Superior)
Período: Punta (07:15-09:15)
Basados en el hogar ida y no basados en el hogar.

## Slide 8: Atracción de Viajes
Modelo 2.a
Modelo 2.b
V. Independiente | Coeficiente | Error típ. | t | Probabilidad
Intercepto | -679,9087 | 451,3126 | -1,5065 | 14,1%
HOG_TOT | 0,0741 | 0,0094 | 7,8979 | 0,0%
MAT_MED | 0,4565 | 0,0490 | 9,3093 | 0,0%
MAT_SUP | 0,4947 | 0,0337 | 14,6851 | 0,0%
R2 | 0,9846
R2 Ajustado | 0,9832
V. Independiente | Coeficiente | Error típ. | t | Probabilidad
HOG_TOT | 0,0658 | 0,0077 | 8,4998 | 0,0%
MAT_MED | 0,4326 | 0,0473 | 9,1545 | 0,0%
MAT_SUP | 0,5082 | 0,0331 | 15,3569 | 0,0%
R2 | 0,9892
R2 Ajustado | 0,9882

## Slide 9: Consideraciones
Se deben entregar los archivos con el siguiente formato: apellido1_apellido2.doc
Enviar al mail del curso: tallerci43a@gmail.com
Asunto: Taller n°3
Incluir un breve informe con el desarrollo del taller y un archivo .xls con los cálculos según corresponda.
Notes: <number>