## Slide 1: Taller 4 CI43A/IN640
Distribución de Viajes: Método de Furness y Método Gravitacional
Objetivo: Calcular los parámetros de los modelos y realizar estimaciones futuras de la matriz origen-destino.

## Slide 2: Problema
Se desea predecir la distribución de viajes para cierta ciudad intermedia de Chile dividida en cinco grandes zonas. Se tienen los resultados de una encuesta origen-destino para dicha ciudad, de la cual se extrajo la matriz de viajes, y además una predicción de la matriz de costos generalizados y de la generación y atracción de cada zona para el período que se desea predecir.

## Slide 3: Actividades
Calcule mediante el método de Furness la matriz origen-destino futura.
Determine la matriz que se obtiene utilizando el método gravitacional, con f(cij)=e-cij
Realice un análisis de sensibilidad para el parámetro beta, es decir, calcule la matriz con el método gravitacional para diferentes valores de beta.
Compare e interprete los resultados obtenidos en los puntos anteriores. Desarrolle y redacte bien sus ideas.

## Slide 4: Consideraciones
Se deben entregar los archivos con el siguiente formato: apellido1_apellido2.doc
Enviar al mail del curso: tallerci43a@gmail.com
Asunto: Taller n°4
Incluir un breve informe con el desarrollo del taller y un archivo .xls con los cálculos.
El punto base se asigna de acuerdo a la presentación y orden de los archivos.
Notes: <number>