## Slide 1
CURSO:
ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
SEMESTRE DE PRIMAVERA
Profesor: Julio Ojeda Puig
Ingeniero Aeronáutico, FACH
Ms Integrated Logistics Support, SUPAERO
Telefono: 6948572//08-2491564
Correo Electrónico: jojeda@fach.cl

## Slide 2
PERMISO DE CIRCULACIÓN
$7M
MANTENIMIENTO
SEGURO
COSTO OPERACIÓN
COSTO DE RETIRO

## Slide 3
PROGRAMA DEL CURSO
    Revisión de conceptos económicos para evaluación del Costo del Ciclo de Vida.
Interés Simple y Compuesto.
Tasas de interés nominal y efectivo.
Formulas para el análisis del costo del Ciclo de Vida.
Métodos de depreciación.
Determinación del valor presente.
Problemas de aplicación.
    Introducción al Costo del Ciclo de Vida.
Necesidad y Aplicaciones del Análisis del Costo del Ciclo de Vida.
Información necesario para analizar el Costo del Ciclo de Vida.
Procedimiento para incorporar el Costo del Ciclo de Vida en el proceso de planificación de compras y contratos.
Problemas de Aplicación.
  Modelos de Costo del Ciclo de Vida.
Tipos de Modelos de Costo de Ciclo de Vida.
Modelo General del Costo del Ciclo de Vida.
Modelo de evaluación del costo del ciclo de vida para selección de equipamiento.
Casos de Estudio : Hardware y Software//Industria Aeronáutica.
  Técnicas para la estimación de costos.

## Slide 4
EVALUACIONES
CONTROL 1 | 35%
TRABAJO | 35%
EXAMEN | 30%

## Slide 5
ECONOMIA EN LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA.

## Slide 6
ECONOMIA EN LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA.
Interés Simple e Interés Compuesto.
Interés Simple.
(1)
IT= Interés Total
CO=Cantidad Original solicitada o prestada.
j= tasa de interés por periodo de tiempo específicado.
m= número de períodos específicados

## Slide 7
ECONOMIA EN LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA.
Interés Simple e Interés Compuesto.
Interés Simple.
La cantidad total a pagar al final de m períodos, por ejemplo años, puede ser calculada con la siguiente ecuación:
(2)
Luego, reemplazando (1) en (2) tendremos:
(3)

## Slide 8
ECONOMIA EN LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA.
Interés Simple e Interés Compuesto.
Ejemplo de Interés Simple.
Martín solicita un prestámo de $2.000.000 por un período de cuatro años a una tasa de interés anual simple de un 15%. Calcule la cantidad total de dinero que pagará al final de los cuatro años.
Usando la ecuación (1) y la data dada, el interés total pagado será de:
IT= (2.000.000)(0.15)(4)
IT=1.200.000
Luego, sumando el resultado a la cantidad original, como en la ecuación (3), se obtiene:
CT=2.000.000+1.200.000
CT=3.200.000

## Slide 9
ECONOMIA EN LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA.
Interés Simple e Interés Compuesto.
Interés Compuesto.
(4)
(5)
Sustituyendo la ecuación (4) en la (5) obtenemos.
(6)

## Slide 10
ECONOMIA EN LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA.
Interés Simple e Interés Compuesto.
Interés Compuesto.
De la misma forma, la cantidad total al final del período 3 será:
(7)
Sustituyendo la ecuación (6) en la (7) se obtiene:
(8)

## Slide 11
ECONOMIA EN LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA.
Interés Simple e Interés Compuesto.
Interés Compuesto.
Luego, la cantidad total de dinero al final de m periodos de interés será:
Para aquellos Casos en que el interés es compuesto más de una vez en el periodo, por ejemplo un año, la tasa de interés dada debe ser dividida en la cantidad de veces en que el interés se compondrá, y la ecuación (9) debe ser modificada en la forma siguiente:
(9)
(10)

## Slide 12
ECONOMIA EN LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA.
Interés Simple e Interés Compuesto.
Ejemplos de Interés Compuesto.
La señora María deposita seis millones de pesos en el banco. La tasa anual de interés es de un 12%. El inte´res se compone trimestralmente durante el año. Calcule la cantidad total de dinero al final del cuarto año.
En este ejemplo, nosotros tenemos CO=6.000.000, i=12%, k=4 Y m=4. Luego, sustituyendo los valores en la ecuación (10) obtenemos:

## Slide 13
ECONOMIA EN LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA.
Interés Nominal e Interés Efectivo.
Se llama interés nominal, al porcentaje aplicado cuando se ejecuta el pago de intereses.
Por ejemplo, si se tiene una tasa de interés del 12% anual, que se aplica una sola vez en el año, entonces al final del año se aplica un interés del 12% sobre la cantidad ahorrada o prestada.
Ahora bien, si se aplicará mensualmente, es decir un 1% mensual, el interés se iría aplicando sobre el captal más los intereses, por lo que el interés efectivo sería mayor a 12%.

## Slide 14
ECONOMIA EN LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA.
Interés Nominal e Interés Efectivo.
Para calcular la Tasa de Interés equivalente, o interés efectivo, se aplicará la siguiente fórmula.
I=interés nominal
n=fracciones en que el interés va a ser aplicado
TAE= tasa anual equivalente.

## Slide 15
ECONOMIA EN LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA.
Fórmulas para el análisis del Costo del Ciclo de Vida.
Fórmula para encontrar Valor Futuro (Pago simple)
Está dado por la ecuación (9).
(11)
Fórmula para encontrar el valor presente (Pago Simple)
Desde la ecuación (11), el valor presente de una suma futura de dinero es.
(12)

## Slide 16
ECONOMIA EN LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA.
Fórmulas para el análisis del Costo del Ciclo de Vida.
Fórmula para encontrar Valor Futuro (Pagos periódicos uniformes)
Está fórmula es usada para determinar el valor futuro al final de m períodos de interés (en esta fórmula un período es asumido un año) de pagos iguales efectuados al final de cada uno de los m períodos de interés (años). Los pagos son depositados a una tasa de interés i por año, compuestos anualmente. Esta fórmula es desarrollada como sigue:
Primer Año:
Al final del primer año, el primer pago es efectuado y la cantidad final será:
(13)

## Slide 17
ECONOMIA EN LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA.
Fórmulas para el análisis del Costo del Ciclo de Vida.
Fórmula para encontrar Valor Futuro (Pagos periódicos uniformes)
Segundo Año.
Al final del segundo año, el segundo pago es efectuado y el interés es compuesto sobre el primer pago, la cantidad final será entonces:
(14)
Sustituyendo la ecuación (13) en la (14), obtenemos:
(15)

## Slide 18
ECONOMIA EN LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA.
Fórmulas para el análisis del Costo del Ciclo de Vida.
Fórmula para encontrar Valor Futuro (Pagos periódicos uniformes)
Siguiendo el desarrollo anterior, se verifica que la f´rmula se puede generalizar para m periodos como:
(16)
Ejemplo: Don Juan depositará al final de cada año su bono de $5.000.000, por los próximos diez años, a una tasa de interés anual de 10%, compuesto anualmente. Encuentre la cantidad final que tendrá don Juan al término del décimo año.

## Slide 19
ECONOMIA EN LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA.
Fórmulas para el análisis del Costo del Ciclo de Vida.
Fórmula para encontrar Valor Futuro (Pagos periódicos uniformes)
Ejemplo: Don Juan depositará al final de cada año su bono de $5.000.000, por los próximos diez años, a una tasa de interés anual de 10%, compuesto anualmente. Encuentre la cantidad final que tendrá don Juan al término del décimo año.
En este ejemplo, PA=5.000.000, i=10% y m=10 años.
Usando estos datos en la ecuación (16) obtenemos:

## Slide 20
ECONOMIA EN LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA.
Fórmulas para el análisis del Costo del Ciclo de Vida.
Fórmula para encontrar Valor Presente (Pagos periódicos uniformes)
Para este caso, desarrollando la ecuación (12) obtendremos que el valor presente para pagos periódicos uniformes anuales PA, a una tasa de interés compuesta anualmente de i en m periodos de interés, estará dado por:
(17)

## Slide 21
ECONOMIA EN LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA.
Fórmulas para el análisis del Costo del Ciclo de Vida.
Fórmula para encontrar Valor Presente (Pagos periódicos uniformes)
Esta fórmula se relaciona con la determinación del valor presente de pagos iguales efectuados al final de cada uno de los m períodos de interés (asumiendo cada periodo de un año). Todos los pagos son depositados a una tasa de interés anual de i compuesta anualmente. La fórmula para el valor presente es desarrollada como sigue:
Primer Año.
Al final del primer año, el primer pago es efectuado y su valor presente es calculado desde la ecuación (12):
(18)

## Slide 22
ECONOMIA EN LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA.
Fórmulas para el análisis del Costo del Ciclo de Vida.
Fórmula para encontrar Valor Presente (Pagos periódicos uniformes)
Segundo Año
Al final del segundo año, el segundo pago es efectuado y su valor presente es calculado desde la ecuación (12):
(19)
De esta forma, el valor presente en m periodos será la suma del valor prsenete en cada uno de ellos, como sigue:
(20)

## Slide 23
ECONOMIA EN LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA.
Fórmulas para el análisis del Costo del Ciclo de Vida.
Fórmula para encontrar Valor Presente (Pagos periódicos uniformes)
Como esta es una serie geométrica, si se trabaja matemáticamente se llega a:
(21)

## Slide 24
ECONOMIA EN LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA.
Fórmulas para el análisis del Costo del Ciclo de Vida.
Fórmula para encontrar Valor de pagos anuales cuando el valor futuro de la anualidad es conocido.
Una anualidad puede ser descrita como una serie de pagos iguales, a intervalos iguales de tiempo. Reordenando la ecuación (16), se obtiene el valor de la anualidad expresada como:
(22)
Ejemplo: Una compañía desea comprara un edificio al final de los próximos seis años. El costo estimado es de $250.000.000 y la compañía tiene decidido depositar sumas iguales de dinero al final de cada uno de los seis años de forma tal que se junten $250.000.000 Si la tasa de interés anual es de un 12% compuesto anualmente, calcule la cantidad de dinero que deberá ser depositada al final de cada año.

## Slide 25
ECONOMIA EN LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA.
Fórmulas para el análisis del Costo del Ciclo de Vida.
Fórmula para encontrar Valor de pagos anuales cuando el valor futuro de la anualidad es conocido.
En este ejemplo, tenemos VF=250.000.000, i=12% y m=6 años. Sustituyendo esta data en la ecuación (22), tenemos:

## Slide 26
ECONOMIA EN LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA.
Fórmulas para el análisis del Costo del Ciclo de Vida.
Fórmula para encontrar Valor de pagos anuales cuando el valor presente de la anualidad es conocido.
Reordenando la ecuación (21), el valor de los pagos anuales será de:
(23)

## Slide 27
ECONOMIA EN LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA.
Métodos de Depreciación
Depreciación Funcional.
Depreciación Tecnológica.
Depreciación Física.
Depreciación Monetaria.

## Slide 28
ECONOMIA EN LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA.
Métodos de Depreciación
Método 1: Línea Recta.
Este método asume un decrecimiento lineal en el tiempo del valor del producto. Durante la vida de servicio del producto, una cantidad igual de dinero será cargada por depreciación cada año. El cargo anual por depreciación estará dado por:
(24)
Donde:
CDDA es el cargo por depreciación anual.
VA es el valor de adqusición
VR es el valor remanente al final de la vida de servicio
VS es la vida de servicio en años.

## Slide 29
ECONOMIA EN LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA.
Métodos de Depreciación
Ejemplo: Asuma que el costode adquisición y el valor remanente de un item de ingeniería son $2.500.000 y $200.000, respectivamente. Si la vida de servicio del equipo es de 10 años y su depreciación anual es constante, calcule el cargo anual por depreciación.
Sustituyendo la data en la ecuación (24) tendremos:
=230.000

## Slide 30
ECONOMIA EN LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA.
Métodos de Depreciación
Método 2: Porcentaje constante o Fórmula de Matheson.
En este método, el costo de depreciación anual es un porcentaje del valor libro al comienzo del año. Aunque el costo de depreciación anual es diferente cada año, el porcentaje e mantiene constante durante toda la vida de servicio. De esta forma el costo de depreciación declina en el tiempo. El factor de depreciación es definido como:
(25)
Debe notarse que el valor remanente es considerado siempre positivo.

## Slide 31
ECONOMIA EN LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA.
Métodos de Depreciación
El valor libro, VLk, al final del año k es:
(26)
Sustituyendo la ecuación (25) en la (26) obtenemos:
(27)

## Slide 32
ECONOMIA EN LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA.
Métodos de Depreciación
El cargo por depreciación anual, CDA, está dado por:
(28)
(29)

## Slide 33
ECONOMIA EN LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA.
Métodos de Depreciación
Ejemplo: Una pieza de equipamiento cuesta $50.000 y su valor remanente al final de su vida de servicio, estimada en 15 años, esperada es de $5.000. Calcule el valor libro del equipamiento al final del año 8 usando los métdoso de depreciación lineal y porcentaje constante.
Por método de depreciación lineal:
Por método de porcentaje constante:

## Slide 34
ECONOMIA EN LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA.
Métodos de Depreciación
Método 3: Suma de los dígitos de los años.
Este método genera resultados similares al de porcentaje constante, y su nombre viene del procedimiento de cálculo utilizado. El método provee una depreciación más grande en los primeros años de la vida de servicio y menor al final. El cargo por depreciación anual está dado por:
(30)

## Slide 35
ECONOMIA EN LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA.
Métodos de Depreciación
El valor libro, VLk, de la propiedad o ítem al final del año k está dada por:
(31)
Ejemplo: Usando la data dada en el ejemplo anterior, calcule el valor libro al final del octavo año usando este método.
Sustituyendo la data en la ecuación (31) tenemos:

## Slide 36
ECONOMIA EN LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA.
Determinación del Valor Presente con escalamiento y tasas de descuento dadas.
Generalmente, se espera que los costos se incrementen cada año, y este factor debe ser tomado en consideración en el análisis económico relevante. Cuando el costo anual en moneda actual (normalmente dólares), así como las tasas de escalamiento y descuento son conocidas, la siguiente ecuación puede ser usada para calcular el valor presente:
(32)
Ejemplo: Asuma que un equipamiento debe ser mantenido por los próximos cuatro años, con la siguiente data conocida: CAN=$5.000, j=5%, i=9%. Calcule el valor presente del costo total de mantenimiento esperado.

## Slide 37
ECONOMIA EN LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA.
Determinación del Valor Presente con escalamiento y tasas de descuento dadas.
Sustituyendo la data en la ecuación (32) obtenemos:

## Slide 38
ECONOMIA EN LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA.
Análisis Break-Even
El análisis break-even podría simplemente ser descrito como una representación gráfica o algebraica de las relaciones entre costos, ingresos y volumen en una compañía u organización.
Este tipo de análisis es extremadamente útil para que un gerente pueda conceptualizar estas relaciones. El análisis break-even es también conocido como análisis costo-volumen-beneficio. El término break-even podría ser expresado como el volumen que se requiere para alcanzar el punto en el cual los costos totales son iguales a los ingresos totales. Una expresión para el volumen break-even es desarrollada como sigue:
En el punto break-even los costos totales son iguales a los ingresos totales, luego
Donde: IT=Ingresos Totales; CT= Costos Totales
(33)

## Slide 39
ECONOMIA EN LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA.
Análisis Break-Even
Los ingresos totales están dados por:
Donde N= número de Unidades; P=precio por Unidad
(34)
El costo total se expresa como:
(35)
Cf= costo fijo
Cv=costo variable total
Cuv=costo variable por unidad

## Slide 40
Análisis Break-Even
Sustituyendo la ecuación (34) y (35) en la (33), obtenemos.
ECONOMIA EN LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA.
(36)
Reordenando la ecuación (36), se obtiene:
(37)
Donde N* es el número de unidades para break-even.

## Slide 41
ECONOMIA EN LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA.
Análisis Break-Even
Ejemplo: Una compañía fabrica un cierto número de unidades de un equipamiento de ingeniería al año. El costo fijo anual es de US$200.000. El costo variable y el precio por unidad son US $10.000 y US$20.000, respectivamente. Determine el número de unidades para break-even.
Sustituyendo la data en la ecuación (37) tendremos:
unidades

## Slide 42
INTRODUCCIÓN A LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Inflación creciente
Limitación de presupuestos
Incremento de la preocupación por el costo- beneficio entre usuiarios
Incremento en los costos de mantenimiento
Competencia
Productos más costosos

## Slide 43
INTRODUCCIÓN A LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
APLICACIONES
Elegir la estrategia de adquisición más beneficiosa.
Determinar los “cost drivers”.
Toma de decisiones estratégicas y trade-offs de diseño.
Seleccionar entre opciones
Aplicación de nuevas tecnologías.
Proveer objetivos al sistema de control.
Formulación de incentivos al contratante.
Mejorar la comprensión de los parámetros básicos de diseño asociados en el diseño y desarrollo de productos.
Optimizar las necesidades de entrenamiento.
Pronosticar y proyectar necesidades presupuestarias futuras.

## Slide 44
INTRODUCCIÓN A LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
USOS DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Usos del Costo del
Ciclo de Vida
Comparar proyectos
en competencia
Planificación y presupuestos
de largo plazo
Seleccionar entre
Ofertantes en competencia
Controlar un proyecto
en desarrollo
Comparar
conceptos logísticos
Decidir el reemplazo de
equipamiento envejecido
Usos del Costo del
Ciclo de Vida
Comparar proyectos
en competencia

## Slide 45
INTRODUCCIÓN A LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
INFORMACIÓN NECESARIA
Data requerida
Meta u objetivo de la estimación.
Reglas, Normas y supuestos
Restricciones asociadas con el análisis.
Personal involucrado
Limitaciones de fondos (presupuestarios)
Esquema de tiempo para la est. de costo del ciclo de vida.
Procedimiento de estimación.
Tratamiento de incertezas.
Esfuerzo organizacional para la estimación.
Responsabilidad del análisis de costos.

## Slide 46
INTRODUCCIÓN A LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
INFORMACIÓN NECESARIA
Formato del análisis
Usuarios del análisis
Detalles requeridos
Precisión y acuciosidad requerida en el análisis
Proceso de auditoria y control del costeo por parte del comprador
Proceso de auditoria y control del costeo por parte del vendedor

## Slide 47
INTRODUCCIÓN A LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
INFORMACIÓN ESPECÍFICA REQUERIDA PARA LOS ESTUDIOS DE COSTO
Vida útil operacional del ítem en años.
Tasas de descuento y escalamiento.
Costo anual de mantenimiento del ítem.
Valor de venta o residual.
Costo de inversión inicial.
Costo de transporte e instalación
Impuestos.
Costo de operación anual del ítem
Costo Energía
Costo de suplementos
Costo mano de obra (labor)
Costo de materiales
Seguros

## Slide 48
INTRODUCCIÓN A LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
ELEMENTOS Y PASOS ASOCIADOS CON EL ANÁLISIS DEL CCV
Identificar “cost drivers”
Desarrollar para cada componente en el “Life Cycle Cost Breakdown Structure”, las relaciones de estimación de costo.
Desarrollar los costos del ciclo de vida escalados y descontados.
Definir un ciclo de vida del producto o ítem.
Definir las actividades que le generen costos al propietario.
Realizar análisis de sensibilidad.
Establecer perfiles de costo constante.
Determinar relaciones de causa-efecto
Determinar un “break-down structure” contable
ACTIVIDADES

## Slide 49
INTRODUCCIÓN A LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
ELEMENTOS Y PASOS ASOCIADOS CON EL ANÁLISIS DEL CCV
PASOS
H.C. Alexander
Desarrollar el perfil operacional.
Definir los “factores de utilización”
Identificar todos los componentes de costos involucrados.
Determinar los parámetros relacionados con costos cruciales.
Llevar todos los costos involucrados a precios presentes.
Escalar los costos presentes asociados con materiales y mano de obra.
Descontar todos los costos involucrados asociados a períodos de tiempo.
Sumar todos los costos involucrados.

## Slide 50
INTRODUCCIÓN A LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
ELEMENTOS Y PASOS ASOCIADOS CON EL ANÁLISIS DEL CCV
PASOS
R.H Anderson
Determinar la vida útil operacional del ítem o producto.
Obtener las estimaciones para los costos involucrados incluyendo costos de operación y de mantenimiento.
Determinar el valor terminal del ítem o producto.
Restar el valor terminal desde el costo del propietario.
Llevar el valor presente el valor estimado en el punto 4.
Sumar el costo de la inversión inicial estimados en el punto 5 para obtener el costo del ciclo de vida.

## Slide 51
INTRODUCCIÓN A LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Vida operacional: 3 años
Utilización anual: 20000 Kms
Factor de utilización: 80% ciudad, 20% carretera
Costo de Operación:
Perfil de Operación: 80% ciudad, 20% carretera.
Permiso de circulación: $180000 anuales
Seguro Obligatorio: $12000
Rendimiento promedio: 11Kms/lt
Valor presente combustible:$500
Costo Mantenimiento:
20000 Kms:$110000
40000 Kms:$145000
60000 Kms:$210000
Cambio de Neumáticos (40000Kms):$120000

## Slide 52
INTRODUCCIÓN A LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Otros Costos:
Seguro Anual:$280.000
Lavado Automóvil.
2 veces por mes/$4000 por vez:$96000 anuales
Desodorante Ambiental (1cada 3 meses):$12000 anuales
Valor de Venta (residual):$5500000

## Slide 53
INTRODUCCIÓN A LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Hyundai Elantra
Inversión Inicial: $7400000
Permiso de Circulación: $145000
Seguro Obligatorio $12000
Consumo promedio: 12 Kms/lt
Revisiones:7500: $45000
15000: $120000
22500: $45000
30000: $145000
37500:$45000
45000: $180000
52500: $45000
60000:$210000

## Slide 54
INTRODUCCIÓN A LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Valor de Venta (residual):$5000000

## Slide 55
INTRODUCCIÓN A LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
UNA APROXIMACIÓN GENERAL
Desarrollar una estructura de
costos representativa
Obtener la data para soportar
la estructura de costos
Desarrollar las relaciones de
estimación
de costos desde la data
Formular el modelo completo
de costos
(cálculo de costos de ciclo de vida)
Validar y ejercitar el modelo

## Slide 56
INTRODUCCIÓN A LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
DISCIPLINAS PARA EL ANÁLISIS DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA (COMPETENCIAS REQUERIDAS)
Finanzas y Contabilidad.
Logística
Ingeniería de Confiabilidad y Mantenibilidad.
Análisis Estadístico y Control de Calidad
Ingeniería
Ingeniería de contratos y de fabricación.
Estimaciones.

## Slide 57
INTRODUCCIÓN A LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
PROCEDIMIENTO PARA INCORPORAR EL COSTO DEL CICLO DE VIDA EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN PARA PROPUESTAS Y CONTRATOS
(DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL FABRICANTE)
Organización para el costeo del ciclo de vida.
Obtener y desarrollar conocimiento sobre la estimación del costo del ciclo de vida.
Desarrollar análisis de los requerimientos para responder a la est. CCV.
Preparar un plan para la propuesta técnica de la est. CCV
Desarrollar un plan para la propuesta de costo en la est. CCV
Preparar un plan para identificar y analizar riesgos en la est. CCV
Preparar un plan para alcanzar las metas de CCV.

## Slide 58
INTRODUCCIÓN A LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
BASES DE DATOS PARA LA EST. CCV
Flexibilidad: la base de datos debe ser suficientemente flexible para tomar en consideración las condiciones locales en forma efectiva.
Fácil acceso: la base de datos debe ser fácilmente accesible, sin ayuda de expertos informáticos.
Amplitud: la base de datos debe ser suficientemente amplia con el objeto de satisfacer todas las necesidades de decisión del costo del ciclo de vida.
Sensible: la base de datos debe ser dinámica y sensible a variadas necesidades de información.
Tamaño: not too large, not too small
Capacidad de contracción/expansión: la base de datos debe poseer capacidades de expansión y contracción, para adaptarse a los recursos financieros y nivel de participación de los usuarios.
Orientación: la base de datos debe estar orientada tanto a aspectos cualitativos como cuantitativos.
Uniformidad: la base de datos debe ser uniforme al grado de permitir agregar muestras adecuadas con características similares para desarrollar análisis razonables.

## Slide 59
INTRODUCCIÓN A LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
INFORME DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
El modelo de costo y sus detalles.
El costo total del ciclo de vida expresado en dólares y las estimaciones esenciales del breakdown de costo.
Las relaciones de estimación de costo utilizadas.
Suposiciones
Las fuentes de data utilizadas y su validez.
El significado de las estimaciones y las conclusiones.
Incentivos o requerimientos contractuales de costos, si aplica.
Análisis de sensibilidad desarrollados.
Comparación de alternativas evaluadas.

## Slide 60
ALGUNAS DEFINICIONES ÚTILES
SOPORTE LOGÍSTICO INTEGRADO (ILS)

## Slide 61
Mantenimiento incluye todas las acciones necesarias para mantener, o restaurar, una condición de servicibilidad en un sistema o equipo. El Mantenimiento puede ser categorizado como Correctivo o Preventivo.
ALGUNAS DEFINICIONES ÚTILES
MANTENIMIENTO

## Slide 62
Mantenimiento Correctivo: incluye todas las acciones de mantenimiento no programadas (imprevistas) desarrolladas como resultado de una falla del sistema o producto, con le objeto de restaurar el sistema a una condiicón El ciclo del matenimiento correctivo incluye: la identificación de la falla, su localización y aislamiento, desarme, remoción y reemplazo o reparación en el lugar, armado, chequeo y verificación de la condición. Además, mantenimiento imprevisto puede resultar de una sospecha de falla, aún cuando la investigación posterior determine que no existe una falla en la realidad.
ALGUNAS DEFINICIONES ÚTILES

## Slide 63
Mantenimiento Preventivo: incluye todas las acciones de mantenimiento programadas, desarrolladas para mantener el sistema o producto en una condición específicada. Mantenimiento programado incluye la realización de inspecciones periódicas, monitoreo de condición, reemplzo de itemes críticos, y calibración. Además, los requerimientos de servicio( como por ejemplo lubricación, limpieza, etc.) podrían ser incluídos bajo la categoría de mantenimiento preventivo.
ALGUNAS DEFINICIONES ÚTILES

## Slide 64
Los mantenimientos correctivo y preventivo podrían ser realizados en el sistema en si mismo (o un elemento de él), en el sitio donde el sistema es utilizado por el cliente, en un taller cercano al sitio operacional del cliente, y/o en dependencias de depósito, en un proveedor de servicios, o en la planta del fabricante.
Los Niveles de Mantenimiento permiten una división de tareas para cada una de las áreas donde el mantenimiento es desarrollado. La complejidad de las tareas, requerimientos del nivel de habilidades del personal, necesidad de infraestructura específica, criterios económicos, y otros, determinan en gran medida las funciones específicas a realizar en cada nivel.
En este sentido, el mantenimiento podría clasificarse como: Organizacional, Intermedio y de Depósito.
ALGUNAS DEFINICIONES ÚTILES
NIVELES DE MANTENIMIENTO

## Slide 65
Criteria | Organizational Maintenance | Intermediate Maintenance |  | Depot, Supplier or Manufacturer Maintenance
Done where? | At the operational site or wherever the prime equipment is located | Mobile or semimobile units | Fixed units | Depot / Supplies
 |  | Truck, van, portable shelter or equivalent | Fixed field shop | Specialized repair activity or manufacturer’s plant
Done by whom? | System/ equipment operating personnel (low maint, skills) | Personnel assigned to mobile, semimobile or fixed units (Intermediate maintenance skills) |  | Depot facility personnel or manufacturer’s production personnel (mix of intermediate fabrication skills and high maintenance skills)
On whose equipment? | Using organization’s equipment | Equipment owned by using organization |  | 
Type of work accomplished? | Visual inspection Operational checkout Minor servicing External adjustments Removal and replacement of some components | Detailed inspection and system checkout Major servicing Major equipment repair and modifications Complicated adjustments Limited calibration Overload from organizational level of maintenance |  | Complicated factory adjustments Complex equipment repairs and modifications Overhaul and rebuild Detailed calibration Supply support Overload from intermediate level of maintenance
ALGUNAS DEFINICIONES ÚTILES
NIVELES DE MANTENIMIENTO

## Slide 66
El concepto de Mantenimiento cosntituye una serie de definiciones y/o ilustraciones que definen el criterio que cubrirá los níveles de mantenimiento (por ejemplo, dos niveles de mantenimiento, tres, etc.), las mayores funciones a desarrollar en cada nivel de mantenimiento, las políticas básicas de soporte, los factores de efectividad (como por ejemplo: MTBM, MLH/OH, cost/MA, etc.), y los requermientos primarios de soporte. El concepto de mantenimiento es un prerequisito para el diseño y desarrollo del sistema/producto. El concepto de mantenimiento es requerido como un input al análisis de soportabilidad.
ALGUNAS DEFINICIONES ÚTILES
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO

## Slide 67
« La probabilidad de que un ítem de un equipamiento desarrolle la misión asignada sin fallar, asumiendo que el ítem es utilizado dentro de las condiciones para las cuáles fue diseñado.
Note que existen dos sentencias claves en ésta definición: (1) la palabra « probabilidad » indica que la confiabilidad se relaciona con calculos estadisticos y proyecciones de cómo y cuándo las fallas podrían ocurrir, y (2) « dentro de las condiciones para las cuales fue diseñado » establece un limite de validez de cualquier nivel de confiabilidad predecido.
ALGUNAS DEFINICIONES ÚTILES
CONFIABILIDAD

## Slide 68
FALLA: Un ítem es considerado como que ha fallado cuando no puede cumplir con los requerimientos para los cuáles fue diseñado.
Esta definicion parece ser un simple « Si o No », sin embargo, en la actualidad pueden existir « áreas grises » cuando se aplica. Por ejemplo, si la transmisión de un camión falla, no existirá duda de que el camión no podrá cumplir su misión. Por otro lado, si un avión es capaz de volar a 1000 mph, y por alguna razón sólo puede volar a 997 mph en un día dado, ¿El avión falló?. Si su misión requería una velocidad de 1000 mph, entonces falló. Si la misión definida sólo requería una velocidad de 950 mph, entonces talvez no falló.
ALGUNAS DEFINICIONES ÚTILES

## Slide 69
Razón de Falla:
Un valor numérico que predice el número de fallas de un ítem, conjunto, o parte que ocurrirá durante un período especificado de operación, normalmente una hora. Las razones de fallas son desarrolladas usando test, experiencia en operación, y otra data significativa.
Ejemplo: Si ocurren 8 fallas en 1000 horas de operación.
ALGUNAS DEFINICIONES ÚTILES

## Slide 70
Es el recíproco de la razón de falla. Éste predice el número promedio de horas que un sistema, conjunto, o parte operará antes de fallar.
ALGUNAS DEFINICIONES ÚTILES
TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS (MTBF)

## Slide 71
Si tomamos el ejemplo anterior, un ítem con una razón de falla de 0.008 debería tener un MTBF como sigue:
HRS
ALGUNAS DEFINICIONES ÚTILES
TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS (MTBF)

## Slide 72
Lo anterior significa que, en teoría, el item debería operar 125 horas sin experimentar una falla. El MTBF de un item se utiliza a menudo para calcular requerimientos de stock, costo del ciclo de vida y otra data relacionada. La práctica ha mostrado que es más fácil utilizar MTBF que la razón de falla cuando se habla de la confiabilidad de un item.
ALGUNAS DEFINICIONES ÚTILES
TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS (MTBF)

## Slide 73
La probabilidad de que un ítem pueda ser reparado en una cantidad específica de tiempo usando un set específico de recursos. Note que esta es una predicción estadística, lo cual significa que, tal como la confiabilidad, la mantenibilidad puede ser muy influenciada por variables como la disponibilidad de recursos y las condiciones ambientales en las cuáles se realiza mantenimiento. Además, note que esta definición asume que una determinada cantidad de recursos estarán disponibles para soportar el proceso de reparación.
ALGUNAS DEFINICIONES ÚTILES
MANTENIBILIDAD

## Slide 74
ALGUNAS DEFINICIONES ÚTILES
MANTENIBILIDAD

## Slide 75
ALGUNAS DEFINICIONES ÚTILES
MANTENIBILIDAD

## Slide 76
ALGUNAS DEFINICIONES ÚTILES
MANTENIBILIDAD

## Slide 77
Es el tiempo promedio requerido para realizar mantenimiento sobre un periodo específico de tiempo. Inicialmente, el MTTR es desarrollado usando predicciones del tiempo requerido para realizar las tareas de mantenimiento. Cuando el diseño está completo, el MTTR puede ser refinado por medio de mediciones al teimpo que realmente se requiere para realizar las tareas.
La acuciosidad del cálculo dependerá del la correción en las predicicones de mantenibilidad y la precisión en la exacta determinación de lo que se requiere para realizar mantenimiento.
ALGUNAS DEFINICIONES ÚTILES
TIEMPO MEDIO PARA REPARAR (MTTR)

## Slide 78
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
INTRODUCCIÓN
No existe un modelo de estándar de costo del ciclo de vida:
Naturaleza del problema.
Diferentes sistemas de colección de data.
Diferentes tipos de equipos, sistemas y componentes.
Inclinación del usuario.
Pero, cualquier modelo debe ser:
Visible
Transparente
Efectivo

## Slide 79
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
TIPOS DE MODELO DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
Modelos Generales de Costo del Ciclo de Vida
Modelos Específicos de Costo del Ciclo de Vida

## Slide 80
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
INPUTS PARA LOS MODELOS DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Costo del entrenamiento
Valores del tiempo medio entre fallas (MTBF)
Tiempo medio para reparar (MTTR)
Precios de lista del sistema
Costo de mano de obra por acción de mantenimiento correctivo
Período de cobertura de garantía
Tiempo requerido para traslado

## Slide 81
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
INPUTS PARA LOS MODELOS DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Costo de Instalación
Costo de mano de obra para mantenimiento preventivo
Requerimientos de repuestos
Costo promedio material de una falla
Costo de mantención de inventarios
Pronóstico del costo de retiro al final de la vida útil

## Slide 82
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
MODELOS GENERALES DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Generales, es decir no específicos…pero
…no tan generales
Modelo I: Armada EE.UU. Sistemas de Armas mayores
5 componentes:
Costo de Investigación y Desarrollo (CID)
Costo de Operación y Soporte (COS)
Costo de Sistemas asociados (CSA)
Costo de Inversión (CI)
Costo de Retiro (CR)

## Slide 83
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
MODELOS GENERALES DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Modelo I: Armada EE.UU. Sistemas de Armas mayores
Costo de Investigación y Desarrollo (CID)
Costo de Validación
Costo de desarrollo a escala total

## Slide 84
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
MODELOS GENERALES DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Modelo I: Armada EE.UU. Sistemas de Armas mayores
Costo de Operación y Soporte (COS)
Costo de suministros de depósito
Costo de Operación
Costo de soporte y entrenamiento del personal
Costo de mantenimiento de depósito
Costo de transporte a segunda destinación
Costo de mtto. Organizacional e intermedio
Costo de sostener la inversión
Costo de soporte de instalaciones

## Slide 85
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
MODELOS GENERALES DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Modelo I: Armada EE.UU. Sistemas de Armas mayores
Costo de inversión en sistemas asociados
Costo de Operación y Soporte de Sist. Asoc.
Costo de Sistemas asociados (CSA)

## Slide 86
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
MODELOS GENERALES DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Modelo I: Armada EE.UU. Sistemas de Armas mayores
Costo de inversión gubernamental
Costo de adquisición
Costo de Inversión (CI)

## Slide 87
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
MODELOS GENERALES DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Modelo I: Armada EE.UU. Sistemas de Armas mayores
(38)

## Slide 88
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
MODELOS GENERALES DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Modelo II: Costos recurrentes y no recurrentes
(39)
Donde: C1 es el costo recurrente
C2 es el costo no recurrente

## Slide 89
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
MODELOS GENERALES DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Modelo II: Costos recurrentes y no recurrentes
Costo
Recurrente
Costo asociado con mantenimiento
Costo asociado con mano de obra
Costo de Operación
Costo de Inventario
Costo de Soporte

## Slide 90
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
MODELOS GENERALES DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Modelo II: Costos recurrentes y no recurrentes
Costo No
Recurrente
Costo de entrenamiento
Costo de investigación y desarrollo
Costo de Adquisición
Costo de Mejoras de confiabilidad/mantenibilidad
Costo de Soporte
Costo de certificaciones/aprobaciones
Costo de Instalación
Costo de transporte
Costo de los equipos de prueba
Costo del manejo del ciclo de vida

## Slide 91
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
MODELOS GENERALES DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Modelo III:
3 Componentes
Costo logístico inicial (CLI)
Costo de adquisición (CA)
Costo Recurrente (CR)
(40)

## Slide 92
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
MODELOS GENERALES DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Modelo IV: Comando de Material del Ejército de Estados Unidos
3 componentes
Costo de inversión (CI)
Costo de Investigación y Desarrollo (CID)
Costo de Operación y Soporte (COS)
(41)

## Slide 93
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
MODELOS GENERALES DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Modelo IV: Comando de Material del Ejército de Estados Unidos
Costo de Investigación y
Desarrollo (CID)
Costo de data de investigación y desarrollo
Costo de instalaciones de investigación y desarrollo
Costo de herramientas de investigación y desarrollo
Costo de ingeniería
Costo de evaluaciones y pruebas
Costo de fabricación de prototipo
Costo de manejo de proyecto/sistema
Costo de servicios y equipos de entrenamiento
Para investigación y desarrollo
Costo de planificación e ingeniería de producción
Otros Costos I+D

## Slide 94
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
MODELOS GENERALES DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Modelo IV: Comando de Material del Ejército de Estados Unidos
Costo de Inversión
Costo de transporte
Costo de producción
Costo de data
Costo de entrenamiento inicial
Costo de inversión no recurrentes
Costo de paquete inicial de repuestos/reparaciones
Costo de sistemas de pruebas y evaluación
Costo de activación operacional en el sitio
Costo de manejo de proyecto/sistema
Costo de modificaciones (ingeniería)
Otros costos de inversión

## Slide 95
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
MODELOS GENERALES DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Modelo IV: Comando de Material del Ejército de Estados Unidos
Costo de Operación y Soporte
Costo de operaciones de soporte indirecto
Costo de consumos
Costo de mantenimiento de depósito
Costo de personal militar
Costo de otras operaciones de soporte directo

## Slide 96
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
TRABAJEMOS UN POCO
Hasta ahora hemos revisado algunos de los modelos “generales”, que como se habrá dado cuenta no son “tan generales”.
Ahora, tomando nuestra experiencia en la clase anterior, júntese en grupos de cinco personas como máximo y tres como mínimo y:
Construya un modelo general para automóviles, en base a lo que hemos visto.
Transforme ese modelo en un modelo específico para:
Grupo 1: Usted utilizará el vehiculo como un taxi.
Grupo 2: Usted utilizará el vehiculo para uso personal, para trasladarse todos los días de trabajo desde su casa en Viña del Mar a Santiago y regresar. El fin de semana sólo para uso familiar.
Grupo 3: Usted utilizará el vehiculo para arrendarlo por días.
Luego, valorice su modelo para ambas alternativas.
Intente elaborar el modelo general sin pensar en lo que deberá hacer después con el modelo específico.
Al finalizar el punto 1 revisaremos los resultados para discutirlos. Al menos hasta este paso debiéramos llegar en la clase de hoy.
De no alcanzar a revisar y discutir el paso 2, lo haremos al inicio de la clase siguiente.

## Slide 97
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
MODELOS GENERALES DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Modelo V: Sistemas no-redundantes
(42)
CF=costo de falla
CO=costo de operación
CI= Costo inicial
El “costo de falla” incluye los costos de reparación más las pérdidas atribuibles a la falla del sistema.

## Slide 98
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
MODELOS GENERALES DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Modelo V: Sistemas no-redundantes
El “costo de falla” incluye los costos de reparación más las pérdidas atribuibles a la falla del sistema.
(43)
CPF= costo promedio de falla
CREP= costo de repuestos
CNR= costo de no-redundancia
CSO= costo de stock-out
CR= costo de reparación
El costo de no redundancia son las pérdidas incurridas por no incorporar redundancia en el equipo, como producto de decisiones deliberadas de diseño.

## Slide 99
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
MODELOS GENERALES DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Modelo V: Sistemas no-redundantes
El costo promedio de una falla en un sistema simple sin ninguna redundancia es:
(44)
CPF= costo promedio falla
CREP= costo de repuestos
CAM= costo aborto misión asociado con cada una de las cesaciones de servicio
MTTR= tiempo medio para reparar en horas
TR= tiempo de respuesta del sistema a la reparación en horas
CPS= costo por hora de pérdida de servicio
CAD= Costo administrativo asociado con cada falla
CHR= costo por hora de reparación de la organización del comprador

## Slide 100
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
MODELOS GENERALES DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Modelo V: Sistemas no-redundantes
El costo de falla para el ciclo de vida estará dado por:
(45)
VS= vida de servicio en horas
MTBF= tiempo medio entre fallas expresado en horas
Reemplazando la ec.(45) en la (42) se obtiene:
(46)

## Slide 101
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
TRABAJEMOS UN POCO
Usted presentó un modelo de costo del ciclo de vida para un automovil, lo hizo específico para un caso particular y lo valorizo.
Ahora, suponga algunos parámetros de falla e intente construir un modelo similar al Modelo V para sistemas no redundantes, asumiendo al menos cuatro tipos de fallas diferentes durante su ciclo de vida.
Utilice para ello los parámetros MTTR y MTBF que ya hemos discutido.

## Slide 102
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
MODELOS GENERALES DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Modelo VI:
El que veremos a continuación no es un modelo de costo del ciclo de vida en sí, pero tiene una amplia aplicación en estimación del costo del ciclo de vida de aeronaves. Esta es la razón para su inclusión en esta parte. Este modelo concierne a la estimación del costo del soporte logístico y fue desarrollado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
Costo del Soporte
Logístico
Costo del Combustible
Costo de equipos de soporte
Costo de mantenimiento on-equipment
Costo de data técnica y su manejo
Costo de repuestos
Costo de infraestructura
Costo de mantenimiento off-equipment
Costo de repuestos de motor
Costo de inventarios y cadena de distribución
Costo de entrenamiento de personal y equipos de entrenamiento
Costo del soporte de software

## Slide 103
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
MODELOS GENERALES DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Modelo VI:
(47)
TCSL= total costo del soporte logístico
CSLj= componente jth del costo del soporte logístico
j=1 (combustible)
j=2 (infraestructura)
j=3 (soporte de software)
j=4 (mantenimiento on-equipment)
j=5 (data técnica y su manejo)
j=6 (repuestos)
j=7 (equipos de soporte)
j=8 (mantenimiento off-equipment)
j=9 (repuestos de motor)
j=10 (inventario y cadena de distribución)
j=11 (entrenamiento de personal y equipos de entrenamiento)

## Slide 104
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
MODELOS GENERALES DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Modelo VI:
El costo del consumo de combustible está dado por:
(48)
CSL1 es el costo del consumo de combustible
TEV es el número total de horas de vuelo esperado durante el período de tiempo
CC es el costo del combustible por unidad
NMA es el número de motores por aeronave
RCC es la razón de consumo de combustible por hora de vuelo por motor

## Slide 105
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
MODELOS ESPECÍFICOS DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Específicos, es decir no generales
Pero … no tan específicos
Modelo Específico I: Retrofit de un sistema de aviónica para una flota de aeronaves
(49)
CRPj es el costo asociado con reemplazo de partes por año operacional
CMj es el costo asociado con mantenimiento por año operacional
CAH es el costo de adquisición de hardware
CRF es el costo del retrofit
k es el número de años

## Slide 106
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
MODELOS ESPECÍFICOS DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Costo Retrofit
Inspección
Instalación
Ingeniería
Pruebas
Planos

## Slide 107
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
MODELOS ESPECÍFICOS DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
El costo de reemplazo de partes puede ser estimado desde la siguiente relación si todo el equipo de aviónica del retrofit está compuesto de LRUs:
(50)
(51)
TBMAp es el tiempo promedio de operación del LRU “p” entre acciones de mantenimiento
CLp es el costo unitario del LRU “p”
m es el número de años del ciclo de vida
AMp es la fracción estimada de acciones de mantenimiento para las cuales el LRU “p” puede ser reparado
M es la cantidad de LRUs en el sistema
EOH son las horas de operación esperadas para el año “j”
FLp es la fracción de fallas para las caules no es posible reparar el LRU “p”
Qp es el número de LRU “p” en el sistema
Fj es el factor de descuento para el año j

## Slide 108
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
MODELOS ESPECÍFICOS DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
La siguiente ecuación puede ser usada para estimar el costo de mantenimiento:
(52)
(53)
(54)
(55)

## Slide 109
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
MODELOS ESPECÍFICOS DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Donde:
MFp es la fracción de LRUs removidos reparados por el fabricante
Rm es la razón promedio de trabajo del fabricante expresada en dólares por hombre-hora
ROW es la razón promedio de trabajo del propietario de la flota expresada en dólares por hombre-hora
OWp es la fracción de LRUs removidos reparados por el propietario de la flota
OWFp es el costo material por acción de mantenimiento incurrido por el propietario de la flota (este costo es dado como una fracción del costo unitario asociado con el LRU “p”)
MTp es el promedio de hombre-hora utilizado por el fabricante para reparar el LRU “p”
MCp es el costo material por acción de mantenimiento incurrido por el fabricante (este costo es dado como una fracción del costo unitario asociado con el LRU “p”)
OTp es el promedio de hombre-hora utilizado por el propietario de la flota para la reparación del LRU “p”

## Slide 110
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
MODELOS ESPECÍFICOS DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
El modelo anterior no es muy fácil de entender de buenas a primeras.
Una de las complicaciones es que utiliza el número de acciones de mantenimiento como elemento de cálculo (TBMA)
Júntese con su grupo, revise el modelo que le ha sido entregado impreso, entiéndalo y proponga un modelo alternativo simplificado para el mismo objetivo.
Ponga atención a los conceptos de falla, acciones de mtto., etc.

## Slide 111
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
MODELOS ESPECÍFICOS DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Modelo Específico II: Motor Eléctrico.
(56)
Donde:
Ccvm es el costo del ciclo de vida del motor
CAM es el costo de adquisición del motor
COM es el costo de operación del motor
La ecuación anterior asume que el costo del mantenimiento
del motor es despreciable

## Slide 112
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
MODELOS ESPECÍFICOS DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Modelo Específico II: Motor Eléctrico.
El valor presente del costo de operación del motor para el año j está dado por:
(57)
Donde:
VPj es el valor presente del COMj
i es la tasa de interés, fracción

## Slide 113
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
MODELOS ESPECÍFICOS DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Modelo Específico II: Motor Eléctrico.
Si la vida operacional del motor es de “n” años, el valor total presente del costo de operación del motor será
(58)
Donde:
VPT es el valor presente del costo total de operación del motor
COMj es el costo de operación del motor en el año j; para j=1,2,3,…,n

## Slide 114
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
MODELOS ESPECÍFICOS DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Modelo Específico II: Motor Eléctrico.
Asumiendo que el costo de operación del motor COMj no varía demasiado durante la vida operacional, su efecto es considerado por un factor de escalamiento como sigue:
(59)
Donde: FES es el factor de escalamiento

## Slide 115
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
MODELOS ESPECÍFICOS DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
donde:
Modelo Específico II: Motor Eléctrico.
La ecuación (59) se puede simplificar como:
(60)

## Slide 116
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
MODELOS ESPECÍFICOS DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Modelo Específico II: Motor Eléctrico.
El costo anual de operación del motor en dólares puede ser estimado desde la siguiente relación:
(61)
HOA: horas operación al año
Hp es el tamaño del motor (horse power)
CE es el costo de electricidad expresado en US$/MWh
FE es el factor de eficiencia
COM es el costo de operación anual del motor en dólares

## Slide 117
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
MODELOS ESPECÍFICOS DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Modelo Específico III: Equipamiento de medición, test y diagnóstico del Comando de Comunicaciones del Ejército de EE.UU.
11 Elementos de
Costo
Costo de Documentación (CD)
Holding Cost (HC)
Costo de transporte a primera destinación (CTPD)
Costo de Introducción (CI)
Costo de Consumos (CC)
Costo de Retiros (CR)
Costo de Hardware (CH)
Costo de Instalaciones (CINST)
Costo de Entrenamiento (CE)
Costo de Personal (CP)
Costo de Transporte, Mantenimiento y calibración (CTMC)

## Slide 118
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
MODELOS ESPECÍFICOS DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Modelo Específico III: Equipamiento de medición, test y diagnóstico (TMDE) del Comando de Comunicaciones del Ejército de EE.UU.
Matemáticamente, el costo del ciclo de vida del TMDE está definido por:
(62)

## Slide 119
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
MODELOS ESPECÍFICOS DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Modelo Específico IV: Radar de alarma temprana.
RADAR DE
ALARMA TEMPRANA
COSTO DE ADQUISICIÓN
COSTO DE OPERACIÓN
COSTO DE SOPORTE LOGÍSTICO
(63)

## Slide 120
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
MODELOS ESPECÍFICOS DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Modelo Específico IV: Radar de alarma temprana.
Los porcentajes estimados para un radar de alrama temprana son los siguientes:
Costo de Adquisición: 28% CCV
Costo de Operación: 12% CCV
Costo de Soporte Logístico: 60% CCV
Costo de Adquisición:
Costo de Fabricación: 20.16% CCV
Costo de instalación y pruebas iniciales:3.92% CCV
Costo de Diseño: 3.36% CCV
Costo de documentación: 0.56% CCV

## Slide 121
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
MODELOS ESPECÍFICOS DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Modelo Específico IV: Radar de alarma temprana.
Costo de Operación:
Costo de Combustible: 0.048% CCV
Costo de personal: 8.04% CCV
Costo de energía: 3.84% CCV
Costo de Soporte Logístico
Costo de Labores de reparación: 38.64%
Costo de repuestos iniciales: 3.25%
Costo de envejecimiento: 1.186%
Costo de materiales de reparación: 5.52%
Costo de entrenamiento inicial: 0.365%
Costo de partes de reemplazo: 11.84%

## Slide 122
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
MODELOS ESPECÍFICOS DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Modelo Específico V: Infraestructura de salud.
INFRAESTRUCTURA
DE
SALUD
Costo Capital
Costo de Operación
(64)

## Slide 123
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
MODELOS ESPECÍFICOS DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Modelo Específico V: Infraestructura de salud.
(65)
CCi es la componente i del costo de capital
i=1 costo de financiamiento
i=2 costo indirecto
i=3 costo de uso (autorización)
i=4 costo adquisición del terreno
i=5 costo directo de adquisición o de construcción
i=6 costo de equipamiento colateral
i=7 costo de alteración y reemplazo
i=8 costo de demolición y/o preparación del terreno

## Slide 124
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
MODELOS ESPECÍFICOS DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
Modelo Específico V: Infraestructura de salud.
(66)
COi es la componente i del costo de operación:
i=1 consumos y combustible i=2 costo de mantenimiento de mobiliario i=3 costo de mantenimiento de equipos fijos y construcciones específicas i=4 costo de cambios de espacio i=5 costo del mantenimiento estructural i=6 costo de operación y mantenimiento de sistemas de calefacción i=7 costo de limpieza exterior de edificios i=8 costo de inspección y control de roedores i=9 costo de restauración exterior i=10 costo de mantenimiento de sistemas de protección de fuego | i=11 costo de limpieza interior de edificios i=12 costo de pintura i=13 costo de manejo de residuos i=14 costo de operación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado y ventilación i=15 costo de caminos i=16 costo de operación de escaleras, ascensores y bombas de agua i=17 costo de operación y mantenimiento de cañerias y sistemas de alcantarillado i=18 costo de operación y mantenimiento de sistemas mecánicos especiales i=19 costo de operación y mantenimiento de sistemas eléctricos

## Slide 125
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
MODELOS ESPECÍFICOS DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
TRABAJEMOS
Adapte el modelo anterior y aplíquelo a la construcción de una nueva casa para su familia.

## Slide 126
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
APLICADO A LA SELECCIÓN DE EQUIPAMIENTO
Asuma que una compañía está considerando comprar un sistema de ingeniería. Dos fabricantes, A y B, están compitiendo para vender el sistema. Usted posee los datos de la Tabla siguiente. ¿Cuál de los dos equipos debería la compañía comprar?
DESCRIPCIÓN Precio de Compra Razón constante de falla por año Costo del dinero (tasa de interés anual) Vida de operación estimada Costo esperado de una falla Costo de operación anual esperado | FABRICANTE A US$ 100000 0.04 fallas/año 10% 10 años US$10000 US$6500 | FABRICANTE B US$ 120000 0.05 fallas/año 10% 10 años US$12000 US$3000

## Slide 127
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
APLICADO A LA SELECCIÓN DE EQUIPAMIENTO
Fabricante A:
El costo esperado de falla por año, CEFA es:
El valor presente, VPMA, del costo de mantenimiento en el ciclo de vida es:
(67)
Donde i es la tasa de interés y m es la vida útil operacional del sistema. El factor que multiplica al costo estimado en la ecuación anterior es conocido como factor de valor presente para series uniformes.

## Slide 128
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
APLICADO A LA SELECCIÓN DE EQUIPAMIENTO
Fabricante A:
Sustituyendo los valores del ejemplo, tendremos:
Similarmente, el valor presente VPCO, del costo de operación es:

## Slide 129
MODELOS DE COSTO DEL CICLO DE VIDA
ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA
APLICADO A LA SELECCIÓN DE EQUIPAMIENTO
Fabricante A:
Luego, el costo del ciclo de vida para el sistema del fabricante A es:
Fabricante B:
Realizando lo mismo para el fabricante B se obtiene:

## Slide 130
TÉCNICAS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
BREAKDOWN TÍPICO EN LA ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD PARA ESTIMACIÓN DE COSTOS POR DEPARTAMENTOS
Responsabilidad
En la
Estimación de Costos
43% FABRICACIÓN
20 % CONTABILIDAD
17% INGENIERÍA
12% VENTAS Y MARKETING
8% OTROS

## Slide 131
TÉCNICAS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
MÉTODO I: COSTOS INDEXADOS.
Un costo indexado puede ser descrito simplemente como un número
sin dimensiones usado con el propósito de ajustar el costo
de un ítem de un período a otro
Examinar los efectos del descubrimiento
del nuevo mundo
en el poder de compra del dinero en Europa
G.R. CARLI
Siglo XVIII

## Slide 132
TÉCNICAS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
MÉTODO I: COSTOS INDEXADOS.
RAZONES DE
CAMBIO
EN LOS COSTOS
INFLACIÓN
CAMBIOS TECNOLÓGICOS
CAMBIO EN LA DISPONIBILIDAD DE
MATERIALES
Y MANO DE OBRA

## Slide 133
TÉCNICAS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
MÉTODO I: COSTOS INDEXADOS.
La siguiente ecuación puede ser usada para convertir costos de un período a otro:
Ck es el costo, en dólares, en el año k
Cm es el costo, en dólares, en el año m
Im es el valor del índice para el año m
Ik es el valor del índice para el año k
(68)

## Slide 134
TÉCNICAS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
MÉTODO I: COSTOS INDEXADOS.
Ejemplo: Un sistema de ingeniería de US$0.5 millón fue fabricado en 1981. Para ese año el índice fue 721. Si el valor del índice el año 1985 fue 790, calcule el costo del sistema en ese año.
En este ejemplo, tenemos:
I(1985)=790, I(1981)=721, C(1981)=us$0.5 millón
Luego, desde la ecuación (68) tendremos:

## Slide 135
TÉCNICAS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
ÍNDICES MÁS COMUNES
Chemical Engineering Plant Cost Index
Marshall and Swift Equipment Cost Index
Engineering News-Record (ENR) Building and Construction Cost Indexes
Nelson Refinery Construction Cost Index
Bureau of Labor Statistics Indexes

## Slide 136
TÉCNICAS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
LIMITACIONES DE LOS ÍNDICES
Muy limitada acuciosidad para períodos de más de una década.
Representan data compuesta.
Data promedio
Etc, etc, etc….

## Slide 137
TÉCNICAS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
ÍNDICE DE COSTO DE EQUIPAMIENTO PLANTAS INGENIERÍA QUÍMICA
Este es un índice complejo introducido en Febrero de 1963. Para el período 1957-1959 el índice fue 100. Este índice podría ser descrito simplemente como un índice global para el costo de construcción de plantas de procesos químicos y está compuesto por los siguientes cuatro componentes mayores:
Mano de obra para instalación (22%)
Edificio, materiales y ,mano de obra (7%)
Equipamiento, maquinaria y soporte (61%)
HH Ingeniería y supervisión.(10%)

## Slide 138
TÉCNICAS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
ÍNDICE DE COSTO DE EQUIPAMIENTO PLANTAS INGENIERÍA QUÍMICA
Equipamiento,
maquinaria
y soporte
Maquinaria de procesos (14%)
Equipamiento eléctrico y materiales (5%)
Cañerías, fittings y válvulas (20%)
Aislación, soportes estructurales y pintura (10%)
Bombas y compresores (7%)
Equipamiento de ensamblaje (37%)
Instrumentos de procesos y control (7%)

## Slide 139
TÉCNICAS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
ÍNDICE DE COSTO DE EQUIPAMIENTO PLANTAS INGENIERÍA QUÍMICA
Este índice no toma en consideración los siguientes ítemes:
Seguros
Ganancias del contratante durante la construcción
Costo de limpieza y preparación del terreno
Sobrecargas
Impuestos
Un estudio sobre 156 proyectos de este tipo fue realizado para derivar los factores de peso del índice. El U.S. Bureau of Labor Statistics es la principal fuente de la mayoría de data de precisos usada. En 1982 los componentes de costo del índice fueron modificadospara tomar en cuenta los cambios de productividad.

## Slide 140
TÉCNICAS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
ÍNDICE DE COSTO DE EQUIPAMIENTO MARSHALL AND SWIFT (M&S)
Este índice, formalmente Marshall and Stevens, representa el costo promedio de equipamiento instalado para 47 diferentes industrias y por lo tanto podría ser descrito como un ídice global de equipamiento industrial. En 1926 este índice fue 100. Incluye industrias tales como
Papel
Química
Gomas
Petroleo
Clay Products
Vidrios
Cementos

## Slide 141
TÉCNICAS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
ÍNDICE DE COSTO DE EQUIPAMIENTO MARSHALL AND SWIFT (M&S)
AÑO | VALOR DEL M&S INDEX
1965 1967 1969 . . . 1984 1985 | 245 263 285 . . . 780 790

## Slide 142
TÉCNICAS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
MÉTODO II: Factor de Costo- Capacidad
Este método es utilizado para aproximar los costos estimados para equipamientos o plantas donde la data de costos para proyectso similares de diferente capacidad que la deseada son conocidos. La relación costo-capacidad es definida por la siguiente ecuación:
(69)

## Slide 143
TÉCNICAS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
MÉTODO II: Factor de Costo- Capacidad
EQUIPAMIENTO | FACTOR COSTO-CAPACIDAD
BOMBAS | 0.6
ESTANQUES | 0.7
CONVERTIDORES | 0.7
CALEFACTORES | 0.8
UNIDAD DE REFRIGERACIÓN | 0.75
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO (9-45KW) | 0.47

## Slide 144
TÉCNICAS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
MÉTODO II: Factor de Costo- Capacidad
Ejemplo: Asuma que el costo de una planta con capacidad de 250000 toneladas/año es US$40 millones. Clacule el valor de una planta similar de 400000 toneladas/año si el valor del factor costo-capacidad es 0.7.
Luego, derive una ecuación para este caso que ermita tomar en cuenta la inflación. Recuerde los valores indexados.

## Slide 145
TÉCNICAS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
MÉTODO II: Factor de Costo- Capacidad
Usando la ecuación (69) y la data del ejemplo, tendremos:
Para tomar en cuenta los efectos de la inflación, cambios tecnológicos y disp. De mano de obra y materiales, se deberán combinar la ec. (69) con índices.
(70)

## Slide 146
TÉCNICAS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
MÉTODO III: Factor Lang
Esta técnica fue desarrollada por H.J Lang para obtener en forma rápida un orden de magnitud de costos usando factores de costo históricos promedio.
Lang propuso estimar costos totales de plantas desde costos de equipamiento desarrollados usando los siguientes factores multiplicadores:
k= 4.74 (para plantas de procesamiento de fluidos)
k= 3.10 (para plantas de procesamiento de sólidos)
k= 3.63 (para plantas fluidos-sólidos)
Luego, el costo total estimado de la planta, CTP, está dado por:
(71)

## Slide 147
TÉCNICAS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
MÉTODO III: Factor Lang
Ejemplo: Un equipamiento desarrollado para procesamiento de sólidos cuesta US%15 millones. Estime el costo total de la planta.
Luego, el costo total de la planta, TPC , es:
TPC=(3.10)(15)
TPC= 46.5 millones

## Slide 148
TÉCNICAS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
MÉTODO IV: Probability Cost Estimating Technique
Este método está basado en un procedimiento diseñado por Program Evaluation and Review Technique (PERT). Considera tres estimaciones de costo: optimista (costo más bajo), más probable (costo) y pesimista (costo más alto). La siguiente ecuación es usada para determinar el costo medio para un elemento:
(72)

## Slide 149
TÉCNICAS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
MÉTODO IV: Probability Cost Estimating Technique
Similarmente, la varianza,
del elemento de costo está dada por:
(73)
Desde el teorema del Límite Central (asumiendo que las condiciones que le conciernen son satisfechas), éste indica que el medio de la suma es la suma de los medios. Luego, el costo total esperado. TEC , es dado por:
(74)

## Slide 150
TÉCNICAS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
MÉTODO IV: Probability Cost Estimating Technique
Similarmente, desde el Teorema del Límite Central, nosotros obtenemos que la varianza del costo total estará dada por:
(75)

## Slide 151
TÉCNICAS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
MÉTODO IV: Probability Cost Estimating Technique
Trabajemos.
La data de costos dada en la Tabla siguiente está asociada con un proyecto que tiene siete elementos de costo. Calcule el costo total esperado y la varianza del costo total.
N° elemento de costo | Elem Costo | Costo Optimista | Costo más probable | Costo pesimista
1 | A | $10K | $12K | $16K
2 | B | 30 | 33 | 44
3 | C | 15 | 17 | 24
4 | D | 24 | 26 | 28
5 | E | 5 | 8 | 15
6 | F | 3 | 4 | 5
7 | G | 12 | 15 | 25

## Slide 152
TÉCNICAS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS
MÉTODO IV: Probability Cost Estimating Technique
N° elemento de costo | Elem Costo | Costo medio del elemento i | Varianza del elemento de costo i
1 | A | $12.33k | 1
2 | B | 34.33 | 5.44
3 | C | 17.83 | 2.25
4 | D | 26.00 | 0.44
5 | E | 8.67 | 2.78
6 | F | 4.00 | 0.11
7 | G | 16.17 | 4.69
TEC=119.33
VARIANZA: 16.71

## Slide 153
CASOS DE ESTUDIO
ESTIMACIÓN DE COSTOS EN LA INDUSTRIA AERONÁUTICA
Costo del Ciclo de Vida
de una aeronave
Investigación, Desarrollo,
Test y Evaluación
Producción
Soporte Inicial
Operaciones y
Soporte
Fuselaje
Aviónica
Motores
Eq. De Soporte
Data
Repuestos
Entrenamiento contractual
Equipos Especializados de soporte
Mtto. Nivel orgánico e intermedio.
Entrenamiento
Personal operacional
Mtto. Depósito motores
Mtto. Depósito componentes.
Se debe tener presente que la estructura para la estimación de costos de un avión podría variar de un tipo de aeronave a otra, tanto como de una organización a otra.

## Slide 154
CASOS DE ESTUDIO
ESTIMACIÓN DE COSTOS EN LA INDUSTRIA AERONÁUTICA
COSTO DEL CICLO DE VIDA PARA UN AVIÓN DE COMBATE TÍPICO
AVIÓN DE COMBATE
Costo de Desarrollo
Procurement Cost
Costo de Operaciones y Soporte
10%
35%
55%

## Slide 155
CASOS DE ESTUDIO
ESTIMACIÓN DE COSTOS EN LA INDUSTRIA AERONÁUTICA
COSTO DEL CICLO DE VIDA PARA UN AVIÓN DE COMBATE TÍPICO
Costo de
Desarrollo
Costos de pruebas y evaluaciones
Costo de data
Costo de diseño y desarrollo
Costo de soporte de test en vuelo
Cost
drivers
Características de confiabilidad y mantenibilidad.
Características físicas tales como tamaño y peso.
Capacidades de misión (capacidades operativas)

## Slide 156
CASOS DE ESTUDIO
ESTIMACIÓN DE COSTOS EN LA INDUSTRIA AERONÁUTICA
Procurement
Cost
Costo del Soporte Inicial
Costo del Manejo de Proyecto del Sistema
Costo de Pruebas y Evaluaciones
Flyaway Cost
Costo de Infraestructura
Costo de Data
Cost
Drivers
Requerimientos de entrenamiento
Características de confiabilidad y mantenibilidad
Concepto de Mantenimiento
Capacidades de Misión
Número de Bases

## Slide 157
CASOS DE ESTUDIO
ESTIMACIÓN DE COSTOS EN LA INDUSTRIA AERONÁUTICA
Costos de
Operación
Y Soporte
Costo del Combustible
Costo del Personal
Costo del Mantenimiento de Depósito
Costo del Manejo de ítemes
Costo de las modificaciones
Costo de mantención de inventarios
Costo de mantenimiento orgánico e intermedio
Costo del entrenamiento de refresco
Costo de Infraestructura

## Slide 158
CASOS DE ESTUDIO
ESTIMACIÓN DE COSTOS EN LA INDUSTRIA AERONÁUTICA
COST DRIVERS
Operación y Soporte
Razón de
Utilización
Concepto de
Mantenimiento
Costo por Unidad de
Equipamiento
Tamaño de la Fuerza
MTBF
Intervalos de
Overhaul
Razón de Consumo
de Combustible

## Slide 159
CASOS DE ESTUDIO
ESTIMACIÓN DE COSTOS EN LA INDUSTRIA AERONÁUTICA
COSTOS ASOCIADOS A TRANSPORTE AÉREO (LÍNEAS AÉREAS)
Costos asociados al Vuelo
Costos asociados a la Carga

## Slide 160
CASOS DE ESTUDIO
ESTIMACIÓN DE COSTOS EN LA INDUSTRIA AERONÁUTICA
Costos asociados al Vuelo
El Costo de Combustibles y Lubricantes
El Costo de Seguros
El Costo de Servicio a la aeronave (manejo en tierra,
recarga de combustible, limpieza y tasas de aterrizaje)
El Costo de Mantenimiento Directo
El Costo de la tripulación de vuelo (salarios, impuestos y planes de retiro)
El Costo de la tripulación de cabina (salarios, impuestos y planes de retiro)
El Costo de mantenimiento (asociado con el manejo y soporte técnico de
la línea de mantenimiento para vuelo y equipamiento terrestre)
El Costo de administración del servicio a la aeronave
(gastos administrativos y de supervisión asociados con la función de servicio a la aeronave)
Depreciación y amortización
Costos de disponibilidad de caja para todos los vuelos

## Slide 161
CASOS DE ESTUDIO
ESTIMACIÓN DE COSTOS EN LA INDUSTRIA AERONÁUTICA
Costos asociados a la carga
El Costo de Reservaciones y ventas directas
Las comisiones pagadas por ventas de agentes o representantes
Los costos relacionados con los pasajeros: seguros, comida, suplementos
y servicios administrativos relacionados
El costo de publicidad
El Costo de los servicios de tráfico
(cargadores, agentes, puertas de embarque, counters, manejo de equipaje)
El Costo de administración y supervisión de las personas involucradas
en el soporte de la función de servicio de tráfico
Costo de disponibilidad de caja asociada

## Slide 162
CASOS DE ESTUDIO
ESTIMACIÓN DE COSTOS EN LA INDUSTRIA AERONÁUTICA
COST BREAKDOWN PARA B-707 Y B-737
Componente de Costo | Porcentaje del costo total (carga más vuelo) B-707 | Porcentaje del costo total (carga más vuelo) B-707
Costo de Combustibles y Lubricantes | 10 | 9
Costo del servicio de tráfico | 8 | 9
Costo de Tripulación de vuelo | 13 | 7
Costo de Mantenimiento | 13 | 11
Costo relacionado con pasajeros | 9 | 10
Todos los otros costos | 46 | 54

## Slide 163
CASOS DE ESTUDIO
ESTIMACIÓN DE COSTOS EN LA INDUSTRIA AERONÁUTICA
COST DRIVERS PARA SISTEMAS DE AERONAVES
COST DRIVERS POTENCIALES EN DOS SISTEMAS TÍPICOS DE AERONAVES DE COMBATE
SISTEMA DE
COMBUSTIBLE
Válvulas (33%)
Bombas (27%)
Medición (17%)
Filtros (8%)
Otros Componentes (15%)

## Slide 164
CASOS DE ESTUDIO
ESTIMACIÓN DE COSTOS EN LA INDUSTRIA AERONÁUTICA
COST DRIVERS PARA SISTEMAS DE AERONAVES
COST DRIVERS POTENCIALES EN DOS SISTEMAS TÍPICOS DE AERONAVES DE COMBATE
SISTEMA
HIDRÁULICO
Bombas(26%)
Estanques(20%)
Tuberías (12%)
Filtros (12%)
Válvulas (9%)
Acumuladores (7%)
Otros Componentes(14%)

## Slide 165
CASOS DE ESTUDIO
ESTIMACIÓN DE COSTOS EN LA INDUSTRIA AERONÁUTICA
COST DRIVERS PARA SISTEMAS DE AERONAVES
COST DRIVERS TÍPICOS DE FABRICACIÓN, OPERACIONES Y SOPORTE
3
CATEGORÍAS
Requerimientos de confiabilidad y mantenibilidad.
Requerimientos performances
Especificaciones
COSTOS DE DISEÑO

## Slide 166
CASOS DE ESTUDIO
ESTIMACIÓN DE COSTOS EN LA INDUSTRIA AERONÁUTICA
COST DRIVERS PARA SISTEMAS DE AERONAVES
COST DRIVERS TÍPICOS DE FABRICACIÓN, OPERACIONES Y SOPORTE
Reqs.
Confiabilidad
Y
Mantenibilidad
MTBF
MTTR
COSTOS DE DISEÑO

## Slide 167
CASOS DE ESTUDIO
ESTIMACIÓN DE COSTOS EN LA INDUSTRIA AERONÁUTICA
COST DRIVERS PARA SISTEMAS DE AERONAVES
COST DRIVERS TÍPICOS DE FABRICACIÓN, OPERACIONES Y SOPORTE
Especificaciones
Fatiga
Control de Corrosión
COSTOS DE DISEÑO

## Slide 168
CASOS DE ESTUDIO
ESTIMACIÓN DE COSTOS EN LA INDUSTRIA AERONÁUTICA
COST DRIVERS PARA SISTEMAS DE AERONAVES
COST DRIVERS TÍPICOS DE FABRICACIÓN, OPERACIONES Y SOPORTE
4
CATEGORÍAS
Procesos de Fabricación
Estructura (cuerpo y alas)
Subsistemas
Material
COSTOS DE FABRICACIÓN

## Slide 169
CASOS DE ESTUDIO
ESTIMACIÓN DE COSTOS EN LA INDUSTRIA AERONÁUTICA
COST DRIVERS PARA SISTEMAS DE AERONAVES
COST DRIVERS TÍPICOS DE FABRICACIÓN, OPERACIONES Y SOPORTE
COSTOS DE OPERACIÓN Y SOPORTE
COST
DRIVERS
Concepto
De
Mantenimiento
MTTR
Combustible
Costo de
repuestos
Mano de Obra
MTBF

## Slide 170
CASOS DE ESTUDIO
ESTIMACIÓN DE COSTOS EN LA INDUSTRIA AERONÁUTICA
Problemas Mayores de Mantenimiento Estructural de Fuselajes y Componentes
Sobrecalentamiento de equipos electrónicos
Falla de tuberías hidráulicas
Corrosión y Fatiga de estructuras primarias
Inadecuada aislación de fallas
Imprecisión en medición de combustible
Fallas de rodamientos de teflón

## Slide 171
CASOS DE ESTUDIO
ESTIMACIÓN DE COSTOS EN LA INDUSTRIA AERONÁUTICA
MODELOS EMPLEADOS POR USAF PARA ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA DE SISTEMAS DE AERONAVES
Modelo de costo del soporte logístico.
PRICE (Programmed review of information for costing and evaluation)
Depot Mainetnance Cost Equation
Development and production cost of aircraft
Air Force Manpower Standards Manual

## Slide 172
CASOS DE ESTUDIO
ESTIMACIÓN DE COSTOS EN LA INDUSTRIA AERONÁUTICA
TRABAJEMOS
Suponga que usted trabaja en una compañía minera. La división de desarrollo ha decidido comprar un avión de pasajeros pequeño para trasladar a los ejecutivos desde Antofagasta a la mina, ubicada en altura, todos los días.
La mina cuanta con una pista de aterrizaje habilitada y las instalaciones básicas para atenderla. En Antofagasta utilizará el aeropuerto de la ciudad. En él existen varias empresas que podrían darle soporte a su aeronave.
Por grupos, intente definir todos aquellos elementos de costo que deberá considerar el proyecto.