## Slide 1: Gestión de Operaciones
Tema 7: Planeación Agregada

## Slide 2: Introducción
Contexto:
  En el horizonte táctico el mercado se puede considerar maduro.
  La empresa enfrenta una demanda que puede estar sujeta a estacionalidades y otras variaciones.
  La capacidad productiva está definida, a nivel grueso, por las instalaciones existentes.
    Pero aún es posible jugar con la capacidad.
    La demanda tampoco es necesariamente un dato exógeno.

## Slide 3: Introducción
¿Por qué planificar?:
  Para determinar los requerimientos de recursos en el mediano plazo:
    Materias primas.
    Mano de obra.
    Otros.
  Los requerimientos se originan en los planes tácticos de producción.
  Para compatibilizar la capacidad productiva con la demanda.

## Slide 4: Introducción
Objetivos Típicos:
  Maximización de beneficios (minimización de costos).
  Minimizar inventarios.
  Mejorar el servicio.
  Flexibilizar la producción futura.
  Buenas relaciones laborales.
  Deben ser consistentes con el nivel estratégico.

## Slide 5: Conflicto Demanda-Capacidad
Definición:
  A capacidad “normal”, existe un período de tiempo en el que la oferta es excedida por la demanda.
t
Capacidad “normal”
Demanda

## Slide 6: Variables de Control
Para Manejar la Demanda:
  Precios:
    Rebajar precios para alisar la demanda.
    Ejemplos:
      Cines los días miércoles.
      Tarifas de hoteles fuera de temporada.
      Liquidaciones: venta de ropa en fin de temporada.
      Yield Management: líneas aéreas.
  Publicidad:
    Ejemplos:
      Turismo.
      Cosméticos.

## Slide 7: Variables de Control
  Ventas pendientes:
    Ejemplo:
      Autos.
  Desarrollo de productos complementarios:
    Ejemplos:
      Restaurant tipo almuerzo ofrece comidas.
      Tiendas de deportes combinan ski con deportes náuticos.

## Slide 8: Variables de Control
Para Manejar la Oferta (Capacidad):
  Contrataciones y despidos:
    Altos costos asociados.
  Horas extras y semanas cortas:
    Ejemplo: Europa.
  Uso de mano de obra temporal.
  Uso de inventarios:
    Para alisar la producción en demandas estacionales.

## Slide 9: Variables de Control
  Subcontratistas:
    Ejemplos:
      Ropa.
      Juguetes.
  Arreglos de cooperación (alianzas estratégicas o tácticas):
    Redes de producción.
    Ejemplos:
      Aerolíneas.
      Hoteles.

## Slide 10: Estrategias Puras
Nivelar la Fuerza de Trabajo y Capacidad:
  Cualquier variación en la demanda debe absorberse mediante el uso de inventarios, tiempo extra, subcontrataciones, arreglos de cooperación o cualquiera de las opciones que influyen en la demanda.
  Se puede incurrir en ventas perdidas.

## Slide 11: Estrategias Puras
t
Inventario
Producción
Producción para Inventario

## Slide 12: Estrategias Puras
Seguir la Demanda:
  En este caso la fuerza de trabajo absorbe todos los cambios en la demanda, sin necesidad de mantener inventarios ni utilizar alguna de las variables disponibles para la planeación agregada.
Pueden utilizarse estas dos estrategias puras junto combinaciones entre ellas para satisfacer las fluctuaciones de la demanda.

## Slide 13: Estrategias Puras
t
Capacidad Adicional
Producción para la Demanda

## Slide 14: Costos Asociados
Costo de contratación y despido:
  Contratación:
    Reclutamiento.
    Selección.
    Capacitación.
    Adaptación.
  Despido:
    Costo social.
    Pago de desahucio.

## Slide 15: Costos Asociados
Costos de horas extras y horas no trabajadas:
  Ejemplo:
    Trabajos de mantención en una consultora.
Costos de inventario:
  Capital.
  Bodega.
  Perdidas.
  Obsolescencia.

## Slide 16: Costos Asociados
Costos de subcontratistas y mano de obra eventual:
  Pagos.
  Perdidas de productividad.
Costo de agotamiento de inventario:
  Ventas perdidas.
  Ventas pendientes.

## Slide 17: Esquemas de Solución
1.- Reglas de Decisión por Lógica:
  Producir entre una forma nivelada y una siguiendo la demanda.
  Notación:
    Pt: producción en t.
    Ft: pronóstico para t.
    : constante de suavización.
  Regla:

## Slide 18: Esquemas de Solución
2.- Simulación:
  Paquetes comerciales:
    Lotus.
    Excel
3.- Programación Lineal:
  Notación:
    Pt: cantidad a producir en el período t.
    Ft: demanda a satisfacer en el período t.
    It: nivel de inventario del período t al t+1.

## Slide 19: Esquemas de Solución
    Rt: producción de la mano de obra en tiempo normal en el período t.
    Ot: producción de la mano de obra en sobretiempo en el período t.
    St: producción de los subcontratistas en el período t.
    Ht: producción añadida por contrataciones.
    Lt: producción perdida por despidos.

## Slide 20: Esquemas de Solución
  Modelo básico:
    Capacidad de producción:
    Conservación de flujo:
    Disponibilidad de sobretiempo:

## Slide 21: Esquemas de Solución
    Función Objetivo:
  Agregando contrataciones y despidos:

## Slide 22: Esquemas de Solución
  Modelo de contrataciones:
Modelo de Costos
f
d2
d1
Ht-Lt

## Slide 23: Esquemas de Solución
    Para el caso no lineal a tramos:
    En la función objetivo el costo es de:
Como d1 < d2, primero Ht1 alcanza valor f antes que Ht2
pueda ser > 0.

## Slide 24: Agregación y Desagregación de Información y Decisiones.
  A nivel de planeación agregada no se ve el detalle de cada producto.
  Ejemplo:
    Una fábrica de calzado, con 500 modelos y 8 números por modelo  4.000 decisiones de producción.
    Este número se puede reducir por ejemplo a 50 agregando por similitud en:
      Costo de producción.
      Tipo de demanda.
      Precio.
      Forma de producir.
      Uso de recursos.

## Slide 25: Agregación y Desagregación de Información y Decisiones.
  Debe existir consistencia entre el nivel táctico y la producción detallada posterior.
  Una vez agregado se tiene una caja negra, es decir, debe dar lo mismo cuanto se hace de cada modelo.
    Ejemplo: no se pueden agregar mocasines con bototos.
  La solución agregada indica:
    Plan general de producción.
    Plan financiero.
    Publicidad.
    Requerimientos de personal y maquinarias.
    Materia prima necesaria.