## Slide 1: Gestión de Operaciones
Tema 8: Programación de Operaciones.

## Slide 2: Introducción
Características generales:
  Corresponden a las decisiones concretas.
  Son decisiones detalladas, complejas y con muchas alternativas.
  Deben ser consistentes con el nivel táctico.
Objetivos:
  Lograr que la capacidad disponible se use en forma efectiva y eficiente.
  Distribuir equipos y personal entre distintos trabajos y actividades.

## Slide 3: Introducción
Resultados esperados:
  Buena utilización de equipos y personal.
  Bajo nivel de inventarios.
  Buen servicio.
  Minimización de costos.
Ejemplos:
  Programación semanal en fábrica.
  Asignaciones médicas en hospital.
  Programación de camiones.

## Slide 4: Procesos en Línea
Pregunta:
  Si se tienen diversos productos, ¿qué se produce en cada momento?
Punto clave:
  Tiempos de preparación:
    En producción clásica los altos tiempos de preparación determinan mayores lotes de producción.
    En los sistemas de manufactura flexible (FMS) los menores tiempos de preparación se traducen en lotes más chicos.

## Slide 5: Procesos en Línea
¿Cómo secuenciar producciones?
  Por medio del tiempo de agotamiento (ri):
  Se programan primero los productos con menor tiempo de agotamiento (menor ri).

## Slide 6: Procesos Intermitentes
Características:
  Abarca talleres, imprentas, garages....
  Los proyectos o clientes esperan en una línea conforme cada unidad se transfiere de un centro de trabajo hasta el siguiente.
  Se forma una cola de inventario de producto en proceso en cada centro de trabajo existiendo tiempos de espera para conseguir la disponibilidad de las instalaciones.
  Por lo tanto, puede pensarse en el problema de programación intermitente como una red de colas.

## Slide 7: Control de Entradas - Salidas
Propósito:
  Administrar la relación que existe entre las entradas y salidas de un centro de trabajo.
Definiciones:
  Entrada: cantidad de trabajos que llegan a un centro por unidad de tiempo.
  Carga: número de trabajos en proceso que hay en el sistema.
  Producción: velocidad con que se terminan los trabajos en un centro.

## Slide 8: Control de Entradas - Salidas
  Capacidad: velocidad de producción máxima.
Para tener en cuenta:
  Estaciones que presentan cuellos de botella.
  Trabajos críticos.
  La capacidad no es clara para sistemas complejos.

## Slide 9: Control de Entradas - Salidas
Cálculos de Entradas - Salidas
Producto en proceso =
$2 millones
Entrada
$100.000/semana
Salida
$100.000/semana
Tiempo de procesamiento del producto = $2.000.000/$100.000 = 20 semanas.

## Slide 10: Control de Entradas - Salidas
Inventario de Producto vs Uso de Mano de Obra
70%
80%
90%
100%
500
400
300
200
100
Nivel de producto en proceso
(cientos de horas hombre)

## Slide 11: Control de Entradas - Salidas
Ejemplo:
  Suponga que es posible reducir el inventario de producto en proceso en un 10% mientras que el uso de la mano de obra disminuye sólo en un 1%, ¿vale la pena la compensación?
  Datos:
    El inventario de producto en proceso es 2 millones de dólares.
    Se utilizan 200 personas que cuestan 5 dólares la hora.
    Cuesta 20 centavos mantener 1 dólar de inventario durante un año.

## Slide 12: Control de Entradas - Salidas
  Respuesta:
    Costo anual de disminuir el uso de la mano de obra = 0.01·200·40·52·$5 = $20,800.
    Ahorro anual de inventario = 0.1·20·$2,000,000 = $40,000.
    Como el ahorro de inventario es mayor que el costo debido a la reducción de mano de obra, vale la pena reducir inventario.

## Slide 13: Control de Entradas - Salidas
Relación entre Entradas - Salidas
Nivel de inventarios de producto en proceso
Tiempo de procesamiento
o velocidad de producción
Velocidad de producción
Tiempo de procesamiento
promedio
Variación en el
tiempo de
procesamiento

## Slide 14: Carga de Máquinas
Problema:
  Dado un conjunto de trabajos que pasan por distintas máquinas, ¿cómo cargar el sistema?
Casos:
  Estático:
    Todos los trabajos enviados al comienzo del día.
    Ejemplo: fábrica textil.
  Dinámico:
    Los trabajos siguen llegando durante el día.
    Ejemplos: garage, imprenta.

## Slide 15: Carga de Máquinas
Consideraciones:
  Capacidades de operación de cada máquina.
  Tiempos prometidos de entrega.
  Prioridades de los clientes.
Enfoques:
  Carga a futuro:
    Se van cargando hacia delante los trabajos y se ve si se cumplen los plazos.
    Se puede usar capacidad infinita para ver la capacidad necesaria o imponer la capacidad existente.
    Ventaja: se carga bien al comienzo.
    Desventaja: no asegura bien cumplir los plazos.

## Slide 16: Carga de Máquinas
  Carga retrospectiva:
    Partir con las fechas de vencimiento y retroceder hasta el tiempo actual.
    Ventaja: asegura el cumplimiento de los plazos.
    Desventaja: puede cargar mal al comienzo.
    Presenta problemas sobre todo en el caso dinámico.
Ejemplo:
  4 proyectos y 3 máquinas.
  Supuestos:
    Días de 8 horas.
    Tiempos movimiento/espera de 8 horas.

## Slide 17: Carga de Máquinas
  Se deben cargar las máquinas con trabajos de manera de cumplir los plazos de entrega.
Datos de Proyectos para Carga:

## Slide 18: Carga de Máquinas
Líneas de Tiempo para la Carga a Futuro:
Fecha de
vencimiento
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Línea de tiempo para el proyecto 1
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Línea de tiempo para el proyecto 2
0
2
10
13
21
25
0
6
14
18
Fecha de
vencimiento

## Slide 19: Carga de Máquinas
Indicación: Partir en A con proyecto 5 en vez de proyecto 1.
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Línea de tiempo para el proyecto 5
13
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Línea de tiempo para el proyecto 3
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Línea de tiempo para el proyecto 4
Fecha de
vencimiento
Fecha de
vencimiento
Fecha de
vencimiento
0
3
11
21
22
6
10
18
21
29
2
7
15
18
32

## Slide 20: Carga de Máquinas
Gráficas de Carga a Futuro

## Slide 21: Carga de Máquinas
Ejemplo de Nivelación de Carga

## Slide 22: Carga de Máquinas
Líneas de Tiempo para la Carga Retrospectiva
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Línea de tiempo para el proyecto 2
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Línea de tiempo para el proyecto 1
Fecha de vencimiento
Fecha de vencimiento

## Slide 23: Carga de Máquinas
Gráficas de Carga Retrospectiva

## Slide 24: Simulación
Problema:
  ¿Cuántas cajas de peaje son necesarias en un día de demanda alta?
Datos:
  Cada auto demora en caja 30 segundos.
  Se tiene una estadística de la llegada de autos por minuto.

## Slide 25: Simulación
Llegadas por minuto:

## Slide 26: Simulación
  Se prueba con un número de cajas (n) igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6...
  Se busca el número de cajas mínimo tal que no más del 3% de los autos espere más de 2 minutos.
Simulación por incrementos de tiempo:
  En la hora cero las cajas (3 por ejemplo) se suponen vacías.
  Para saber cuántas llegadas ocurren en el primer minuto se saca un número aleatorio proporcional a la frecuencia.

## Slide 27: Simulación
22
0
1
2
3
4
21
Proporciones Asociadas a las Frecuencias
etc.

## Slide 28: Simulación
Histograma:

## Slide 29: Simulación
  Se puede verificar cuánto espera cada auto utilizando regla FIFO.
  Una vez hecha la simulación para n, se repite para n+1, n+2,..., etc. Se ven las estadísticas para cada valor y se elige el número de cajas más adecuado.
  Ahora la pregunta que surge es:
    ¿Cuántos minutos se debe experimentar según la confiabilidad del resultado?

## Slide 30: Simulación
Obtención de números aleatorios de una distribución F(x).
  y  U[0,1]
x
y
1.0
Fc(x)
xo

## Slide 31: Simulación
Simulación próximo evento:
  Tengo tres equipos en serie (falla uno y se para la producción).
  Datos:
    Probabilidades de falla fi(t), i = 1..3.
    Tiempos de reparación Ti, i = 1..3.
  Pregunta:
    ¿Qué porcentaje del tiempo está parado el sistema?
  Procedimiento:
    En t = 0 se parte generando tiempos de falla de cada máquina (independientes): f1(t) = t1, f2(t) = t2 y f3(t) = t3.

## Slide 32: Simulación
    En A1, A2 y A3 el sistema esta sin funcionar.
    En (t1+T1) se generan próximas fallas del equipo 1. De igual manera para (t2+T2) y (t3+T3).
    En (0, t3+T3) la proporción del tiempo con el sistema sin funcionar es:
A1
A2
A3
0
t3 + T3
t2 + T2
t1 + T1
t1
t2
t3

## Slide 33: Simulación
Simulación determinística:
  Sistema de programación de camiones forestales ASICAM.
  Datos:
    Existen 10 orígenes en el bosque y 5 destinos (plantas de celulosa, puertos, aserraderos, etc.).
    Tiempo de carga y descarga de 20 minutos.
    Tiempo de viaje entre el origen i y el destino j es tij .
    50 camiones.

## Slide 34: Simulación
    A las 6 AM, llegan 10 camiones a los 10 orígenes y cargan.
    A las 6:20 AM parten a sus destinos.
    Otros 10 camiones empiezan a ser cargados en los orígenes a las 6:20
    Camión 1 parte a las 6:20 AM y llega a las 8:45 AM a la planta de celulosa.
    A las 9:45 AM está descargado y parte en un nuevo viaje (reglas heurísticas para ver qué viaje le conviene).
    Así se le sigue la pista a cada camión.
    Si al llegar a un origen o destino hay algún camión siendo atendido, se hace cola.

## Slide 35: Simulación
    Simulación avanza en el día a través de los viajes.
    Se lleva estadística de:
      Madera que se transporta.
      Camiones usados y tiempo de trabajo.
      Tiempos de espera en cola.
      Tiempos de viaje cargado y descargado.
  Desafío:
    Buenas reglas de asignación de viajes que permitan programar viajes y diseñar flota.

## Slide 36: PROGRAMACIÓN DETALLADA
Se tienen los requerimientos mensuales.
Ahora deben llevarse a cabo
  Se genera una gran cantidad de problemas de programación, secuenciamiento, etc...
  Los procesos son diferentes si se trata de procesos en línea o intermitentes.
  La programación puede resultar muy compleja debido a:
    gran número de tareas.
    muchas máquinas (o centros de trabajo)
    tareas que ocupan varias máquinas
    restricciones diversas

## Slide 37: Algunos problemas que se estudian
1) Secuenciamiento de una máquina (o centro)
Por ejemplo:
3 tareas
secuencia A-B-C
A B C
2 6 7
secuencia C-A-B
C A B
1 3 7
¿ Cuál es mejor ?
¡ La respuesta depende de qué criterio de eficiencia usemos !

## Slide 38: ¿ Cuánto tarda cada tarea en ser entregada ?
1) A: 2 hrs. B: 6 hrs. C: 7 hrs. <X> = 5 hrs.
2) A: 3 hrs. B: 7 hrs. C: 1 hrs. <X> = 3,7 hrs.
Alternativa 2 tiene un tiempo medio de espera menor.
Regla: SPT (Shortest Processing Time)
    Programar las tareas en orden ascendente de tiempo de proceso
TEOREMA: SPT minimiza el tiempo medio de espera.
¿ Cuándo el tiempo medio de espera es un criterio apropiado ?

## Slide 39: Demostración:
Supongamos, en general, n tareas y que tenemos un secuenciamiento que no es SPT.
=> Existen tareas i y j consecutivas tales que pi > pj (pi : tpo. proceso tarea i)
.....
.....
pi pj
i j
t0 t0+pi t0+pi+pj

## Slide 40: Demostración:
.....
.....
j i
t0 t0+pj t0+pi+pj
¡ Intercambiemos i con j !
=> ¡ Se puede mejorar, no es óptimo !

## Slide 41: Corolario
Esto es un bonito ejemplo de regla que es óptima bajo cierto criterio.
Se puede probar que es óptima bajo otros criterios también, como por ejemplo minimizar el inventario en proceso.
Supuesto escondido:
  Puedo cambiar de tarea sin incurrir en ningún costo.

## Slide 42: ¿ Y si hay que preparar la máquina nuevamente según la tarea a la que cambiamos ?
Tenemos n tareas:
  pi : tpo. de proceso
  tij : tpo. de preparación por pasar de i a j.
Queremos una secuencia que minimice el tiempo total de trabajo.
El tiempo total de proceso no depende de la secuencia y es
Representación Gráfica
1
3
5
4
2
i
........
........
........

## Slide 43: ¿ Y si hay que preparar la máquina nuevamente según la tarea a la que cambiamos ?
Basta buscar una manera de recorrer todos los nodos sin repetir ninguno y de modo tal que se minimice la suma de los tij de los arcos por donde se pasa.
¡ Problema del Vendedor Viajero !
Ejemplo clásico de alta complejidad.

## Slide 44: ¿ Y si hay fechas de entrega ?
- n tareas
- pi : tpo. proceso de i
- di : fecha establecida de entrega tarea i
- ti : fecha en que realmente se termina i
Li = ti - di : diferencia c/r a fecha de entrega
Ti = MAX { 0 , Li }
retraso tarea i
Problema:
encontrar un secuenciamiento que minimice MAXi Ti, el máximo retraso.
REGLA:
EDD (earliest due date), fecha de entrega más temprana. Secuenciar en orden ascendente de di
TEOREMA: EDD minimiza MAXi Ti

## Slide 45: Problemas con más de una máquina
Aquí ya no hay reglas simples que sean óptimas (en general)
Pero con dos máquinas si podemos hacer algo.
Ejemplo:
Las tareas son tales que de la máquina 1 se pasa a la 2.
Algoritmo de Johnson:
De entre las tareas no asignadas, elegir la con menor tiempo de proceso
Si ese tpo. es en la máquina 1, colocarla primero, si no colocarla última.

## Slide 46: En el ejemplo:
1) E tiene el menor tiempo, 2, en 1.
=> E - ? - ? - ? - ?
2) D tiene el menor tiempo, 3, en 2.
4) A tiene el menor tiempo, 5, en 2.
3) C tiene el menor tiempo, 4, en 1.
=> E - C - ? - A - D
=> E - C - ? - ? - D
=> E - ? - ? - ? - D
Al final: E - C - B - A - D
El algoritmo de Johnson minimiza el tiempo total de ejecución del programa

## Slide 47: ¿ Y si hay más máquinas ?
Los problemas son difíciles en este caso.
Alta complejidad: NP . difíciles.
La regla de Johnson, sin embargo, se puede extender como heurística.
¿ Y otras medidas objetivo ?
Tiempo medio de entrega.
Retrasos.
Nótese que al minimizar el largo total del proyecto se favorecen igualmente las medidas anteriores.

## Slide 48: Máquinas en Paralelo
Existen m tareas que pueden ser procesadas en cualesquiera de n máquinas.
El objetivo es minimizar el largo total de proceso.
Ejemplo:
- 2 máquinas,
- Tareas:

## Slide 49: Máquinas en Paralelo
La regla “Greedy” no es optimizante, se puede probar un factor de error igual a
(Bastante malo como cota de error).
Regla “Greedy” (Golosa)
Asignar la tarea más larga a la máquina que primero se desocupa.
C E D
1.
2.
A B

## Slide 50: Problemas Dinámicos de Talleres. (Job Shop)
Los problemas teóricos anteriores asumen que las tareas están disponibles en un momento conocido
En la práctica:
Muchas tareas moviéndose entre muchas máquinas.
Grandes incertidumbres.

## Slide 51: Situación típica:
Se forman colas frente a las diferentes máquinas, con tareas a procesar.
M4
M3
M2
M1
Por ejemplo:
En M3 hay tareas rojas y negras esperando. ¿ Cual despachamos primero ?
Despachar la de menor tiempo de proceso no es necesariamente bueno ya que no tomamos en cuente todo lo que queda por hacer hacia adelante.

## Slide 52: Otros problemas:
Incertidumbre en los procesos.
Por todo esto las decisiones deben ser más bien dinámicas.
Se usan REGLAS DE DESPACHO.
Algunas:
SPT (Shortest Processing Time)
LWKR (Least Work Remaining), menor trabajo aún por completar.
AWINQ (Anticipated wait in next queue), tiempo estimado de espera en la próxima cola.
FCFS (First Come, First Served), primero en llegar es atendido.
Etc...
Fallas de máquinas.
Etc...

## Slide 53: ¿ Cuál regla es mejor ?
Imposible dar una respuesta precisa.
Tema complicado y objeto de estudio constante.
Se evalúa normalmente vía SIMULACIÓN.
Consiste en:
Programar el sistema de producción “virtualmente” en el computador.
Generar incertidumbres al “azar”.
Correr el sistema con las tareas y probar diferentes reglas.
Evaluar en función de distintas medidas de efectividad:
Entregas a tiempo
Necesidad de sobretiempo
Inventarios en proceso acumulados.
Etc...