## Slide 1: Unidad 1: Transferencia de calor
Dependencia del tiempo: Estado transiente
Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Ingeniería Química y Biotecnología
IQ46B - Operaciones de Transferencia I
Profesor: Tomás Vargas Valero

## Slide 2: Introducción
En general la temperatura de los cuerpos varía en función del tiempo y la posición
Hasta ahora considerada
despreciable
(ESTADO ESTACIONARIO)
Si consideramos variaciones de temperatura respecto al tiempo podemos tener dos casos:
Una pequeña esfera de cobre sacada del interior
de un horno (SIN VARIACIÓN ESPACIAL DE T)
Un trozo de carne siendo asada en el horno
(CON VARIACIÓN ESPACIAL DE T)

## Slide 3: Sistema sin variación espacial
¡Generalizamos el sistema!
Sólido de forma arbitraria
En t = 0 el sólido de coloca en un medio a T
Ti < T
T = T(t)
En un diferencial dt el balance de energía será:
Energía transferida
al cuerpo en dt
=
Aumento de energía
del cuerpo en dt
, donde m = ∙V, y además dT = d(T - T)

## Slide 4: Sistema sin variación espacial
Entonces tendremos que:
Constante de tiempo [1/s]

## Slide 5: Sistema sin variación espacial
¿Cuándo podemos aplicar este modelo?
PASO 1. Largo característico
PASO 2. Número de Biot
o también,
(convección en la superficie del cuerpo)
(conducción dentro del cuerpo)
Bi = 0, aproximación perfecta
Bi < 0,1, aproximación aceptable

## Slide 6: Sistema sin variación espacial
Ejemplo N° 1. Prediciendo su tiempo de muerte…
Una persona fue encontrada muerta a las 5 p.m. en una habitación a 20 °C. La temperatura del
cuerpo es 25 °C y el coeficiente de transferencia de calor por convección del aire se estima en
h = 8 W/m2-°C. Modelando el cuerpo como un cilindro de 30 cm de diámetro y 1,7 m de largo,
estime el tiempo de muerte de la persona.
Consideraciones:
La persona estaba saludable al momento de morir por lo cual su temperatura corporal era
de 37 °C
Si se considera que el ser humano está compuesto por un 72% de agua (% masa), entonces
a la temperatura promedio [(37 + 25)°C/2] las propiedades termodinámicas son:

## Slide 7: Sistema sin variación espacial
Ejemplo N° 1. Prediciendo su tiempo de muerte…
Una persona fue encontrada muerta a las 5 p.m. en una habitación a 20 °C. La temperatura del
cuerpo es 25 °C y el coeficiente de transferencia de calor por convección del aire se estima en
h = 8 W/m2-°C. Modelando el cuerpo como un cilindro de 30 cm de diámetro y 1,7 m de largo,
estime el tiempo de muerte de la persona.
¡MODELO NO APLICABLE!

## Slide 8: Sistema con variación espacial
En t = 0 temperatura de los cuerpos igual a Ti
Pared plana
Cilindro
Esfera
Se comienzan a enfriar en t = 0 (T < Ti)
Simetría respecto a ejes vertical o centro del cuerpo
¿Qué importancia puede tener esto?

## Slide 9: Sistema con variación espacial
Ecuaciones en derivadas parciales: resolvamos el balance para una barra de metal
0
L
T(x,t)
T(x+dx,t)
Fourier
A
Energía interna

## Slide 10: Sistema con variación espacial
Ecuaciones en derivadas parciales: resolvamos el balance para una barra de metal
0
L
Extenderlo a dos o tres dimensiones es aplicar la misma metodología…
Veamos la solución de este problema para una placa plana que está
a 0 °C y se calienta en t = 0 a 100 °C (bordes a temperatura continua)
Soluciones del tipo
Tm obtenidos con variables separables

## Slide 11: Sistema con variación espacial
Ya se han desarrollado soluciones analíticas de los sistemas especificados…
Se definen parámetros adimensionales (pared plana, por ejemplo)
Temperatura adimensional
Distancia adimensional desde
el centro
Coeficiente adimensional de
transferencia de calor
Tiempo adimensional
Para cilindros y esferas:
Lo mismo reemplazando L
por r0
Aproximaciones para  > 0,2

## Slide 12: Sistema con variación espacial
Pared plana
Cilindro
Esfera
A1 y 1 dependen del número de Biot
J0 función de Bessel

## Slide 13: Sistema con variación espacial

## Slide 14: Sistema con variación espacial
Pared plana
Cilindro
Esfera
También podemos tener relaciones de calor:

## Slide 15: Sistema sin variación espacial
Ejemplo N° 2. Cociendo huevitos…
Un huevo se puede considerar como una esfera de 5 cm de diámetro. Inicialmente el huevo está
a una temperatura uniforme de 5 °C y se deja caer en agua hirviendo a 95 °C. Tomando el
coeficiente de transferencia de calor por convección como h = 1.200 W/m2-°C, determine cuánto
tiempo transcurrirá para que el centro del huevo llegue a 70 °C
Consideraciones:
Si se considera que el huevo está compuesto por un 74% de agua (% masa), entonces
a la temperatura promedio [(5+70)°C/2] las propiedades termodinámicas son:

## Slide 16: Sistema sin variación espacial
Ejemplo N° 2. Cociendo huevitos…
Un huevo se puede considerar como una esfera de 5 cm de diámetro. Inicialmente el huevo está
a una temperatura uniforme de 5 °C y se deja caer en agua hirviendo a 95 °C. Tomando el
coeficiente de transferencia de calor por convección como h = 1.200 W/m2-°C, determine cuánto
tiempo transcurrirá para que el centro del huevo llegue a 70 °C
Mayor que 0,2 (nos salvamos…)
Pero Biot exacto es:
¡Resultado muy similar!