## Slide 1: Diseño de Fermentadores
Dimensionamiento, V o D o
        Tamaño del fermentador Ecuaciones de Diseño OK
Aireación y Agitación, P y N
        Permite una adecuada Transferencia de O2 y energía y una buena mezcla
        Se determinan potencias, velocidad de agitación
        Flujos de Aire
Escalamiento
        Laboratorio  Planta Piloto Escala Industrial
Instrumentación
        Registrar variables del proceso
Control
        Controla las variables del proceso

## Slide 2
Aireación y Agitación
Objetivos
Agitación
Mezclar el caldo de fermentación,
para obtener una suspensión uniforme
Acelerando las velocidades de
transferencia de masa (nutrientes)
y calor.

## Slide 3
Agitación por paletas
Agitación por aire
Diferentes sistemas de agitación y Aireación

## Slide 5: Aireación
Algunas consideraciones que se debe tomar son:
Proporcionar a los microorganismos el oxígeno necesario para llevar a cabo su proceso respiratorio.
La solubilidad del O2 es baja < 10mg/l  se necesita alimentar en forma continua este “nutriente”, dado que su demanda es aproximadamente de 1g/l.

## Slide 6: Aireación
Se pueden tener sistemas donde los microorganismos crecen con múltiples sustratos, pero en el caso que todos son limitantes. Ej, C,N,O2 , luego la cantidad de cada uno de ellos afecta la cinética de crecimiento.

## Slide 7: Transferencia de Oxígeno
El comportamiento de las fermentaciones está fuertemente influenciado por una serie de operaciones de transferencia.
Es posible que una determinada fermentación, en especial las aeróbicas, esté limitada en sus posibilidades de mejorar su rendimiento y productividad, no por razones propias de las características de las células sino que por problemas en el diseño que permita satisfacer la alta demanda de transferencia de masa, y en especial de oxígeno.

## Slide 8: Necesidades de Diseño
Se diseño de un sistema de aireación-agitación debería satisfacer que:
DEMANDA DE OXIGENO = OFERTA DE OXIGENO

## Slide 9: Demanda de Oxígeno de un Cultivo
Un cultivo aeróbico de células requiere del suministro de oxígeno a una determinada velocidad para asegurar la plena satisfacción de sus requerimientos metabólicos.
La demanda de oxígeno, NO2 ,se define como: “ La cantidad de oxígeno requerida por unidad de tiempo y por unidad de volumen de cultivo”

## Slide 10
Por otra parte, el crecimiento microbiano se puede representar por:
1CaHbOC + m NH3 + n O2  q CdHeOfNg + r CO2 + t H2O + u ChHiOjNk
CdHeOfNg: Biomasa
ChHiOjNk: Metabolito extracelular

## Slide 11
De acuerdo con la ecuación anterior, el rendimiento de oxígeno en células se puede calcular por medio de la relación entre “n” y “q”
Si no se producen Metabolito extracelular, “u” igual a cero 
mws: Peso molecular de la fuente de carbono y energía
Ref: Acevedo F.,Gentina JC., Illanes A (2002) Fundamentos de Ingeniería Bioquímica, Ed. Universitarias de Valparaíso

## Slide 12
Los valores más usuales de No2 están alrededor de 50 a 200 m-moles de O2/L h (1.6-3.2 g O2/ L h).
Valores superiores a 120 m-moles de O2/L h son difíciles de satisfacer en equipos de diseño estándar y en condiciones de operación económicas.
Ref: Acevedo F.,Gentina JC., Illanes A (2002) Fundamentos de Ingeniería Bioquímica, Ed. Universitarias de Valparaíso

## Slide 13
Proceso de transferencia de oxígeno (OFERTA)
Etapas
(i)Del seno de la burbuja a una capa interna de gas
(ii) Difusión en la capa interna de gas.
(iii) Difusión a través de una capa externa de líquido que rodea a la burbuja ¡Etapa limitante!
(iv)Transferencia al seno del líquido
(v)Difusión a través de la capa de líquido que rodea a los microorganismos ¡Etapa limitante!
(vi)Difusión en el interior de los microorganismos

## Slide 14
La velocidad de transferencia por unidad de área interfacial, W, está dada por:
W = kl (Ci – C)
Velocidad de Transferencia de Oxígeno por área interfacial
Como en la interfase se supone que hay equilibrio entre el oxígeno en el gas y el disuelto.
W = kl (Ci – C)= kG (P – Pi)
Las cantidades Pi y Ci resultan difíciles de determinar en la práctica, se prefiere hacer uso de las relaciones de equilibrio, trabajando con las concentraciones y presiones de equilibrio C* y P*. Con ello se trabaja con la “ Velocidad de transferencia de oxígeno volumétrica”, NA

## Slide 15
Velocidad de Transferencia de oxígeno volumétrica
Cuando el control de la transferencia de O2 se encuentra en el film líquido que rodea a la burbuja o a los microorganismos, la velocidad de transferencia de oxígeno, NA se puede expresar como:
NA = kLa (C* - C) = H kLa (P – P*)
Se supone que hay equilibrio entre el oxígeno de el gas y el disuelto en el líquido.
kL: Coef volumétrico de transferencia de O2 a la fase líquida (cm/hr)
a : Area interfacial específica (cm2/m3) Resulta difícil de medir  (kLa)
C*: Conc. de O2 en el equilibrio (mM/L) (Hipotético)
C : Conc. de O2 disueltro en el seno de la fase líquida (Este valor no puede ser inferior Ccrítico  1mg/l)
P* : Presión de O2 en el equilibrio
P : Presión de O2 en el seno de la fase gas.
H : cte. de Henry..

## Slide 16: Balance de Oxígeno
Se puede plantear una ecuación de balance de oxígeno en el fermentador:
FO2
O2 que entra – O2 que sale – O2consumido por unidad de volumen
= Acumulación.
O2 que entra – O2 que sale = O2 que se transfiere = NA
Para que el cultivo pueda crecer sin limitación de Oxígeno, el suministro debe ser igual a la demanda.

## Slide 17
Métodos de determinación kL a
Para la adecuada operación de un fermentador se hace necesario conocer el valor del coeficiente volumetrico de transferencia de O2
Medición de los flujos de Oxígeno
kLa
Estimado mediante Correlaciones
kL = f (Sc, Sn, GR)
kL  a a = f (D32, H)

## Slide 18
Métodos de determinación kL a
Medición de los flujo de Oxígeno
Titulación * Oxidación de sulfito de sodio
Eliminación del O2 * Método Dinámico.
Balances de masa * Medición Directa con analizador de O2

## Slide 19
Método del sulfito de sodio
Se basa en la rápida reacción química de oxidación del sulfito a sulfato mediante O2.
Se reemplaza el medio por solución de sulfito de sodio ( sulfato cúprico como catalizador) y se burbujea aire por un cierto tiempo.
Sulfito + O2  Sulfato
kLa C* : Representa la máxima velocidad volumétrica de transferencia de O2 en un sistema dado (fermentador).

## Slide 20: Método dinámico
Etapa 1: Durante la fermentación se corta el suministro de aire (T1) y se registra la disminución de O2 disuelto. En este caso el suministro es nulo 
La pendiente de la curva es la demanda de O2:
En este caso la medición se realiza en el fermentador durante el crecimiento de un cultivo activo, registrándose el oxígeno disuelto. El proceso tiene 2 etapas.

## Slide 21: Método dinámico (cont..)
El flujo de aire se repone antes que se alcance la concentración crítica de oxígeno, Cc (bajo este valor la velocidad de metabolismo se hace dependiente de la concentración C, pudiéndose causar daños irreversibles en los m.o.).
Cc ≈ 0.1*Concentración de Saturación
Bajo estas condiciones se cumple:
Desde la cual se despeja el término (-1/kLa)
Depende de la velocidad de respuesta de los electrodos!!

## Slide 22: Método medición directa
Para aplicar este método se utiliza un electrodo de oxígeno disuelto y sistemas para determinar oxígeno en la fase gaseosa.
En este método se calcula la demanda de oxígeno midiendo el flujo de aire y la concentración de oxígeno en las corrientes gaseosas de entrada y salida.
Con estos valores y la lectura de oxígeno disuelta, se calcula kLa.
O2 que entra – O2 que sale = O2 que se transfiere = kL a (C* - C)
Método de alto costo debido al equipamiento analítico requerido.

## Slide 23
Factores que afectan kL  a
Temperatura
Los aumentos de temperatura se producen aumentos en el coeficiente de transferencia, es así como se tiene:
kL a (30ºC) = 1.15 kL a (20ºC) kL a (20ºC) = 1.15 kL a (10ºC)
Fermentación con formación de micelas
Al formarse micelas se produce un aumento de la viscosidad lo que conlleva a una disminución del kL a.

## Slide 24
*Sustancias Orgánicas
La adición de compuestos orgánicos produce una disminución tanto del kL como del área especifica, a. Es así como:
    En agua + 1% peptona kL decrece
    dB (diámetro de burbuja) entonces a decrece
      Efecto combinado implica que kLa (orgánico) = 0,4 kL a (agua)
Agentes sufactantes
La adición de agentes surfactantes que evitan la producción de espuma alterar el valor de kLa. Afectando tanto al kL como al diámetro de las burbujas, db.

## Slide 25: Condiciones de Operación
Matraz VTO = 30-60 [m moles/L h]
  kLa = 200-400 [ h-1 ]
Laboratorio VTO = 60-120 [m moles/L h]
  kLa = 60-500 [ h-1 ]
Industrial VTO = 70-100 [m moles/L h]
  Más eficientes kLa = 100-400 [ h-1 ]
  VTO: Velocidad de transferencia de Oxígeno
Ref: Acevedo F.,Gentina JC., Illanes A (2002) Fundamentos de Ingeniería Bioquímica, Ed. Universitarias de Valparaíso

## Slide 26: Velocidad de Flujo de Aire
Para determinar la velocidad de flujo de aire necesario se puede tomar como dato la demanda de oxígeno, considerando la eficiencia de absorción, E (3-30%).
La tasa especifica de aireación se entrega en “volumenes de aire por volumen de líquido por minto”, vvm.
NA en [milimoles O2/ h L] T en [K] π Presión en [atm]
Generalmente
En laboratorio aireación = 1.5 vvm
En Nivel Industrial aireación = 0.2-0.7 vvm
Ref: Acevedo F.,Gentina JC., Illanes A (2002) Fundamentos de Ingeniería Bioquímica, Ed. Universitarias de Valparaíso

## Slide 27: Velocidad de Flujo de Aire
Otra forma es expresar la aireación como velocidad superficial del aire, vs.
A: Area de la sección transversal del fermentador.
Usualmente “vs” está entre 30 -300 [cm/min]
Ref: Acevedo F.,Gentina JC., Illanes A (2002) Fundamentos de Ingeniería Bioquímica, Ed. Universitarias de Valparaíso

## Slide 28: Agitación
Diferentes clases de RODETES
Impeler
La agitación es una operación muy importante tanto del punto de vista técnico como económica.
La agitación es importante para:
un mezclado homogéneo
Una buena transferencia de masa y de calor, permite disminuir el espesor de la película líquida estática.

## Slide 29
Diseño del sistema de agitación
Placa deflectora
Bafles
Los agitadores cuentan generalmente con 2 o 3 rotores en un mismo eje.
Para obtener un alto grado de mezclado se utilizan placas deflectoras para romper las líneas de flujo.

## Slide 30
Cálculo de Potencia para
la agitación en un Reactor
Sistema sin Gas
Sistema con Gas
Hold-up

## Slide 31
Cálculo de Potencia:
Mecanismos de Agitación en Sistemas sin Gas
Se define el Número de Potencia, Np. Dicho valor determina la potencia absorbida por el fluido.
Np = Fuerza Externa Aplicada
Fuerza Inercial del Fluido
Donde
Po : Potencia externa entregada por el agitador [Kgf m /s]
1 HP = 76 Kgf m/sec
gc :Factor de conversión : 9.8 kg m/Kgf sec2
N :Velocidad de rotación del impeler [rps ]
Di :Diámetro del impeler [m]
 Densidad del Fluído [kg/m3]
Np = f( NRe modificado nDi2 , geometría del sistema)

## Slide 32
Cálculo de Potencia:
Mecanismos de Agitación en Sistemas sin Gas
Donde
Po : Potencia externa entregada por el agitador [Kgf m /s]
1 HP = 76 Kgf m/sec
gc :Factor de conversión : 9.8 kg m/Kgf sec2
N :Velocidad de rotación del impeler [rps ]
Di :Diámetro del impeler [m]
 Densidad del Fluído [kg/m3]
Np = f( NRe modificado nDi2 , geometría del sistema)

## Slide 34
Diferentes Configuraciones
Si la configuración es diferente se deben aplicar los siguientes factores:
* : significa condiciones reales
P* (real) = Fc * Po
Si el número de impeler es mayor que 1
P**( real) = N impeler * P* (real)
Determinación del Número de Impeler
HL- Di > N impeler > HL- 2*Di
Di Di
Espaciamiento entre impeler
Di < L < 2* Di

## Slide 37: Correlaciones
 | Si Re | Turbina | Canaleta | Hélice | Ancla | Cinta
Laminar | = | Valores de K1 |  |  |  | 
Po = K1Di3*N2 | 1 | 70 | 35 | 40 | 420 | 1000
Turbulento |  | Valores de K2 |  |  |  | 
Po = K2Di5*N3 | 105 | 5-6 | 2 | 0.35 | 0.53 | 0.35

## Slide 38: Efecto de aireación Potencia necesaria ¿Aumenta o Disminuye?

## Slide 39
Disminución de la potencia consumida debido a la aireación
La presencia de un gas produce cambios en la densidad, alrededor del agitador, principalmente por la presencia de burbujas.
Los cambios producidos son bastante significativos al comparar los niveles de potencia requeridos en un sistema sin aireación.
  PG/ P = 0.3 – 1:
        Dependiendo del tipo de agitador y la velocidad de aireación, lo cual se traduce en el grado de dispersión de las burbujas alrededor del agitador y del tanque.
  PG/ P = f (Na)
        Na: Número de aireación

## Slide 40
Disminución de la potencia consumida debido a la aireación
.
  PG/ P = f (Na) Na: Número de aireación
Donde Fa : Flujo de aireación [m3/seg]

## Slide 41
Cálculo de Potencia
Mecanismos de Agitación en Sistemas con Gas
Correlaciones
Para Turbina de paletas planas en un sistema aire-agua, se han determinado la siguiente correlación:
PG = * ( Po2 * N *Di3/ Faire 0.56)0.45
Donde
: Constante, si V >1000 L 
V <1000 L =0.72
Densidad del líquido : 0.8- 1.65 g/cm3
Viscosidad del líquido : 0.9 – 100 cp
Tensión superficial : 27-72 dinas/cm

## Slide 42
Cálculo de Potencia
Mecanismos de Agitación en Sistemas con Gas
Correlaciones
PG/Po = 0.10* (Fg/N* V)-0.25 / (N2*Di4/g*wi* V2/3)0.20
Donde
Fg: caudal volumétrico del gas
g. Aceleración de gravedad
Wi: Ancho del rodete

## Slide 43
Para las condiciones de Na : 0 – 12 * 103
PG/P: 0.3 - 1,
Ref: Aiba S (1973)” Biochemical Engineering” Academic Press, NY.
np: Número de paletas

## Slide 44
Correlaciones entre variables de diseño y el Coeficiente de Transferencias de O2 kla
Correlaciones del tipo:
kLa = Cte (  Nimpeler) ( PG /V )d vsb nc
Donde (PG/V): Potencia por unidad de volumen
vs : Velocidad del aire a través del estanque vacío
N: velocidad de agitación
-

## Slide 45
Si son impeler tipo turbina plana
Kv = 0.0318 ( PG /V )0.95 vs 0.67 [Kgmol / hr m3 atm]
Si son impeler tipo veleta
Kv = 0.0635 ( PG /V )0.95 vs 0.67 [Kgmol / hr m3 atm]
Se debe cumplir las restricciones que:
Pg/V > 0.1 HP/m3 HL/DT = 1.0
Para1 agitador vs < 90 m/hr
Para 2 agitador vs < 150 m/hr
Donde (PG/V): Potencia por unidad de volumen [HP/m3]
vs : Velocidad del aire a través del estanque vacío [m/hr]
Correlaciones para el coeficiente volumétrico
de absorción de oxígeno

## Slide 46
Si son impeler tipo paleta sola (Paddle)
KV = 0.038 ( PG /V )0.53 vs0.67 [Kgmol / hr m3 atm]
Se debe cumplir las restricciones que:
Pg/V > 0.06 HP/m3 HL/DT = 1.0 vs < 21 m/hr
Donde (PG/V): Potencia por unidad de volumen [HP/m3]
vs : Velocidad del aire a través del estanque vacío [m/hr]

## Slide 48
Hold-up de las burbujas
Al adicionar aire a un tanque agitado las burbujas tienden a arrastrar un volumen de liquido. La altura a la cuales arrastrada se llama Hold-up, Ho.
Dicho valor es un porcentaje de la altura total de líquido en el tanque, HL. Para determinar este valor es necesario aplicar la siguiente correlación:
Ho (%) = (Po/V)0.4 vs0.5
Donde
Po/V : Potencia por unidad de volumen del sistemas sin gasificar (HP/m3)
vs: velocidad lineal de aire en el tanque vacío (m/hr)
vs
Ho (%)
V
Po
HL

## Slide 49
Ejemplos
Se tiene un fermentador equipado con 2 set de turbinas de paletas planas y 4 baffles. Las dimensiones del fermentador son:
    Diámetro del fermentador 3m (Dt)
    Diámetro del agitador 1.5m (Di)
    Ancho de los baffles 0.3 m (wb)
    Altura del líquido 5 m (Hl)
Las características del caldo de cultivo son una densidad de 1200 kg/m3 y una viscosidad de 0.02 kg/m sec.
Las condiciones de operación son una velocidad de rotación de 60rpm y una velocidad de aireación de 0.4 vvm.
Se requiere calcular
    La potencia requerida para un sistema sin gas
    La potencia para un sistema aireado
    El coeficiente de transferencia de Oxígeno, KV
    Hold up del sistema