## Slide 1
    Tipos de Diagramas
    Taller de Diseño de Procesos

## Slide 2: DIAGRAMAS DE ENTRADA (INPUT) Y SALIDA (OUTPUT) DIAGRAMA I-O

## Slide 3: DIAGRAMA GENERAL ENTRADA-SALIDA PROCESO HIDROMETALURGICO DEL COBRE

## Slide 4: DIAGRAMA GENERAL ENTRADA-SALIDA PROCESO DE PRODUCCION DE BIOMASA (LEVADURAS)

## Slide 5: DIAGRAMAS DE BLOQUES
Convenciones
Cada operación se representa por un bloque
Las corrientes de flujo principal se representan por líneas flechadas en la dirección del flujo.
Los flujos van desde la izquierda a la derecha del diagrama.
Se incluye la información crítica para entender el procesos.

## Slide 6
Diagrama de Bloques de producción de Biomasa

## Slide 7: DIAGRAMAS DE FLUJO
Convenciones
Se representan TODOS los equipos de proceso junto son su descripción. Cada equipo tiene un número y un nombre.
Todas las corrientes de proceso tienen un número.
Se debe incluir una descripción de las condiciones (temperatura, presión), flujos y composición química, ya sea en el diagrama o una TABLA adjunta.
Se deben representar TODAS las corrientes de servicios (vapor, aire, calefacción, etc.) que se alimentan a cada equipo de proceso.
Se deben representar los loops de control básicos que aseguran la estabilidad de las condiciones del proceso durante la operación normal.

## Slide 9
Corriente | 1 | 2 | 3 | 4 | n
P1[kg/día] |  |  |  |  | 
P3 [kg/día] |  |  |  |  | 
Presion |  |  |  |  | 
Temperatura |  |  |  |  | 

## Slide 10: Convenciones para la identificación de equipos
C : compresores
E : intercambiadores de calor
H : calentadores a llama
P : bombas
R : reactores
T : columnas
TK: estanques de almacenamiento
V : estanque de proceso

## Slide 11: Numeración de los equipos
P-101 A/B identifica un bomba
P-101 A/B identifica que la bomba esta ubicada en el área Nº 1 de la planta
P-101 A/B identifica que la bomba es la número 01 de las n existentes en la planta
P-101 A/B identifica que hay dos bombas identicas, una de respaldo (backup).

## Slide 12: Información para las corrientes de flujo
Número de la corriente
Temperatura (ºC)
Presión (bar)
Fracción de vapor
Flujo total másico (kg/h)
Flujo molar total (kmol/h)
Flujo molar para cada componente (kmol/h)
Fracciones molares de los componentes
Fracciones másicas de los componentes
Flujo volumétrico
Propiedades físicas (densidad, viscosidad...)
Datos termodinámicos (calor específico, entalpía...)
Nombre de la corriente
Como mínimo
Muchas veces, además...

## Slide 13: Convenciones para la identificación de las corrientes en los diagramas

## Slide 14
Diagrama de Flujo Planta Tratamiento de RILes

## Slide 15: Diagramas P&ID Convenciones
Equipos de proceso | Mostrar equipos de respaldo, unidades paralelas, detalles principales para cada una
Cañerías | Tamaño (usar estándares), espesor de pared (schedule), material de construcción, aislación (tipo y espesor)
Instrumentos | Indicadores, registradores, controladores y tipo, cañerías o alambres de los instrumentos
Servicios | Entradas y salidas de las corrientes (aire, vapor, etc.), salidas de las corrientes a las plantas de tratamiento de efluentes.

## Slide 16: Convenciones para los Instrumentos en los P&ID
A análisis
B quemador
C conductividad
E voltaje
F flujo
I corriente
J potencia
P presión o vacío
T temperatura
W peso
K tiempo o programa
....................
A alarma
C control
E elemento
H máximo
I indicador
K estación de control
O orificio
S switch
Y relay
Instrumento en la planta
Instrumento en el panel de control
Instrumento en la cara posterior del panel de control
PRIMERA LETRA (X)
SEGUNDA LETRA (Y)
XYY

## Slide 18: Diagramas P&ID

## Slide 19: Un intercambiador

## Slide 20: Otros diagramas y planos
Plano Layout
Plano Mecánico Planta
Plano Mecánico Elevación
Plano Eléctrico
Plano Isométrico

## Slide 21: Plano Layout

## Slide 22
Esquema del Proceso LIX-SX-EW, Radomiro Tomic

## Slide 23: Plano Mecánico Planta

## Slide 24: Plano Mecánico Elevación

## Slide 25: Plano Eléctrico

## Slide 26
Plano Isométrico