## Slide 1
MI58A: Diseño de Minas a Cielo Abierto

## Slide 2: Introducción
Dimensionamiento de Flota
  Gran importancia por su incidencia en los costos.
  Decisión en base a información del fabricante y benchmarking.
  Se busca optimizar el manejo de recursos involucrados.

## Slide 3: Parámetros Clave
Envergadura del Proyecto (vida útil, reservas)
Programa de producción (plan minero)
Parámetros de diseño (malla de perforación, perfiles de transporte, altura de bancos, anchos operacionales)
Tecnología disponible (equipos y maquinarias)
Factores operacionales (dias de trabajo, sistema de turnos, indices operacionales)
Costos estimados

## Slide 4: Indices Operacionales (Asarco)
Tiempo Cronológico
  Horas Inhábiles (HI)
  Horas Hábiles (HH)
    Horas Mantención (HMT)
    Horas Reserva (HRE)
    Horas Operación (HOP)
      Horas Operacionales Efectivas (HEF)
      Horas de Perdida Operacional (HPE)

## Slide 5: Indicadores Mecánicos
Disponibilidad Física
    DF = (HOP+HRE)/HH
Indice de Utilización
    UT = HOP/(HOP+HRE)
Factor Operacional
    FO = HEF/HOP
Rendimiento Efectivo
    Ref = Rteo*UT*DF*FO

## Slide 6: Dimensionamiento de Flota Perforación
Tonelaje por Tiro (ton)
    Tt = B*E*H*dens
Tonelaje por Metro Barrenado (ton/mb)
    Tmb= Tt /(H+P)
Metros Barrenados Requeridos por día (mb/día)
    MBD = TPD / Tmb
Rendimiento Equipo de Perforación (mb/día)
    R = VPteo*DF*UT*FO*24*f(roca)
Número de Equipos Necesarios
    N = MBD/R

## Slide 7: Dimensionamiento de Flota Carguío
Tonelaje por Palada (ton/palada)
    Cp = Vbalde*Fllenado*dens /(1 + %esponjamiento)
Rendimiento Equipo de Carguío (ton/día)
    R = Cp*DF*UT*FO*24*f(roca)/TCcarguío
Número de Equipos de Carguío
    N = TPD/R

## Slide 8: Dimensionamiento de Flota Transporte (Camión)
Tiempo de Ciclo de Transporte (horas)
    TCtrans = Tdesc + Tvv + Tmanc + TCcarguio + Tvc +Tmand
Tiempo de Viaje (horas)
    Tviaje = (L/V)cargado&pendiente + (L/V)cargado&horizontal + (L/V)descargado&horizontal +(L/V)descargado&pendiente
Rendimiento Equipo de Transporte (ton/día)
    R = Npaladas*Cp*FLL*DF*UT*FO*24 / TCtrans
    FLL = Npaladas*Cp / Ccamion
Número de Camiones
    N = TPD / R

## Slide 9: Consideraciones Finales
Equilibrio entre capacidad de carguío y capacidad de transporte.
Efecto Diseño Minero
    Perfiles de Transporte (Rendimiento)
    Fases activas por período (Flexibilidad Operacional Requerida)
Otros métodos de dimensionamiento (modelación matemática-simulación).