## Slide 1
MI 58B: Diseño de Minas Subterráneas
Semestre Primavera 2009
Enrique Rubio
Camilo Morales
Marcelo Vargas
Fernando Peirano
Nicolas Montecinos
Notes: MI 58B: Diseño de Minas Subterráneas
Cátedra Codelco de Tecnología Minera
Instructor: Enrique Rubio
Página <number>

## Slide 2: Introducción
El curso de Diseño de Minas Subterráneas pretende que el alumno se familiarizarse con los siguientes conceptos:
  Arquitectura de una mina subterránea: Accesos, infraestructura principal de producción
  Diseño en planta y perfiles de los métodos de explotación subterráneos
  Diseño y cálculo de pilares, losas y muros
  Estimación de Dilución, Recuperación minera, selectividad
  Estimación de valor económico
  Realizar un programa de producción de una mina subterránea

## Slide 3: Estructura
MI58B
  2.3- Cátedra, Enrique Rubio
  4.3- 5 problemas, Camilo Morales
  4.5- Sección 1 de proyecto, Marcelo Vargas
  4.6- Sección 2 de proyecto, Fernando Peirano
  4.6 - Presentación de proyecto, Nicolas Montecinos

## Slide 4: Evaluaciones
2 controles
5 tareas de diseño, 1 control
2 proyectos de diseño computacional dos partes, cálculo y diseño (laboratorio)
  Caserones y pilares
  Block Caving

## Slide 5: Formato Presentaciones
15 min por grupo
No mas de 20 imágenes
Introducción
Diseño
Cálculo
Evaluación Económica
Supuestos
Conclusiones

## Slide 6: Formato Informes
Portada
Lista de contenidos
Introducción (problemática)
  Alcances
  Objetivos
Antecedentes y base de datos (secciones y antecedentes geotécnicos, medio ambientales, etcc….)
Metodología
Resultados
Conclusiones y recomendaciones
Anexos: detalle de cálculo y formulas

## Slide 7: Hints para Proyectos
Diagrama de Modelo de Bloques
Secciones y plantas
Curva tonelaje ley para analizar distribución de mineral
Definición de unidades minerales de interés
Dibujo de caserones, rampas, accesos, diseño
Cubicaciones
Programa de producción /preparación minera: capacidad de producción, vida mina, reservas mineras
Definición de equipos
Recursos humanos
Servicios: ventilación, drenaje,
Costo e inversiones
Evaluación económica final

## Slide 8: Ingeniería de Perfil
Construcción de modelo geológico y leyes (probablemente realizado por Franceses)
Construcción de modelo geotécnico e hidrogeológico
Definición de aspectos ambientales y culturales en el entorno al yacimiento
Definición de método de procesamiento de Esmeraldas
Definición de parámetros base para el diseño tales como resistencia de la roca, costos de proceso, y curva tonelaje ley de recursos
Definición del método de explotación
Diseño del método de explotación escogido
Definición de envolvente económica del yacimiento
Secuenciamiento de la explotación
Definición de leyes de corte
Construcción del programa de producción
Definición de recursos: humanos, equipos, insumos
Definición de infraestructura principal común
Construcción de la programación de las obras para la construcción
Antecedentes de operatibilidad y key performance indicators de la operación minera
Estimación de capital y costos de operación
Evaluación económica del proyecto
Esta etapa de ingeniería se estima en 8 meses

## Slide 9: Motivación
Minería se refiere a fragmentar, seleccionar y transportar
El método de explotación es la arquitectura que permite realizar lo anterior de una manera tecnológicamente eficiente y económicamente viable
El programa de producción se refiere a como el diseño se despliega en el tiempo y como las metas de producción son alcanzadas con la herramientas de diseño, gestión, etc
  Plan to mine and mine as planned

## Slide 10: Diseño Minero Subterráneo
Es el proceso de ingeniería de minas que soporta el cálculo de los siguientes itemes asociados a una arquitectura dada:
  Recuperación Minera
  Dilución
  Seguridad
  Costo
  Beneficio económico
  Confiabilidad de las estimaciones de producción

## Slide 11: Definición de Mineral
Mineral es todo aquel porción de un yacimiento minero que paga sus costos de producción y el costo de oportunidad
Definición económica
Si embargo se debe diseñar con una envolvente económica que pudiese contener material estéril en su interior
Cuerpo Mineralizado
o Mena
Roca de Caja

## Slide 12: Valorización
Se puede utilizar un modelo simple del tipo v=
    T, tonelaje del bloque (t)
    R, recuperación del bloque (metalúrgia+Minería)
    P, precio del producto ($/lb)
    L, ley (concentración del producto) (%)
    Cf= costo de refinación ($/lb)
    C, Costo de producción (Mina +Procesamiento) ($/t)
v(T,R,P,L,C)
v=(P-Cf)*L*R*T-T*C
v=(2-0.25)*1/100*0.8*2700*2204.7-2700*18
v=12.9 ($/t)
T= 2700 t
R= 80%
P= 2 ($/lb)
L= 1%Cu
Cf=0.25 ($/lb)
C= 18 ($/t)

## Slide 13: Ley de Corte
Costo de oportunidad ($/t)

## Slide 14: Características de los métodos de explotación
Inversión en la mina varía entre 1-3.5 $/t para la
envolvente económica y en la planta es del orden de 10.000 $/tpd

## Slide 15: Proyectos Actuales
Lc
tpd
Lc
NPV

## Slide 16: Próxima Generación de Sistemas Mineros
Lc

## Slide 17: Minería a Cielo Abierto
Generalmente aplicado a yacimientos de baja ley y superficiales
Ritmo de producción >20,000 tpd
Moderadamente selectivo ya que posee la facilidad de vaciar el estéril en botaderos
Desafíos en el diseño
    Manejo de la razón estéril/mineral y su evolución en el tiempo
    Ubicación de las rampas de acceso y producción
    Diseño de las flotas de equipos
    Estabilidad de las paredes del rajo
Notes: MI 58B: Diseño de Minas Subterráneas
Cátedra Codelco de Tecnología Minera
Instructor: Enrique Rubio
Página <number>

## Slide 18: Minería Subterránea
Utilizado para yacimientos de mediana y alta ley
Ritmos de producción 500-50000 tpd
Más selectivo que el método de cielo abierto excepto por los métodos por hundimiento
Problemas de diseño:
    Geometría de la mina subterránea
    Estabilidad y soporte
    Ubicación de los accesos
    Logística para el transporte y movimiento de mineral subterráneo
Notes: MI 58B: Diseño de Minas Subterráneas
Cátedra Codelco de Tecnología Minera
Instructor: Enrique Rubio
Página <number>

## Slide 19: Componentes de una Mina Subterránea
Acceso horizontal (adit, Drift)
Excavación horizontal de acceso a la mina
Piques (shafts)
Excavación vertical de acceso a la mina
Chimenea (Ore passes)
Excavaciones sub-verticales dedicadas al traspaso de mineral, personas y en algunas ocasiones utilizadas como cara libre
Rampas (Declines or ramps)
Son excavaciones horizontales orientadas en espiral con el propósito de conectar dos niveles o acceder a la mina
Caserones (Stopes)
Corresponden a unidades básicas de explotación de las cuales se extrae mineral. En algunos casos estos caserones son rellenados con material estéril.
Notes: MI 58B: Diseño de Minas Subterráneas
Cátedra Codelco de Tecnología Minera
Instructor: Enrique Rubio
Página <number>
In general for underground mines:
  Small output mines (<4,000 tpd) - hauling is done on several levels, tonnage handled on each level is small, and light equipment is used.
  High output mines (>4,000 tpd) - a main haulage level is used and all the ore is dropped to that haulage level via ore passes.
A level includes all the horizontal workings tributary to a shaft station. Ore excavated in a level is transported to the shaft to be hoisted to the surface.
Note the different types of drilling: development drilling to open up the orebody and exploration drilling to better define the limits of the orebody.

## Slide 20: Esquema de una Mina Subterránea
A
B
A
B
A, B
Áreas Productivas
Rampa
Accesos
Niveles
Sección Transversal
Sección Longitudinal

## Slide 21: Esquema de una Mina Subterránea
Accesos
  Áreas Productivas
    Niveles
      Unidades básicas de explotación
        Puntos o frentes de extracción
A1
A2
A3
A4
Planta
Puntos de extracción
A1, A2
A3, A4
Acceso Nivel
Pilar
Unidades básicas
de explotación

## Slide 22: Definición de Mineral
Mineral es todo aquel porción de un yacimiento minero que paga sus costos de producción y el costo de oportunidad
Definición económica
Si embargo se debe diseñar con una envolvente económica que pudiese contener material estéril en su interior
Cuerpo Mineralizado
o Mena
Roca de Caja

## Slide 23: Geometría
Tabulares
Irregulares
Masivos

## Slide 24: Macizo Rocoso
RMR de la roca mineral y de caja
Es MUY relevante la distribución de la calidad de macizo rocoso en la roca de caja y mineral
Diseñar para los valores extremos y también los promedios
Pared
Colgante (HW)
Pared
Pendiente (FW)
2B
2B
2A
4B
4A
3B

## Slide 25: Continuidad
Perfil Transversal
Perfil Longitudinal

## Slide 26: Gráficos de estabilidad
Jakubec and Laubscher(2000),Massmin

## Slide 27: Minería Subterránea
Es sólo una excavación bajo la superficie
Existen sólo 3 métodos de explotación
  Soportados por pilares (recuperación minera reducida)
  Artificialmente soportados o relleno (alto costo)
  Sin soporte o hundimiento: natural e inducido (alta incertidumbre)

## Slide 28: Métodos de Explotación Subterráneos
Soportado
Por Pilares
Artificialmente
Soportado
con Relleno
Sin soporte o
Hundimiento
Room and Pilar
Sublevel and
Longhole
stoping
Bench and Fill
stoping
Cut and Fill
Stoping
Shrinkage
Stoping
VCR
Stoping
Lonwall
Mining
Sublevel
Caving
Block
Caving
Desplazamiento de la roca de caja
Energía de deformación almacenada en las proximidades de una excavación

## Slide 29: Room and Pilar
Cuerpos mineralizados mantiformes y de baja potencia
La calidad de la roca de caja y mineral deben ser competentes (2B)
Se dejan pilares para mantener el techo y las paredes estables
Se deben diseñar los pilares y los caserones para maximizar la recuperación de mineral
Cuerpos mineralizados con potencias mayores a 10m y menores a 30 m se explotan por sub-niveles desde el techo al piso.
Baja dilución menor a 5%
Recuperación baja menor a 75%
Costo de producción 10-20$-t
Notes: MI 58B: Diseño de Minas Subterráneas
Cátedra Codelco de Tecnología Minera
Instructor: Enrique Rubio
Página <number>
Adicionalmente se puede realizar banqueo o perforación frontal dependiendo de las caracteristicas estructurales de la roca y la potencia del cuerpo mineralizado

## Slide 30: Post Room and Pilar Mining
Variación del método de Room and Pilar
Cuerpos con potencias mayores a 30m e inclinados (menor a 20 grados)
Comienza en la parte inferior del cuerpo mineralizado y se extiende en la vertical por sub-niveles
Una vez realizada la perforación, tronadura, carguío y transporte del mineral se procede a rellenar el caserón típicamente con colas de relaves mezcladas con cemento.
El relleno aumenta el confinamiento permitiendo diseñar con un menor factor de seguridad y por lo tanto maximizando la recuperación

## Slide 31: Longhole and Sublevel Open Stoping
Longhole Open Stoping
Sublevel Open Stoping

## Slide 32: Longhole and Sublevel Open Stoping
El cuerpo mineralizado es dividido en diferentes caserones separados por losas y muros
La productividad del caserón es proporcional a su tamaño
La estabilidad y dilución de un caserón es inversamente proporcional a su tamaño
Se utiliza open stoping en las siguientes condiciones:
  La inclinación del cuerpo mineralizado excede el ángulo de reposo del mineral
  Roca de caja y mineral competente (2B)
  Cuerpo mineralizado de paredes regulares
El método de longhole open stoping posee una mayor productividad pudiendo lograrse subniveles de perforación en el intervalo 60-100m con martillos ITH de 140 -165mm de diámetro
Longhole open stoping requiere una mayor regularidad que el sub level stoping
Actualmente se prefiere operar con el equipo de carguío en la zanja de producción las estocadas de carguío y puntos de extracción. Esta variante se debe operar con equipo telecomandado
Baja dilución, menor a 8%
Baja recuperación menor a 75%
Costo 12-25 $/t
En algunos casos se deben rellenar los caserones luego de extraído el mineral

## Slide 33: Vertical Crater Retreat con Relleno VCR
VCR Caserón Primario
VCR Caserón Secundario
Notes: MI 58B: Diseño de Minas Subterráneas
Cátedra Codelco de Tecnología Minera
Instructor: Enrique Rubio
Página <number>
Vertical longholes are drilled from drives developed in the ore between two levels. The ore is then blasted using a charge that occupies a relatively small length of the hole, some distance from the bottom face. The blast creates downward facing craters and the broken ore is drawn from the stope on the lower level. The stope is then backfilled.
The method has a low explosive consumption.

## Slide 34: Vertical Crater Retreat VCR con Relleno
Se utiliza en cuerpos mineralizados de baja a mediana potencia y en rocas de mediana competencia (3B)
Se utiliza la técnica de cargas controladas en que el largo de la carga explosiva es menor a 6 veces el diámetro de perforación. Carga esférica
Este sistema de explotación requiere la construcción de estocadas y puntos de extracción
La secuencia de construcción es la siguiente
  Nivel de transporte
  Arreglo de galerias de producción
  Corte basal
  Nivel de perforación
  Perforación de tiros largos menor a 40 m en caso VCR
Los disparos generan cortes de hasta 3m
Costo 15-45 $/t dependiendo si se rellena o no
Dilución 10%
Recuperación menor a 80%
Notes: MI 58B: Diseño de Minas Subterráneas
Cátedra Codelco de Tecnología Minera
Instructor: Enrique Rubio
Página <number>

## Slide 35: Bench and Fill Stoping
Alternativo a VCR
Utilizado en cuerpos de menor competencia mayor continuidad en la corrida
Avoca
Backfill
Ore
Blasted Ore
Retreating
Drilling Equipment
Truck backfills after most ore is mucked
LHD Equipment
Floor can be of any type: Ore, backfill or sill (mat) pillar

## Slide 36: Shrincage Stoping
Vetas angostas (potencia menor a 10m)
La roca de caja es de baja competencia (4B) y la mineral de mediana a alta (3B)
Se remueve solamente el esponjamiento(40% del volumen) de la roca tronada el resto se mantiene almacenado para mantener las paredes estables y proveer de piso al sistema de perforación
Infraestructura de producción es requerida.
Productividad menor a 4500 tpd
Alta dilución 30%
Mediana recuperación 85%
Costoso y riesgoso

## Slide 37: Cut and Fill Mining
Cuerpos mineralizados con orientación vertical y potencias de 3 a 10 m
La roca de caja es generalmente de baja competencia (4A) y la roca mineral de baja a media (3B).
Se realiza por subniveles de manera ascendente
Los caserones en explotación se pueden separar por muros y losas de modo de aumentar la estabilidad del sistema minero
Rellenos: hidráulicos colas de relave, material estéril, ambos más cemento, etc.
Método altamente selectivo, por lo tanto permite explotar cuerpos de baja regularidad y continuidad espacial
Baja dilución menor a 2%
Alta recuperación mayor a 90%
Alto costo de producción 40-150 $/t
Baja productividad 200 a 4500 tpd
Notes: MI 58B: Diseño de Minas Subterráneas
Cátedra Codelco de Tecnología Minera
Instructor: Enrique Rubio
Página <number>
Cut-and-fill mining is applied for mining of steeply dipping orebodies, in strata with good to moderate stability, and a comparatively high grade mineralization.
Cut-and-fill is therefore preferred for orebodies where with irregular shape and scattered mineralization. Cut-and-fill allows selective mining.

## Slide 38: Overhand Cut and Fill
Overhand cut and fill se realiza con perforación horizontal por sobre el material de relleno
Underhand cut and fill: El mineral se encuentra por debajo de la zona rellena. Típicamente se utiliza relleno de cemento
Este método comienza en el techo del deposito y trabaja descendentemente hasta el nivel de transporte
Se utiliza en cuerpos con baja continuidad espacial y especialmente en cuerpos constituidos de roca mineral y de caja frágil (4B-5A)
La dilución es baja menor al 2%
La recuperación es alta mayor a 90%
El costo es alto 60-180 $/t
Se utiliza en yacimiento de alta ley

## Slide 39: Sublevel Caving
Se utiliza en cuerpos mineralizados con orientación vertical y alta potencia mayor a 40m
La roca de caja es de baja competencia y la roca mineral competente a mediana
Se explota por subniveles donde se realizan en ciclo las operaciones unitarias de perforación, tronadura, carguío y transporte
Consiste en hundir la roca de caja y la pared colgante de esta manera el mineral queda en contacto con el estéril facilitando el acceso de LHDs a través de las galerías de producción
Productividad 4000 a 20000 tpd
Costo 7-12 $/t
Dilución es alta hasta un 15%
Recuperación 75%
Notes: MI 58B: Diseño de Minas Subterráneas
Cátedra Codelco de Tecnología Minera
Instructor: Enrique Rubio
Página <number>
Sublevel caving is used to mine large orebodies with steep dip and continuation at depth. The ore Is extracted via sublevels which are developed in the orebody at a regular vertical spacing. Each sublevel has a systematic layout of parallel drifts, along or across the orebody.
Longhole rigs drill the ore section above a drift. Blasting on each sublevel starts at the hanging wall and mining then proceeds toward the footwall. The blasting removes support for the hanging wall which collapses into the drift. Loading continues until it is decided that waste dilution is too high. Work then begins on a nearby drift heading with a fresh cave.

## Slide 40: Block Caving/Panel Caving
Cuerpos masivos con una proyección en planta suficiente para inducir el hundimiento de la roca
La roca mineralizada a hundir debe ser medianamente competente 3A-4A
La roca estéril de techo debe ser hundible
La roca de caja puede ser competente como en el caso de pipas diamantiferas
Se induce el hundimiento de la roca a través del corte basal 4-12 m. El hundimiento se propaga en la medida que la roca es extraída del hundimiento utilizando la infraestructura de producción
Productividad 12000 a 48000 tpd
Dilución 20%
Recuperación 75%
Costo 2.1-5$/t
Notes: MI 58B: Diseño de Minas Subterráneas
Cátedra Codelco de Tecnología Minera
Instructor: Enrique Rubio
Página <number>

## Slide 41: Parámetros Utilizados en el Diseño de Minas Subterráneas
GEOLOGIA
Geometría
Macizo rocoso
Estructuras de debilidad
Continuidad
Estabilidad: Hundibilidad/ Estabilidad
Distribución de la ley
Costos
Dilución planeada y no planeada
Restricciones externas e internas
Ritmo deseado

## Slide 42: Aspectos a cuidar en la selección del método
Definir el retorno sobre la inversión como una meta
Seleccionar block caving para alcanzar el retorno sobre la inversión
Costo
  Block caving =A/t
  Sublevel caving = 2 A/t
  Sublevel stoping =3 A/t
Forzar los parámetros de diseño y condiciones de roca para alcanzar un método determinado
Se diseña un método de explotación de modo de aprovechar una planta existente que posee una determinada capacidad. Ojo Transición rajo subterránea

## Slide 43: Métodos de Explotación Subterráneos
Soportado
Por Pilares
Artificialmente
Soportado
con Relleno
Sin soporte o
Hundimiento
Room and Pilar
Sublevel and
Longhole
stoping
Bench and Fill
stoping
Cut and Fill
Stoping
Shrinkage
Stoping
VCR
Stoping
Lonwall
Mining
Sublevel
Caving
Block
Caving
Desplazamiento de la roca de caja
Energía de deformación almacenada en las proximidades de una excavación

## Slide 44: Método de Nicolas (1981) Geometría
Geometría del deposito
    Uniforme
    Tabular/Mantiforme
    Irregular
Potencia
    Angosto
    Intermedio
    Ancho
    Muy ancho/potente
Inclinación
Profundidad
Distribución de leyes
    Uniforme
    Gradacional
    errático

## Slide 45: Método de Nicolas (1981) Resistencia de Macizo Rocoso
UCS/sv
  Débil
  Moderado
  Resistente
Espaciamiento de fracturas
Resistencia de fracturas al corte
  Débil
  Moderado
  Resistencia
Ahora ir a las tablas para ranquear las características del yacimiento
Definir el ranking total

## Slide 46: Definiciones de Excavaciones
Desarrollo minero es toda aquel excavación que se realiza en estéril y tiene la finalidad de poder acceder un cuerpo mineralizado
Preparación minera es toda aquella excavación que se realiza al interior del cuerpo mineralizado y tiene la función de poder facilitar el arranque, selección y el transporte primario del mineral
Los desarrollos son excavaciones que se consideran inversión por lo tanto se pueden depreciar
Las preparaciones son parte del costo de operación de la mina
desarrollo
Preparación

## Slide 47: Envolvente Económica
Es aquel material que económicamente conduce al mejor negocio productivo del recurso
La envolvente económica define lo que es mineral

## Slide 48: Medición de la Dilución
La Dilución Planificada es el material que se encuentra fuera de la definición económica de mineral y se incorpora como parte del diseño minero
La dilución actual u operativa es aquella que se extrae por sobre las reservas mineras.
La dilución operativa puede ser económica o no dependiendo de su contenido de producto
Notes: MI 58B: Diseño de Minas Subterráneas
Cátedra Codelco de Tecnología Minera
Instructor: Enrique Rubio
Página <number>

## Slide 49: Recuperación Minera
La recuperación minera planificada es aquella porción de la envolvente económica que se extrae como parte de un diseño. En algunos métodos la recuperación es baja producto de pilares, losas y también la contaminación de minerales económicos con estéril
La recuperación actual u operativa toma en consideración la extracción con respecto a las reservas mineras definidas en el plan de producción.
La recuperación actual podría incluir materiales estériles en su definición, ya que estos son parte de las reservas mineras

## Slide 50: Utilización
El porcentaje de tonelaje que se extrae por día en relación al tonelaje preparado en las diferentes UBMs que componen el sistema minero
100kt
100kt
Producción
10 ktpd
U=1 caserón en producción/(2 caserones preparados)=50%

## Slide 51: Confiabilidad
Tiene relación con la probabilidad que un determinado diseño minero opere para producir una determinada cantidad de mineral
Es función de la tasa de falla intrínseca de los componentes del sistema minero
Es función del estado tensional presentado en la infraestructura minera.
Ore Passes
Xcuts
Draw Points
Unit 1
Unit 2
Unit
T
XCUT 1
XCUT 2
XCUT
S
DP 2.1
DP 2.2
DP 2.n
Tunnel
2.2
Production Areas
Feeder 1
Feeder 2
Feeder
F
Unit 1
Unit 2
Unit
T
XCUT 1
XCUT 2
XCUT
S
DP 2.1
DP 2.2
DP 2.n
Tunnel
2.2
Production Areas
Production Crosscuts
Draw Points
Feeder 1
Feeder 2
Feeder
F

## Slide 52: Ejemplo
Considere 100 t de mineral de una ley de 10% de la cubicación de un caserón. El método de explotación ofrece una dilución media de 15% y la recuperación metalica de 88%. Estime las reservas mineras.
  Suponiendo que la dilución posee 0 ley
  Tons=100t*1.15=115 t
  Ley=10%*0.88/1.15t=7.65%

## Slide 53: Conceptos de Dilución
Variables críticas en la estimación de dilución en minería subterránea
  El método minero y el tamaño de los equipos
  La variabilidad de la ley en los limites del cuerpo mineralizado
  La geometría y continuidad de la mineralización
  Los ritmos de extracción
  Dimensionamiento de los caserones como radio hidráulico, RQD y dimensiones de pilares

## Slide 54: Dilución de Acuerdo al Método de Explotación
La dilución nunca es menor a 5%
Para cut and fill tipicamente la dilución es del orden de 5-10%
Para caserones la dilución es de 10-20%
Métodos de caving 20-30%