## Slide 1
PROYECTO EXPLOTACIÓN PILAR NORTE
OCTUBRE 2009

## Slide 2
Programa

## Slide 3
Reflección de Seguridad
Accidentabilidad en Codelco a Septiembre 2009
Accidentes en la División El Teniente a Septiembre 2009
*Incorpora accidente Fatal

## Slide 4: RIESGOS CRITICOS ASOCIADOS A NUESTRAS ACTIVIDADES
PELIGRO de CHOQUE DE TRENES

## Slide 5
Reservas extraíbles : 34 Mt
Ley : 1,33 % CuT ; 0,032% Mo
Inicio producción : Febrero 2010
Tipo mineral : 100 % primario
Producción régimen : 17.000 tpd
Área a socavar : 67.400 m2 (Primera piedra 20.600 m2)
Horizonte de vida : 7 años (2016)
Tamaño mineral : < 40”
INFORMACIÓN GENERAL

## Slide 6
UBICACIÓN

## Slide 7
LEYES DE COBRE

## Slide 8
MANEJO DE MINERAL

## Slide 9
PREACONDICIONAMIENTO

## Slide 10
Cota UCL : 2120 msnm
Hundimiento Avanzado por calle y PE
Sección galería 3,60 x 3,60 m
Espaciamiento 20 m
Altura socavación 3,60 m
Macizo rocoso preacondicionado.
Área a socavar 67.400 m2
NIVEL DE HUNDIMIENTO

## Slide 11
Cota NP: 2102 msnm
Sección galería 4,0x3,8 m
Malla: 20x15 m
Equipos LHD 7yd3
22 PV con martillos
OP conectarán con GTI (L= 28 m; d=3,5 m)
Área polígono 51.897 m2
Se hunde Socavón Principal (Zanja 0)
NIVEL DE PRODUCCIÓN

## Slide 12
Cota GTI: 2070 msnm
Sección galería 5,0 x 4,5 m
Sección EV 5,5x4,5 m
Se utilizarán LHD de 13 yd3 semi-automáticos
Cada GTI será una zona confinada independiente
4 OP hacia TTE8 (L = 84 m; Ø = 3,3 m)
GALERÍA TRANSPORTE INTERMEDIO (GTI)

## Slide 13
METODOLOGÍA DE EXPLOTACIÓN
Metodología por bloques.
Cada bloque por HA por calles y PE.
Debe estar preacondicionado antes de hundir.

## Slide 14
EQUIPOS PRINCIPALES DE OPERACIÓN

## Slide 15
DOTACIÓN

## Slide 16
GRACIAS