## Slide 1: Escalamiento de Bioreactores
1

## Slide 2: Diseño de Fermentadores
Dimensionamiento, V o D o
        Tamaño del fermentador Ecuaciones de Diseño OK
Aireación y Agitación, P y N
        Permite una adecuada Transferencia de O2 y energía y una buena mezcla OK
        Se determinan potencias, velocidad de agitación OK
        Flujos de Aire OK
Escalamiento
        Laboratorio  Planta Piloto Escala Industrial
Transferencia de energía
        Enfriamiento, Calentamiento, Esterilización
Instrumentación
        Registrar variables del proceso
Control
        Controla las variables del proceso
<number>

## Slide 3
Criterios de Escalamiento
El escalamiento involucra el estudio de los problemas asociados a transferir la información obtenida en el laboratorio (ml) a escala de planta piloto (lt) y desde escala de planta piloto (lt) a escala industrial (m3).
<number>

## Slide 4
En cada una de las etapas de escalamiento se evalúan algunos aspectos del proceso:
Escala de laboratorio se llevan a cabo:
  la selección de cepas
  estudios básicos de cinéticas de crecimiento
  niveles de expresión
  selección del medio, etc.
Planta piloto se optimizan las condiciones de operación
  forma de operación
  flujos, presiones
  Temperaturas
  velocidades de agitación, etc
Escala industrial se lleva a cabo la producción del producto de interés a niveles rentables.
<number>

## Slide 5
El escalamiento más difícil en entre la escala de laboratorio y la planta piloto, debido a :
  El diseño de los equipos, dado que la fluidodinámica es diferentes en cada escala.
  Tamaño de los electrodos
<number>

## Slide 6
Criterios de Escalamiento
La selección del criterio de escalamiento dependerá de cual es la variable más importante para el crecimiento del microorganismo y para la producción de producto deseado, por ejemplo:
  Fragilidad del m.o.
  Trasferencia de O2
Se debe tener en consideración que siempre se cumple que:
    (F/V) N
    Pg/V  N3 Di2
<number>

## Slide 7
Generalmente el escalamiento se hace en base de principios de semejanza entre 2 sistemas. Esta semejanza se refiere a similitud entre las 2 escalas. Dichas similitudes pueden ser:
  Similitudes geométricas: Las razones entre las longitudes correspondientes deben ser iguales en ambos sistemas.
  Similitudes cinemáticas: Las razones entre las velocidades en puntos equivalentes deben ser iguales en ambos sistemas.
  Similitudes dinámicas: Las razones entre las fuerzas en puntos equivalentes deben ser iguales en ambos sistemas.
<number>

## Slide 8: Criterios de escalamiento
1.- Coeficiente de transferencia de oxígeno (kla) => (kla) escala1 = (kla) escala2
2.- Potencia por unidad de volumen (Pg/V) => (Pg/V)escala1= (Pg/V)escala 2
3.- Velocidad tangencial de agitación ( N Di) => ( N Di) escala1= ( N Di) escala2
4.- Mantención del NReynold ( N Di2 
(N Di2  escala1 = (N Di2  escala 2
5.-Velocidad de Bombeo de airea (F/V) =>
(F/V) escala1 = (F/V) escala2
<number>

## Slide 9: 1.- Coeficiente de transferencia de O2, (kLa)
Si lo más importante es mantener el nivel de transferencia de oxígeno en el cultivo, se debe considerar este criterio.
Se puede aplicar otro criterio, pero se puede no estar operando a un adecuado coeficiente de transferencia dado ,en ese caso el oxígeno pasaría a ser el reactivo limite.
Este criterio puede llegar a ser difícil de mantener.
<number>

## Slide 10
Los pasos a seguir son:
a) Determinar kLa óptimo desde experimentos a nivel de piloto (kLa debe medirse o estimarse)
b) Relacionar kLa con variables de diseño de la escala a la cual se desea escalar
(kla) escala1 = (kla) escala2
<number>

## Slide 11
Correlaciones para el coeficiente volumétrico de transferencia de masa y las variables de diseño
i) kLa = cte (  Nimpeler) ( Pg /V )d vsb Nc
Donde
Pg/V: Potencia por unidad de volumen
vs : Velocidad del aire a través del estanque vacío
Nimpeler: Número de agitadores
N: Velocidad de agitación
cte, b,c,d: Constantes que dependen del sistema
De esta correlación se pueden determinar las variables de operación Pg, vs,Nimpeler y N.
<number>

## Slide 12
Correlaciones para el coeficiente volumétrico de transferencia de masa y las variables de diseño
ii) kLa = cte * (F /V ) HL
vb1/2 dB 3/2
Donde
F: es el flujo de aire
V: Volumen del líquido
HL: Altura del líquido
vb : Velocidad de ascenso de las burbujas
db : Diámetro de las burbujas
De esta correlación se pueden determinar las variables de operación F.
<number>

## Slide 13
Correlaciones para el coeficiente volumétrico de absorción de oxígeno y las variables de diseño
KV = A* ( Pg /V )a vsb [Kgmol/ hr m2 atm]
Donde
(Pg/V): Potencia por unidad de volumen [HP/m3]
vs : Velocidad del aire a través del estanque vacío [m/hr]
A, a y b: constantes que dependen del tipo de impeler
De esta correlación se pueden determinar las variables de operación Pg y vs
<number>

## Slide 14
2.- Mantención de Potencia por unidad de volumen (Pg/V)
Criterio de similitud dinámica
Resulta el criterio clásico de escalamiento en Ing. Química, permite mantener el nivel de agitación. Al momento de aplicarlo se debe tener cuidado de no sobrepasar los límites tanto de esfuerzo de corte máximo y nivel de trasferencia de oxígeno mínima.
(Pg/V)escala1= (Pg/V)escala2
Dado que siempre se cumple que: Pg/V  N3 Di2, a partir de ello se puede deducir que (Probarlo):
(N3 Di2)escala 1 = = (N3 Di2)escala 2
<number>

## Slide 15
3.- Mantención de velocidad tangencial, esfuerzo de corte,  N Di
Permite mantener el nivel de agitación, esta variable deber ser simple evaluada dado que se puede estar trabajando con microorganismos o micelas que no resistan esfuerzos de corte mayores que los establecidos.
Al momento de escalar con otros criterios puede ocurrir que se sobrepasen los esfuerzos de corte máximo aceptable, en ese caso debe prevalecer este criterio.
(N Di)escala 1 = = (N Di)escala 2
<number>

## Slide 16
4.- Mantención del NReynold ( N Di2 /)
Criterio de similitud dinámica
Asegura un nivel de agitación adecuado, pero se deben tener en cuenta los mismos puntos que para el criterio de potencia por unidad de volumen.
(N Di2  escala1 = (N Di2  escala2
<number>

## Slide 17
5.- Tasa de Bombeo , F/V.
Asegura una adecuada aireación del sistema, lo cual no asegura una adecuada transferencia de oxigeno, por lo cual se debe verificar.
Siempre se cumple que la razón de Bombeo es proporcional a la velocidad de agitación, ie, F/V  N. Entonces al aplicar este criterio de escalamiento se cumple:
(N)escala 1 = = (N)escala 2
<number>/20

## Slide 18
Ejemplo
Las condiciones óptimas de una fermentación de células mamíferas fueron determinadas a nivel de planta piloto, en un fermentador de 18 litros. Dichas condiciones fueron una velocidad de agitación de 132 rpm.
La geometría del fermentador fue
HL = 1.2 * DT HL : Altura del líquido en el tanque
Di = 1/3 * DT DT : Diámetro del tanque
Di : Diámetro del agitador
Se ha estimado que para estos cultivos el coeficiente de transferencia de oxígeno se puede estimar como :
kl*a  (F/V)* HL 2/3 dB : Diámetro de las burbujas
dB3/2 vB1/2 vB : Velocidad terminal de ascenso de las burbujas
Se necesita diseñar un fermentador a escala industrial de 24 m3. ¿Qué sucede con el nivel de transferencia de oxígeno a escala industrial respecto a la piloto si se mantiene el mismo nivel de esfuerzo en las dos escalas?
Nota : Suponga que tanto el diámetro como la velocidad terminal de ascenso de las burbujas se mantiene constante en las dos escalas.
b) Si por razones de ahorro energético la potencia a nivel industrial no puede superar en 100 veces la potencia a nivel piloto. ¿es posible mantener el mismo nivel de esfuerzo de corte? Comente.
<number>
Notes: <number>

## Slide 19
Ejemplo Propuesto
Demuestre que Pg/V  N3 Di2
Indicación : Utilice la definición de “ Número de Potencia”
Suponga que Pg  Po
<number>

## Slide 20: Resumiendo Criterios de escalamiento
Coeficiente de transferencia de oxígeno (kla)
  (kla) escala1 = (kla) escala2
Más utilizado en fermentadores
Velocidad tangencial de agitación ( N Di)
  ( N Di) escala1= ( N Di) escala2
  Utilizado en cultivo de células mamíferas
Potencia por unidad de volumen (Pg/V) => (Pg/V)escala1= (Pg/V)escala 2
Mantención del NReynold ( N Di2 
(N Di2  escala1 = (N Di2  escala 2
5. Velocidad de Bombeo de airea (F/V) =>
(F/V) escala1 = (F/V) escala2
<number>