## Slide 1: ASTRONOMÍA DE POSICIÓN
La Astronomía de Posición es una ciencia derivada de la Astronomía cuyo objetivo principal es el estudio del Movimiento de los astros para determinar Coordenadas Geográficas de un Lugar y la orientación del Norte Astronómico.

## Slide 2: Relaciones de Bessel
Teorema del Seno Esférico:
Teorema del Coseno Esférico:

## Slide 3: LA ESFERA CELESTE
La Esfera Celeste es una abstracción matemática que considera a la Tierra como centro del Universo y sin movimiento, donde todos los astros rotan alrededor de la Tierra y se ubica sobre la superficie de la Esfera Celeste.

## Slide 4
La Esfera Celeste

## Slide 5
Elementos de la Esfera Celeste

## Slide 6
La Eclíptica
Polo Norte Celeste
Polo Sur Celeste
EC
EC’
Eclíptica
Punto Vernal
Posición del Sol
21 Junio
Posición del Sol
21 Septiembre
Posición del Sol
21 Diciembre
Posición del Sol
21 Marzo

## Slide 7: Coordenadas Astronómicas
Coordenadas Astronómicas Absolutas.
Coordenadas Ecuatoriales Relativas.
Coordenadas Astronómicas Horizontales.

## Slide 8
Coordenadas Astronómicas Absolutas
Meridiano Celeste del Punto Vernal
Meridiano Celeste del Astro
Ecuador Celeste
Astro
Ascensión Recta:
Arco de Ecuador Celeste medido desde
el Meridiano Celeste del Punto Vernal
hasta el Meridiano Celeste del Astro en dirección Este.
Se mide de 0º a 360º o 0 hr a 24 hrs.
Declinación:
Arco de Meridiano Celeste del Astro
medido desde el Ecuador Celeste hasta
el Astro. Se mide de 0º a 90º con signo
(+) para el Hemisferio Norte y signo (-)
para el Hemisferio Sur.

## Slide 9
Coordenadas Ecuatoriales Relativas
Meridiano Terrestre del Observador
Meridiano Celeste del Observador
Astro
Ecuador Celeste
Meridiano Celeste del Astro
Declinación:
Definición anterior.
Ángulo Horario:
Arco de Ecuador Celeste medido a partir
del Meridiano Celeste del Lugar, hacia el
Oeste, hasta el Meridiano Celeste del Astro.
Se mide de 0º a 360º o de 0 hr a 24 hr.

## Slide 10
Coordenadas Horizontales
Altura:
Arco de Meridiano Local del Astro
medido desde el Ecuador Local hasta
el Astro. Se mide 0º a 90º. Se define la
coaltura (z) como z=90º-h, siendo lo que
en Topografía se denomina ángulo
vertical del Astro.
Meridiano Celeste que pasa
por el Punto Cardinal Sur
Meridiano Local del Astro
Ecuador Local del Observador
Astro
Ecuador Celeste
Zenit
Nadir
Azimut Astronómico:
Arco de Ecuador Local del observador medido desde el Sur (para el Hemisferio Sur) o desde el Norte (para el Hemisferio Norte) en dirección horaria hasta el
Meridiano Local del Astro. Se mide de 0º a 360º.

## Slide 11
Triángulo de Posición
Meridiano Celeste del Punto Cardinal Sur
Meridiano Local del Astro
Ecuador Celeste
Meridiano Celeste del Lugar
Meridiano Celeste del Astro
Ecuador Celeste
Zenit del Observador
Ecuador Local
Astro
Astro
Ángulo Horario:
Arco de Ecuador Celeste medido a partir del Meridiano Celeste del Lugar, hacia el Oeste, hasta el Meridiano Celeste del Astro. Se mide de 0º a 360º o de 0 hr a 24 hr.
Declinación:
Arco de Meridiano Celeste del Astro medido desde el Ecuador Celeste hasta el Astro. Se mide de 0º a 90º con signo (+) para el Hemisferio Norte y signo (-) para el Hemisferio Sur.
Azimut Astronómico:
Arco de Ecuador Local del observador medido desde el Sur (para el Hemisferio Sur) o desde el Norte (para el Hemisferio Norte) en dirección horaria hasta el
Meridiano Local del Astro. Se mide de 0º a 360º.
Altura:
Arco de Meridiano Local del Astro medido desde el Ecuador Local hasta el Astro. Se mide 0º a 90º. Se define la coaltura (z) como z=90º-h, siendo lo que en Topografía se denomina ángulo vertical del Astro.
Meridiano Local que pasa por el Astro
Meridiano Celeste que pasa por el Astro