## Slide 1
Modelación de la Partición Modal
CI53I Demanda de Transporte
G
D
PM
A
D
{Vij} (para un cierto periodo -propósito-tipo de persona)
PM
Proporción de usuarios que utiliza cada modo.

## Slide 2
G
D
PM
conjunta
 Modelos de demanda directa
Ejemplo:
población
ingreso
tiempo
costo
¿Porqué es importante modelar la elección de modo?
congestión, tarificación, construcción de infraestructura, políticas.
¿Factores que influencian la elección de modo?

## Slide 3
¿Factores que influencian la elección de modo?
características del viajero
   Disponibilidad de auto, licencia de conducir, estructura del hogar, ingreso, decisiones anteriores, ...
características del viaje
  Propósito, período
características de los servicios de transporte disponibles
  Tiempo de viaje, caminata y espera; costo, seguridad, comodidad, confiabilidad, regularidad

## Slide 4
Modelar PM antes de la distribución ¿?
  Sólo depende de la estructura del hogar y características socioeconómicas, no depende del par O/D.
  Muy difícil evaluar cambios en T .
Modelar distribución y PM conjunta ¿?

## Slide 5
Modelar distribución y PM conjunta ¿?
Max entropía:
s.a.

## Slide 6
Discutir β=0 β=infinito
Logit. Curva en forma de S, parecida a curvas empíricas encontradas. OBS: Se puede calibrar con datos agregados
Problemas:
β cumple doble rol, controla dispersión en PM y en la elección de destinos a distintas distancias del origen.
Las características de los usuarios no están incluidas.

## Slide 7
Extensión:
n: tipo de persona
β: parámetro de dispersión para la distribución
λ: parámetro de dispersión para la elección modal
kijn: costo compuesto de viaje entre i y j percibido por el usuario tipo n

## Slide 8
Costo compuesto de viajar desde i hacia j para usuario del tipo n.
?costo mínimo
?costo promedio
(sube al agregar una alt. cara)
Williams (1977)
Unica especificación correcta, consistente con teoría de comportamiento racional.

## Slide 9
Aumenta al introducir una alternativa de mayor costo.

## Slide 10
Modelos de Elección discreta
Modelación desagregada ==> entender al individuo
se reduce sesgo de agregar (falacia ecológica)
Teoría del Consumidor
max U
¿de qué depende U?
Teoría de elecciones discretas:

## Slide 11
Modelación de la Partición Modal: Teoría de elecciones discretas
Maximización en dos etapas:
Función de utilidad indirecta condicional
V(I-Ci,P,Qi)

## Slide 12
Supuestos
Los individuos escogen de manera racional
Cada individuo cuenta con un conjunto de alternativas disponibles cn
Utilidad: satisfacción asociada al consumo
 asociada a los atributos del bien y no al bien en sí mismo
Ej. Transporte: costo-tiempo-comodidad-seguridad

## Slide 13
Modelación de la Partición Modal: Teoría de elecciones discretas
Train y McFadden (1978)
Jara-Díaz y Farah

## Slide 14
Modelación de la Partición Modal: Teoría de elecciones discretas
Train y McFadden (1978)
. . . (sobrevive sólo lo que cambia con i)
Modelo tasa salarial

## Slide 15
Modelación de la Partición Modal:
Teoría de la utilidad aleatoria
Domencich y McFadden (1975)
Williams (1977)
(bien descrito en Ben-Akiva y Lerman, 1985 cap. 5)
Supuestos:
Los individuos pertenecen a una población homogénea Q, actúan racionalmente y poseen información perfecta. i.e. Eligen la alternativa que maximiza su utilidad individual, sujeto a restricciones legales, sociales, físicas y/o de tiempo y dinero.
Homo economicus
q en Q

## Slide 16
Modelación de la Partición Modal: Teoría de la utilidad aleatoria
Supuestos
2. A={A1, ... Ai, ... An} alternativas disponibles
3. Ai  Uiq q escogerá i tal que Uiq es mayor
(utilidad indirecta condicional)
Modelador:
Uiq= Viq+ iq
Viq=f(Xq)
utilidad sistemática, representativa o medible
q escoge i  Uiq >= Ujq para todo Aj en A(q)
Piq = Pr(Uiq >= Ujq para todo Aj en A(q))
= Pr(Viq+ iq >= Vjq+ jq para todo Aj en A(q))

## Slide 17
Modelación de la Partición Modal: Teoría de la utilidad aleatoria
= Pr(jq <= Viq- Vjq +iq para todo j en cq
La derivación de un modelo en particular depende de la distribución de .
Sin pérdida de generalidad se puede asumir que los  tienen media cero (en caso contrario, la media de V lo absorbe).
  f(U)=f()
0
  f()
f(U)
V
  f(1q2qJ(q)q): función de densidad conjunta

## Slide 18
Modelación de la Partición Modal: Teoría de la utilidad aleatoria
Espacio de integración: Uiq=max{U1q, U2q, ... UJq,}
(2)
¿Distribución?
  Normal
  Gumbel

## Slide 19
Distribución Gumbel (Valor Extremo Tipo I, Weibull)

## Slide 20
Propiedades de la Distribución Gumbel
La moda es η
La media es ηγμγ: constante de Euler = 0,577)
La varianza es πσ
ε ~ Gumbel(ημ), V, α: constantes escalares
 αεV ~ Gumbel(αη+ Vμα)
  i.e. Se conserva ante transformaciones lineales.
5. ε ~ Gumbel(ημ)
ε ~ Gumbel(ημ)
εεindependientes
 εεεLogística

## Slide 21
Propiedades de la Distribución Gumbel
Logística:
6. ε ~ Gumbel(ημ)
ε ~ Gumbel(ημ)
εεindependientes
 max(~Gumbel
εεJson J v.a. independientes ~Gumbel(ηjμ)
 maxεεJGumbel

## Slide 22
Nuestro problema
Supuesto: εq ~ Gumbel(μ)
Definición: Uq*=max(Vjq εjq )
 Uq*~Gumbel
j=2->J
. . .

## Slide 23
Propiedades del Logit Multinomial MNL
μ: parámetro de escala de la Gumbel
Balance componente aleatoria – componente determinística
Caso completamente aleatorio
σinfinito
 μ0
Caso completamente determinístico
σ0
        μ infinito
        El modelo se indetermina
Evaluar numéricamente caso: 2 alternativas, V1=0, V2=1. Probar distintos valores de μ
μ | P
0 | 0,5
1 | 0,3
2 | 0,1
3 | 0,05
4 | 0,02
5 | 0,007

## Slide 24
Calibración del Logit Multinomial MNL
Máxima verosimilitud
Maximizar la probabilidad de que lo predicho sea igual a lo observado.
μ y θ no se pueden estimar por separado (problema de identificabilidad)
Verosimilitud de una observación:
 Se estima μθ

## Slide 25
Calibración del Logit Multinomial MNL
Calibrar el modelo
encontrar aquellos θ que mejor reproduzcan la situación observada en la muestra.
Necesito observar:
Variables explicativas (X)
Elecciones
 La información está contenida en las diferencias de V

## Slide 26
Calibración del Logit Multinomial MNL
Tipos de variables:
Genéricas: tienen el mismo coeficiente para todas las alternativas, y aparecen en todas.
Específicas: tienen coeficiente distinto en las distintas alternativas y/o no aparecen en todas las alternativas.
Ejemplos de parámetros que se pueden estimar y otros que no:
V1=θ1 · t1+θ2 · c1+θ3 · I+θ4 · te1+θ5 · 1
V2=θ1 · t2+θ2 · c2+θ3 · I+θ4 · te2 +θ6 · 1
V2 - V1 =>
Se cancela θ3 · I
El modelo no puede estimar θ5 y θ6 por separado
 no es posible estimar θ3
θ6θ5 ) · 1

## Slide 27
Calibración del Logit Multinomial MNL
Al maximizar esta función se obtiene el estimador máximo verosímil, el cual es consistente, asintóticamente Normal y asintóticamente eficiente. El problema tiene solución única.

## Slide 28
Ejemplo estimación MNL por máxima verosimilitud
L=
P11
·P21
·P32
·P41 . . .
Viq=θ·Xiq i=1,2 q=1, ... 9

## Slide 29: Condiciones de Primer Orden del problema de máxima verosimilitud del MNL

## Slide 30
Propiedades MNL
a) Independencia de alternativas irrelevantes (IAI)
b) En el caso en que el conjunto de alternativas es muy grande, al tomar una muestra aleatoria de alternativas, se obtendrá parámetros insesgados de la función de utilidad.
Ref: McFadden (1978) Modelling the choice of residential location.

## Slide 31
Propiedades MNL
c) Si tenemos una base de datos insesgada de un subconjunto de una zona, se puede demostrar que el modelo es insesgado para la muestra total, salvo las constantes específicas.
Cambio de constantes:
d) El modelo MNL siempre reproduce la partición de mercado observada en la muestra de calibración, si está correctamente especificado con n-1 constantes específicas.
qi: proporción mercado muestra
Qi: proporción mercado población

## Slide 32
Propiedades MNL
e) Uso de formas funcionales no lineales.
Hasta ahora:
Transformada de Box-Cox:
¿Porqué no?:

## Slide 33
Propiedades MNL
Problemas de agregación
Ui=Vi+i 
agregación sobre lo no observado al estimar
un modelo único para una muestra de individuos
Agregación de alternativas
Agregación de atributos
 Modelos desagregados  se requiere agregar para predecir.

## Slide 34
Propiedades MNL
Problemas de agregación
P
V
VA
VB
P(VA)
P(VB)
(VA+VB)/2
P{(VA+VB)/2}
(PA+PB)/2
Sesgo de agregación

## Slide 35
Enumeración
 Probabilidad agregada de la alternativa j. Supone conocer X para toda la población.
Integración
Métodos teóricos:
Propiedades MNL
Problemas de agregación
Xn: atributos, variables explicativas
fj: logit, por ejemplo
 Supone la distribución de X en la población. Requiere integrar .

## Slide 36
Enfoque inocente
Enumeración muestral
Clasificación
Propiedades MNL
Métodos prácticos de agregación
Enfoque analítico
Aproximar la integral

## Slide 37
l*=0
l(0): log-verosimilitud de un modelo en que todos los parámetros son iguales a cero.
 Modelo equiprobable
l(C): log-verosimilitud del modelo sólo constante
Propiedades MNL
¿Cómo saber si un modelo es bueno?
l(*): valor que se obtiene al reemplazar  óptimo en l()
Límite superior inalcanzable

## Slide 38
Test t asintótico para significancia de un parámetro (válido sólo para muestras grandes)
Intervalo de confianza asintótico para k
Propiedades MNL
Test de hipótesis
t/2: cuantil de la distribución Normal
H0: k= kref t>1,96 para 95% confianza  se rechaza H0

## Slide 39
Prueba restricciones lineales de un modelo general.
H0: las restricciones son “verdaderas” el modelo restringido es correcto.
Test de razón de verosimilitud
Discutir cosas que se pueden probar con el test LR
V1=1X11+ 2X21+ 3X31
V2=4X12+ 5X22+ 6X32
V3=7X13+ 8X23+ 9X33
H0: la variable X3 no contribuye a explicar el proceso
H0: el atributo 1 es percibido de igual forma en todas las alternativas.
Con r grados de libertad. r: número de restricciones lineales.
Se rechaza H0

## Slide 40
Probar si el modelo es equivalente al equiprobable.
H0: =0
Test de ajuste general
Análogamente LR(C) permite probar si el modelo supera al modelo sólo constante.
Si todos los individuos tienen disponibles todas las alternativas, entonces
Se rechaza H0
Indicadores de bondad de ajuste

## Slide 41
MNL errores iid Gumbel. No admite correlación ni heteroscedasticidad.
Problemas: IAI, paradoja de los buses de colores.
Elementos que podrían causar correlación y heteroscedasticidad:
Componente común
Similares
Correlación
Heterosce-dasticidad
Entre alternativas
Entre observaciones
Observaciones de un mismo individuo
Diferente nivel de información
Distintos tipos de datos

## Slide 42
Modelos que permiten levantar esos supuestos:
Logit jerárquico, LHVE, Mixed Logit, Probit
LJ: Williams, 1977; McFadden, 1978:
Sup: al interior de cada nido los  son iid Gumbel, con parámetro de escala
Las alternativas que tienen una componente común del término de error, se agrupan en nidos.
Supuesto: la componente común es separable
Varianza del término de error al interior del nido

## Slide 43
Nivel superior
Errores a nivel superior: ij=i+j/i
ij distribuye Gumbel 
i tiene una distribución tal que sumada a una Gumbel da otra Gumbel.
Además se debe cumplir que:
Nivel inferior
Supuesto: en el nivel superior también rige un MNL
Varianza de la Gumbel que rige el nivel superior

## Slide 44
Analizar:
ci2 = 0
ci2 > 0
ci2 infinito

## Slide 45
Parámetro estructural del nido i:i
Utilidad representativa del nido i
Utilidad máxima esperada EMU
Modelo Logit Jerárquico
Elección entre nidos
Por identificabilidad se normaliza =1 

## Slide 46
Alternativa elemental 
Para usar el modelo en la práctica
Matriz de covarianza:

## Slide 47
Propiedades LJ
No permite correlación cruzada ni heteroscedasticidad
Mantiene propiedad de reproducir las particiones de mercado observadas sólo a nivel de nidos.
Colapsa a MNL cuando =1
Es inconsistente si >1 o si <=0
Se puede extender a más niveles
Relación entre  y 
El modelo se indetermina, caso de la paradoja de los buses de colores

## Slide 48
Usar test t para chequear
No hay restricción para parámetros paralelos.
1
2
3
4
5
Propuestos:
Demostrar que colapsa al MNL cuando =1
Analizar qué pasa en el caso en que todas las alternativas están correlacionadas
Calcular elasticidades

## Slide 49: Paréntesis en recolección de datos para modelación de elecciones discretas
Preferencias reveladas: observar lo que la gente hace. Información muy valiosa.
Problemas:
Medición de variables de nivel de servicio
Correlación entre variables
Varianza escasa
No se puede en el caso de una alternativa inexistente
Alto costo

## Slide 50
Preferencias declaradas: preguntar al individuo por sus preferencias en una situación controlada.
Permite:
Construir escenarios de correlación nula (ortogonales)
Aislar efecto de variables de interés
Incorporar factores e incluso alternativas inexistentes
Se puede hacer varias preguntas a un mismo individuo  bajo costo
Problemas:
La gente no siempre hace lo que dice que hará  sesgos
  de política
  de no restricción
  de autoafirmación
aquí el error se concentra en la variable dependiente
Ver encuestas metro. Discutir tipos de encuesta.

## Slide 51
Uso de datos para estimación
Sólo PR
Sólo PD (Ej: tren rápido Santiago-Valparaíso)
Datos mixtos aprovechar las ventajas de PD, reduciendo los sesgos.
  UPR = XPR + W + 
  UPD = XPD + Z + 
  No es sensato asumir que  y  tengan la misma varianza 
  Def:
 PD
 PR

## Slide 52
 Ben-Akiva y Morikawa 1990 Estimation of switching models from revealed preferences and stated intentions.
  UPD = XPD + Z + 
   tiene la misma varianza que 
PD
PR
 Estimación conjunta. Bradley y Daly (1997)
  ViPR = XPR + W
  ViPD = XPD + Z
  estructura jerárquica artificial
Usando versión con error de Alogit

## Slide 53
Estimación de modelos con datos mixtos PR y PD
Supuesto: la única diferencia entre los datos de PR y los de PD es la varianza del término de error (discutir)
Logit jerárquico de nido individual
Heteroscedasticidad entre grupos de observaciones
Otros problemas de los datos de PD: correlación entre observaciones
Ver modelos Alvarez-Videla XI Congreso Chileno de Ingeniería de Transporte.

## Slide 54
Modelos que levantan el supuesto iid
Logit heteroscedástico de valor extremo
Bhat (1995)
  Ui = Vi + i
  i ~ Valor extremo tipo I. Independiente pero no idénticamente.
   distinta varianza para las distintas alternativas
i: parámetro de escala directamente proporcional a la desviación estándar

## Slide 55
Logit heteroscedástico de valor extremo
al dividir por i se hace homoscedástico

## Slide 56
Logit Heteroscedástico de valor extremo
Integral no puede ser evaluada analíticamente, pero se puede evaluar numéricamente usando cuadratura de Gauss-Laguerre.
No se cumple propiedad IAI, salvo cuando todos los i son iguales a uno (MNL)
Se debe fijar uno de los i por identificabilidad.

## Slide 57
Modelo Probit
Supuesto: e~Normal multivariada.
Piq= Pr(jq - iq <= Viq- Vjq para todo j en cq )
Estimación del modelo Probit
Historia:
Integración numérica: dividir la región de integración en elementos finitos, calcular el área bajo la curva y sumar. Tratable para un máximo de cuatro alternativas.

## Slide 58
Estimación del modelo Probit
Historia:
Aproximación de Clark (Bouthelier y Sheffi)
U~max(U1,U2) ~ N(v1,v2-v12)
Grandes sesgos, especialmente en presencia de correlación.
Máxima verosimilitud simulada.
Idea original: Lerman y Manski (1981)
evaluar Pi(V,) a través de la generación de realizaciones de U, de una MVN(V,), anotando como éxito cuando Ui resulta mayor Pi=Ni/N.
Problemas:
Ni puede ser cero
Se requiere muchas repeticiones 
2 a 3 veces más caro que Clark

## Slide 59
Probit Borsch-Supan y Hajivassiliou (1993)
Simulador GHK
V*=AV
M=AA’
M=LL’ (factorización de Choleski)
u~N(X,) s.a. A<=Au<=b
Simular e ~ N(0,I) s.a. a*=a-AX<=Le<=b*=b-Ax
Grac¡as a la estructura triangular de L, las restricciones son recursivas. Los ei son simulados secuencialmente con un simulador truncado univariado.
Borsch-Supan y Hajivassiliou demostraron que P(a<=Au<=b) es simulada correctamente por P(a*<=Le<=b*)

## Slide 60
Probit Borsch-Supan y Hajivassiliou (1993)
Simulador GHK
El problema de optimización a resolver con el Probit no es necesariamente convexo (i.e. Convergencia global no está garantizada).
El esfuerzo computacional aumenta sólo linealmente con la dimensión de la integral, y es independiente de los valores de Pi.
Existen varios algoritmos de optimización. Newton ha demostrado ser el más robusto. En cada iteración se calcula numéricamente el gradiente, el hessiano y su inverso (requiere muchas repeticiones). También funciona el BHHH (Berndt-Hall-Hall-Hausman) que aproxima el Hessiano por el producto del gradiente y su traspuesta. Converge mucho más rápido (cuando converge).

## Slide 61
Probit Borsch-Supan y Hajivassiliou (1993)
Simulador GHK
¿Qué parámetros se puede calibrar?
Parámetros de gusto para una matriz de covarianza dada (distinta de 2I)
Parámetros de gusto y algunos elementos de la matriz de covarianza (también se puede incluir dependencias de variables en la matriz de covarianza) correlación, heteroscedasticidad, variaciones en los gustos.
 identificabilidad

## Slide 62
Modelos Mixed Logit
(Logit Kernel, componente aleatoria, hybrid model)
Uin=’Xin+Zin+in
: componente aleatoria de media cero y matriz de covarianza .
Z: datos in: iid Gumbel
Formular distintos patrones de correlación, heteroscedasticidad.
Ej: variaciones en los gustos.
Uin=kknXkin+in  Uin=kkXkin+ kknXkin+ in
Calibración:
Obteniendo valores de a partir de su distribución
La probabilidad promedio es un estimador insesgado de la probabilidad total.
Repetir en cada iteración (también para usar en modalidad predictiva)

## Slide 63
Identificabilidad
Condiciones de identificabilidad para Probit y Mixed Logit
=AA’
Condición de orden (necesaria)
El número máximo de parámetros elementos de  que se puede calibrar es s=J(J-1)/2-1 (número de celdas distintas en  –1, J: número de alternativas)
Condición de rango (suficiente)
Toma en cuenta el número de ecuaciones l.i. en  que pueden ser usados para estimar los parámetros de la estructura de error.
 Cómo analizar la condición de rango

## Slide 64
Identificabilidad
 Cómo analizar la condición de rango
Vectorizar los elementos únicos de  en un vector columna vecu(). El número de elementos de  que se puede estimar está dado por el rango de la matriz jacobiana de vecu() menos uno.
Ejemplo: 4 alternativas, 2 correlacionadas
Ejemplo 2: 4 alternativas, correlacionadas en grupos de 2