## Slide 1: EI1101 Introducción a la Ingeniería I
Héctor Agusto A

## Slide 2: Dibujo Técnico
Permite comunicar diseño (parte del proceso de diseño)
Actualmente existen sofisticados software de dibujo: CAD (etapas avanzadas del diseño)
Importante poder expresar una idea en un dibujo simple a mano alzada (etapas iniciales)

## Slide 3: Dibujo Pictórico
Representación en 2D de cuerpos 3D:
Isométricos
Oblicuos
Perspectiva

## Slide 4: Isométricos
Los tres ejes se representa simétricamente a 120º
La escala en cada una es la misma (ventaja)
Se ven las tres vistas estándar desde arriba

## Slide 5: Isométricos
Existe papel isométrico, para trazado a mano

## Slide 6: Isométricos
Circunferencias se ven como elipses

## Slide 7: Dibujos oblicuos
Más simples de hacer pero menos realistas
2 ejes perpendiculares
3er eje a normalmente a 45º (30º o 60º)

## Slide 8: Dibujos oblicuos
Vista frontal a escala
Profundidad se modifica para dar realismo

## Slide 9: Dibujos oblicuos
Circunferencia se ven en vista frontal, en el resto aparecen como elipses

## Slide 10: Perspectivas
Representa la forma en que vemos el mundo 3D.
Más realistas pero más difíciles de hacer e interpretar
Líneas paralelas convergen (puntos de fuga)

## Slide 11: Perspectivas
Escala de profundidad va disminuyendo a medida que se acerca a horizonte
Hay tantos punto de fuga como grupos de líneas paralelas fura del plano frontal

## Slide 12: Dibujos Multivistas (planos)
Formato estándar en ingeniería
Conjunto de vistas 2D de un cuerpo
Tantas como sea necesario para definirlo completamente y sin ambigüedades (2, 3 o +)

## Slide 13: Dibujos Multivistas (planos)
Existe convención para ubicar las vistas

## Slide 14: Dibujos Multivistas (planos)
Existe convención para los estilos de línea

## Slide 15: Dibujos Multivistas (planos)
Dibujos son a escala, pero deben tener dimensiones que los definen (no saturar)

## Slide 16: Dibujos Multivistas (planos)
Tolerancia puede ser explicita o implícita (en función de cifras significativas)
En términos constructivos a menor tolerancia mayor costo

## Slide 17: Cuadro de Rotulación
Nombre de la institución
Nombre de la pieza
Escala
Tolerancia que será utilizada para fabricar
Fecha
Material que será utilizado para fabricar
Tratamiento Térmico u otros
Unidades de medida
Iniciales del que dibujó
Iniciales del que revisó
Un número único (ej.: EI110-S2-G3-P2-001)

## Slide 18: Escala
Relación entre medidas en plano y medidas reales
1 : n
Unidades en papel
Unidades en la realidad
n entero y en lo posible múltiplo de 10 o 5 (salvo 1:1, 1:2, etc.)

## Slide 19: CAD
Diseño Asistido por Computador (en inglés)
Objetivo facilitar re-impresión y corrección
En un principio permitían “unir” líneas del dibujo (2D)
Luego entienden figuras 3D y generan vistas (“modelos de alambre”)
Actualmente algunos comprenden los materiales sólidos (análisis y simulación)

## Slide 20: CAD
Trabajan sobre base de datos de entidades geométricas (puntos, líneas, arcos, etc.)
AutoCAD ® Autodesk, Inc.
Microstation® Bentley Sistems, Inc.
IntelliCAD (versión 2001 disponible en PC’s Zocalo)
Solidworks® ProEngineer® y Autodesk, Inc.
Google® SketchUp (software gratis)

## Slide 21: Solid Edge
Permite trabajar en directamente en unidades de ingeniería.
Trabaja en base a piezas sólidas, la que pueden unirse en un conjunto o verse en un plano

## Slide 22: Solid Edge
Solid Edge dispone de cinco tipos de documentos:
  Piezas (.par)
  Piezas de Chapa (.psm)
  Soldaduras (.pwd)
  Conjuntos (.asm)
  Planos(.dft).
*
*

## Slide 23: Inicio

## Slide 24
Barra de herramientas Principal
Barras de herramientas Verticales
Notes: <number>
La barra de herramientas Principal, dispuesta horizontalmente sobre la ventana de gráficos, contiene los comandos estándares de Windows que utiliza para abrir y guardar documentos, cortar, copiar y pegar elementos, junto con otros comandos de uso generalizado para sombrear ventanas, acercar y alejar, etc.
Las barras de herramientas verticales junto al lado izquierdo de la ventana de gráficos cambian conforme se trabaja para proporcionar los comandos para crear operaciones en las piezas, dibujar perfiles, trabajar con conjuntos, generar planos, etc.

## Slide 25: Recomendación
Hacer Tutoriales:
Básicos de Pieza y Plano

## Slide 26: Creación de una pieza
1.- Protrusión por Proyección
2.- Elegir plano

## Slide 27: Creación de una pieza
3.- Dibujar perfil
Muestra marca
cuando hay alineación
Rectángulo

## Slide 28: Creación de una pieza
3.- Dar dimensiones
Marcar lados
“Distancia entre”
Se puede Modificar

## Slide 29: Creación de una pieza
4.- Redondear esquinas
Marcar lados
“Acuerdo”
Fijar radio

## Slide 30: Creación de una pieza
5.- Terminar Perfil
“Terminar”

## Slide 31: Creación de una pieza
6.- Fijar Espesor

## Slide 32: Creación de una pieza
7.- Vaciado
Seleccionar cara
“Vaciado”
OJO: Se crea entidad

## Slide 33: Creación de una pieza
8.- Dibujar perfil
“Acuerdo”

## Slide 34: Creación de una pieza
9.- Terminar

## Slide 35: Creación de una pieza
10.- Fijar Profundidad

## Slide 36: Creación de una pieza
Se crea entidad
GUARDAR!!!

## Slide 37: Creación de un plano

## Slide 38: Creación de un plano
1.- Asistente de Vistas

## Slide 39: Creación de un plano
2.- Seleccionar pieza

## Slide 40: Creación de un plano
3.- Seleccionar vista

## Slide 41: Creación de un plano
Botón derecho propiedades:
Ajustar escala

## Slide 42: Creación de un plano
4.- Agregar Cotas

## Slide 44
TAREA INDIVIDUAL
Crear una pieza de 40x120 mm con sus iniciales (cada letra de 40x30 mm), el espesor de cada letra debe ser alternadamente 5 y 10 mm. Todos los bordes deben estar suavizados (ver ejemplo). Entregar archivo de pieza, archivo de plano con 3 vistas e isométrica y pdf del plano en U-cursos. Entregar impresión del plano próxima clase. PLAZO 1 SEMANA

## Slide 46: Proyecto de Ingeniería 2
Semana | Cátedra | Taller
6 | Evaluación. P1 Planteamiento P2 | Lluvia de Ideas (Mano - Brazo)
7 | Solid Edge (Tarea Individual) | Bosquejos, Elección de Alternativa
8 | Ética I | Modelo Mano en Cartón Pluma (Inicio Planos)
 | Vacaciones Mitad de Semestre | 
9 | Ética II | Construcción Brazo ( Rev. Modelo Mano)
10 | Proyectos de Ing / Redac informes | Rev. Modelo Mano - Entrega de Planos
11 | Ética III | Construcción 1
12 | Presentaciones Orales 2 | Construcción 2, Prueba preliminar
13 | Construcción 3, Prueba final | 
14 | Presentaciones 1 | Presentaciones 2
15 | Presentaciones 3 | Análisis Proyecto 2
Notes: EI1101 Introducción a la Ingeniería I
<number>
Semestre 2010-1