## Slide 1: EL 3003 Laboratorio de Ingeniería Eléctrica
Cables de Comunicación
Construcción y Codificación

## Slide 3
El cable par trenzado consiste en dos alambres de cobre o a veces de aluminio, aislados con un grosor de 1 mm aproximado.
Los alambres se trenzan con el propósito de reducir la interferencia eléctrica de pares similares cercanos.
Los pares trenzados se agrupan bajo una cubierta común de PVC (Policloruro de Vinilo) en cables multipares de pares trenzados (de 2, 4, 8, hasta 300 pares).
Un ejemplo de par trenzado es el sistema de telefonía, ya que la mayoría de aparatos se conectan a la central telefónica por medio de un par trenzado.
Par trenzado

## Slide 4: Cable de par trenzado
  Tipos:
  UTP: par trenzado sin apantallar
  FTP: par trenzado con pantalla común
  STP: par trenzado con pantalla por par
Medio más común
Red telefónica
  Entre domicilio y central local (bucle de abonado)
Dentro de edificios
  A centralita privada de conmutación (PABX)
En redes de área local (LAN)
  10Mbps a 1000Mbps

## Slide 5
Cable trenzado UTP (Unshielded Twisted Pair)

## Slide 6
Características del Cable trenzado UTP
El cable par trenzado más simple y empleado, sin ningún tipo de pantalla adicional y con una impedancia característica de 100 Ohms.
Dos alambres de cobre torcidos aislados con plástico PVC (Policloruro de Vinilo).
El conector más frecuente con el UTP es el RJ 45, aunque también puede usarse otro (RJ 11, DB 25, DB 11,etc), dependiendo del adaptador de red.
Bajo costo de accesibilidad y fácil instalación. A altas velocidades puede resultar vulnerable a las interferencias electromagnéticas del medio ambiente.
Para Redes Locales los colores estandarizados son: -- Naranja/Blanco - Naranja -- Verde/Blanco - Verde -- Blanco/Azul - Azul -- Blanco/Marrón - Marrón

## Slide 7: Conector RJ-45
Voz
En la red de área local, sirve para:
- Conectar un ETD a un concentrador
Enlazar un concentrador de red con puerto uplink, a un nivel superior

## Slide 8: Cable UTP: Norma Europea
Clases para enlaces y canales de cables balanceados.
Clase CEN-ISO | Frec. Máx. | Cat. Mín. CEN-ISO | Aplicaciones clásicas | Equiv. TIA/EIA
A | 100 KHz | - | V.11, X.21 PBX (voz) | -
B | 1 MHz | - | Acceso básico RDSI | -
C | 16 MHz | - | 10BaseT, Token Ring (4 Mbps) | Cat 3
D | 100 MHz | 5 | 100BaseTX, 1000BaseT, Token Ring (16 y 100 Mbps) | Cat 5e
E | 250 MHz | 6 | ATM LAN (1,2 Gbps) | Cat 6
F | 600 MHz | 7 | FC-100-TP | Cat 7

## Slide 9: Categorías UTP
Cat 3
  Hasta 16MHz
  Preinstalado en la mayoría de los edificios de oficinas: calidad telefónica
  Longitud del trenzado de 7.5 cm a 10 cm
Cat 4
  Hasta 20 MHz
Cat 5
  Hasta 100MHz
  Comúnmente preinstalado en nuevos edificios para entornos ofimáticos.
  Longitud del trenzado de 0.6 cm a 0.85 cm
Cat 6
  Más de 1Gbps (5e para 1 Gbps)
  En instalaciones ATM

## Slide 10
Cable trenzado STP (Shielded Twisted Pair )

## Slide 11
Características del Cable trenzados STP
Este tipo de cable, va recubierto por una malla conductora que actúa de apantalla frente a interferencias y ruido eléctrico.
Su impedancia es de 150 Ohm. El nivel de protección del STP ante perturbaciones externas es mayor al ofrecido por UTP. Sin embargo es más costoso y requiere más instalación.
La pantalla del STP, para que sea más eficaz, requiere una configuración de interconexión con tierra (dotada de continuidad hasta el terminal), con el STP se suele utilizar conectores RJ 49. Es utilizado generalmente en las instalaciones de procesos de datos por su capacidad y sus buenas características contra las radiaciones electromanéticas, pero el inconveniente es que es un cable robusto, caro y difícil de instalar.

## Slide 12: Comparativa UTP vs STP
Par trenzado no apantallado (UTP)
  Cable telefónico ordinario
  Más barato
  Más fácil de instalar
  Sufre interferencias electromagnéticas externas
Par trenzado apantallado (STP)
  Malla metálica que reduce las interferencias
  Más caro
  Más duro de manejar (grueso, pesado)

## Slide 13: Par trenzado – características de transmisión
Analógicas
  Amplificadores cada 5 km o 6 km
Digitales
  Utiliza señales analógicas o digitales
  Repetidores cada 2 km o 3 km
Distancia limitada
Ancho de banda limitado (1MHz)
Velocidad de transmisión limitada (1Gbps)
Susceptible a interferencias y ruido

## Slide 14: Tipos de cable coaxial para datos
  Dependiendo del grosor tenemos:
  Cable coaxial delgado (Thin coaxial): RG-58
    Diámetro: ¼ “ = 0,64 cm
    LAN 10Base2: Ethernet: IEEE 802.3:
    Máximos: 200m, 10 Mbps
    Conectores: BNC
    RG-58: Zo = 50 Ω
    menos rígido
    más fácil de instalar
Cable coaxial grueso (Thick coaxial): RG8 y RG11 · Diámetro: 1/2 “ = 1,27 cm
    LAN 10Base5: Ethernet: IEEE 802.3:
    Máximos: 500m, 100 Mbps
    Conectores: BNC
    RG-8: Zo = 50 Ω
    RG-59: Zo = 75 Ω
    RG-62: Zo = 93 Ω
  permiten una transmisión de datos de mucha distancia sin debilitarse la señal,
- un metro de cable coaxial grueso pesa hasta medio kilogramo,
  no puede doblarse fácilmente.

## Slide 15
Dependiendo de su banda tenemos:
--Banda base: Normalmente empleado en redes de ordenadores con topología de Bus como Ethernet, con una resistencia de 50 Ohm, por el que fluyen señales digitales. Cables RG-8, RG-11 y RG-58
--Banda ancha: Para señales analógicas, posibilitando la transmisión de gran cantidad de información por varias frecuencias, y su uso más común es la televisión por cable con una resistencia de 75 Ohm. Cable RG-75

## Slide 16
Clasificación de cables e impedancias
Tipo Impedancia Usos
RG-8 50 ohms. 10Base5
RG-11 50 ohms. 10Base5 (Thick Ethernet)
RG-58 50 ohms. 10Base2 (Thin Ethernet)
RG-59 75 ohms TV Cable
RG-62 93 ohms. ARCnet
RG-75 75 ohms. CTV (televisión)
Cable coaxial RG-58
con conector BNC (Aplicaciones: LAN)
Cable coaxial RG-6 con conector tipo F (Aplicaciones: TVCable)

## Slide 17
Usos de cable coaxial:
Entre la antena y la televisión .
En la red urbana de televisión e Internet.
Entre un emisor y su antena de emisión (radios de los radioaficionados).
Entre el lector de CD y el amplificador.
En las redes de transmisión de datos como Ethernet en sus antiguas versiones 10BASE2 y 10BASE5.

## Slide 18
Comparación entre el cable coaxial y el cable par trenzado: 1.- El cable coaxial es más inmune a las interferencias eléctricas o al ruido que el par trenzado. 2.- El cable coaxial es mucho más rígido que el par trenzado, por lo que al realizar las conexiones entre redes la labor será más dificultosa. 3.- La velocidad de transmisión que podemos alcanzar con el cable coaxial llega solo hasta 10Mbps, en cambio con el par trenzado se consiguen 100Mbps.

## Slide 19
Cable de fibra óptica

## Slide 20
Fibra óptica
Se utilizan tres tipos de fibras ópticas para la transmisión de datos:
  Fibra monomodo. Permite la transmisión de señales con ancho de banda hasta 2 GHz.
  Fibra multimodo de índice gradual. Permite transmisiones de hasta 500 MHz.
  Fibra multimodo de índice escalonado. Permite transmisiones de hasta 35 MHz.
Y dos tipos de diodos emisores:
LEDs (Light Emitting Diode); corto alcance, bajo costo
Láser; largo alcance, costo elevado
Multimodo para LEDs; diámetro típico 62,5/125 micras
Monomodo para láser; diámetro típico 9/125 micras

## Slide 22
APLICACIONES DE LA FIBRA ÓPTICA
Internet
La fibra óptica hace posible navegar por Internet a una velocidad de dos millones de bps, impensable en el sistema convencional, en el que la mayoría de usuarios se conecta a 28.000 0 33.600 bps.
Redes
- La fibra óptica se emplea cada vez más en la comunicación, debido a que las ondas de luz tienen una frecuencia alta y la capacidad de una señal para transportar información aumenta con la frecuencia.
- En las redes de comunicaciones se emplean sistemas de láser con fibra óptica. Hoy funcionan muchas redes de fibra para comunicación a larga distancia, que proporcionan conexiones transcontinentales y transoceánicas.
- Una ventaja de los sistemas de fibra óptica es la gran distancia que puede recorrer una señal antes de necesitar un repetidor para recuperar su intensidad. En la actualidad, los repetidores de fibra óptica están separados entre sí unos 100 km, frente a aproximadamente 1,5 km en los sistemas eléctricos. Los amplificadores de fibra óptica recientemente desarrollados pueden aumentar todavía más esta distancia.