## Slide 1
EL 603
TRACCION ELECTRICA
SISTEMA DE TRACCIÓN FERROVIARIO (METRO)
UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
ESCUELA DE INGENIERIA Y CIENCIAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA
Profesor : Ing. Augusto Lucero Alday

## Slide 2
Definición de capacidad de transporte.
Variables que intervienen:
Nc : Número de coches
CC : Capacidad de cada coche [pasajeros]
T : Intervalo de explotación [seg.]
D : Demanda en la hora de punta [pasajeros/hora]
en el tramo más cargado.
Concepto de tramo más cargado.
Ek-1
Ek
Ek+1
Ek+2
Suben Bajan
Tramo más cargado

## Slide 3
Ecuaciones
Ejemplo:
Sea una demanda de 18.000 pas/h
Con trenes de una capacidad de Nc CC = 850 pas/tren
La frecuencia de paso necesaria es: trenes/h = 18.000/850 = 21,18 trenes/h
El intervalo de explotación necesario es T=3.600/21,18 = 169, 97 seg.
Sea T = 160 seg el intervalo que se empleará, trenes/h=3600/160=22,5 trenes/h, por lo tanto la oferta de transporte será 22,5*850=19.125 pas/h.
Luego, con un intervalo T=160 seg. Se pueden transportar 19.125 pas/hora (Oferta).
Como sólo hay 18.000 pas/h de demanda, hay una sobreoferta en este caso y un factor de ocupación de 18.000/19.125=0,94 que es una medición del confort.

## Slide 4
Tiene relación la medición del confort, con los pasajeros/m2
¾ de carga 4 pas/m2,
Plena carga 6 pas/m2,
Sobrecarga 8 pas/m2.
Tramo más cargado
Estaciones
Pasaj/hora
E1
E8
Oferta
Demanda
18.000 pas/h
19.125 pas/h

## Slide 5
Cantidad de trenes en la línea.
Sea NTL la cantidad de trenes en la línea.
Sea Tv el tiempo de la vuelta.
Tren 1 sale de un Terminal y se demora Tv en ir y volver (una vuelta)
T seg. Después de salir el Tren 1 sale el Tren 2.
T seg. Después de salir el Tren 2 sale el Tren 3.
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
Cuando sale el Tren NTL recién ha vuelto el Tren 1.
Luego el número de trenes en la línea es:
NTL=Tv/T igual al tiempo de la vuelta dividido por el intervalo.
Si L es la longitud de la línea y vc la velocidad media o velocidad comercial; toma en cuenta aceleración, tiempo a la vela o marcha inercial, detención en estaciones y tiempo de maniobra en terminales, el tiempo de la vuelta es:
Tv=2L/vc La velocidad comercial puede ser por ejemplo 32 km/h.

## Slide 6
Por ejemplo:
Si L=15 km. Tv =2x15/32=0,9375 hrs. = 3375 seg.
es la Duración teórica de la vuelta.
El número de trenes que se necesita tener circulando en la hora de punta es:
NTL=Tv/T=3375/160 = 21,09 trenes
Tiene que ser número entero. Se asignarán 22 trenes y hay una holgura.
Luego NTL=22 trenes y recalculando:
Duración real de la vuelta Tvr=NTLxT=22x160=3.520 seg.
Tiempo auxiliar: 145 seg. Se asigna a los terminales para absorber atrasos.
Este cálculo se hace para ≠ T y ≠ Nc

## Slide 7
Es decir para distintos intervalos de explotación y distintas capacidades de trenes.

## Slide 8
T[seg] | Trenes/h 3.600/T | Oferta [pas/h] |  | Cantidad de trenes en línea Tv /T | Potencia necesaria para tracción |  | Cantidad de SS/EE R de X MVA | 
 |  | 5 c | 8 c |  | 5 c | 8 c | 5 c | 8 c
240 180 160 150 120 90 | 15 20 22,5 24 30 40 | 12750 17000 19125 20400 25500 34000 | 20400 27200 30600 32640 40800 54400 | 14,67 15 19,56 20 22 22 23,47 24 29,33 30 39,11 40 |  |  |  | 
Se puede confeccionar el siguiente cuadro:
Tv = 3.520 segundos, Tren 5 coches 850 pasajeros, Tren 8 coches 1360 pasajeros.
El interés es determinar Potencia para Tracción y cantidad de SS/EE y su potencia

## Slide 9
-
-
+
+
FORMAS DE TOMAR LA CORRIENTE
Trenes rodado sobre neumáticos por las barras guías
+
-
-
Trenes rodado en acero por tercer riel

## Slide 10
+
-
-
Trenes rodado en acero por catenaria
FORMAS DE TOMAR LA CORRIENTE