## Slide 1
EL 603
TRACCION ELECTRICA
UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
ESCUELA DE INGENIERIA Y CIENCIAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA
Profesor : Ing. Augusto Lucero Alday

## Slide 2
ASPECTOS GENERALES

## Slide 3
TRACCION ELECTRICA
-Tracción significa arrastre, acción para provocar movimiento.
-Se necesita un dispositivo capaz de efectuar ese trabajo T.
-Si el cuerpo involucrado debe ser llevado desde A hasta B, el trabajo T es:
en que en F están incluidas todas las fuerzas presentes.
-En caso de tracción eléctrica, dispositivo es el motor eléctrico.
Tenemos dos posibilidades para este dispositivo:
  Motor eléctrico de corriente continua
  Motor eléctrico de corriente alterna
Es decir el tema central es el motor y que es eléctrico.
A
.
B
s
T =  F · ds

## Slide 4
Desde este punto de vista las materias de tracción eléctrica a tratar se centrarán en:
MOTORES
En el estudio de estos motores como motor de tracción.
COMPORTAMIENTO
En el estudio de su comportamiento en el accionamiento eléctrico
COMANDO Y CONTROL
En el estudio de la forma de lograr el control y comando de este accionamiento.
SISTEMAS
En los sistemas en los cuales tiene aplicación la tracción eléctrica.
Desde un punto de vista sistémico, este último punto englobará a los demás.

## Slide 5
A
B
A
B
MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA, REGULACION REOSTATICA DE VELOCIDAD

## Slide 6
CAMPOS DE APLICACION
Fundamentalmente dos campos que denominaremos:
1. Aplicaciones industriales y de transporte menor como:
  Máquinas herramientas
  Chancadoras o trituradoras
  Puentes grúa
  Ascensores
  Escaleras mecánicas, tapices rodantes, salvaescaleras para personas discapacitadas
  Aplicaciones mineras
2. Aplicaciones en transporte masivo
  Tranvías
  Metro
  Ferrocarriles
  Trolebuses
  Monoriel

## Slide 7
EN APLICACIONES EN TRANSPORTE, CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS MOTORES DE TRACCION
1. Los motores de tracción instalados en los vehículos eléctricos en la mayor parte trabajan en condiciones muy duras
2. Como una de las soluciones más típicas de instalación es la instalación en el eje de las ruedas, quedan los motores expuestos a cuantiosos posibles daños
3. Los motores también están expuestos a los cambios en las condiciones atmosféricas, como la temperatura y la humedad.
4. Casi siempre el aire que succionan contiene limaduras de hierro que provienen de las zapatas de freno, de los patines de retorno de la corriente de tracción, en caso metro sobre neumáticos, y de los rieles y ruedas, lo cual es dañino.

## Slide 8
5. Las condiciones de explotación exigen de los motores sobrecargas considerables, por ejemplo:
  Durante el arranque o al subir una pendiente.
  Durante el viaje a mayores velocidades aparecen mayores fuerzas centrígugas en los elementos de los rotores de los motores eléctricos de tracción.
  Cuando el material rodante está alimentado desde un conductor aéreo, las interrupciones en el contacto entre el conductor y el colector dan lugar a cambios violentos de corriente que causan considerables fuerzas dinámicas en los motores. Esto sucede también con tercer riel al abandonar el frotador del motor el tercer riel en alguna zona (zonas de cambio de vías, por ejemplo)
6. La distancia considerable de las subestaciones de alimentación tracción ocasionan caídas de voltaje elevadas. En tracción hasta del orden de un 40% de caída de tensión es aceptable.

## Slide 9
7. Diversas funciones en el comportamiento de los motores de tracción:
  Amplio control de velocidad
  Permitir un gran torque a bajas velocidades
  Soportar sobrecargas instantáneas
  Asegurar la posibilidad de frenado eléctrico en una amplia gama de velocidades
8. Limitaciones para el constructor son las dimensiones del motor y la necesidad de conectrase a los ejes de las ruedas (diferencial en caso de tracción con neumáticos, reductor en caso de tracción con ruedas de acero)
9. La construcción mecánica del motor de tracción depende mucho del sistema de suspensión

## Slide 10
OBJETIVOS DEL DISEÑO
- Obtener costos de inversión, de mantenimiento y de operación lo más bajo posibles. Función de costos generalizada.
- Reducir las masas.
- Mantener las características iniciales de las máquinas después de largos recorridos.
- Reducir los esfuerzos sobre la vía
SOLUCIONES MUNDIALMENTE ADOPTADAS
- Soldadura de rieles.
- Cajas de aluminio (carrocerías), también se fabrican de acero inoxidable.
- Disminución de las masas de los accesorios o auxiliares
- Empleo de la eléctrónica de mando.
- Arquitectura informática.
- Mejoramiento de ligazones entre eje - boguie y entre boguie – caja.

## Slide 11
Corte
SUSPENSION MOTOR DE TRACCION

## Slide 12
Con diferencial
Motor-caja de cambios
Cardán
Tornillo sinfin
Piñón
JUNTA UNIVERSAL
PROPULSION TROLEBUS

## Slide 13
DIFERENCIAL

## Slide 14
BOGUIES, FUNCION INSCRIPCION DEL COCHE EN LAS CURVAS
COCHE DE METRO SOBRE NEUMATICOS

## Slide 15
PLANTA BOGUIE DE METRO RODADO NEUMATICOS

## Slide 16
BOGUIE DE METRO RODADO SOBRE NEUMATICOS

## Slide 17
UNIDADES DE TRANSPORTE EN FERROCARRILES
    Toneladas · km.
    Pasajeros · km.
    O la suma a la que se le llama “Unidades de Transporte”.
    Densidad de Tráfico
    Tonelada · km. bruta se refiere al vehículo más el contenido.

## Slide 18
ALGUNAS NOMENCLATURAS FERROVIARIAS
EJES MOTORES
Letra
B B : locomotora de 2 boguies con 2 ejes motores cada uno.
C C : locomotora de 3 boguies con 3 ejes motores cada uno.
D : locomotora con 4 ejes motores
EJES PORTADORES
Número
2D2 : locomotora con 1 boguie portador con 2 ejes, 4 ejes motores y 1 boguie portador con 2 ejes.

## Slide 19
EN TRANSPORTE URBANO
Desde el punto de vista de tracción eléctrica es conveniente conocer las capacidades de transporte y la forma de calcularla, pues en el caso de modos eléctricos, de las variables de operación dependerá la potencia eléctrica que se debe prever y la energía que se debe suministrar para la alimentación del sistema.
Se pueden obtener en el caso de transporte urbano los límites o umbrales para pasar de buses a trolebuses, tranvía, metro ligero y metro.
La tabla siguiente muestra estos umbrales.

## Slide 20
CAPACIDAD DE MODOS DE TRANSPORTE URBANO

## Slide 21
EJEMPLO DE UN SISTEMA DE TRACCION DE UN ASCENSOR ELECTRICO (Ejemplo didáctico de operación)

## Slide 22
EJEMPLO
SISTEMA DE TRACCION DE
UN ASCENSOR ELECTRICO,
MONTAJE FISICO ESQUEMATICO.
MONTAJE
El sistema de tracción del ascenssor está compuesto por el motor principal y el motor de aproximación o de ajuste, freno mecánico, caja reductora de velocidad (tornillo sinfín-corona) y polea tractora.
Los motores son de inducción de jaula de ardilla, tipo tándem, es decir los motores van montados en un mismo eje, aún cuando son eléctrica y magnéticamente independientes.
El motor principal es de alta velocidad (1.500 r.p.m.) y su función es llevar la cabina desde su posición de reposo hasta la velocidad de trabajo del ascensor.
El motor de aproximación es de baja velocidad (250 r.p.m.) y actúa como freno eléctrico para reducir la velocidad de regimen del ascensor hasta una velocidad tal que pueda aplicarse el freno mecánico para detenerlo.
OPERACION
Cuando el ascensor está en marcha, el motor principal trabaja equilibrando al torque resistente a una velocidad cercana a su velocidad síncrona 1.500 r.p.m. (alta velocidad).
Al llegar la orden de detenerse en un piso (mediante el sistema de control) se desenergiza el motor principal y se energiza el motor de aproximación, el cual trabaja en regimen generador, frenando la carga hasta llegar a un equilibrio a una velocidad cercana a su velocidad de sincronismo (baja velocidad). Luego, después de operar a plena carga durante algunos segundos se desenergiza el motor de aproximación, aplicándose el freno mecánico para la detención completa.
NOTA
En los ascensores modernos este sistema no se usa, sino que se emplean inversores para alimentar un solo motor de inducción en V y f variable, aunque existen en operación muchos ascensores que fueron diseñados e instalados con este sistema de dos motores. Sin embargo es didáctico desde el punto de vista de la operación de un sistema de tracción, luego se considera como ejemplo.

## Slide 24
ASPECTOS SOBRE ALIMENTACION ELECTRICA DE SISTEMAS FERROVIARIOS DE TRANSPORTE URBANO

## Slide 25
Línea de Contacto
Subestación
Circuito de retorno
Locomotora
Partamos del esquema de funcionamiento de un esquema muy simple denominado “circuito de tracción”. Una fuente de energía, una línea de contacto (catenaria), una locomotora que utiliza la corriente y un conductor de retorno que cierra el circuito (los rieles). Contrariamente a lo usual, este circuito se deforma, es más o menos largo según el desplazamiento del tren.
En cuanto a la fuente de energía, no tiene por qué ser forzosamente una central. Será frecuentemente un eslabón en la cadena de transporte entre las centrales y la vía férrea, es decir una subestación eléctrica. Una subestación que efectuará una transformación, es decir una conversión de corriente. Esta subestación que alimenta la línea de contacto estará a su vez alimentada por una línea de alta tensión, a partir de centrales generadoras o de subestaciones transformadoras.
Y como el dominio alimentado por una subestación, aunque se extienda 50 o 60 km., en el caso de una alimentación en alta tensión 25 kV., es limitado, habrá a lo largo de una línea electrificada varias subestaciones escalonadas.
Un sistema de tracción eléctrica puede ser visto desde dos puntos de vista diferentes, por un lado el del transporte de la energía hasta el pantógrafo de la locomotora y por otro, el de la utilización de esta energía en el vehículo motor.
CIRCUITO DE TRACCION

## Slide 26
LINEA
Cables alim tracción 750 Vcc
SS/EE R
Distribución en M.T.
20 kV. 3 (por túnel)
S/E de A.T.
Transmisión A.T. desde empresa eléctrica 110 kV.
Alimentación radial, un alimentador por cada S/E R. (por el túnel)
ESQUEMA DE ALIMENTACION SUBESTACIONES DE RECTIFICACION TRACCION SISTEMA METRO

## Slide 27
Ic
C
a
r
g
a
ia’
Red 3
Trafo 3
ia”
Rectificador
GRUPO TRANSFORMADOR RECTIFICADOR (PUENTE DE GRAETZ 6 PULSOS)

## Slide 28
RECTIFICADOR DODECAFASICO FORMADO POR DOS PUENTES DE GRAETZ HEXAFASICOS

## Slide 29
S/E R BIGRUPO RECTIFICADORES PUENTES DE GRAETZ HEXAFASICOS
(6 PULSOS)
Ic
Ic
C
a
r
g
a
ia’
Red 3
Trafo 3
Dy11
ia”
Rectificador
S/E R BIGRUPO, RECTIFICADOR (PUENTE DE GRAETZ 6 PULSOS)
C
a
r
g
a
ia’
Red 3
Trafo 3
DD0
ia”
Rectificador
+
-

## Slide 30
TRANSFORMADOR SECO 4.400 KVA, 20.000/600 V., S//E DE RECTIFICACION

## Slide 31
TRANSFORMADOR SECO 4.400 KVA, 20.000/600 V., S//E DE RECTIFICACION

## Slide 32
TRANSFORMADOR TRIFASICO 20.000 / 600 V., 4.400 KVA

## Slide 33
RECTIFICADOR TRIFASICO PUENTE DE GRAETZ, 6 PULSOS, 4.000 KW, 750 V. c.c.

## Slide 34
UBICACION DE SUBESTACIONES DE TRACCION EN UNA LINEA DE METRO
(METODO CLASICO)

## Slide 35
LINEA
Cables alim tracción 750 Vcc
SS/EE R
Distribución en M.T.
20 kV. 3 (por túnel)
S/E General de A.T.
Transmisión A.T. desde empresa eléctrica 110 kV.
Alimentación radial, un alimentador por cada S/E R. (por el túnel). Es un criterio de alimentación.
ESQUEMA DE ALIMENTACION SUBESTACIONES DE RECTIFICACION TRACCION SISTEMA METRO
(hay otros)
UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
ESCUELA DE INGENIERIA Y CIENCIAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA

## Slide 36
Potencia de tracción requerida a la hora de demanda máxima (hora de punta) para una vía: Pt
Se supone Pt uniformemente distribuida a lo largo de la línea.
Modelo.
Potencia de cada S/E R, normas de tracción, pérdidas Joule.
Costos de inversión, de mantenimiento, de operación.
Función de costos.
MODELO MATEMATICO DE LA LINEA
6,5 km
6,5 km
S/E General de Alta Tensión
0,5 km

## Slide 37
MODELO

## Slide 38
2
1
l
l / 2.
SS/EE R
Elemento de línea alimentado por cada S/E: l = L / N
L : longitud de la línea
l: tramo que alimenta una S / E en condiciones normales
N: cantidad de SS/EE R
DISTRIBUCION UNIFORME DE SS/EE R
Caso más restrictivo: Falla la S/E 1 y debe apoyar la S/E 2, la cual debe alimentar tramos de línea de longitudes l/2 y 3l/2

## Slide 39
I02
MODELO, POTENCIA DE AUXILIO
La S/E 2, en caso de falla de la S/E 1 debe suministrar la potencia de auxilio.
De acuerdo a las normas de equipos eléctricos de tracción, la potencia nominal es
Pn = Pa / 1,5

## Slide 40
ECUACION PARA EL CALCULO DE LA CORRIENTE ENTREGADA POR UNA S/E R
Parámetros
1º Iteración N= 4 SS/EE R
2º Iteración N=5 SS/EE R
rx ( /km)
0,0127
0,0127
C (kWh / coche·km)
3,45
3,45
Nc Nº de coches
5
5
U0 (Volts)
750
750
T (seg.)
120
120
l (km.)
3,25
2,6
i(0) (Amperes)
1.168,721
3.774,302
902,999
2.878,372

## Slide 41
Caída de tensión interna de la S/E R.
Caída de tensión en la línea.
Caída de tensión eventual producida por la partida de un tren.
Caída de tensión en los cables de alimentación tracción desde la S/E R hasta la´línea
El cálculo se realiza considerando una s/E funcionando en regimen de socorro, es decir la S/E adyacente fuera de servicio, para el caso más restrictivo.
CAIDA DE TENSION EN LA RED DE CORRIENTE CONTINUA

## Slide 42
Vcc = Vv - Ri·Icc =Vv - Uint
Línea
S/E R
LG
I02
CAIDAS DE TENSION
CABLES TRACCION
GRUPO
LINEA
PARTIDA TREN

## Slide 43
LINEA
LG
S/E R
LG  80 a 90 m.

## Slide 44
Estaciones
V1
V2
20
kV
Alimentadores
20
kV. desde S/E AT
La distribución en 20 kV. para alimentar las subestaciones de alumbrado y fuerza de las estaciones se realiza mediante cables trifásicos, tripolares o monopolares, que salen desde los interruptores de salida de 20 kV. en la Subestación de Alta Tensión y recorren la línea por cada vía alimentando en bucle (en paralelo).
ALUMBRADO Y FUERZA
DISTRIBUCION EN 20 KV. ALIMENTACION SUBESTACIONES DE ALUMBRADO Y FUERZA DE LAS ESTACIONES

## Slide 45
Desde aproximadamente el centro de la línea llega para cada vía un alimentador, por lo cual en este esquema existen cuatro alimentadores. Cada alimentador llega a una celda de llegada provista de un interruptor, alimenta la celda de protección (fusible e interruptor) del transformador de la subestación y continúa para alimenta (en paralelo) una celda provista de un interruptor para seguir el alimentador a la estación siguiente.
En las estaciones terminales existe la posibilidad de cerrar el bucle de 20 kV. para alimentar desde el otro alimentador en caso de una falla de cable en una zona intermedia, aislando la zona fallada. En condiciones normales no está permitido cerrar estos bucles pues significaría conectar dos alimentadores.
ALUMBRADO Y FUERZA
DISTRIBUCION EN 20 KV. ALIMENTACION SUBESTACIONES DE ALUMBRADO Y FUERZA DE LAS ESTACIONES

## Slide 46
UBICACION DE SUBESTACIONES DE TRACCION EN UNA LINEA DE METRO
(POR SIMULACION DE LA MARCHA DE UN TREN)

## Slide 47
1. ECUACION DINAMICA
Para efectuar la simulación de la marcha de un tren se recurre a la ecuación de la dinámica: Fm - Fr = M * a
Fm : Fuerza motriz del tren ( Newton)
Fr : Fuerza de resistencia al rodado (Newton)
M : Masa del tren corregida por efectos inercia (kg.)
M = m * 1,124 (1,124: Factor dado por el fabricante)
m : Masa del tren (kg.)
a : aceleración (m/seg2)
Esta ecuación debe aplicarse para las fases de :
      Tracción
      Marcha inercial
      Frenado
Fm - Fr = M * a

## Slide 48
2. SISTEMA DISCRETO
Para resolver la ecuación se debe calcular en cada intervalo de simulación, la aceleración, la velocidad y la distancia acumulada. Para ello se recurre a discretizar el sistema.
Las ecuaciones son las ecuaciones de la cinemática aplicadas a cada intervalo de simulación:
ai = ( Fm - Fr ) / M
vi = vi -1 + ai *t
si = si-1 + vi-1 *t + ½ * ai *t2
ai : aceleración en el intervalo i (m/seg2)
vi : velocidad en el intervalo i (m/seg)
t : intervalo de simulación (seg)
si : distancia acumulada en el intervalo i (m)

## Slide 49
3. FUERZA MOTRIZ
3.1. Fuerza motriz en función de la corriente.
Por especificaciones de fábrica, el esfuerzao en llantas por motor en función de la corriente está dado por curvas, las cuales linealizadas quedan representadas por las siguientes ecuaciones:
Fm(I) = 53 * I - 5.902 0  t < 9
= 52 * I - 8.490 0  t < 11
= 43 * I - 7.867 11  t < 13
= 37 * I - 7.610 13  t
Fm (Newton); I (Amperes); t (seg)

## Slide 50
3.2. Corriente de un motor en función del tiempo.
De la inscripción de corriente en función del tiempo de un coche motriz ( 4 motores conectados al comienzo todos en serie y después en serie – paralelo ), se obtiene la curva de corriente de un motor en función del tiempo, la cual linealizada queda representada por las siguientes ecuaciones:
I(t) = 133 * I + 180 0  t < 3
= 580 3  t < 5
= 510 5  t < 9
= - 40 * t + 890 9  t < 11
= - 45 * t + 1.065 11  t < 13
= - 13 * t + 767 13  t

## Slide 51
3.3. Fuerza motriz en función del tiempo.
Efectuando los reemplazos, las ecuaciones que rigen la fuerza motriz en función del tiempo para un motor, son para un material rodante, formado por trenes de 5 coches (3 motrices con 4 motores c/u, 2 por bogie), total 12 motores:
Fm(t) =7.049 * t + 3.638 0  t < 3 Fm (Newton)
= 24.838 3  t < 5
= 21.128 5  t < 9
= - 2.080 * t + 37.790 9  t < 11
= - 1.935 * t + 37.928 11  t < 13
= - 481* t + 20.767 13  t
Esto es para un motor.
Para 12 motores multiplicar por 12.

## Slide 52
4. FUERZA DE RESISTENCIA AL RODADO.
Para el caso de un tren de metro de cinco coches c/u, según especificaciones de fábrica, el esfuerzo de resistencia al avance efectuando equivalencias de gradientes y curvas, queda representado por:
Fr = (11,6 + gequiv. + 500 * Tr / Requiv. ) * P + 25,92 * v2
Fr (Newton) : Fuerza de resistencia al rodado
P (Kilo-Newton) : Peso total del tren
gequiv. (por mil) : Gradiente equivalente
Tr (metros) : Trocha
Requiv. (metros) : Radio equivalente
v (m/seg.) : Velocidad

## Slide 53
5. VALORES DE LOS PARAMETROS PARA EL EJEMPLO
Cantidad de motores de un tren de 5 coches : 12
Masa del tren : 184 Ton.
Gradiente equivalente : 4,5 por mil
Curvas : No hay
Desaceleración de frenado : -1,2 m/seg2
Velocidad máxima en esta interestación : 70 km/h
Velocidad comienzo de frenado : 45 km/h
Distancia interestación considerada para
este problema : 760 metros

## Slide 54
    Si esta interestación se repite un cierto número de veces en un trazado, por ejemplo 10 estaciones, se puede determinar con el método de simulación la cantidad de subestaciones de rectificación, su potencia y la corriente máxima entregada por cada una de ellas, considerando un intervalo de explotación de diseño, por ejemplo de 90 seg.
La línea queda discretizada en segmentos de largo no uniforme, correspondientes c/u de ellos a una celda de simulación separadas en el intervalo de simulación de valor constante, en este caso 1 segundo.

## Slide 56
UNIVERSIDAD DE CHILE
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA
Desacelerac.
Requiv.
Tr (m.)
Masa tren Ton.
Nº motores
g equiv. por mil
frenado (m/seg2)
3,6
infinito
1,435
184
12
4,5
-1,2
t
I
Fm 1 motor
Fm 12 motor
Fr
Acelerac
Veloc
Veloc
Distancia
Energía
seg.
Amperes
Newton
Newton
Newton
m/seg2
m/seg.
km/h
s (m.)
cons.(Wh)
SIMULACION DE LA MARCHA DE UN TREN

## Slide 58
IT5
IT3
IT6
IT2
rS/E
IS/E
IS/E
rS/E
r12
1
2
3
4
5
6
r23
r34
r45
r56
r16
MODELO CIRCUITAL DE LA LINEA, TRENES Y SUBESTACIONES DE RECTIFICACION

## Slide 59
ECUACION MATRICIAL G · V = I

## Slide 60
ELECTRONICA DE POTENCIA
EN TRACCION ELECTRICA

## Slide 61
ELECTRONICA DE POTENCIA EN TRACCION ELECTRICA
Los avances tecnológicos en semiconductores, diodos, tiristores, GTO, Igbt, al permitir el control de intensidades importantes, ha dado un empuje considerable a la electrónica de potencia, llamada también electrónica de las corrientes fuertes.
La electrónica de potencia es una electrónica de conmutación.

## Slide 63
DISPOSITIVOS DE ELECTRONICA DE POTENCIA
Las principales “transformaciones” que se encuentran en electrónica de potencia corresponden a 5 funciones básicas:
RECTIFICADORES CON DIODOS
Los rectificadores con diodos permiten obtener una tensión continua o rectificada a partir de un conjunto de tensiones alternas.
La relación entre el valor de la tensión continua y el de las tensiones alternas es sensiblemente constante. Los montajes son irreversibles, es decir, que sólo puede haber transferencia de energía del lado alterno al lado continuo.

## Slide 64
RECTIFICADORES CON TIRISTORES
Los rectificadores con tiristores utilizan los mismos principios y el mismo conjunto de semiconductores que los precedentes. Sin embargo, sustituyendo los diodos por tiristores, se puede variar la relación de transformación alterna-continua.
Los montajes son reversibles, pueden tomar energía del lado de continua e inyectarla en la red de alterna: funcionan entonces como onduladores no autónomos.

## Slide 65
CONVERTIDORES CORRIENTE ALTERNA A CORRIENTE ALTERNA (VARIADORES DE VELOCIDAD)
Los convertidores de corriente alterna a corriente alterna permiten variar la intensidad de la corriente suministrada por una fuente alterna a una carga dada controlando el voltaje de c.a. de salida..
En el límite, cuando mantienen nula la corriente, desempeñan el papel de interruptores estáticos.

## Slide 66
TROCEADORES O CHOPPER (HACHEUR)
Los troceadores o chopper, en francés hacheur, aseguran la interrupción periódica de la corriente suministrada a una carga por una fuente continua.
Permiten variar el valor medio de la tensión en bornes de la misma, entre el valor de la tensión de la fuente y cero.
En el límite funcionan como interruptores estáticos de corriente continua.

## Slide 67
ONDULADORES AUTONOMOS (INVERSORES)
Los onduladores autónomos están alimentados por una fuente de corriente continua y proporcionan una o varias tensiones alternas.
Se puede variar la frecuencia de las tensiones alternas y en algunos casos la relación de transformación continua-alterna.
Imponen la tensión y frecuencia a la salida.

## Slide 68
Un ondulador autónomo es un convertidor estático con tiristores que permite la transformación continua-alterna cuando en el lado de alterna sólo hay receptores de energía. El ondulador autónomo fija la fercuencia y la forma de onda de la tensión alterna suministrada a la carga.
En cambio el ondulador no autónomo o “asistido” está unido a una red de alterna que le impone la fercuencia y forma de onda de la tensión de salida.

## Slide 69
TRACCION ASINCRONA

## Slide 70: TRACCION ASINCRONA
Ya en 1903 un automotor alemán operó en un trayecto experimental cerca de Berlín, alcanzando 210 km./h con tracción asíncrona.
En 1879 Werner Von Siemens presentó su primera locomotora eléctrica y se comenzó a experimentar con el motor asíncrono trifásico, de construcción sencilla e ideal para fines de tracción, motor de inducción de jaula de ardilla.
Pero, definitivamente este sistema no logró imponerse, pese a su adopción pasajera en Suiza e Italia, porque requería una catenaria complicada, por lo menos bifásica y porque incluso con gran despliegue técnico no admitía sino muy poco en cuanto a regulación de velocidad.

## Slide 71: TRACCION ASINCRONA
En la figura se representa la curva de tracción característica de una máquina asíncrona trifásica en régimen motor y generador, con determinada frecuencia y tensión.
Gracias a los medios de la electrónica de potencia y de mando, es posible alimentar a los motores de tracción con corriente de frecuencia y tensión variable, independientemente de la frecuencia y de la tensión en la catenaria,

 máx. regimen tracción
n
ns
T
R
A
C
C
I
O
N
F
R
E
N
N
A
D
O
Motor
Generador
 máx. regimen frenado
Máquina asíncrona en regimen motor y generador

## Slide 72: TRACCION ASINCRONA
Se llega así a una familia de curvas torque–velocidad ( - n),
cada una de ellas con un punto de operación estable. Estos puntos en su conjunto forman una “curva sintética” de tracción.
n

Motor asíncrono alimentado con tensión y frecuencia variable

## Slide 73: TRACCION ASINCRONA
Un esquema simplificado de bloques para una locomotora con motores de tracción trifásicos para servicio de corriente alterna monofásica en la catenaria es el siguiente:
Esquema de bloques simplificado de una locomotora eléctrica con motor asíncrono y alimentado con corriente alterna monofásica. Locomotora eléctrica mono / trifásica.
Catenaria
Pantógrafo
15 Kv. 16 2/3 Hz, corriente alterna 1
Transformador
Rectificador
Ondulador
Motor de tracción asíncrono

## Slide 74: TRACCION ASINCRONA
Si la alimentación es en corriente continua:
c.a.
c.c.
Esquema de bloques simplificado de una locomotora eléctrica con motor asíncrono y alimentada con corriente continua.
Catenaria
Pantógrafo
Ondulador
Motor de tracción asíncrono

## Slide 75: TRACCION ASINCRONA
VENTAJAS DE LA TRACCION ASINCRONA
    Desaparecen los inconvenientes relacionados con la conmutación de los motores de corriente continua.
    Toda la gama de revoluciones puede aprovecharse en forma óptima desapareciendo por lo tanto el típico punto o sector de funcionamiento a conmutación óptima de los motores de c.c.
    La construcción sencilla del motor de tracción asíncrono trifásico permite un dimensionamiento de éste sin problemas de calentamiento pues el control electrónico le exige trabajar a las potencias necesarias sin pérdidas en otros sistemas que no sean los de tracción. Por ejemplo un motor asíncronico 3 de 1.400 kW es mucho más pequeño y ligero que un motor de 900 kW de c.c.

## Slide 76: TRACCION ASINCRONA
VENTAJAS DE LA TRACCION ASINCRONA
    Desaparece el colector que limita el número de revoluciones y requiere gran espacio por lo que resulta mayor la longitud activa del motor. El motor asíncrono del tipo sencillo con rotor de jaula de ardilla puede funcionar a regímenes superiores de evoluciones y tensiones, lo cual significa una reducción del volumen y del peso, a pesar de un notable aumento de potencia.
    Aumento de Potencia, disminución de peso, disminución masas del boguie, menos ejes motrices en las locomotoras. Una locomotora de 4 ejes, 4 motores de 1.400 kW, 5.600 kW.

## Slide 77: TRACCION ASINCRONA
VENTAJAS DE LA TRACCION ASINCRONA
    No hay resistencias de frenado. El frenado por regeneración electrodinámica es más eficaz. Se logra con los dispositivos de todas formas necesarios para el servicio de tracción, es decir sin ningún equipo adicional se logra en trenes (locomotoras) una recuperación de energía que va desde 10 a 25%
    Menor costo de construcción y mantenimiento.

## Slide 78: TRACCION ASINCRONA
CONTROL
Independiente de V y f.
V/f = cte.
V 2/ f = cte.
Evitando que el motor se sature

## Slide 79
CONTAMINACION DE ARMONICAS EN SISTEMAS DE TRACCION

## Slide 80: CONTAMINACION DE ARMONICAS EN SISTEMAS DE TRACCION
El empleo de dispositivos de electrónica de potencia se traduce en la presencia de corrientes y voltajes armónicos, los que pueden alcanzar valores significativos en algunos puntos si se considera que eventualmente puede haber resonancias a causa de los elementos capacitivos de la red (condensadores, cables, etc.).
Ic
C
a
r
g
a
ia’
Red 3
Trafo 3
ia”
Rectificador
PUENTE DE GRAETZ 6 PULSOS (hexafásico)
Orden de las armónicas
h=p·k ± 1 k
Si p=6
h=5, 7; 11, 13; 17, 19;........

## Slide 81: CONTAMINACION DE ARMONICAS EN SISTEMAS DE TRACCION
V, I
wt
Ic
ia”
V

u
2/3
/3
Para ia” se obtiene la forma de onda indicada (corriente de fase), donde el ángulo de conmutación u es: 1 - cosu = (·xT/ 3)·I1
xT : reactancia del transformador en p.u. base propia.
I1 : corriente alterna fundamental en p.u. base propia.
De esta forma el rectificador se puede considerar como una fuente de corriente de armónicas que son inyectadas a la red. El efecto en voltajes armónicos que produce cada una de ellas se puede evaluar resolviendo el circuito armónico respectivo.

## Slide 82: CONTAMINACION DE ARMONICAS EN SISTEMAS DE TRACCION
Mediante un desarrollo en serie de la forma de onda ia” se obtiene que las armónicas de corriente quedan dadas aproximadamente por:
donde Ih es el valor efectivo de la corriente armónica de orden h en p.u.
Es decir la forma de onda de la corriente por el transformador i”(t) puede expresarse como la suma de las corrientes armónicas de orden h = 1, 5, 7, 11, 13, 17, 

## Slide 83: CONTAMINACION DE ARMONICAS EN SISTEMAS DE TRACCION
Los equipos de electrónica de potencia por estar basados en semiconductores, son fuentes de corrientes armónicas e imponen estas corrientes de orden h a la red y esto sucede con los rectificadores de potencia. Por lo cual en una red de tracción eléctrica, los rectificadores inyectarán a la red corrientes armónicas de orden h en que h dependerá del número de pulsos del rectificador: h = k·p  1 en que p es el número de pulsos correspondiente al sistema de rectificación y k es un número entero.
Puente de Graetz hexafásico : p = 6
Puente de Graetz dodecáfasico : p = 12

## Slide 84
LINEAS DE CONTACTO

## Slide 85
Línea de contacto
Corte
Contacto por rueda acanalada
Vehículo
Línea de contacto
Toma corriente
PLANTA
TOMACORRIENTE

## Slide 86
Banda de frotamiento
TOMACORRIENTE

## Slide 87
Banda de frotamiento
Hilo de contacto
Pantógrafo Moderno
Línea de Contacto
PANTOGRAFOS

## Slide 88
Aire comprimido
Tercer riel (+)
TERCER RIEL

## Slide 89
FROTADOR A TERCER RIEL, EL TERCER RIEL ESTA DEL OTRO LADO DEL TREN

## Slide 90
Aluminio o Cobre
Acero
Catenaria Compuesta
CATENARIA
SECCION HILO DE CONTACTO
ECUACION DE ESTADO