## Slide 1
PLUG FLOW REACTOR
REACTOR FLUJO PISTON
Supuestos:
Opera en régimen turbulento
No existe dispersión o difusión de flujos en el sentido axial
Es perfectamente mezclado en el sentido radial

## Slide 2
Para una cinética dada:
Conversión = f(tiempo de residencia en el reactor)
Tiempo de residencia= τ = Volumen
flujo volumétrico
Volumen = π D2 L
4
D
L
Para régimen Turbulento:
Re > 4000
L/D > 100 (asegura que el trama laminar del reactor es despreciable)

## Slide 3
BALANCE DE MASA DE A EN SECCION TUBULAR
FA = FA+dFA + (-rA)dV
Con : FA = FA0 (1 – X)
dFA = - FA0 dX
Reemplazando y arreglando:
FA0 dX = -rA dV
dV = dX
FA0 -rA
Integrando en 0 --- V
Xe -- - Xs
∫

## Slide 4
PFR
USOS:
PRODUCCIONES EN GRAN ESCALA
REACCIONES RAPIDAS
REACCIONES HOMOGENEAS
REACCIONES HETEROGENEAS
ALTA TEMPERATURA
VENTAJAS:
ALTA CONVERSION POR UNIDAD DE VOLUMEN
BAJO COSTO DE OPERACIÓN
OPERACIÓN CONTINUO
BUENA TRANSFERENCIA DE CALOR (AREA/VOLUMEN)
DESVENTAJAS
POBRE CONTROL DE TEMPERATURA
LIMPIEZA PUEDE SER CARA
PUEDEN EXISTIR GRADIENTES TERMICOS INDESEADOS

## Slide 6
BIODIGESTOR CONTINUO

## Slide 7
Produccion de LDPE en Tubular Reactor

## Slide 9
Reacciones gaseosas:
en que Δ n ≠ 0
P0 v0 = Z0 NTO R T0 P v = Z NT R T
v = vo (ZO/Z) (NT / NT0) (P0/P) (T/T0)
NT / NT0 = 1 + Δn (NA0/NT0) X
v = vo (ZO/Z) (1 + ε X) (P0/P) (T/T0)
Si (ZO/Z) =1 v = vo (1 + ε X) (P0/P) (T/T0)
Si P = cte v = vo (1 + ε X) (T/T0)
Si además es isotérmico v = vo (1 + ε X)
CA = FA = FA0 (1 - X) = CA0 (1 – X)
v v0 (1 + ε X) (1 + ε X)

## Slide 10
REACCION EN FASE GASEOSA ELEMENTAL:
2 A  B
DATOS:
ALIMENTACION SOLO CONTIENE A, Reactor sin caída de presión
CA0 = 0.2 mol/l vo = 25 l/s k = 10 l/mol-s P0 = 8.2 atm
Δ n ≠ 0

## Slide 11
For X = 0.9: | V = 45.3 l

## Slide 12
TAREA:
RESOLVER EL MISMO PROBLEMA CON
2 A  B
DATOS
Xs = 0.8 Xe
CA0 = 0.2 gmol/lt k1= 2 lt/gmol-min
Kc = 100 lt/gmol FA0 = 5 gmol/min
Use MatLab

## Slide 13
REACCION EN FASE GASEOSA CON PRESION CONSTANTE
A  3C
k = 1 CA0 = 1 gmol/l puro sin inertes

## Slide 15
CAIDA DE PRESION EN REACTOR:
FASE LIQUIDA  PUEDE SER DESPRECIABLE
FASE GASEOSA  IMPORTANTE, SOBRE TODO EN EL CASO DE LECHOS
EMPACADOS
v = vo (ZO/Z) (1 + ε X) (P0/P) (T/T0)
CA = FA = FA0 (1 - X) P = CA0 (1 – X) P
v v0 (1 + ε X) P0 (1 + ε X) P0