## Slide 1: Verificación de modelos
al imponer una ley
  se incurre en algún error,
queremos que el riesgo sea menor:
definimos el nivel de confianza
  probabilidad de que el modelo sea erróneo.

## Slide 2: Test 2
Condición
  al menos n = 50 observaciones.

## Slide 3: Pasos
1. Se agrupan las observaciones.
  Debe haber al menos 5 observaciones en cada grupo.
  Los intervalos para definir los grupos no son necesariamente de la misma longitud.

## Slide 4: Test 2
El test se basa en
  diferencias entre
    nro de observaciones en cada grupo y
    nro pronosticado
      por la ley seleccionada.

## Slide 5: Test  2

## Slide 6: Test  2
E tiene una distribución  2 con  grados de libertad:
   = r - k - 1
donde
  k = 1 para la ley exponencial,
  k = 2 para la ley normal,
  k = 3 para la ley de Weibull

## Slide 7: Test  2
hipótesis
  “observaciones siguen modelo propuesto”
    es rechazada si:

## Slide 8: Ejemplo
Supóngase que para un grupo de equipos similares se han observado los siguientes TBF:
n=

## Slide 9: Ejemplo
Hipótesis
  ley exponencial.
  tasa de fallas = 1/1600 fallas/hora.
Se desea realizar un test
  confianza 95%

## Slide 10: Ejemplo
Modelo propuesto

## Slide 11: Ejemplo
La probabilidad de que una observación caiga en los grupos definidos en la tabla es

## Slide 12: Test de aceptación

## Slide 13: Ejemplo
n = 54
 = 6 - 1 - 1 = 4
tabla 2 entrega
  (4;0.95) = 9.49
en Matlab
  >> chi2inv(0.95,4)
Ver tabla

## Slide 14: 2

## Slide 15: Ejemplo
E > 2(4,0.95)
  Se rechaza hipótesis

## Slide 16: Test Kolmogorov-Smirnov (KS)
se puede aplicar para cualquier numero de observaciones n.
si n es grande
  mejor agrupar las observaciones y
    usar el test 2 .

## Slide 17: Test KS
compara
  la función de distribución experimental con
  El modelo propuesto
se usan
  valores absolutos de las diferencias entre punto y punto.

## Slide 18: Kolmogorov-Smirnov
Sea la distribución muestreada y F(t) la distribución propuesta.
La discrepancia para ti es:

## Slide 19: Kolmogorov-Smirnov
Puede demostrarse que la distribución de
  Dn = max(Dni )
  depende solo de n; y se puede escribir

## Slide 20: Ejemplo
Evidencia
  TBF (días):
    23,16,56,71,4,25,51,30
Modelo
  Gaussiana
  media 34
  desviación standard 22,
Test con  = 5%?

## Slide 21: Probabilidad según población hipotética
P(t < 4) = P ((4 - 34)/22)= 0.086
En Excel
  =DISTR.NORM.ESTAND((4-34)/22)

## Slide 22: Kolmogorov-Smirnov
Dn = max(Dni )

## Slide 23: Kolmogorov-Smirnov

## Slide 24: Kolmogorov-Smirnov
Según la tabla
  Dn = 0.127
Dn, para n = 8,  = 0.05 es
  D8,0.05 = 0.457
se acepta la hipótesis.

## Slide 25: ¿qué es esto?

## Slide 26
f(t)=Función de densidad probabilística para el tiempo de ocurrencia de la falla en función del tiempo t
F(t)=Probabilidad de que un sistema falle antes de t unidades de tiempo (no-confiabilidad)

## Slide 27: ¿qué es esto?

## Slide 28: ¿qué es esto?

## Slide 29: ¿?
Mi auto es súper confiable, hace tiempo que no me falla
(orientado a saber como es la curva de confiabilidad en función del tiempo)

## Slide 30: ¿?
Siempre debo elegir el criterio de mantención que minimize el costo global

## Slide 31: ¿?
Solo la demora del proceso produce el aumento de las colas

## Slide 32: ¿?
En que casos conviene tener más de una cola para multiservidores??

## Slide 33: ¿?
Por que puedo dejar fijo beta y eta cuando estimo gamma?

## Slide 34: ¿?
Qué pasa cuando beta es menor que 1??