## Slide 1: Ferrocarriles
MI57G- Manejo de materiales y ventilación de minas
Profesor: Raúl Castro

## Slide 2: Contenidos
Descripción del sistema de ferrocarriles
  Descripción general de componentes
  Carros y sistemas de descarga/descarga
  Vias y rieles
  Empalmes y cruces
  Locomotoras
Diseño sistema de ferrocarriles
Automatización sistema de ferrocarriles

## Slide 3: Sistema de transporte por ferrocarriles
Este sistema se emplea para el transporte horizontal (0-2% pendiente ) en minas de alta capacidad productiva, distancias de transporte considerables.
A diferencia de camiones tiene un camino fijo
Compite con correas
Se ha usado como transporte principal e intermedio
Ventajas del sistema:
Alta productividad
Confiabilidad
Seguridad
Bajo costo operacional y de mantención
Es posible usar el sistema como transporte de mineral y como suplidor de insumos
Desventajas:
Alta inversión inicial
Altos costos de instalación
Se requieren talleres de mantención especializados
Flexibilidad
Tipos de ferrocarriles
Eléctrico o Diesel
Sistemas automos (sin conductor) (e.g El Teniente, LKAB)
Ejemplos de uso de trenes en faenas subterráneas:
  Mina El Teniente (Chile) – Esmeralda 400 t- Tte 8 1200 t
  Mina LKAB (Suecia)
  Henderson (USA)

## Slide 4: Componentes sistemas de ferrocarriles
Locomotora
Carros (convoy de carros)
Sistema de descarga de carros
Vías
Empalmes y cruces
Sistemas de control
Equipos de apoyo
  Locomotora de servicio
  Locomotora de limpieza
  Locomotora de limpieza de vías
Taller mantención

## Slide 5: Carros
Los carros se componen de la caja, chasis y sistema de rodado.
Características a considerar:
  Capacidad- dimensiones (18-50 t)
  Estabilidad
  Sistema de descarga
  Radios de curvatura mínimos
  Pesos (tara- cargado)
  Características de las ruedas

## Slide 6: Carros
Se construyen de planchas de acero 5-10 mm
Alta capacidad (18-50 ton/carro)
Convoy: conjunto de carros
ruedas
tolva
chasis

## Slide 7: Dimensiones de carros
Altura, ancho y longitud de carros
  Dada por capacidades de transporte requeridas
  Dimensiones determinan radio de curvatura
  Se ha tendido a mayor capacidad de carros (50 ton)
  Capacidad de convoy (320 ton- 1200 ton)
Ruedas
  Se fabrican en acero fundido
  Distancia entre ejes

## Slide 8: Ruedas
La llanta es cónica para evitar el movimiento lateral del tren
La rueda se debe mover sobre las llantas
La pestaña debe actuar solo en las curvas, agujas en vias y peligro de descarrilamiento.
Eje
Masa
Llanta
Pestaña
Diámetro rueda:
6 a 14 cm.

## Slide 9: Sistema de descarga de carros
Sistema rígido

## Slide 10: Sistema de descarga de carros
Sistema vaciado lateral
El carro pivotea mediante una rueda o bien accionado por medio de cilindros hidraulicos
Se ha ocupado en niveles intermedios de transporte
Sistema Granby

## Slide 11: Sistema de descarga de carros
Sistema vaciado en el fondo
A
B
B
Descarga central (2 puertas)
Descarga una puerta
Es apropiado cuando existen restricciones de espacio

## Slide 12: Vias
Piso con 1% de pendiente para drenaje
Drenaje
Vía
Afirmado
Componentes de las vías:
Base: excavación en el piso en la que se asentara el afirmado y vias. Se conecta con el drenaje.
Afirmado: capa de grava angular.
Vias: incluye rieles y durmientes

## Slide 13: Afirmado
2/3
Durmiente
Peso
Aguas
El afirmado se fabrica de grava uniforme para permitir el escurrimiento de aguas
El continuo viaje de trenes produce quiebre de la grava con el tiempo (mas finos).
Con esto disminuye la resistencia del material al disminuir el tamaño y la degradación por menor permeabilidad de aguas

## Slide 14: Rieles
Cabeza
100-130 kg/mm2
Alma
100-130 kg/mm2
Patín o Zapata
50-60 kg/mm2
Durmientes: tiene como objetivo trasmitir el peso del ferrocarril a la infraestructura.
Los rieles tienen como objetivo mantener la dirección de movimiento del ferrocarril.
  Tienen radios de curvatura mínimos de 25-30 metros
  Peso lineal 14/24 kg/m
  Largo: 10-12 m
Trocha
T

## Slide 15: Capacidad del rieles
La capacidad del riel depende de la velocidad del ferrocarril, la distancia entre durmientes (d) y el peso por eje (P)
Se agrega esfuerzo dinámico por la velocidad del tren
Se compara preq con p de diseño
Si el ferrocarril se tiene se adopta lo siguiente:
Carros menores a 5 Ton, T= 0,6 m
Carros mayores a 5 Ton, T= 1,0 – 1,2 m

## Slide 16: Rieles
Clavos rieleros
Pernos rieleros
Eclisa
Rieles se unen a durmientes por medio de
clavos rieleros (durmientes de madera)
Pernos rieleros (durmientes de concreto)
Rieles se unen por medio de eclisas, el orificio de este es ovalado para evitar corte de los pernos por cizallamiento

## Slide 17: Peraltes
Se construyen peraltes para contra-restar las fuerzas centrifugas en curvas
ht

W
FC
T
R= radio de curvatura
V = velocidad del ferrocarril
Ht= altura peralte
Fc= fuerza centrifuga, W peso del conjunto

## Slide 18: Empalmes y cruces
Empalme de vías
Sapo
Cruce de vías
Para el empalme de vías se utilizan agujas
Para el cruce de vías se utilizan sapos

## Slide 19: Locomotoras

## Slide 20: Locomotoras
Las locomotoras van equipadas con dos motores eléctricos, cuya posición es paralela a los ejes de las ruedas motrices, efectuándose la transmisión por medio de un sistema de piñones y engranajes.
Los motores se montan en una suspensión elástica, con lo que se consigue un trabajo sin vibraciones.
Para poner en movimiento el convoy, los motores se acoplan en serie, con lo que se consigue un gran torque de partida.
Una vez en marcha, cuando se ha vencido la inercia del reposo, los motores se acoplan en paralelo con lo cual se obtiene una mayor velocidad.

## Slide 21: Tipos de locomotoras
Locomotoras Diesel-Eléctricas | Locomotoras Eléctricas
Menor poder de arrastre/peso 3000-3600 hp Disponibilidad 85% Menor costo capital Vida útil 15-20 años | Tienen mas poder de arrastre /peso Mayor adhesion 4-6 ejes 25-50 kV, 60 Hz 6000 HP Mayor costo capital Mayor vida util (doble) Mayor disponibilidad (95%) Menor costo mantención (1/2 a ¼) No hay almacenaje de Diesel y problemas de congelamiento. Operación es limpia y sin contaminación

## Slide 22: Circuito de Corriente y Conducción de la Electricidad
La circulación de C.C. para accionar los motores de la locomotora se efectúa por dos conductores. El del polo positivo corresponde a un cable aéreo y el negativo son los rieles que se unen entre ellos por los cables de cobre.
Debe estudiarse la pérdida de voltaje en la transmisión de corriente.
No debe permitirse una pérdida de voltaje superior al 5% en la línea.

## Slide 23: Toma de Corriente
La toma de corriente para una locomotora desde el cable aéreo se realiza por medio de un “colector de corriente” o “toma de corriente”.
El polo negativo se hace llegar al motor por medio de las ruedas que lo toma desde los rieles.
El colector toma la corriente desde el trolley por medio de : Pluma
Pantógrafo
Bobina desenrrolladora.

## Slide 24
Pantógrafo:
Es lo más generalizado
Es un paralelógramo articulado que ejerce una presión adecuada sobre el trolley y la parte que va en contacto con el cable aéreo corresponde a dos barras paralelas que corren perpendicular a éste.
Se puede subir y bajar desde la cabina del conductor.
Toma de Corriente

## Slide 25: Fuentes de Energía de Corriente Continua
Para evitar importantes pérdidas de voltaje se lleva corriente alterna trifásica hasta las estaciones de alimentación y allí se transforman en corriente continua, con un rectificador estático.
  Pueden ser de mercurio o de selenio.

## Slide 26: Riesgos del Uso de Trolleys
La producción de chispas es inevitable.
  Inflamación y explosiones de grisú en minas de carbón.
  Incendios
  electrocuciones
  Corriente vagabundas

## Slide 27: Elementos de Diseño

## Slide 28: Diseño de locomotoras
El diseño de locomotoras esta dado por definir el tonelaje de la locomotora (ton) y la potencia requerida
Se deben calcular las fuerzas que actúan contrarios y a favor de la dirección de movimiento de la locomotora y carros (llenos y vacíos)

## Slide 29: Fuerzas en un tren

## Slide 30
Resistencia a la rodadura
Resistencia a la curvatura
Resistencia a la pendiente
Resistencia a la aceleración o frenado
Esfuerzos a Vencer

## Slide 31: Resistencia Friccional o a la Rodadura (Rr)
La resistencia al movimiento de la locomotora y carros debido a las vías depende de:
  Condición de las vías
  Tipo de rodamiento y ruedas de carros
  Velocidad del tren
  Uniones entre vías
locomotora
vagones

## Slide 32
  Rf (kg/ton) Tipo de carro Condiciones de Vía
  3,0 - 4,5 Grande (>30 ton) con Excelente descanso de primera calidad
  4,5 - 7,0 15 a 30 ton, buenos descansos Buena
  9,0 - 11,0 5 a 10 ton, descanso en Buena a aceptable
  rodamientos
  14,0 - 16,0 Bajo 5 ton, descansos en bujes Pasable
  de Bronce
Resistencia Rodadura (Rr) - carros

## Slide 33: Resistencia a Pendiente (Rp)
  Corresponde a la componente del peso del convoy, en la dirección contraria al movimiento, por lo que su valor será Rp = P sen α en que α es el ángulo de pendiente y P el peso del convoy.
  Si α < 5º entonces sen α ≈ tg α, y como generalmente la pendiente se expresa como porcentaje, la formula se puede transformar en:

## Slide 34: Resistencia a la curvatura (Rc)
  La resistencia a la curvatura es debida a:
    Patinaje de las ruedas
    Fricción entre pestañas y rieles
    La diferencia entre el ancho de carros y trocha
Las curvas se pueden medir en grados. Una curva de un grado es una en la cual en 100´ es 1/360° de un circulo.
El radio de una curva que tiene 1° es 5730´.
Formula empírica 2
Formula empírica 1

## Slide 35: Resistencia a la Aceleración y Frenado (Ra ó Rd)
La fuerza para sobrepasar la inercia: F=ma
Aceleración lineal de 1 Ton a 1mphs
Se aumenta un 5-10% para considerar aceleración por rotación (100 lb/ton)
Fuerza requerida:

## Slide 36: Fuerza de arrastre locomotora & Adhesion
La adhesion o coeficiente de fricción es el link que existe entre las ruedas de la locomotora y la via.
La fuerza de arrastre que la locomotora ejerce depende del coeficiente de fricción, el que depende:
  Del material de ruedas y vias
  Condición de las vías: humedo, seco, mojado
  Centro de gravedad de la locomotora

## Slide 37: Adhesión
Condición | % adhesión
Rieles secos c/arena | 25
Rieles secos s/arena | 20
Rieles humedos | 15
Rieles mojados | 5-10

## Slide 38: Adhesión- Curva de desempeño
Curva de fuerza de arrastre efectiva para distintas velocidades
Locomotora de 45 ton

## Slide 39: Formulas utiles para diseño
Item | Formula
Aceleración (mph/s) | Fuerza arrastre (lb) /100 x peso tren (ton)
Tiempo al cual se asume aceleración cte (s) | Cambio velocidad (mph) /aceleración (mph/s)
Distancia recorrida (pies) | 1,467x vel media (mph) x tiempo (s)
Fuerza de empuje convoy (lb) | (Fuerza arrastre (lb) /resistencia total (lb/ton))-peso locomotora (ton)
Potencia tren (HP) | (Fuerza arrastre x velocidad)/375
Potencia requerida generador | (Potencia tren)/eficiencia
Potencia total a la maquina | Potencia en el generador + otros
Radio de la caja | Numero de dientes en caja/numero dientes en piñones
Motor (rpm) | 336 x veloc. X GP/diámetro de ruedas

## Slide 40
  Se requiere saber la capacidad de la locomotora a frenar.
  Condiciones favorables: toda la energía cinética es consumida
  Condiciones desfavorables: bajada
  El valor de la adhesión durante el frenado es un 80% de la adhesión durante acarreo, por lo que la fuerza de frenado es también un 80% el esfuerzo de arrastre.
Resistencia al Frenado (Rd)

## Slide 41: Ejemplo de diseño trenes y costos de transporte
Cálculo tamaño locomotora
Cálculo número de carros para una determinada locomotora
Determinación de costos de transporte