## Slide 1: Introducción a sistemas mineros
MI57G- Manejo de materiales
Prof. Raúl Castro

## Slide 2: Contenidos
Optimización sistemas de carguío-transporte
Modelos deterministicos
Calculo de flota de camiones
  Modelos estocásticos
  Simulación de flota

## Slide 3: Sistemas mineros de manejo de materiales
Un sistema de manejo de materiales en una mina esta conformado por carguío, transporte y vaciado
En análisis de sistemas se ve una aproximación integrada de los procesos:
  El manejo de materiales se considera como un sistema formado de componentes que forman una entidad.

## Slide 4: Optimización sistemas de carguío -transporte
Variables controlables:
Método de transporte
Tipo de equipos
Ubicación de infraestructura (botaderos, silos, pilas, piques)
Dificultad de carga (fragmentación)
Variables endogenas
Ubicación del yacimiento
Leyes / mineralización
Tipo de mineral

## Slide 5: Optimización
Se deben identificar variables de control y variables endógenas
Se debe definir la forma de medir la efectividad del sistema
De debe definir la escala de medida
Se debe definir las relaciones entre variables
El resultado debe ser integrado en una medida de efectividad para cuantificar el valor de la decisión.

## Slide 6: Simulación de sistemas mineros
Modelos matemáticos
  Determinísticos: relaciones entre causa – efecto
  Estadísticos: se tiene una medida de la incerteza en los datos.
  Simulación: se simula el escenario para tener una idea de la realidad considerando alguna medida estadística.
En minería el carguío y transporte es un sistema complejo y por lo tanto se usa generalmente simulación ya que existe incerteza en las diversas componentes y como estas interactúan entre si.
En simulación no se busca optimizar el sistema mas bien usar el computador como un laboratorio (what if?)

## Slide 7: Modelo de ciclo
TCT=tiempo ciclo unidad de transporte, min
TPP= tiempo para posicionarse frente a la unidad de carguío, min
TC= tiempo carguio, min
TVC=tiempo viaje cargado, min
TPV=tiempo posicionamiento en lugar de descarga, min
TV= tiempo vaciado, min
TVV=tiempo viaje vacío, min
R= retrasos, min

## Slide 8: Tiempos de ciclo
CUT= capacidad unidad de transporte, ton
CUC= capacidad unidad de carguío, ton
TCC=tiempo ciclo carguío
DV= distancia viaje
Vi= velocidad en estado i

## Slide 9: Pala- N camiones
Ejemplo en clases

## Slide 10: Ejercicio
Considere un sistema de carguío y transporte, con las siguientes características:
  Capacidad equipo carguío = 5 ton
  Tiempo ciclo pala = 0,5 min
  Tiempo posicionamiento carguío = 0,2 min
  Tiempo posicionamiento descarga = 0,2 min
  Tiempo vaciado = 0,35 min
  Capacidad eq. Transporte = 28 ton
  Distancia viaje = 5000 m
  Velocidad equipo cargado = 36 km/hr
  Velocidad equipo vacio = 45 km/hr
  Calcule el numero de camiones requeridos para saturar a la pala
  Determine el tiempo medio de espera de camiones

## Slide 11: Cálculo de flota de camiones
Usualmente este numero no es suficiente

## Slide 12: Cálculo de flota de camiones
Probabilidad que hay exactamente n camiones disponibles de una flota de N camiones:
N=flota
n= camiones disponibles
Pa= probabilidad de n camiones disponibles
Pna= probabilidad de N-n camiones no disponibles

## Slide 13: Cálculo de flota de camiones
Probabilidad que halla al menos n camiones disponibles de una flota de N camiones:
N=flota
n= camiones disponibles
Pa= probabilidad de n camiones disponibles
Pna= probabilidad de N-n camiones no disponibles