## Slide 1: Diseño Minero
Tutor: Enrique Rubio erubio@ing.uchile.cl
Auxiliares: Fernando Peirano fpeirano@gmail.com,
Marcelo Vargas vargas.v.marcelo@gmail.com

## Slide 2: Definición de UBMs
UBMs unidad básica minera
Es función del nivel de selectividad a aplicar en la explotación de un yacimiento, este también dependerá del método de explotación a utilizar
A mayor tamaño de UBMs generalmente el costo de producción disminuye pero el nivel de flexibilidad y selectividad disminuyen también
En minería a cielo abierto se reflejará en el tamaño de las fases
En minería subterránea se hablará del tamaño del caserón, del panel, número de frentes, etc
Caseroneo
Block Caving

## Slide 3: Definición de UBMs
UBMs unidad básica minera
Selectividad
A mayor UBM: menor costo pero menor flexibilidad
Sección Vertical Mina Subte.
Sección Vertical Mina Rajo

## Slide 4: Método de Explotación
Define las estrategias para extraer y maximizar la extracción de metal del macizo rocoso
En el caso de minería subterránea existen numerosas restricciones geotécnico geomecánico

## Slide 5: Minería a Cielo Abierto
Generalmente aplicado a yacimientos de baja ley y superficiales
Ritmo de producción >20,000 tpd
Moderadamente selectivo ya que posee la facilidad de vaciar el estéril en botaderos
Desafíos en el diseño
    Manejo de la razón estéril/mineral y su evolución en el tiempo
    Ubicación de las rampas de acceso y producción
    Diseño de las flotas de equipos
    Estabilidad de las paredes del rajo
Notes: <number>

## Slide 6: Minería Subterránea
Utilizado para yacimientos de mediana y alta ley
Ritmos de producción 500-50000 tpd
Más selectivo que el método de cielo abierto excepto por los métodos por hundimiento
Problemas de diseño:
    Geometría de la mina subterránea
    Estabilidad y soporte
    Ubicación de los accesos
    Logística para el transporte y movimiento de mineral subterráneo
Notes: <number>

## Slide 7: Parámetros Utilizados para el Diseño de Minas
GEOLOGIA
Geometría
Macizo rocoso
Estructuras de debilidad
Continuidad
Estabilidad: Hundibilidad/ Estabilidad
Distribución de la ley
Dilución planeada y no planeada
Restricciones externas e internas
Ritmo deseado
Notes: <number>

## Slide 8: Métodos de Explotación
Recuperación de la
Envolvente Económica
Dilución de la
Envolvente Económica
Se diseñan en función de maximizar la recuperación de mineral potencialmente económico y minimizar la minería de material estéril

## Slide 9: Parámetros a Reportar en el Diseño
Dilución (Planned and Unplanned)
Recuperación Minera (Planned and Unplanned)
Utilización
Confiabilidad

## Slide 10: Envolvente Económica
Es aquel material que económicamente conduce al mejor negocio productivo del recurso
La envolvente económica define lo que es mineral

## Slide 11: Medición de la Dilución
La Dilución Planificada es el material que se encuentra fuera de la definición económica de mineral y se incorpora como parte del diseño minero
La dilución actual u operativa es aquella que se extrae por sobre las reservas mineras.
La dilución operativa puede ser económica o no dependiendo de su contenido de producto
Notes: <number>

## Slide 12: Recuperación Minera
La recuperación minera planificada es aquella porción de la envolvente económica que se extrae como parte de un diseño. En algunos métodos la recuperación es baja producto de pilares, losas y también la contaminación de minerales económicos con estéril
La recuperación actual u operativa toma en consideración la extracción con respecto a las reservas mineras definidas en el plan de producción.
La recuperación actual podría incluir materiales estériles en su definición, ya que estos son parte de las reservas mineras

## Slide 13: Utilización
El porcentaje de tonelaje que se extrae por día en relación al tonelaje preparado en las diferentes UBMs que componen el sistema minero
100kt
100kt
Producción
10 ktpd
U=1 caserón en producción/(2 caserones preparados)=50%

## Slide 14: Confiabilidad
Tiene relación con la probabilidad que un determinado diseño minero opere para producir una determinada cantidad de mineral
Es función de la tasa de falla intrínseca de los componentes del sistema minero
Es función del estado tensional presentado en la infraestructura minera.
Ore Passes
Xcuts
Draw Points
Unit 1
Unit 2
Unit
T
XCUT 1
XCUT 2
XCUT
S
DP 2.1
DP 2.2
DP 2.n
Tunnel
2.2
Production Areas
Feeder 1
Feeder 2
Feeder
F
Unit 1
Unit 2
Unit
T
XCUT 1
XCUT 2
XCUT
S
DP 2.1
DP 2.2
DP 2.n
Tunnel
2.2
Production Areas
Production Crosscuts
Draw Points
Feeder 1
Feeder 2
Feeder
F

## Slide 15: Ejemplo
Considere 100 t de mineral de una ley de 10% de la cubicación de un caserón. De acuerdo a topografía la dilución media es de 15% y la recuperación metalica es de 88%. Estime las reservas mineras.
  Tons=100t*1.15=115 t
  Ley=10%*0.88/1.15t=7.65%

## Slide 16: Conceptos de Dilución
Variables críticas en la estimación de dilución en minería subterránea
  El método minero y el tamaño de los equipos
  La variabilidad de la ley en los limites del cuerpo mineralizado
  La geometría y continuidad de la mineralización
  Los ritmos de extracción
  Dimensionamiento de los caserones como radio hidráulico, RQD y dimensiones de pilares

## Slide 17: Dilución de Acuerdo al Método de Explotación
La dilución nunca es menor a 5%
Para cut and fill tipicamente la dilución es del orden de 5-10%
Para caserones la dilución es de 10-20%
Métodos de caving 20-30%

## Slide 18: Características de los métodos de explotación
Inversión en la mina varía entre 1-3.5 $/t para la
envolvente económica y en la planta es del orden de 4500 $/tpd

## Slide 19: Selección del Método en Función del Valor
Estimación de Inversiones

## Slide 20: Ley de corte de diseño
Al final del proceso de definición de UBMs y diseño minero se estima la ley de corte de diseño la cual difiere de la ley de corte critica calculada en el proceso de envolvente económica
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
Lc (Cueq)
Tonelaje (Mt)
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
%Cueq
Lcd
SLS
Lcc