## Slide 1: Componentes del Modelo de Planificación Minera
Tutor: Enrique Rubio erubio@ing.uchile.cl
Auxiliares: Fernando Peirano fpeirano@gmail.com,
Marcelo Vargas vargas.v.marcelo@gmail.com
Notes: <number>

## Slide 2: El Proceso de Planificación Minera
Modelo de
Recursos
Envolvente
Económico
Diseño
Minero
Secuencia de
Extracción
Programa de
Producción
Evaluación
Retroalimentación del Sistema Productivo
a las funciones de planificación
Notes: <number>

## Slide 3: Modelo de Recursos
Generalmente representado por un modelo de bloques
  Sólidos representando una geometría de una determinada ley
  Muestreo aleatorio
Contiene propiedades físicas de la roca que han sido interpolada de acuerdo a métodos matemáticos
Posición
Densidad
Tipo de Roca
Mineralización
Leyes
Impurezas
Recuperación Met
Notes: <number>

## Slide 4: Categorización de Recursos
De acuerdo a su nivel de conocimiento
  Densidad de muestras
  Variabilidad, variograma
  Distancia media de las muestras al bloque
Medidas
Indicadas
Inferidas

## Slide 5: Inventario de Recursos
Generalmente se representa a través de una curva tonelaje ley

## Slide 6: Valorización
Se puede utilizar un modelo simple del tipo v=
    T, tonelaje del bloque (t)
    R, recuperación del bloque (metalúrgia+Minería)
    P, precio del producto ($/lb)
    L, ley (concentración del producto) (%)
    Cf= costo de refinación ($/lb)
    C, Costo de producción (Mina +Procesamiento) ($/t)
v(T,R,P,L,C)
v=(P-Cf)*L*R*T-T*C
v=(2-0.25)*1/100*0.8*2700*2204.7-2700*18
v=12.9 ($/t)
T= 2700 t
R= 80%
P= 2 ($/lb)
L= 1%Cu
Cf=0.25 ($/lb)
C= 18 ($/t)

## Slide 7: Valor de corte
Si
  v>0, bloque potencialmente económico
  v=0, bloque neutro
  v<0, bloque estéril
Lo anterior se puede resumir a aplicar una ley de corte
v=(P-Cf)*Lc*R*T-T*C=0
Lc=C/((P-Cf)*R)

## Slide 8: Envolvente Económica
Es aquel material que económicamente conduce al mejor negocio productivo del recurso
La envolvente económica define lo que es mineral

## Slide 9: Envolvente Económica
Mineral es todo aquel porción de un yacimiento minero que paga sus costos de producción y el costo de oportunidad
Estimar el costo de oportunidad requiere de un plan de producción, por lo tanto se asume un valor y se itera en el proceso de planificación
Se debe diseñar con una envolvente económica que pudiese contener material estéril en su interior
Cuerpo Mineralizado
o Mena
Roca de Caja
Notes: <number>

## Slide 10: Ejemplo de Envolvente Económica
Planta del Footrpint de Indophil
@ 0.65 %CUEQ
Modelo Original
Envolvente Económica
800 Mt, 0.4 ppm Au, 0.82%Cu

## Slide 11: Diseño Minero

## Slide 12: Definición de UBMs
UBMs unidad básica minera
Es función del nivel de selectividad a aplicar en la explotación de un yacimiento, este también dependerá del método de explotación a utilizar
A mayor tamaño de UBMs generalmente el costo de producción disminuye pero el nivel de flexibilidad y selectividad disminuyen también
En minería a cielo abierto se reflejará en el tamaño de las fases
En minería subterránea se hablará del tamaño del caserón, del panel, número de frentes, etc
Caseroneo
Block Caving

## Slide 13: Definición de UBMs
UBMs unidad básica minera
Selectividad
A mayor UBM: menor costo pero menor flexibilidad
Sección Vertical Mina Subte.
Sección Vertical Mina Rajo

## Slide 14: Método de Explotación
Define las estrategias para extraer y maximizar la extracción de metal del macizo rocoso
En el caso de minería subterránea existen numerosas restricciones geotécnico geomecánico

## Slide 15: Minería a Cielo Abierto
Generalmente aplicado a yacimientos de baja ley y superficiales
Ritmo de producción >20,000 tpd
Moderadamente selectivo ya que posee la facilidad de vaciar el estéril en botaderos
Desafíos en el diseño
    Manejo de la razón estéril/mineral y su evolución en el tiempo
    Ubicación de las rampas de acceso y producción
    Diseño de las flotas de equipos
    Estabilidad de las paredes del rajo
Notes: <number>

## Slide 16: Minería Subterránea
Utilizado para yacimientos de mediana y alta ley
Ritmos de producción 500-50000 tpd
Más selectivo que el método de cielo abierto excepto por los métodos por hundimiento
Problemas de diseño:
    Geometría de la mina subterránea
    Estabilidad y soporte
    Ubicación de los accesos
    Logística para el transporte y movimiento de mineral subterráneo
Notes: <number>

## Slide 17: Parámetros Utilizados para el Diseño de Minas
GEOLOGIA
Geometría
Macizo rocoso
Estructuras de debilidad
Continuidad
Estabilidad: Hundibilidad/ Estabilidad
Distribución de la ley
Dilución planeada y no planeada
Restricciones externas e internas
Ritmo deseado
Notes: <number>

## Slide 18: Métodos de Explotación
Recuperación de la
Envolvente Económica
Dilución de la
Envolvente Económica
Se diseñan en función de maximizar la recuperación de mineral potencialmente económico y minimizar la minería de material estéril

## Slide 19: Parámetros a Reportar en el Diseño
Dilución (Planned and Unplanned)
Recuperación Minera (Planned and Unplanned)
Utilización
Confiabilidad

## Slide 20: Envolvente Económica
Es aquel material que económicamente conduce al mejor negocio productivo del recurso
La envolvente económica define lo que es mineral

## Slide 21: Medición de la Dilución
La Dilución Planificada es el material que se encuentra fuera de la definición económica de mineral y se incorpora como parte del diseño minero
La dilución actual u operativa es aquella que se extrae por sobre las reservas mineras.
La dilución operativa puede ser económica o no dependiendo de su contenido de producto
Notes: <number>

## Slide 22: Recuperación Minera
La recuperación minera planificada es aquella porción de la envolvente económica que se extrae como parte de un diseño. En algunos métodos la recuperación es baja producto de pilares, losas y también la contaminación de minerales económicos con estéril
La recuperación actual u operativa toma en consideración la extracción con respecto a las reservas mineras definidas en el plan de producción.
La recuperación actual podría incluir materiales estériles en su definición, ya que estos son parte de las reservas mineras

## Slide 23: Utilización
El porcentaje de tonelaje que se extrae por día en relación al tonelaje preparado en las diferentes UBMs que componen el sistema minero
100kt
100kt
Producción
10 ktpd
U=1 caserón en producción/(2 caserones preparados)=50%

## Slide 24: Confiabilidad
Tiene relación con la probabilidad que un determinado diseño minero opere para producir una determinada cantidad de mineral
Es función de la tasa de falla intrínseca de los componentes del sistema minero
Es función del estado tensional presentado en la infraestructura minera.
Ore Passes
Xcuts
Draw Points
Unit 1
Unit 2
Unit
T
XCUT 1
XCUT 2
XCUT
S
DP 2.1
DP 2.2
DP 2.n
Tunnel
2.2
Production Areas
Feeder 1
Feeder 2
Feeder
F
Unit 1
Unit 2
Unit
T
XCUT 1
XCUT 2
XCUT
S
DP 2.1
DP 2.2
DP 2.n
Tunnel
2.2
Production Areas
Production Crosscuts
Draw Points
Feeder 1
Feeder 2
Feeder
F

## Slide 25: Calculo de Inventario de Recursos Extraíbles
En función de una ley de corte, lc, definir los recursos marginalmente económicos
  Tonelaje: T
  Ley media: lm
Aplicar un diseño minero
  Dilución: d, ld
  Recuperación: r
Recursos extraíbles
  Tonelaje extraíble: T*
  Ley extraíble: Lm*

## Slide 26: Ejemplo
Considere 100 t de mineral de una ley de 10% de la cubicación de un caserón. De acuerdo a topografía la dilución media es de 15% y la recuperación metalica es de 88%. Estime los recursos recuperables
  Tons=100t*1.15=115 t
  Ley=10%*0.88/1.15t=7.65%

## Slide 27: Conceptos de Dilución
Variables críticas en la estimación de dilución en minería subterránea
  El método minero y el tamaño de los equipos
  La variabilidad de la ley en los limites del cuerpo mineralizado
  La geometría y continuidad de la mineralización
  Los ritmos de extracción
  Dimensionamiento de los caserones como radio hidráulico, RQD y dimensiones de pilares

## Slide 28: Dilución de Acuerdo al Método de Explotación
La dilución nunca es menor a 5%
Para cut and fill tipicamente la dilución es del orden de 5-10%
Para caserones la dilución es de 10-20%
Métodos de caving 20-30%

## Slide 29: Características de los métodos de explotación
Inversión en la mina varía entre 1-3.5 $/t para la
envolvente económica y en la planta es del orden de 4500 $/tpd

## Slide 30: Ritmo de Producción

## Slide 31: Ritmo de Producción
Una envolvente de recurso económico da origen a un potencial productivo ….
Se define en función de las capacidades de la mina, planta y mercado
Parámetros a considerar
  Infraestructura y acceso
  Disponibilidad de capital
  Costos de operación
  Distribución de mineral
  Macizo rocoso

## Slide 32: Ritmos de producción
Considerar todas las operaciones desde la mina hasta la comercialización. No olvidar infraestructura
A mayor producción menor costo operacional
A mayor producción mayor capital
A mayor producción menor tiempo para recuperar la inversión
Justificar la decisión elaborando un plan minero, utilizando análisis circular

## Slide 33: Ritmos de producción
Taylor
USBM
Teniente
T(t), tonelaje a producir en t
Dv, velocidad de preparación minera en m2/año
H, altura del bloque a hundir (m)
, densidad de la roca
Vd, velocidad de producción en t/m2/día
-1

## Slide 34: Benchmarks
Block Caving

## Slide 35: Valoración de una Envolvente Económica
T, Lm, V
t, k=V/t
Si ci=k
q=1/(1+a)

## Slide 36: Modelo Valorización de Minas Subterráneas
Inventario de Recurso Extraíble:
Valorización:
Actualización:
VAN:
q es el factor de actualización anual
Ritmo de Producción:
Preparaciones mineras :
Inversión en infraestructura :
Para el caso del Block Caving
Inversión en Planta :
Flujo de Caja:

## Slide 37: Modelo Valorización de Minas a Cielo Abierto
Valorización:
Actualización:
VAN:
q es el factor de actualización anual
Preparaciones mineras :
Inversión en infraestructura :
Inversión en Planta :
Lm
M
E
S
Inventario de Recurso Extraíble:
Ritmo de Producción:
Flujo de Caja:

## Slide 38: Ritmo de Explotación vs Ley Media
Ley media
g ley de corte
t ritmo de explotación anual
Ingresos
RF factor de utilidad
Costos de Operación
a fijo
b variable
Costos de Capital
n
VAN
Depende de t

## Slide 40: Ritmos de Producción Introduciendo el VAN
En el ámbito de los proyectos generalmente se calcular el VAN para analizar diferentes estrategias
No siempre será la estrategia de máximo VAN la que se elige.
Más bien aquella que se alinea con los objetivos estratégicos de la compañía.
Si una compañía minera ha definido su cuota de participación en el mercado de aluminio, el VAN será de poco uso para definir la estrategia. En este caso será de mayor utilidad usar el costo de producción.

## Slide 41: Porcentaje de Captura del VAN para Definición del Ritmo de Producción
Se debe calcular el máximo VAN potencial del proyecto
Calcular los porcentajes de captura de VAN de cada uno de los escenarios
Generalmente la relación no es lineal
En el ejemplo el escenario que captura 70% del VAN es de bajo riesgo y recomienda 80Ktpd
El escenario que captura 90% del VAN es de mayor riesgo y recomienda 130Ktpd.

## Slide 42: Capacidad de Planta Sobre-estimada
Cubrirse a las variaciones y construir flexibilidad en el diseño
Los planes de producción de la mina muy optimistas
Sin embargo genera problemas…
  La planta se copa con dilución de modo de cumplir con la capacidad
  El retorno sobre la inversión de la instalación es extremadamente bajo
  Se deprime la recuperación metalúrgica como función de la cantidad de dilución en la producción de cabeza

## Slide 43: Ritmo de Producción y la Envolvente Económica
La ley de corte para la definición de la envolvente económica también puede ser definida en función del ritmo de producción y el VAN potencial del proyecto

## Slide 44: No Siempre el Pto de Máximo VAN es el Pit Final
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
0
50
100
150
200
250
300
NPV
$m
Cost of
Production
$/oz
Maximum NPV
Of the mine
Pit number
If the corporate objectives are
to produce below $225/oz. The
capacity of the mine can be
increased by sacrificing NPV
NPV for the
Selected pit
Decrease NPV
Increase
reserves

## Slide 45: Envolvente Económica Utilizando Wi en la Definición

## Slide 46: Evaluación de la Envolvente Económica en una mina de Panel Caving

## Slide 47: Footprint Finder Valuation
Adjust Economic value based on the relative position of the block respect to the undercut level
Find the Best HOD for column (x,y)
$/t
z
Given elevation I {1..I}

## Slide 48: Footprint Finder Valuation
Compare adjusted dollar value of column (x,y) at footprint elevation i with the development cost (Dv)
Find the maximum adjusted value within the range of elevations

## Slide 49: Footprint Finder Main Output

## Slide 50: Evaluación de la Envolvente Económica en un Rajo

## Slide 51: Dollar Value per Column at a Given Elevation

## Slide 52: Selección del Método en Función del Valor
Estimación de Inversiones

## Slide 53: Ley de corte de diseño
Al final del proceso de definición de UBMs y diseño minero se estima la ley de corte de diseño la cual difiere de la ley de corte critica calculada en el proceso de envolvente económica
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
Lc (Cueq)
Tonelaje (Mt)
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
%Cueq
Lcd
SLS
Lcc