## Slide 1: Auxiliar Extracción Líquido- Líquido
BT56A
Separación y procesos biotecnológicos
Ana Luz Quiroga Campano

## Slide 2: Extracción Batch
Ecuaciones fundamentales
Equilibrio
Concentración de soluto en la fase liviana (L)  Concentración de soluto en la fase pesada (H)
(1)
K: Constante de equilibrio
Balance de masa “Lo que entra es igual a lo que sale”
(2)

## Slide 3: Extracción Batch
Concentraciones posterior a la extracción (1)(2)
Donde E “Factor de Extracción”
Fracción Extraída

## Slide 4: Extracción por Etapas
n
n-1
2
1
Equilibrio
Balance de masa

## Slide 5: Extracción por Etapas
Para “n” etapas

## Slide 6: Ejercicio
Se tiene un extracto de Butil acetato que contiene 3,13 [g/L] de antibiotico y es producido a 37 [L/h] . Se planea lavar este extracto con agua a pH 6, para la cual K=0,11. Se espera recuperar el 95% del antibiotico.
¿Qué flujo de agua se requiere si se utiliza un extractor de 3 etapas?
X0= 3,13 [g/L]
L = 37 [L/h]
K=0,11.
Se espera recuperar el 95% del antibiotico  0,05*X0=Xn
n=3

## Slide 7: Ejercicio
X0= 3,13 [g/L]
L = 37 [L/h]
K=0,11.
0,05*X0=X3

## Slide 8: Ejercicio
La extracción de proteínas no puede ser llevada a cabo con solventes orgánicos, ya que a menudo estos compuesto denaturan las proteínas. Sin embargo, algunas extracciones pueden realizarse con soluciones acuosas inmiscibles. Por ejemplo, para polietilenglicol 1550 (L)/Fosfato de potasio acuoso(H), la constante de distribución corresponde a K=3.
La enzima es alimentada en la fase de fosfato.
Se tiene un extractor de 4 etapas para aislar la enzima. Si se fija el flujo Fosfato de potasio de modo que H/L =2.
¿Qué porcentaje de la enzima se puede recuperar en la fase liviana?