## Slide 1
UNIDAD 3 PROTOCOLOS DE TRANSPORTE Y RUTEO DINÁMICO

## Slide 2
Protocolos y Encabezados End-to-End
UDP
Corrección de Errores
TCP
Anycast & Multicast
Ruteo Interno
Ruteo Externo
Seguridad
DNS
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
CONTENIDOS DE LA UNIDAD

## Slide 3
End-to-End Argument.
Transferencia de Archivos.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
PROTOCOLOS Y ENCABEZADOS END-TO-END
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 4
Como se dijo anteriormente uno de los principios básicos del protocolo IP es realizar la inteligencia y el manejo de las conexiones en los extremos de la red de comunicaciones.
  Por eso se dice que las redes TCP/IP son redes “tontas”.
Lo anterior es lo que se conoce como End-to-End Argument.
La primera vez que se introdujo este concepto fue en un artículo de 1981 de Saltzter, Reed y Clark del MIT.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
END-TO-END ARGUMENT (1)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 5
En la práctica se traducen en que se trata de minimizar la intervención de los routers en los encabezados de los paquetes, dejando todo el procesamiento posible en los nodos extremos de la comunicación (el cliente y el servidor).
Algunos casos en que los routers intervienen en los encabezados de los datagramas son:
  Al realizar un framing de un datagrama.
    Aquí además de dividir los paquetes es necesario recalcular el Checksum de los paquetes generados.
  Al recalcular el TTL (o HopLimit en IPv6).
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
END-TO-END ARGUMENT (2)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 6
Al implementar un sistema que cuente con un subsistema de comunicaciones se trata de definir una interface fija entre éste y el resto del sistema.
Al realizar lo anterior existen funciones que pueden ser implementadas de muchas formas distintas:
  Por el subsistema de comunicaciones.
  Por la aplicación subyacente.
  Entre ambos niveles.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
END-TO-END ARGUMENT (3)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 7
Para orientar la decisión de dónde llevar a cabo la implementación de la función se formuló el siguiente argumento:
  Una función puede ser implementada correctamente sólo con el conocimiento y ayuda de la aplicación que se encuentre en los extremos del sistema de comunicación. Por lo tanto, proveer dicha función como una característica del sistema de comunicación en sí mismo no es posible.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
END-TO-END ARGUMENT (4)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 8
Para ilustrar lo anterior se considerará un ejemplo clásico relacionado con la trasferencia de archivos.
Considérese dos computadores (A y B) conectados por un sistema de comunicación.
Para copiar un archivo de A a B es necesario:
  Leer el archivo desde el disco duro de A.
  Copiar el archivo a la memoria RAM y entregárselo al sistema de comunicación.
  El sistema de comunicación de A debe enviar el archivo al sistema de comunicación de B.
  B debe copiar el archivo recibido a memoria RAM y finalmente escribir el archivo en el disco duro.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS (1)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 9
En cada una de las actividades necesarias para copiar un archivo desde A a B pueden ocurrir fallas a nivel del hardware o software de bajo nivel.
Si se quisiera implementar una aplicación de trasferencia segura de archivos habría que lidiar con todas estas posibles fallas.
Una aproximación al problema anterior sería revisar en cada etapa la integridad de la información.
  Esto sin embargo puede resultar tremendamente ineficiente.
Otra aproximación sería añadir un checksum al archivo y verificarlo una vez que ya está copiado en el disco duro de la máquina B. Si la verificación del checksum falla simplemente se reenvía le archivo.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS (2)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 10
Lo anterior soluciona el problema de manera sencilla y probablemente casi siempre la transferencia de archivos se logrará exitosamente al primer intento.
A veces se necesitarán dos o tres intentos para enviar el archivo correctamente. De ser necesario más intentos se podría sospechar fuertemente que existe alguna falla en el sistema.
Alguien podría querer implementar este checksum como parte del protocolo de comunicaciones. Sin embargo si se hace esto no se eliminan los riesgos relacionados a las fallas que puedan ocurrir fuera del alcance de éste (por ejemplo al escribir el archivo en el disco duro).
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS (3)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 11
De ahí el argumento, para que la aplicación tenga una transmisión confiable de archivos tiene que proporcionar un método específico para garantizar la integridad del archivo de extremo a extremo.
Que el sistema de comunicaciones además implemente la misma función tiene poco sentido ya que no se libera a la aplicación de realizar el chequeo por si misma.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS (4)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 12
Introducción
Protocolo UDP
Multiplexión por Puertos
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
UDP
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 13
Las aplicaciones esperan ciertas características del servicio entregado por la capa de transporte, como:
  Despacho garantizado de mensajes.
  Despacho de los mensajes en el orden original.
  Despacho de a lo más una copia de cada mensaje.
  Envío de mensajes de largo arbitrario.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
INTRODUCCIÓN (1)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 14
Las aplicaciones esperan ciertas características del servicio entregado por la capa de transporte, como:
  Sincronización entre emisor y receptor.
  El receptor debe ser capaz de aplicar control de flujo al emisor.
  Múltiples aplicaciones por host.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
INTRODUCCIÓN (2)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 15
Existe dos líneas principales de servicios entregados por la capa de transporte (en el modelo de Internet)
  TCP: Transmission Control Protocol
    Orientado al flujo confiable de bytes
    Provee control de flujo, control de errores, orden.
  UDP: User Datagram Protocol
    Orientado principalmente a la mensajería.
    Es asíncrono.
    No confiable, sin control de flujo ni orden.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
INTRODUCCIÓN (3)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 16
Protocolo de transporte muy simple.
Extiende las características de datagramas IP entre hosts a la comunicación entre procesos.
Orientado a los mensajes y a los sistemas que funcionan en base a request/reply. En éstos casos, el establecimiento de una conexión es un costo que no vale la pena asumir.
El control de flujo, orden y recuperación de errores queda en manos de la aplicación.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
PROTOCOLO UDP (1)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 17
El checksum se calcula sobre el header UDP mas un pseudoheader: campos del header IP como Protocolo, IP origen, IP destino y el largo del payload.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
PROTOCOLO UDP (2)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 18
Los servicios de la capa de transporte requieren que el emisor y receptor establezcan un socket. Cada socket se identifica por el par (IP, puerto).
Las conexiones se identifican por los identificadores de los sockets a ambos lados.
Estos permite asociar una aplicación con una conexión, mediante una tabla interna propia del S.O.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
MULTIPLEXIÓN POR PUERTOS (1)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 19
Los puertos son números de 16 bits (por lo que existen 65535 posibilidades).
Se dividen en dos categorías: Puertos bien conocidos (well-known ports, aquellos menores al 1024) y puertos no privilegiados (todos los otros)
Los puertos bien conocidos están reservados para los servicios estándares. Así, un cliente conoce exactamente a qué puerto dirigir un requerimiento.
Cada flujo se identifica por la tupla (Dirorigen, Puertoorigen, Dirdestino, PuertoDestino, Protocolo)
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
MULTIPLEXIÓN POR PUERTOS (2)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 20
Listado de puertos
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
MULTIPLEXIÓN POR PUERTOS (3)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 21
Transmisión Confiable
Stop-and-Wait
Go Back N
Sliding Windows
Números de Secuencia
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
CORRECCIÓN DE ERRORES
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 22
Transmisión Confiable se traduce en el mecanismo para asegurar que todo lo que se envía es recibido, en el mismo orden original.
Después de ver los mecanismos para detectar errores, quedó pendiente conocer el procedimiento en caso de que un error fuera detectado.
Cuando un error aparecía, la capa debía descartar el frame o paquete, y por tanto, recuperarse posteriormente de esa situación.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
TRANSMISIÓN CONFIABLE (1)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 23
Esto se logra mediante la combinación de los mecanismos: acknowledgments (ACK) y timeout.
Los ACK son pequeños paquetes de control que un protocolo envía para emisor para notificar la recepción satisfactoria de un paquete previo.
  Estos paquetes de control son sólo el encabezado (header) y no contienen datos. Por lo mismo, el receptor puede incluir un ACK en un paquete de datos que vaya en el sentido contrario. A este mecanismo se le conoce como piggybacking.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
TRANSMISIÓN CONFIABLE (2)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 24
Si después de una cantidad razonable de tiempo el ACK no se ha recibido, el emisor retransmite el paquete que no fue confirmado. El tiempo máximo de espera por un ACK se conoce como timeout.
La estrategia que usa ACK’s y timeouts para implementar transmisión confiable es llamado automatic repeat request (ARQ).
Revisaremos tres tipos de ARQ.
  Stop-and-Wait
  Go-Back N
  Sliding Window
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
TRANSMISIÓN CONFIABLE (3)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 25
La idea es muy simple: Envío un paquete y me quedo esperando por el ACK respectivo antes de enviar otro paquete.
Si después de cierta espera el ACK no llega, se retransmite.
Revisemos algunos casos que se pueden producir durante la operación de este mecanismo.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
STOP-AND-WAIT (1)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 26
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
STOP-AND-WAIT (2)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 27
En (a) se muestra el envío del paquete, y la posterior recepción del ACK.
En (b) se muestra el envío de un paquete y su posterior pérdida, lo que genera una retransmisión.
En (c) se muestra el envío de un paquete, su recepción y generación del ACK, el cual se pierde antes de llegar al emisor, lo que genera una retransmisión.
En (d) se muestra un caso parecido a (c), pero el ACK no se pierde, sino que se retrase. Esto genera una retransmisión.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
STOP-AND-WAIT (3)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 28
No se puede distinguir entre a, b, c o d
En los casos (c) y (d) el emisor reenviará el paquete original, pero el receptor creerá que se trata de un nuevo paquete, lo que generará una duplicación.
Por ello, es necesario identificar el frame y el ACK, por lo que se utilizan números de secuencia.
Para este caso, necesitamos un número de secuencia de 1 bit.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
STOP-AND-WAIT (4)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 29
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
STOP-AND-WAIT (5)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 30
La gran desventaja de Stop-and-Wait es que solo permite que un paquete de datos viaje al mismo tiempo, lo que se puede traducir en un uso ineficiente de la capacidad del enlace.
Ejemplo:
  Suponga un enlace de 1.5 Mbps con un RTT de 45 ms. El BDP (bandwidth-delay product) será de 67.5 Kb, aprox. 8KB.
  Si un emisor envía un paquete de 1KB cada RTT, tendremos:
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
STOP-AND-WAIT (6)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 31
El peor comportamiento lo tiene en Long Fat Networks (LFN)
También llamadas “Elefantes”
Ej: enlace satelital de 10Mbps, RTT de 600 ms
BDP: 6Mbits
Es lo que cabe en el enlace hasta que llega el primer ACK
Debemos entonces tener buffers de transmisión en espera de ACKs
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
STOP-AND-WAIT (7)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 32
En el caso anterior, quisiéramos enviar 8 paquetes a la vez, y poder enviar el noveno en cuanto llegue el ACK del primer paquete.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SLIDING WINDOW (1)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 33
  El mecanismo de Sliding Window define lo siguientes elementos:
    El emisor le asigna un número de secuencia a cada paquete que envía, que llamaremos SeqNum.
    El emisor mantiene tres variables. SWS=send window size, que define el límite superior de paquetes sin confirmar que se pueden transmitir; LAR=last ack received, que indica el número de secuencia del último ACK recibido; LFS=last frame sent, que indica el número de secuencia del último paquete enviado.
    El emisor mantiene el invariante:
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SLIDING WINDOW (2)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS
<
SWS
LAR
LFS
■ ■ ■
■ ■ ■
─

## Slide 34
Cuando se recibe un ACK, el emisor “mueve” LAR a la derecha, lo que permite enviar otro paquete.
El emisor tiene un timer asociado a cada paquete enviado, si expira antes de la recepción del respectivo ACK, lo retransmite. Esto se traduce en que el emisor debe ser capaz de mantener SWS paquetes en caso de que los necesite para retransmisión.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SLIDING WINDOW (3)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 35
El receptor mantiene tres variables:
  RWS=receive window size, que define el límite máximo de paquetes desordenados que puede aceptar.
  LAF=largest acceptable frame, que define el número de secuencia más grande que puede aceptar.
  LFR=last frame received, que define el número de secuencia del último paquete recibido.
El receptor mantiene el siguiente invariante:
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SLIDING WINDOW (4)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 36
Cuando un paquete con número SeqNum llega, el receptor hace lo siguiente:
  Si SeqNum<=LFR o SeqNum>LAF, se considera fuera de la ventana de recepción y se descarta.
  Si LFR<SeqNum<=LAF, entonces el paquete está dentro de la ventana de recepción y es aceptado. Este paquete aceptado puede o no generar un ACK.
  Definimos SeqNumToAck como el mayor número de secuencia no confirmado, tal que todos los paquetes con número de secuencia menor o igual han sido recibidos.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SLIDING WINDOW (5)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 37
Cuando un paquete con número SeqNum llega, el receptor hace lo siguiente (Continuación):
  El receptor envía el ACK para SeqNumToAck, incluso si paquetes con secuencia mayor han sido recibidos. Ese ACK se considera acumulativo, pues confirma ese paquete y todos los anteriores.
  Luego, fija LFR=SeqNumToAck y ajusta LAF=LFR+RWS
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SLIDING WINDOW (6)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 38
Ejemplo
  Sea LFR=5 (que significa que el último ACK enviado corresponde al paquete 5) y RWS=4, lo que implica que LAF=9.
  Se reciben los paquetes 7 y 8, que se mantienen en la ventana de recepción. Se dice que éstos paquetes llegaron desordenados.
  El paquete 6 no ha llegado, por lo que no se puede enviar un ACK. Este no se ha recibido por pérdida/retransmisión o bien porque tardó mas que los otros.
  Al recibir el paquete 6, se envia el ACK para el paquete 8, ajusta LFR=8 y fija LAF=12.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SLIDING WINDOW (7)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 39
Notas
  Cuando se produce un timeout, la tasa de datos disminuye, pues el emisor no puede enviar más paquetes hasta que llegue el ACK de 6. Esto se traduce la imposibilidad de mantener el canal lleno.
  Se puede ayudar al emisor en la detección de las pérdidas, ya sea enviando un NAK (negative ACK) para el paquete 6 en cuanto llega el paquete 7, o bien, repetir el ACK para el paquete 5 cuando 7 o 8 llegan.
  Otro mecanismo, un poco más complejo, consiste en enviar ACK’s por los paquetes efectivamente recibidos. O sea, el receptor enviaría ACK’s para 7 y 8 que no pueden ser interpretados como ACK para 6. Este mecanismo se llama selective repeat y permite obtener un nivel mayor de utilización del canal.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SLIDING WINDOW (8)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 40
Notas
  El tamaño de la ventana de emisión se calcula en base al BDP.
  El tamaño de la ventana de recepción puede ser cualquiera.
    Si RWS=1, el receptor no aceptará paquetes desordenados.
    Si RWS=SWS, el receptor puede aceptar cualquier paquete que el emisor envíe.
    Si RWS>SWS, no tiene mucho sentido, pues no pueden más de SWS paquetes desordenados.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SLIDING WINDOW (9)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 41
Originalmente consideramos que no habían restricciones para el número de secuencia, pero en la práctica eso no es posible: debe ser un número finito.
Por lo tanto, los números de secuencia se reutilizan de cuando en cuando, lo que agrega un nuevo problema: cómo diferenciar un paquete “antiguo” de uno “nuevo” si tienen el mismo número.
Ello nos obliga a estar seguros que el número máximo de secuencia sea mayor que el número de paquetes en viaje.
  Por ejemplo, en Stop-and-Wait tenemos como máximo dos números de secuencia y sólo uno en viaje a la vez.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
NÚMEROS DE SECUENCIA (1)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 42
Supongamos el caso de que SWS<=MaxSeqNum-1, donde MaxSeqNum es número de secuencias disponibles.
  Si RWS=1, el valor es suficiente.
  Si RWS=SWS, no es suficiente. Veamos un ejemplo
    Sea MaxSeqNum=8, SWS=RWS=7.
    El emisor envía los paquetes del 0 al 6, que son recibidos satisfactoriamente, pero los ACK se pierden.
    El receptor espera ahora los paquetes 7 y 0..5, pero el emisor considera perdidos los paquetes 0..6 y los retransmite.
    Al recibir el segundo bloque de paquetes, el receptor cree que está recibiendo la segunda encarnación de los paquetes, cuando en realidad son copias de los recibidos previamente.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
NÚMEROS DE SECUENCIA (2)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 43
La fórmula general está dada por Stop-and-Wait: que los números de secuencia alternen entre las dos mitades del espacio de números.
Con ello podemos deducir que SWS<(MaxSeqNum+1)/2
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
NÚMEROS DE SECUENCIA (3)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 44
Introducción
Diseño
Formato de Segmento
Establecimiento de la Conexión
Sliding Windows y TCP
Control de Flujo
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
TCP
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 45
Protocolo de transporte que ofrece un servicio confiable, orientado a la conexión y al flujo de bytes.
Las aplicaciones no tienen que preocuparse de ordenar o retransmitir los datos, ni de dividir los datos en pedazos.
Las conexiones son bidireccionales, con un flujo en cada dirección.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
INTRODUCCIÓN (1)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 46
Incluye control de flujo en cada dirección (de manera de que el receptor pueda limitar la cantidad de datos despachada por el emisor).
Incluye control de congestión, que le permite ajustar la velocidad con que se envían datos para evitar saturar la red.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
INTRODUCCIÓN (2)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 47
El protocolo de ventana de corredera es esencial en el funcionamiento de TCP, pero la implementación supone una serie de retos.
La estructura presentada originalmente suponía la operación sobre un enlace punto a punto, bajo ciertas condiciones controladas, pero TCP opera en base a canales lógicos sobre Internet.
  Por tanto, TCP requiere el establecimiento explícito de la conexión entre las partes. Durante ese proceso, se intercambia información esencial para la operación del algoritmo. Ello incluye la reserva de recursos, que deben ser liberados explícitamente mediante el cierre de la conexión
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
DISEÑO (1)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 48
Un enlace físico punto a punto tiene generalmente un RTT fijo, pero una conexión TCP deberá lidiar con RTT variables (y con variaciones durante la misma). Por ello, los valores de timeout deberán ser adaptivos
Los paquetes pueden sufrir variaciones en el orden durante su viaje en Internet, lo que no pasa en un enlace punto a punto. El problema a resolver es cuan desordenados y retrasados se pueden admitir los paquetes (considerando el TTL de IP). Por ello se define el MSL (maximum segment life) en 120 segundos, como el valor máximo que un paquete puede vivir en Internet.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
DISEÑO (2)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 49
En los enlaces punto a punto el BDP es fijo, pero en un canal lógico a través de Internet tenemos capacidad y RTT variable. Por lo que la asignación de recursos a cada conexión debe ser capaz de variar y adaptarse.
En un enlace punto a punto, el emisor no puede enviar datos más rápido de lo que le permite el ancho de banda y sólo un host inyecta datos, por lo que no se puede saturar el enlace por error. En TCP el emisor no sabe porqué enlaces va a atravesar. Puede estar directamente conectado a un enlace de gran capacidad pero en el trayecto cruzar por un enlace de mucha menor capacidad. Para peor, muchos otros hosts pueden estar inyectando datos en dicho enlace. Entonces el control de congestión es esencial.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
DISEÑO (3)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 50
TCP es orientado al flujo de bytes, pero para transmitir utiliza bloques de bytes llamados segmentos, donde cada uno transporta un “pedazo” del flujo de bytes.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
FORMATO DEL SEGMENTO (1)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS
Application process
Write
bytes
TCP
Send buffer
Segment
Segment
Segment
Transmit segments
Application process
Read
bytes
TCP
Receive buffer
■ ■ ■

## Slide 51
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
FORMATO DEL SEGMENTO (2)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 52
SrcPort y DstPort son los puertos que identifican completamente el flujo.
Acknowledgment, SequenceNum y AdvertisedWindow están relacionados con el protocolo de ventana de corredera. SequenceNum indica la secuencia del primer byte en el segmento. Ack indica que el segmento confirma la recepción de un segmento. AdvWin indica la cantidad de espacio disponible en el receptor.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
FORMATO DEL SEGMENTO (3)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 53
El parámetro Flags, se refiere a 6 bits usados para diferentes propósitos y cuyo orden es URG, ACK, PUSH, RESET, SYN y FIN.
  SYN se usa para indicar el inicio de una conexión.
  FIN se usa para indicar el fin de una conexión.
  ACK indica que el contenido del campo Ack es válido y debe considerarse.
  URG indica que el segmento contiene datos urgentes, lo que se traduce que el campo UrgPtr indica inicio de los datos no urgentes (que se puede entender como que los datos urgentes empiezan en el inicio del payload del segmento y terminan en el puntero)
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
FORMATO DEL SEGMENTO (4)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 54
Flags
  PUSH significa que el emisor ha invocado la operación de push, por lo que el receptor debe “priorizar” el procesamiento de este segmento.
  RESET significa que el receptor ha decidido cancelar la conexión por alguna razón.
  Checksum se calcula sobre el header TCP, los datos TCP y el pseudoheader.
HdrLen indica el largo del header TCP, medido en “palabras” de 32 bits.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
FORMATO DEL SEGMENTO (5)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 55
Una conexión tiene un cliente, que realiza una “apertura” activa y un servidor que está pasivamente esperando un requerimiento.
Sólo después del establecimiento de la conexión se transmiten datos.
En cuanto el cliente ha terminado de enviar datos, inicia una ronda de mensajes para cerrar.
Aún así, es posible que una de las partes cierre (no desee enviar más datos) pero el otro lado mantendrá su “dirección” del flujo abierta para continuar enviando datos.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
ESTABLECIMIENTO DE LA CONEXIÓN (1)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 56
Negociación de tres vías
  El proceso de creación de una conexión en TCP se llama three-way handshake.
  El objetivo es que las partes se pongan de acuerdo en ciertos parámetros que gobernarán la conexión, algunos de ellos definitivos y otros no.
    Se fijan los números de secuencia en cada sentido, el tamaño de las ventanas y otras opciones.
    El objetivo de fijar los números de secuencia (y no partir cada conexión con un número fijo) es evitar que un segmento retrasado de una conexión anterior pueda confundir o interferir con el actual estado.
  Para los dos primeros segmentos enviados existe retransmisión.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
ESTABLECIMIENTO DE LA CONEXIÓN (2)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 57
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
ESTABLECIMIENTO DE LA CONEXIÓN (3)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS
Active participant
(client)
(server)
SYN, SequenceNum = x
ACK, Acknowledgment =y+1
Acknowledgment =x+1
SYN+ACK, SequenceNum=y,

## Slide 58
Los tamaños de las ventanas no son fijos, sino variables y se establecen inicialmente en la negociación previa a la conexión (utilizando el campo AdvertisedWindow del header TCP.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SLIDING WINDOWS Y TCP (1)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 59
Cada punta mantiene un buffer de envío y recepción. Por simplicidad estudiaremos un solo sentido.
En el emisor tenemos las siguientes variables: LastByteAcked, LastByteSent y LastByteWritten. Se cumple que LastByteAcked <= LastByteSent y que LastByteSent <= LastByteWritten.
En el receptor tenemos: LastByteRead, NextByteExpected y LastByteRcvd. Se cumple que LastByteRead <= NextByteExpected y que NextByteExpected <= LastByteRcvd+1.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SLIDING WINDOWS Y TCP (2)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 60
  Se definen MaxSendBuffer y MaxRcvBuffer, para especificar el tamaño de la ventana de envío y recepción respectivamente.
  Recordando “sliding window”, el tamaño de la ventana de envío especifica la cantidad de datos que se pueden enviar sin esperar por un ACK.
  El receptor debe cumplir que
para evitar saturar su buffer de recepción.
  Para ello anuncia una ventana de
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
CONTROL DE FLUJO (1)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 61
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
CONTROL DE FLUJO (2)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS
El valor anterior representa el espacio libre en el buffer de recepción. En la medida que se reciben datos, los receptor los confirma.
El valor de LastByteRcvd se incrementa, lo que puede producir que la ventana se achique.
  Esto dependerá de que tan rápido pueda la aplicación “consumir” los datos.
    Si LastByteRead se incrementa con la misma tasa de LastByteRcvd, entonces la ventana conserva tu tamaño.
    Si no, la ventana anunciada se achicará hasta llegar a cero.

## Slide 62
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
CONTROL DE FLUJO (3)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS
Por otro lado, el emisor debe respetar que:
por lo que se define una ventana efectiva que limita cuantos datos se pueden enviar.
El valor efectivo tiene que ser mayor a cero para que salgan datos desde el origen. El emisor debe cumplir con:

## Slide 63
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
CONTROL DE FLUJO (4)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS
Para no saturar el buffer de emisión. Si un proceso intenta escribir y bytes, pero se cumple que:
TCP bloquerá al emisor y no permitirá generar más datos.
Si el receptor libera espacio y lo anuncia mediante un aviso incluído en un ACK, entonces el origen podrá retomar el envío de datos.
¿Qué pasa cuando la ventana de recepción llega a cero? ¿Es el receptor quién anuncia posteriormente la habilitación de espacio?
  La respuesta es NO. El receptor sólo anuncia la ventana en respuesta a segmentos originados en el emisor.
  Es por ello que cuando se llega a un anuncio de Ventana=0, el emisor envía a intervalos regulares segmentos con payload de 1 byte y el mismo número de secuencia, para generar la respuesta.
  Esto sigue el principio de emisor inteligente/receptor tontoy que justifica la no existencia de los NAK.

## Slide 64
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
NÚMEROS DE SECUENCIA (1)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS
En TCP, así como lo vimos en el protocolo de ventana original, existen números de secuencia que pueden reutilizarse.
Descubrimos que el espacio de números debía al menos duplicar el tamaño de ventana posible. En TCP se cumple, pues los números de secuencia son de 32 bits y las ventanas de a lo más 16 bits (64K).
Aún así, es importante considerar que los números de secuencia pueden dar la vuelta en una conexión, por lo que para distinguir diferentes encarnaciones del mismo segmento, suponemos que no pueden sobrevivir en Internet más allá de MSL segundos (Maximum Segment Lifetime, actualmente en 120 segundos).

## Slide 65
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
NÚMEROS DE SECUENCIA (2)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS
Esto pasará en la medida de la rapidez con que utilicemos números de secuencia.

## Slide 66
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
VENTANA DE EMISIÓN
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS
  Con el objetivo de mantener el enlace en máximo uso, los 16 bits de la ventana podrían resultar insuficientes.
  Se ha creado un mecanismo opcional llamado Window Scaling que permite definir una ventana más allá del límite de los 16 bits, para nodos que lo soporten.

## Slide 67
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
ENVÍO DE SEGMENTOS
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS
  TCP mantiene una variable llamada MSS (Maximum Segment Size), que se calcula en base a la MTU local, menos el tamaño del header IP menos el tamaño del header TCP, para evitar la fragmentación.
    Si se soporta MTU Path Discovery, se utiliza el valor descubierto en vez de la MTU local.
  ¿En qué momento envío un segmento?
    Tan pronto como ha juntado bytes para llegar un segmento.
    Cuando el proceso explícitamente lo ha solicitado, a través de la opción PUSH.
    Cuando se acaba cierto tiempo de espera, donde se envía lo que hubiere estado esperando para despacho.

## Slide 68
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
MTU Path Discover
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS
  Envío Segmentos con el bit de No Fragmentar
  Si recibo ICMP “Need to Fragment”
    Adapto el MSS al nuevo tamaño (viene en el ICMP, o intento con uno más pequeño)
    Si timeout: intento con uno más pequeño
Siempre mantengo el bit de No Fragmentar
Me adapto en caso de cambio de rutas
Pero MTU Path nunca crece
En IPv6 eliminamos fragmentación en ruta por esto mismo

## Slide 69
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SILLY WINDOWS SINDROME (1)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS
  Si un emisor se encuentra detenido a la espera de espacio y le llega un anuncio de que se desocupó MSS/2 bytes, ¿qué se debería hacer?
    Esperar a que hayan suficientes bytes para llegar un segmento
    Enviar cuanto antes los datos en espera
  Originalmente se actuaba agresivamente, enviando datos en cuanto hubiera espacio en el receptor. Esto derivó en el problema de la ventana tonta. Si llega una serie de anuncio de ventana de 1 byte, se enviarán segmentos con 1 byte de datos (claramente ineficiente)

## Slide 70
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SILLY WINDOWS SINDROME (2)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS
  Para resolver el problema, Nagle propuso el siguiente algoritmo.
When the application produces data to send
If both the available data and the windows >= MSS
send a full segment
else
if there is unACKed data in flight
buffer the new data until an ACK arrives
else
send all the new data now

## Slide 71
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
Timeouts (1)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS
  El Timeout controla el tiempo de espera que debiera ser mayor que el RTT
  Pero el RTT tiene varianza muy alta en caso de congestión (colas en routers)
  En ese caso, incluso 2*RTT promedio puede ser poco timeout
  Debemos estimar la varianza junto con el RTT promedio
  Y en qué intervalos? (historia reciente más fuerte que el largo plazo)
  Timeout = RTT+MDEV

## Slide 72
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
Timeouts (2)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS
  DIFF = RTT_sample – RTT;
  RTT = RTT + alfa*DIFF;
  MDEV = MDEV + alfa *(abs(DIFF)-MDEV);
  Alfa = 7/8 típicamente
=> instante más fuerte que historia
  Problema: si tuve que retransmitir un segmento, cómo sé cual es su RTT?
  Karn: no actualizar RTT en ese caso
  Duplicar el timeout (max 120 s)

## Slide 73
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
Ventana Congestión (1)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS
  En TCP suponemos pérdida == congestión
  Retransmisión empeora si es así
  Multiplicative Decrease: cada retransmisión decrementa la ventana de transmisión a la mitad y multiplica el timeout por dos. Converge a un segmento muy rápido.
  Slow Start:cuando comienzo a recibir los ACKs, incremento la ventana de a un segmento a la vez.

## Slide 74
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
Ventana Congestión (2)
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS
  TCP es un buen ciudadano
  Pero si la pérdida es física (señal inalámbrica, por ejemplo) el resultado es nefasto => stop-and-wait con timeouts enormes
  Discusión hoy: cross-layer information, se trata de que TCP mire el layer físico para ver si los errores son locales, saltándose IP
  En caso límite, conviene matar una conexión y empezar otra vez, cuando la señal es fuerte

## Slide 75
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
Estados TCP
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS