## Slide 1
UNIDAD 2 PROTOCOLO IP

## Slide 2
Concepto de CATENET
Direcciones IP (v4 y v6)
Paquete IP (v4 y v6)
Redes
Manejo de Errores
Ruteo y Fragmentación
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
CONTENIDOS DE LA UNIDAD

## Slide 3
Conmutación de Circuitos vs Conmutación por Paquetes.
Principios de TCP/IP
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
CONCEPTO DE CATENET

## Slide 4
Diferencias entre las redes IP y las redes de telecomunicaciones clásicas.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS VS CONMUTACIÓN POR PAQUETES (1)

## Slide 5
Tradicionalmente:
  Redes de Datos: Mail, FTP.
  Redes de Telecomunicaciones: Audio, Video análogos.
Actualmente
  Redes de Datos: Web, Multimedia, Audio, Video.
  Redes de Telecomunicaciones: Audio y Video Digitales
Convergencia o Colisión?
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS VS CONMUTACIÓN POR PAQUETES (2)

## Slide 6
Conmutación de Circuitos
Conmutación por Paquetes
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS VS CONMUTACIÓN POR PAQUETES (3)

## Slide 7
El nivel de red de TCP/IP tiene como misiones el ruteo, el manejo de congestión y de errores.
Ahora el problema radica en poder conectar una máquina con otra pasando por múltiples redes y enlaces, incluso cambiando la representación física de los paquetes y el encapsulamiento de una red a otra.
El protocolo que opera en esta capa y se encarga de lo anterior es el protocolo IP (Internet Protocol).
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
PRINCIPIOS DE TCP/IP(1)

## Slide 8
IP tiene dos principios básicos:
1.- End-to-end Argument:
  La inteligencia y el manejo de las conexiones va en las puntas.
  Nunca hacemos algo en los nodos intermedios, si podemos hacerlo en el origen y/o en el destino.
  De este modo, todos los costos por saturación, estado por conexión, etc, los manejan los nodos interesados en la conexión y no el resto.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
PRINCIPIOS DE TCP/IP(2)

## Slide 9
IP tiene dos principios básicos:
1.- End-to-end Argument:
  Lo anterior permite no mantener el estado de las conexiones en la red misma, sino sólo en el origen y el destino.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
PRINCIPIOS DE TCP/IP(3)

## Slide 10
IP tiene dos principios básicos:
2. - IP sobre todas las cosas:
  La idea es definir un protocolo independiente de la red física, que logre pasar a través de todos los medios y no dependa de ninguno en particular.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
PRINCIPIOS DE TCP/IP(4)

## Slide 11
IP se basa en el concepto de una inter-red, que es una red de redes. Es decir, no conecto un computador con otro, sino una red con otras.
Esto me permite factorizar una buena cantidad de información, puesto que solo debo identificar la red destino para rutear.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
PRINCIPIOS DE TCP/IP(5)

## Slide 12
El Router (que es un computador que conecta dos redes entre sí) se encarga del cambio de formato físico y del ruteo entre ambas redes. Para lograr hacer esto requerimos las siguientes características para IP:
  1.- Espacio de nombres
    Únicos en toda la Inter-red
    Independientes de la Red
    Traducibles a direcciones físicas
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
PRINCIPIOS DE TCP/IP(6)

## Slide 13
El Router (que es un computador que conecta dos redes entre sí) se encarga del cambio de formato físico y del ruteo entre ambas redes. Para lograr hacer esto requerimos las siguientes características para IP:
  2.- Ruteo de los datos en base al “nombre” IP del destino
  3.- Paso de los datos por los routers sin alteración
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
PRINCIPIOS DE TCP/IP(7)

## Slide 14
Direcciones IPv4
Direcciones IPv6
Traducción a Dirección Física
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
DIRECCIONES IP

## Slide 15
Para el nivel red, se define un espacio de direcciones de 32 bits, que serán usados en forma única para identificar cada computador conectado a la Inter-red.
Para permitir ruteo fácil en base a la dirección IP, se dividen los bits en una dirección de red (bits superiores) y una dirección de host (bits inferiores).
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
DIRECCIONES IPV4 (1)

## Slide 16
La notación de las direcciones IP es en base a cuatro decimales separados por un punto (cada decimal codifica un byte: 0 - 255).
    Por ejemplo: 146.83.4.11 (IPv4)
Inicialmente, las direcciones se separaron en clases A, B y C. La idea era que la separación entre bits de red y bits de host es en un byte distinto para cada clase.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
DIRECCIONES IPV4 (2)

## Slide 17
Al rutear, se debe separar el prefijo de red del sufijo de host. Luego, se rutea en base al prefijo.
Sólo cuando ya estoy en la red correcta, utilizo el sufijo de host para encontrar la máquina destino en la red local.
El número de bits del sufijo determina cuantos hosts puedo tener en la misma red: 256 para una clase C, 65.536 para una clase B y 16.777.216 para una clase A.
Los prefijos de red deben ser únicos en todo el mundo, por lo cual son asignados centralizadamente.
El ligar el ruteo con la dirección de la máquina implica que una máquina conectada a varias redes posee varias direcciones IP (una en cada red), lo que puede hacer que en un momento sea accesible por una dirección y no por otra.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
DIRECCIONES IPV4 (3)

## Slide 18
Direcciones IP Reservadas:
  0.0.0.0 “Este” Host (origen).
  0.0.x.x Host en “esta” red.
  FF.FF.FF.FF Broadcast local.
  x.x.FF.FF Broadcast en “esta” subred.
  127.x.x.x. Loopback.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
DIRECCIONES IPV4 (4)

## Slide 19
Objetivos
  Principales
    Afrontar la escasez de direcciones IPv4.
    Afrontar el excesivo crecimiento de la tabla de rutas global de Internet.
  Secundarios
    Soporte para servicios de tiempo real.
    Soporte para seguridad.
    Autoconfiguración.
    Funcionalidades extendidas de ruteo, por ejemplo, para host móviles.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
DIRECCIONES IPV6 (1)

## Slide 20
Principales Características
  Direcciones de 128 bits, lo que da un total de 3.4 * 1038 para un 100% de eficiencia.
    Estimaciones han determinado que habrían 1500 direcciones IP por metro cuadrado de superficie terrestre aun con la tasa de pérdida más pesimista posible
  No existen clases, pero sí agrupaciones por prefijos de bits. Algunos para mapear direcciones IPX, NSAP, IPv4. Otros para multicast, para “direcciones privadas”, etc.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
DIRECCIONES IPV6 (2)

## Slide 21
Prefijos Asignados en IPv6:
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
DIRECCIONES IPV6 (3)

## Slide 22
Prefijos Asignados en IPv6:
  Aggregatable Global Unicast Addresses: Rango de direcciones para asignar a interfaces de red públicas y únicas
  Site-local Unicast: Direcciones que no pueden ser publicadas en Internet. Equivalentes a las direcciones IPv4 privadas.
  Link-local Unicast: Direcciones que sólo son válidas a nivel de la misma red física.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
DIRECCIONES IPV6 (4)

## Slide 23
Jerarquía de las direcciones unicast.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
DIRECCIONES IPV6 (5)
125
-
m
-
n
-
o
-
p
p
o
n
m
3
SubscriberID
ProviderID
RegistryID
010
InterfaceID
SubnetID

## Slide 24
Notación de las direcciones
  Ejemplo: 47CD:1234:4422:AC02:0022:1234:A456:0124
  47CD:0000:0000:0000:0000:0000:A456:0124 pueden ser escrita como 47CD:0:0:0:0:0:A456:0124 y más brevemente como 47CD::A456:0124
  Una dirección IPv4 128.96.33.81 se mapea en IPv6 como ::FFFF:128.96.33.81
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
DIRECCIONES IPV6 (6)

## Slide 25
Utilizando la parte de Red de la dirección IP se rutean los paquetes hasta la red de destino.
Una vez que ya llegó a la red de destino hay que entregar el datagrama a su máquina destino correcta.
Esto no es trivial, puesto que solo conozco su dirección IP, y lo que requiero ahora es su dirección física. Por supuesto, este problema también se aplica al tener que enviar paquetes a routers en mi propia red, para que ellos continúen el ruteo.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
TRADUCCIÓN A DIRECCIÓN FÍSICA (1)

## Slide 26
En definitiva, nuestro problema general es enviar un datagrama cualquiera a una máquina de mi red, conociendo sólo su dirección IP.
Obviamente, conozco la interfaz de red por donde debo enviar el datagrama y también conozco la forma de encapsular el datagrama en un frame físico de este tipo de red. Pero aún así, debo encontrar la dirección física del destinatario (dirección ethernet, NSAP ATM, número de Token Ring, etc). Esto es un protocolo de traducción de direcciones, que depende de la red física en cuestión.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
TRADUCCIÓN A DIRECCIÓN FÍSICA (2)

## Slide 27
El protocolo más usado es ARP (Address Resolution Protocol) en medios que soportan broadcast. Broadcast de un paquete con protocolo ARP (esto no es un datagrama IP), que contiene mis datos (dirección IP y física) y la dirección IP que quiero resolver.
Este paquete es recibido por todas las máquinas de la red, quienes verifican si tienen esa dirección IP registrada como propia o no.
quien tiene esa dirección como propia debe responder, completando la información del paquete ARP y enviándolo directamente al origen.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
TRADUCCIÓN A DIRECCIÓN FÍSICA (3) IPv4

## Slide 28
Al recibir la respuesta, el origen agrega a una tabla local (en memoria) el par dirección IP, dirección física.
Este cache de ARP sirve para no preguntar por cada paquete en caso de tráfico continuo. Sin embargo, los valores deben ir expirando en el tiempo para permitir cambios de asociaciones dinámicos.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
TRADUCCIÓN A DIRECCIÓN FÍSICA (4) IPv4

## Slide 29
En el caso de redes que no soportan broadcast, debemos tener tablas locales (mantenidas por personas) o un servidor ARP central a quien enviarle las preguntas (como un directorio).
En este último caso, requiero que configuren a mano la dirección física de dicho servidor solamente.
ARP es uno de los problemas de IP en redes grandes, puesto que genera broadcasts que ningún filtro de nivel físico puede parar. Tormentas de broadcasts son frecuentes en redes con más de 100 máquinas.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
TRADUCCIÓN A DIRECCIÓN FÍSICA (5) IPv4

## Slide 30
Existen algunas redes físicas que trivializan esta operación, por ejemplo en Token Ring las estaciones están numeradas en el orden del anillo, y puedo usar el último byte de la dirección IP para almacenar el número de la estación.
En este caso, puedo traducir directamente, sin ningún protocolo de red.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
TRADUCCIÓN A DIRECCIÓN FÍSICA (6)

## Slide 31
En Ipv6 se busca eliminar completamente ARP y broadcasts
64 bits se reservan para la dirección de host, por lo que la MAC ethernet cabe completa ahí dentro
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
TRADUCCIÓN A DIRECCIÓN FÍSICA (6) IPv6

## Slide 32
Al encapsular un paquete IP en un paquete físico, termina el proceso de empaquetamiento y finalmente es emitido el datagrama a la red.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
TRADUCCIÓN A DIRECCIÓN FÍSICA (7)

## Slide 33
Si el datagrama va dirigido a un host de esta red local, la dirección IP y la dirección física serán de la misma máquina.
Sin embargo, si el datagrama va dirigido a un host de otra red, la dirección física corresponderá a la del router de esta red y no estará relacionada con el destino.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
TRADUCCIÓN A DIRECCIÓN FÍSICA (8)

## Slide 34
Datagrama
Header
Datagrama IPv4
Datagrama IPv6
MTU de la Red
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
PAQUETES IP

## Slide 35
Los datos se empaquetan en un datagrama, que es la unidad utilizada para atravesar las redes en camino.
La idea básica de un datagrama es equivalente a una carta envuelta en un sobre.
Los datos del sobre van en el header del paquete y el contenido va como datos.
Al igual que en la carta, la idea es que al irse ruteando por la red el datagrama queda intacto, sin modificarse ni el header (casi) ni el contenido.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
DATAGRAMA(1)

## Slide 36
Cada datagrama es independiente, por lo cual pueden rutearse por caminos distintos.
Por otro lado, IP provee un servicio de “mejor esfuerzo”, es decir no garantiza la entrega.
Los paquetes pueden llegar a su destino desordenados, duplicados, alterados o incluso perderse.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
DATAGRAMA(2)

## Slide 37
En resumen los datagramas IP son:
  paquetes de datos auto contenidos.
  Independientes.
  Auto-ruteables.
  Sin manejo de estado en los routers.
  Sin conexiones.
Los datagramas IP se dividen en dos partes
  Header (Encabezamiento).
  Datos.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
DATAGRAMA(1)

## Slide 38
En el Header se encuentra toda la información relevante para rutear el paquete a través de la red, los datos son sólo importantes para la aplicación que los recibe.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
HEADER (1)
Ejemplo de Datagrama sin chequeo de datos.

## Slide 39
El encabezamiento contiene las direcciones IP del origen y del destino, así como el largo y un checksum del header. La parte datos no se valida, por lo que el nivel trasporte tendrá que encargarse de ellos.
Todos los campos del encabezamiento se representan en forma estándar, conocida como network order.
  En alguna máquinas, deberemos traducir los enteros para llevarlos la representación correcta para esa arquitectura.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
HEADER (2)

## Slide 40
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
DATAGRAMA IPV4 (1)

## Slide 41
VERS: Contiene la versión del Protocolo IP. Las versiones más usadas son la 4 y la 6. La 5 es una versión experimental.
HLEN: El largo del header IP contado en unidades de 32-bit. No incluye el campo de los datos.
TOS: El tipo de servicio es una indicación de la calidad del servicio que se pide para este datagrama IP.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
DATAGRAMA IPV4 (2)

## Slide 42
TOS: Además contiene los siguientes campos:
  Precedence: Indica la naturaleza y prioridad del datagrama:
    000: Routine
    001: Priority
    010: Immediate
    011: Flash
    100: Flash override
    101: Critical
    110: Internetwork control
    111: Network control
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
DATAGRAMA IPV4 (3)

## Slide 43
TOS: Además contiene los siguientes campos:
  TOS: Especifica el valor del tipo de servicio:
    1000: Minimize delay
    0100: Maximize throughput
    0010: Maximize reliability
    0001: Minimize monetary cost
    0000: Normal service
  MBZ: Reservado para uso futuro.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
DATAGRAMA IPV4 (4)

## Slide 44
Flags: Este campo contiene flags de control:
  0: Reservado, debe ser cero.
  DF (Do not Fragment): 0 significa que se permite fragmentación; 1 significa que el datagrama no se puede fragmentar.
  MF (More Fragments): 0 significa que este es el último fragmento del datagrama; 1 significa que más fragmentos siguen al datagrama.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
DATAGRAMA IPV4 (5)

## Slide 45
Fragment Offset
  Es emitido para ayudar a re-ensamblar el datagrama completo. El valor de este campo contiene el número de segmentos de 64-bits contenidos en fragmentos anteriores (los bytes del header no cuentan). Si este es el primer segmento este campo toma el valor de cero.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
DATAGRAMA IPV4 (6)

## Slide 46
Time to Live
  Este campo especifica el tiempo (en segundos) que el datagrama tiene permitido para viajar por la red.
  Más adelante se profundizará en su funcionamiento.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
DATAGRAMA IPV4 (7)

## Slide 47
Header Checksum
  Este campo contiene el checksum de la información contenida en el encabezado. Si la checksum del header no concuerda con los contenidos de éste, el datagrama es descartado.
Source IP Address
  La dirección de 32-bits del host que envió este datagrama.
Destination IP Address
  La dirección de 32-bits del host de destino de este datagrama.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
DATAGRAMA IPV4 (8)

## Slide 48
Algunas Opciones IP
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
DATAGRAMA IPV4 (9)

## Slide 49
El header IPv4 puede contener opciones que lo hagan más largo, por ello lleva un campo con el largo del header. IPv6 en cambio tiene un Header de largo fijo.
Teóricamente, un router no debe cambiar nada en el encabezamiento, de modo de mantener el sobre y el contenido intactos hasta el destino final.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
HEADER (3)

## Slide 50
El TTL es la excepción a la regla, y esto complica todo, puesto que el checksum del header debe recalcularse y cambiarse en cada router. Esto hace casi imposible hacer un ruteo eficiente de paquetes IPv4.
En IPv6 se ha rediseñado completamente el header de modo de hacerlo de tamaño fijo, sin checksum y las opciones típicamente sólo son analizadas en el destino final.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
HEADER (4)

## Slide 51
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
DATAGRAMA IPV6 (1)

## Slide 52
El campo Version ocupa la misma posición.
TrafficClass y FlowLabel están relacionados con QoS. TrafficClass es equivalente al header ToS de IPv4 y FlowLabel es un número que identifica una secuencia de paquetes que van un origen a un destino y que deben ser “tratados” de cierta manera.
PayloadLen indica el largo del paquete descontando el largo del header.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
DATAGRAMA IPV6 (2)

## Slide 53
El campo NextHeader indica la existencia de opciones IP, por ejemplo la fragmentación es una opción más. Si no hay opciones, el campo indica el protocolo de nivel superior (como el campo Protocol).
HopLimit equivale al campo TTL de IPv4.
El header IPv6 es de tamaño fijo (40 bytes).
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
DATAGRAMA IPV6 (3)

## Slide 54
Antes de enviar un datagrama es necesario determinar su tamaño.
Obviamente quiero que sea lo más grande posible, pero debe caber en un frame físico.
  Las redes por las que transitará pueden tener tamaños de frames (MTU: Maximum Transfer Unit) distintos.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
MTU DE LA RED (1)

## Slide 55
Si un paquete llega a un router y es muy grande para seguir su camino debo fragmentarlo en unidades más pequeñas. (detalles luego)
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
MTU DE LA RED (2)
Red Tipo A
Red Tipo A
Red Tipo B

## Slide 56
CIDR
Sub-Redes
Super-Redes
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
REDES

## Slide 57
Recordemos que inicialmente se dividieron las direcciones IPv4 en 3 clases: Clase A, Clase B y Clase C.
Cada clase tiene un número distinto de bytes asignado para la dirección de la Red y la dirección del Host.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SUB REDES (1)

## Slide 58
Con clase C se tiene un byte para el host, o sea pueden haber 256 computadores en esa red.
Con clase B por otro lado se tienen 2 bytes para el host, es decir, 65.536 hosts.
Como obviamente 256 computadores es poco para la mayoría de las organizaciones, casi todas pedían una red clase B.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SUB REDES (2)

## Slide 59
Por otro lado 65.536 computadores era mucho para una sola red. Para dividir una red corporativa en múltiples redes internas, se usa el concepto de una sub-red, que considera los primeros bits de la parte host, como una extensión de la parte red, y los últimos como el verdadero host.
O sea, en vez de dividir la dirección en red, host; la dividimos en red, sub-red, host.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SUB REDES (3)

## Slide 60
El número de bits en la sub-red es variable, y se define con una máscara de red, que es un conjunto de bits.
Los bits en 1 definen el prefijo de red (red + sub-red) y los bits en 0 corresponden a la parte host.
  Por ejemplo, la clase B 146.83.0.0 la dividimos en redes con un máximo de 128 hosts cada una.
  Para esto el primer byte completo y un bit más son necesarios para el prefijo de red. La máscara es entonces: 255.255.255.128.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SUB REDES (4)

## Slide 61
Esto me permite manejar la red como una sola entrada en las tablas de rutas de Internet, pero internamente sé que son múltiples redes interconectadas.
La máscara de sub-red no requiere ser conocida fuera de la red local, puesto que hacia afuera somos una sola red.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SUB REDES (5)

## Slide 62
Para separar la parte red y la parte host, entonces, primero uso el prefijo de la clase. Si corresponde a mi red, uso la máscara para terminar de extraer el prefijo de red.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SUB REDES (6)
Ejemplo de Sub-redes

## Slide 63
En el año 1992 se generó un importante proyecto de cambios en el manejo y asignación de direcciones IP en Internet.
Básicamente, existían tres riesgos de muerte del Internet a mediano plazo:
  1.- Término de las direcciones clase B.
    A esa altura casi la mitad de las direcciones clase B estaban asignadas. Al ritmo de crecimiento de ese momento, iban a terminarse en un par de años.
    Básicamente, toda organización normal, requería de una clase B, puesto que una clase C era insuficiente.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SÚPER REDES (1)

## Slide 64
  2.- Término de todas las direcciones IP
    Claramente 32 bits no son suficientes para el crecimiento de Internet.
    La tasa de pérdida que es parte de cualquier sistema de asignación que se utilice, dado que son prefijos de red, y las redes no están nunca totalmente utilizadas.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SÚPER REDES (2)

## Slide 65
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
Fin de las direcciones IPv4

## Slide 66
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
Fin de las direcciones IPv4

## Slide 67
  3.- Explosión en las tablas de rutas
    Los routers centrales de Internet deben mantener una tabla con una entrada para cada red conectada a Internet en el mundo entero.
    Actualmente, hay unas 350.000 redes, y cada vez resulta más difícil manejar ese tamaño, tanto en memoria como en ancho de banda para los protocolos de actualización.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SÚPER REDES (3)

## Slide 68
Para resolver los problemas 1 y 3 se decidió desplegar un nuevo esquema de asignación y de manejo de las direcciones IP, de modo de disminuir el problema y darle tiempo al desarrollo de la nueva versión de IP (IP versión 6) que resolvería el punto 2.
Básicamente, una red clase A, B o C puede verse como una red con una máscara implícita.
En el nuevo esquema, conocido como CIDR (Class-less IP), todas las redes se manejan con una máscara explícita para poder dividirlas en red/host y nos olvidamos de las clases.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SÚPER REDES (4)

## Slide 69
Por ello, podemos agrupar varias clases C contiguas, con una máscara común, extendiendo los bits de host hacia los de red, implementando lo que se conoce como súper-redes.
  Por ejemplo, las clases C 200.0.0.0 y 200.0.1.0 pueden agruparse en una súper-red 200.0.0.0 con máscara 255.255.254.0.
Actualmente, las máscaras ya no se anotan así, y se prefiere escribir el número de bits de la parte red. En el ejemplo anterior, se habla de la red 200.0.0.0/23.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SÚPER REDES (5)

## Slide 70
La existencia de súper-redes ha permitido asignar el número de redes adecuado a cada institución sin sobrevender demasiado, disminuyendo el problema 1.
Sin embargo, si las súper-redes no son entendidas por los routers de Internet, exacerban el problema 3.
Por ello, los nuevos protocolos de ruteo ya manejan este concepto, difundiendo redes agregadas, con un prefijo y una máscara.
Esto me permite factorizar varias redes clases C agrupadas en una súper-red, como una sola entrada en mi tabla de rutas.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SÚPER REDES (6)

## Slide 71
Para poder manejar super-redes, sin embargo, se requiere un cambio mayor en la representación de las tablas de ruteo porque (al contrario que en el caso de las sub-redes) ahora requiero conocer la máscara de red en todas partes, incluso fuera de la red misma.
En IP sin clases (CIDR) se supone que toda máquina y Router manejan tablas con el prefijo de red y la máscara asociada, de modo de poder separar la parte red y la parte host de una dirección cualquiera.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SÚPER REDES (7)

## Slide 72
Un punto importante es que aunque mi Router no hable CIDR y utilice el sistema antiguo igual funciona.
Esto se logra haciendo que ese Router maneje una entrada para cada clase C de la súper-red en cuestión, sin factorización.
Obviamente, perdemos la ventaja de CIDR, pero al menos funciona.
En IPv6 no hay opción: debo tener la máscara
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SÚPER REDES (8)

## Slide 73
Manejo de Errores
El ICMP
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
MANEJO DE ERRORES

## Slide 74
Al detectarse un error relacionado con un datagrama, se envía un mensaje de error a la dirección IP de origen.
Este mensaje va en un datagrama dirigido al layer IP propiamente tal, no a una aplicación de nivel superior.
Por ello, se encapsula en un datagrama IP con valor protocolo (en el header) de ICMP. El datagrama original (que causó el error) va como dato
Típicos paquetes de error son porque el TTL llegó a cero, porque no existen rutas a esa red, tiempo esperando fragmentos excedido, etc.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
MANEJO DE ERRORES

## Slide 75
Internet Control Message Protocol
  Protocolo integral de IP, utilizado para reportar errores.
  Utiliza a IP como un protocolo de capa “inferior”.
  ICMP no se puede usar para reportar errores de mensajes ICMP.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
ICMP (1)

## Slide 76
Internet Control Message Protocol
  En el caso de los fragmentos, sólo se generan mensajes ICMP para el primer fragmento.
  Nunca se genera ICMP para datagramas con direcciones de destino broadcast o multicast, o direcciones de origen que no sean únicas.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
ICMP (2)

## Slide 77
Los mensajes ICMP tienen un tipo y un código asociado (que depende del tipo). Algunos mensajes además contienen datos adicionales.
  0: Echo reply
  3: Destination unreachable
  4: Source quench
  5: Redirect
  8: Echo
  9: Router advertisement
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
ICMP (3)

## Slide 78
Los mensajes ICMP tienen un tipo y un código asociado (que depende del tipo). Algunos mensajes además contienen datos adicionales.
  10: Router solicitation
  11: Time exceeded
  12: Parameter problem
  13: Timestamp request
  14: Timestamp reply
  30: Traceroute
  32: Mobile host redirect
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
ICMP (4)

## Slide 79
Para los mensajes de tipo==3, tenemos los siguientes códigos:
  0: Network unreachable
  1: Host unreachable
  2: Protocol unreachable
  3: Port unreachable
  4: Fragmentation needed but the Do Not Fragment bit was set
  5: Source route failed
  6: Destination network unknown
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
ICMP (5)

## Slide 80
Para los mensajes de tipo==3, tenemos los siguientes códigos:
  7: Destination host unknown
  9: Destination network administratively prohibited
  10: Destination host administratively prohibited
  11: Network unreachable for this type of service
  12: Host unreachable for this type of service
  13: Communication administratively prohibited by filtering
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
ICMP (6)

## Slide 81
Fragmentación
TTL
Ruteo Básico
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
RUTEO Y FRAGMENTACIÓN

## Slide 82
Como se vio anteriormente los paquetes pueden atravesar distintos tipos de redes.
Cada una de éstas redes tiene un MTU determinado.
Si un paquete llega a un router y es muy grande para seguir su camino debo fragmentarlo en unidades más pequeñas.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
FRAGMENTACIÓN (1)

## Slide 83
Al fragmentar divido el datagrama en varios datagramas con (casi) el mismo header y los trozos de los datos en cada uno.
El largo de cada datagrama es el que corresponde a cada fragmento.
Cada uno de estos fragmentos será ruteado luego como un datagrama independiente.
El problema es que si el nivel transporte envía un datagrama, el receptor debe recibir también uno (y no varios más pequeños).
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
FRAGMENTACIÓN (2)

## Slide 84
Para esto, el receptor final “pega” los fragmentos para reconstruir el datagrama original.
En esto se usan los otros campos del encabezado: el identificador es un valor único por cada datagrama enviado desde un mismo host.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
FRAGMENTACIÓN (3)

## Slide 85
Los fragmentos llevan todos el identificador del datagrama original, permitiendo reconocerlos.
El offset del fragmento indica la posición dentro del datagrama original donde van los datos de este fragmento.
  Para ahorrarse espacio en el header, el offset va anotado contando de a 8 bytes, por lo que debe multiplicarse por ocho para obtener el verdadero valor.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
FRAGMENTACIÓN (4)

## Slide 86
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
FRAGMENTACIÓN (5)
(a)
Ident = x
Start of header
Rest of header
1400 data bytes
Offset = 0
0
(b)
Ident = x
Start of header
Rest of header
512 data bytes
Offset = 0
1
Ident = x
Rest of header
512 data bytes
Offset = 64
1
Start of header
Ident = x
Start of header
Rest of header
376 data bytes
Offset = 128
0

## Slide 87
Finalmente, en el campo Flags se anota que son fragmentos y no un datagrama completo.
Otro bit existe (No more fragments) para el último fragmento, de modo de saber cuándo terminar.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
FRAGMENTACIÓN (6)

## Slide 88
Al recibir el primer fragmento de un datagrama, se activa un timer de modo que al transcurrir demasiado tiempo esperando armarlo lo descarto generando un error.
Esto descarta el datagrama completo, aunque se hayan recibido varios fragmentos en el intertanto.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
FRAGMENTACIÓN (7)

## Slide 89
Típicamente la implementación consiste en una lista enlazada de fragmentos para cada datagrama (identificado por su campo identificador), donde se van agregando los fragmentos a medida que llegan.
Esto se hace así puesto que desconocemos el largo total del datagrama, hasta que no recibimos el último fragmento.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
FRAGMENTACIÓN (8)

## Slide 90
Cada paquete IP tiene un campo llamado TTL (Time to Live), HopLimit en IPv6
  Este campo especificaba el tiempo (en segundos) que el datagrama tiene permitido para viajar por la red. Teóricamente, cada router que procesa el datagrama debe restarle su tiempo de procesamiento a este campo.
  En la práctica un router procesa un datagrama en menos de un segundo. Por lo tanto el router resta 1 al valor de este campo. Entonces el TTL se convierte en una métrica de “saltos” en vez de ser una métrica de tiempo.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
TTL (1)

## Slide 91
Cada paquete IPv4 tiene un campo llamado TTL (Time to Live)
  Cuando el valor llega a cero, se asume que el datagrama lleva viajando en un ciclo y es descartado. El valor inicial debe ser asignado por el protocolo de más alto nivel que crea el datagrama.
  Al destruir un datagrama por TTL, se genera un ICMP “Time Exceeded”
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
TTL (2)

## Slide 92
Cada router y cada host mantiene una tabla de rutas, puesto que incluso un host conectado a una sola red debe saber cómo llegar a los distintos destinos.
Todo el ruteo de un datagrama se hace paso a paso (hop-by-hop), decidiendo cada vez a qué router de la red local debo entregárselo para acercarme al destino final.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
RUTEO BÁSICO (1)

## Slide 93
El ruteo se hace igual para los datagramas generados internamente por una aplicación como para uno recibido desde la red.
Un router está conectado directamente a una o más redes, cuyos prefijos de red conocemos. En esas redes pueden haber otros routers que nos permiten ir más lejos.
El algoritmo de ruteo que toda implementación de IP debe realizar, se basa en una tabla de rutas.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
RUTEO BÁSICO (2)

## Slide 94
Esa tabla consiste de una entrada para una red y el router que debo usar para ir hacia ella.
El router va representado por una dirección IP de una red a la cual yo estoy directamente conectado.
En esa tabla también figuran todas las redes a las que estoy conectado las que se marcan con un tipo especial ( DIR).
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
RUTEO BÁSICO (3)

## Slide 95
Aquí se puede ver un Host conectado a la red con más de un router y su tabla de rutas.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
RUTEO BÁSICO (4)

## Slide 96
Para evitar el tener la tabla de todas las redes de Internet en todas las máquinas conectadas, se usa una ruta default que nos indica nuestro router usual para todas las redes que no conozco.
Esta ruta se representa con la red 0.0.0.0 y se usa en todos los routers para mostrar la ruta hacia el resto de Internet.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
RUTEO BÁSICO (5)

## Slide 97
Obviamente, se requiere que algunos Routers de la red (los principales) no tengan ruta default, y efectivamente manejen la tabla completa de las redes conectadas (se llaman Routers default-less).
Desde cualquier punto de Internet, la cadena de rutas default deben llevarnos a un Router default-less para que el algoritmo funcione.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
RUTEO BÁSICO (6)

## Slide 98
El algoritmo básico de ruteo es el siguiente:
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
RUTEO BÁSICO (7)
RouteIP(dgram, table)
{
IPnet = getnet(dgram.destIP);
Route = search(IPnet, table);
if( Route.type == DIR )
sendphys(dgram, dgram.destIP);
else if (Route != NOT_FOUND) sendphys(dgram, Route.gateway);
else
{
Route = search(default, table); if( Route != NOT_FOUND ) sendphys(dgram, Route.gateway);
else error(dgram, "Net Unreachable");
}
}

## Slide 99
El algoritmo anterior depende de la correctitud de las tablas de rutas utilizadas.
Como estas tablas pueden contener errores, se incluyen algunos mecanismos básicos en IP para evitar daños demasiado graves.
Por ello, los datagramas IPv4 incluyen el campo TTL, de modo de impedir que un ciclo en las rutas no genere datagramas permanentemente girando en la red, consumiendo ancho de banda sin llegar a ningún lado.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
RUTEO BÁSICO (8)

## Slide 100
En IPv6 el equivalente es el campo HopLimit.
Al llegar este contador a cero, el datagrama debe destruirse y no seguir ruteándolo.
Sin embargo, es bueno generar un mensaje de error para el origen, de modo de advertirle que sus datagramas se están perdiendo.
Esto va en un datagrama ICMP (Time Exceeded) al origen.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
RUTEO BÁSICO (9)

## Slide 101
Sin embargo, es probable que (si hay un ciclo en una dirección) haya un ciclo también en la dirección del origen.
Si esto ocurre, el datagrama ICMP también verá su TTL llegar a cero, y deberá ser destruido.
Obviamente, si genero otro ICMP en este caso, ocurrirá lo mismo.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
RUTEO BÁSICO (10)

## Slide 102
Por ello, se define en IP que nunca se genera un mensaje ICMP para reportar errores producidos por paquetes ICMP de reportes de errores.
En el caso de recibir un paquete que debe rutearse por la misma interfaz de red por la que llegó, un Router rutea bien el paquete, pero también genera un ICMP redirect hacia el host de origen, si el origen está en la misma red.
UNIDAD 2
Protocolo IP
2.1. Concepto de CATENET
2.2. Direcciones IP
2.3. Paquete IP
2.4. Redes
2.5. Manejo de Errores
2.6. Ruteo y Fragmentación
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
RUTEO BÁSICO (11)