## Slide 1: Análisis de Sistemas de Transporte
Equipo docente:
Cátedra: Marcela Munizaga
Auxiliar: Flavio Devillaine
Organización:
Cátedra Lunes y Viernes 12:00-13:30
Talleres: miércoles 14 a 16, requisito para aprobar. 30% de la nota final.

## Slide 2: CI4301 Análisis de Sistemas de Transporte
Curso obligatorio de la Licenciatura en Ingeniería Civil.
Curso del Minor en Ingeniería deTransporte (Certificación Complementaria).
Curso de nivelación para el Magíster en Ciencias de la Ingeniería mención Transporte. (Obligatorio en el plan nuevo del Magíster)

## Slide 3: Análisis de Sistemas de Transporte
Objetivos:
Generales: Entregar los fundamentos teóricos para el análisis de sistemas de transporte.
Específicos: Capacitar al alumno para empezar a entender los procesos de transporte y su modelación, desde la generación de la necesidad de movimiento hasta el funcionamiento de sistemas y redes.
Operacionales: Al finalizar el curso los alumnos deberán ser capaces de:
(a) Calcular correctamente los efectos derivados de cambios en sistemas de transporte ideales.
(b) Explicar los supuestos fundamentales subyacentes a los modelos de transporte tratados en clases.
(c) Exponer con claridad argumentos técnicos que apoyen o rechacen proposiciones de modificación a sistemas de transporte reales.
(d) Enunciar y describir analíticamente los elementos y relaciones componentes de un sistema de transporte dado.

## Slide 4: Análisis de Sistemas de Transporte
Contenido:
Unidad 1: Identificación del área
Unidad 2: Necesidades de Transporte
Unidad 3: Modelos de oferta
Unidad 4: Equilibrio

## Slide 5: Unidad 1: Identificación del área
Noción de Sistema
Hasta ahora han visto elementos individuales (Ej: hidráulica, estructuras) aquí verán el Sistema de Transporte  Global
¿Qué creen ustedes que son los elementos del Sistema de Transporte?
-
- ...

## Slide 6: Algunas definiciones “de diccionario”
Ingeniería
  Ciencia mediante la cual las propiedades de la materia y las fuentes de energía son transformadas en beneficio de la humanidad.
Transportar
  Trasladar de un lugar a otro.
Ingeniería de Transporte
  Ciencia mediante la cual las propiedades de la materia y las fuentes de energía son transformadas, para permitir el traslado de personas y mercancías de un lugar a otro de forma que le sea útil a la sociedad.

## Slide 7: Visión tradicional de la Ingeniería de Transporte
Infraestructura
Equipos
Operación
Visión moderna:
Conociendo aspectos fundamentales de I, E y O se preocupa básicamente de las interrelaciones y del análisis, diseño y operación del Sistema de Transporte en su conjunto.
 Surge como profesión reconocida en los 70.

## Slide 8: Características de la Ingeniería de Transporte
Es una especialidad de Ingeniería Civil
Contempla elementos de:
  Economía, física, probabilidades, comportamiento, optimización.
El campo ocupacional de la I de T es:
  Multimodal (distintos medios de transporte)
  Multisectorial (gobierno, industria, usuarios, operadores)
  Multifacético (políticas nacionales e internacionales, planificación, localización, operación, control)
  Multidisciplinario (ingeniería, economía, urbanismo, aministración, sociología)

## Slide 9: El gran desafío (Manheim, 1979)
El gran desafío de la Ingeniería de transporte es intervenir delicada y deliberadamente en la sociedad y su entorno, con el objeto de usar su sistema de transporte en forma efectiva, coordinadamente con otras acciones públicas y privadas, a fin de alcanzar las metas de dicha sociedad.
Alumnos: mencionar ejemplos de tales intervenciones y analizarlas.

## Slide 10: Esquema del sistema de transporte
Necesidades
Estructura
espacial
Operaciones
Medios
genera
Demanda
Oferta
requiere
modifica

## Slide 11: Esquema del sistema de transporte
Estructura espacial = localización de actividades:
  Sectores agrícolas, centros urbanos, centros productores
  Comercio, industria, servicios, educación
Necesidades de transporte: viajes
Medios: aéreo, acuático, terrestre: camión, tren, bus,auto, a pie.
Operaciones: frecuencia, tarifas, recorridos, detenciones, tasas de carga y descarga, sistemas de información,...

## Slide 12: Definiciones y conceptos básicos
T : Sistema de Transporte
  infraestructura
  vehículos
  operación
A : Sistema de Actividades
  población, ingreso, empleo, producción, localización
F : Estructura de Flujos en T
  origen - destino - ruta - volumen de pasajeros y carga - nivel de servicio

## Slide 13: Definiciones y conceptos básicos
Viaje
  traslado entre un origen y un destino, de un cierto tipo de persona o carga, con un cierto propósito.
Origen
  lugar en que se inicia el viaje
Destino
  lugar en que termina el viaje
Ruta
  secuencia de arcos utilizados para llegar desde un origen a un destino

## Slide 14: Definiciones y conceptos básicos
Volumen
  agregación de los viajes de personas o carga, agregados en base a algún criterio (multidimensional)
Nivel de Servicio
  características del servicio experimentado por los usuarios de T
    tiempo de acceso
    tiempo de viaje
    comodidad
    seguridad
    confiabilidad
--> es un vector

## Slide 15
Enfoque Manheim
T
A
F
3
1
2
1: El patrón de viajes está determinado por A y T. Ejemplos?
2: La estructura de flujos provoca cambios en A. Ejemplos?
3: La estructura de flujos provoca cambios en T. Ejemplos?

## Slide 16
¿Cómo se puede influir en el sistema?
  Opciones
¿Que consecuencias producirá un determinado cambio?
  ==> evaluar opciones
¿Quienes toman decisiones?
  Usuarios
  Operadores
  Gobierno
---> max U
---> max 
---> max B.S.

## Slide 17
Opciones
sobre T
  tecnológicas, topológicas, de política de
  operación
sobre A
  de corto plazo: ¿viajar o no?
  de largo plazo: localización, ...
Impactos ¿?
a usuarios
a operadores
a la sociedad en su conjunto

## Slide 18: Predicción de flujos
T --> T’ = T
A--> A´= A
F --> F’ = F

## Slide 19
¿Qué pasa si no se interviene el sistema?: Círculo vicioso del transporte público
 precio terreno
Aumento población
Aumento ingreso
 tasa motorización
 construcción periferia
 ineficiencia transporte
colectivo
 déficit en empresas
 recorridos  frecuencia
 congestión
 usuarios TP
 tarifas TP
Degradación del servicio
smog

## Slide 20
Espacio necesario para transportar a las personas, en auto, bus y bicicleta.
80 Personas ≈ 50 autos ≈ 1 bus
≈ 80 bicicletas
Foto tomada en Santiago (Teatinos con Alameda) el 31 de agosto de 2008.

## Slide 21: ¿Qué está pasando en Santiago?
Identificar temas