## Slide 1: Taller I CI4301
Esquema de Manheim
Mercados Puntuales

## Slide 2
Considerando la representación de Manheim, vista en clases, se le pide:
  Tomando como referencia el sistema de transporte, de actividades y de flujos en el contexto presente de Santiago, de dos ejemplos de elementos pertenecientes a cada una de estos conjuntos
  Bajo el mismo contexto, cite un ejemplo para cada tipo de inter-relación que existe en el enfoque de Manheim. Puede basarse en situaciones reales o tomar escenarios hipotéticos, explicándolos muy brevemente.
Parte I: Esquema de Manheim

## Slide 3: Parte II: Mercados Puntuales
Existen dos islas sureñas particularmente fértiles, en cuyos campos abunda el calafate; este fruto, difícil de encontrar en localidades nortinas, es un alimento muy apreciado. En ambas islas se produce y se consume calafate, y las funciones de oferta y demanda por él en cada una de las islas son:
Isla 1: Oferta Q1O = 3P1 - 90
Demanda Q1D = 500 - P1
Isla 2: Oferta Q2O = P2/2 - 2
Demanda Q2D = 100 - P2

## Slide 4: Parte II: Mercados Puntuales
Resolver y graficar el equilibrio en ambos mercados.
Calcule las funciones exceso de demanda y exceso de oferta dadas por las condiciones de mercado, según corresponda.
Encontrar la ecuación de demanda de transporte y graficar su curva. Dibujar la curva de oferta de transporte t=30+Q/8 y encontrar el punto de equilibrio de este mercado.
Utilizando el resultado del punto anterior, indique cuáles serían los precios y las cantidades demandadas y consumidas en cada isla.

## Slide 5: Consideraciones
Se deben entregar los archivos con el siguiente formato: apellido1_apellido2_apellido3.doc
Enviar al mail del curso: tallerci4301@gmail.com
Asunto: Taller n°1
Incluir archivo .doc con el informe de desarrollo del taller y el archivo .xls con los cálculos y gráficas.
El punto base se asigna de acuerdo a la presentación y orden de los archivos.
Notes: <number>