## Slide 1
Modelo de cuatro etapas
Localización
G
D
PM
A
Quinta etapa
Otros elementos:
Externalidades - impacto ambiental.
Sistema de actividades.
Notes: CI43A Análisis de Sistemas de Transporte

## Slide 2: Uso del suelo Modelamiento del sistema de actividades

## Slide 3: Modelo de uso del suelo
Crecimiento población y economía
Problema de localización de los agentes (hogares y firmas)
La interdependencia en la elecciones
Problema de oferta inmobiliaria
El precio, la renta y la plusvalía
Equilibrio urbano

## Slide 4: Modelos
Estáticos: Equilibrio temporal
Dinámicos: Interacción temporal

## Slide 5: Equilibrio: localización residencial urbana
Cada agente elige localización que
maximiza su utilidad
dados atributos de localiz. y precios,
bajo restricción de presupuesto
Para cada localiz. define su disp. a pagar dado nivel de utilidad
Inmobiliarias eligen que ofrecer
en cada lugar por máx. utilidad,
dada tecnología y regulaciones
Cada propiedad se remata al mejor postor
Oferta = Demanda
Solución: localización, nivel de utilidad
stock, precios, consumo bienes
Demanda
Oferta
Remate
Equilibrio
Utilidad
precios

## Slide 6: Modelo estático de Santiago
www.MUSSA.CL Video

## Slide 7
Modelación de la generación de viajes
¿de qué depende? Enfoque Manheim Mercados puntuales
hogar
comercio
trabajo
trabajo
Obs: viajes que tienen como origen o como destino el hogar, dependen de las características y actividades de sus habitantes.
Segmentar por:
propósito
hora del día
tipo de persona
Notes: CI43A Análisis de Sistemas de Transporte

## Slide 8
Modelación de la generación de viajes
¿de qué depende?
¿qué es modelación?
Fenómeno analizado
Abstracción de los aspectos más relevantes
Modelo
Variables endógenas dependientes
= f (variables exógenas, independientes, explicativas)
modelo de comportamiento
Notes: CI43A Análisis de Sistemas de Transporte

## Slide 9
Modelación de la generación de viajes
Modelo del factor de crecimiento
. ¿de qué depende Fi ?
Ejemplo: 500 hogares, de los cuáles 250 tienen auto y 250 no lo tienen. Los hogares con auto generan 6 viajes/día, los hogares sin auto generan 2,5 viajes/día.
En el futuro, todos los hogares tendrán auto ¿cuál es la predicción del modelo de factor de crecimiento?
Notes: CI43A Análisis de Sistemas de Transporte

## Slide 10
Ejemplo: 500 hogares, de los cuáles 250 tienen auto y 250 no lo tienen. Los hogares con auto generan 6 viajes/día, los hogares sin auto generan 2,5 viajes/día.
En el futuro, todos los hogares tendrán auto ¿cuál es la predicción del modelo de factor de crecimiento?
Via = 250·2,5 + 250·6 = 2.125 viajes/día
Vif = 2·2.125 = 4.250 viajes/día
Modelo muy pobre, no se usa mucho.
Notes: CI43A Análisis de Sistemas de Transporte

## Slide 11
Modelación de la generación de viajes
Modelos más sofisticados requieren información para ser calibrados.
PR
PD
Recolección de información:
observar
preguntar
medir
Información:
catastral - censo
muestral - encuesta
sección transversal
serie de tiempo
EOD: Encuesta Origen-Destino
Notes: CI43A Análisis de Sistemas de Transporte

## Slide 12
Modelación de la generación de viajes
Nivel de agregación.
Unidad de análisis
zona
hogar
individuo
BH: viaje basado en el hogar: aquel que tiene como origen o como destino el hogar.
NBH: viaje no basado en el hogar
Notes: CI43A Análisis de Sistemas de Transporte

## Slide 13: Modelos de GENERACION de viajes
Regresión lineal
  El modelo es Y=βX+ε
  Los X no son estocásticos, no existe relación lineal entre dos variables independientes
  E(ε)=0 σε=cte para todo i
  No hay correlación entre los ε
  εdistribuye Normal
Estimador MCO:

## Slide 14
Viajes con origen en la zona i, propósito trabajo, punta mañana.
Viajes con destino en la zona j, propósito trabajo, punta mañana.
Viajes generados por hogares tipo h con propósito trabajo en punta mañana.
...
desagregar por propósito y período, predicción asociada a zona.
¿Cuál es la variable dependiente?

## Slide 15
¿Cuáles son las variable independientes?
¿Qué variables afectan la generación de viajes?
Producción
Oi
Atracción
Dj
Generales
Asociadas a propósito estudio
Asociadas a propósito trabajo
Número de personas, ingreso, edad, ocupación, tamaño familiar, tasa motorización
Presencia de centros comerciales, hospitales, cines, parques. Volumen ventas. Accesibilidad.
Número de estudiantes
Número de trabajadores
Número de lugares de estudio
Número de puestos de trabajo, área total de empresas, superficie techada.

## Slide 16
Modelación de la generación de viajes usando RL
Regresión a nivel: zonal - hogar
Zonal
H0: El número de viajes producidos o atraídos por cada zona es función lineal de las características: socioeconómicas de los hogares de la zona o de uso de suelo de la zona.
==> necesitamos varianza entre zonas para poder estimar.
Número de observaciones = Número de zonas
Excluir zonas cero (Ej: viajes BH en zonas no residenciales)

## Slide 17
Regresión a nivel de hogar
Hogar:
H0: El número de viajes generados por hogar es función lineal de las características de los hogares.
Ejemplo:
Discutir:
¿Qué representa la constante?
¿Qué pasa si las relaciones no son lineales?

## Slide 18
Efectos no lineales
Ejemplo: efecto número de autos en el hogar.
X1: número de trabajadores
z1: vale 1 para hogares con 1 auto, 0 en otro caso
z2: vale 1 para hogares con 2 ó + autos, 0 en otro caso

## Slide 19
Obtención de totales zonales.
Modelo lineal ==> agregación trivial
Ti=Ni (0,91 + 1,44X1i+1,07X2i)
var. Mudas: Ti=Ni (0,91 + 1,44X1i) + 0,75N1i + 3,14N2i)

## Slide 20: Modelación de la Generación de Viajes
Otro modelo, que proviene de un paradigma diferente. Supuesto: Las tasas de generación de viajes son constantes para determinados tipos de hogares
lo que cambia es la distribución de esos tipos de hogares en la población.

## Slide 21: Modelación de la Generación de Viajes
h: tipo de hogar t(h): promedio de viajes con un propósito dado, y a la hora en cuestión, realizados por miembros de hogares tipo h ai(h): número de hogares tipo h en la zona i
Comparar Oi modelados con los observados.
Predicción: simular ai(h)

## Slide 22: Modelación de la Generación de Viajes
Ejemplo:
número de categorías =  número de grupos
tamaño del hogar
tasa motorización
ingreso
estructura del hogar
4 variables, 3 niveles c/u ==>
81 categorías

## Slide 23: Modelación de la Generación de Viajes
Ejemplo numérico:
Tipo de hogar h:
t(1)= 6 viajes /día
Oia=250·6+250·2,5=2.125 viajes/día Oif=500·6=3.000 viajes/día
1: Con auto
2: Sin auto
t(2)= 2,5 viajes /día

## Slide 24: Modelación de la Generación de Viajes
¿Cómo podemos saber si el supuesto es cierto?
--> varianza de t(h)
Calibración ¿?
--> calcular t(h)
Predicción ¿?
--> estimar distribución de probabilidad
(I,TM,EH)= (h)

## Slide 25: Modelación de la Generación de Viajes: modelo AC Análisis de Categorías o Clasificación
Concepto muy sencillo e intuitivo.
No se postulan relaciones matemáticas.
Calcular tasa generación es trivial
Desventajas
No se puede saber la significancia de las variables escogidas.
Predecir la distribución de los hogares según tipo es muy difícil.
Ventajas

## Slide 26: Modelación de la Generación de Viajes
Hemos visto:
Modelo de factor de crecimiento.
Modelo de regresión lineal.
Modelo de análisis por categorías.
... fin
Input:
Uso de suelo
Demografía
Accesibilidad
Output:
Oi, Dj tal que iOi = jDj = T
Modelo de generación de viajes
¿Elasticidad al costo de transporte?

## Slide 27
Ejemplo GENERACIÓN DE VIAJES
Ciudad de Puerto Montt
Datos de 1998, obtenidos de una Encuesta Origen - Destino realizada al 5% de los hogares durante un día laboral típico. Nivel de agregación: 54 zonas. 2 periodos. 10 propósitos de viaje.

## Slide 28
Producciones de Viajes Personales
Viajes Generados
Basados en el Hogar

## Slide 32: Modelación de la Generación de Viajes
Multiplicar Dj por
¿Qué pasa si calculamos Oi y Dj, y se obtiene valores distintos?
==> corregir.
Si le creemos más a Oi

## Slide 33: Etapa siguiente: Distribución de Viajes
Matriz Origen - Destino de viajes
O1
...
T
On
Dn
D1
...
¿Vij?