## Slide 1
Modelación de la Partición Modal
CI43A Análisis de Sistemas de Transporte:
G
D
PM
A
D
{Vij} (para un cierto periodo -propósito-tipo de persona)
PM
Proporción de usuarios que utiliza cada modo.

## Slide 2: Impacto de la partición modal en el desarrollo de la ciudad
¿qué tipo de ciudad queremos?
¿para qué queremos la ciudad?
¿hacia qué tipo de ciudad nos estamos moviendo?
¿se puede hacer algo distinto?

## Slide 3
Fuente: Informe Ejecutivo EOD2001

## Slide 5
Modelación de la Partición Modal
Modelación desagregada ==>
entender al individuo
Teoría del Consumidor
max U
¿de qué depende U?
Teoría de elecciones discretas:

## Slide 6
Modelación de la Partición Modal: Teoría de elecciones discretas
Maximización en dos etapas:
Función de utilidad indirecta condicional
V(I-Ci,P,Qi)

## Slide 7
Modelación de la Partición Modal: Teoría de elecciones discretas
¿Cómo modelamos Ui?
Uiq=Viq+iq
q: individuo
i: alternativa
Por ejemplo:
¿cuáles serán los X?
P(i/Aq) = Pr(Viq+iq>=Vjq+jq, para todo j en Aq)
= Pr(jq - iq <= Viq - Vjq)
--> depende de la distribución de i

## Slide 8
Modelación de la Partición Modal: Teoría de elecciones discretas
iq ~ N(0, ) -->
Se puede demostrar que
iq ~ Gumbel(Weibull, Valor Extremo) -->
--> modelo Logit Multinomial

## Slide 9
Modelación de la Partición Modal: Modelo Logit Multinomial
Depende de los atributos de i y del resto.
Sólo importan las diferencias entre alternativas.
--> k
Factor de escala que no se puede estimar (parámetro no identificable)
¿cómo estimar?
k'
--> Viq =Viq’
CI43A Análisis de Sistemas de Transporte:

## Slide 10
Modelación de la Partición Modal: Modelo Logit Multinomial
¿cómo estimar?
--> observamos los atributos (X) y las elecciones (i) de muchos individuos
--> buscamos k' tal que las predicciones sean buenas, al menos para la muestra de calibración
¿cómo sabemos si son buenas?
...
Max P(Felipe elija bus, Juan elija metro, Camila elija bus,...)
=P(Bus/(AF,XF)· P(Metro/(AJ,XJ)· P(Bus/(AC,XC)·...
Maximizar la probabilidad de que lo predicho sea igual a lo observado
--> MÁXIMA VEROSIMILITUD

## Slide 11
Modelación de la Partición Modal: Modelo Logit Multinomial
Propiedades del modelo MNL (Logit Multinomial)
¿Qué pasa si todas las alternativas tienen la misma utilidad?
¿Cuando se alcanzan los valores límite 0 y 1?
Efecto de la componente aleatoria representada por 
 muy grande
 muy pequeño
Independencia de alternativas irrelevantes
(Pi/Pj)

## Slide 12
Modelación de la Partición Modal: Modelo Logit Multinomial
Propiedades del modelo MNL (Logit Multinomial)
Constantes modales (específicas)
Ej:
  V1=C1+1X11 +2X21 +3X31
  V2=C2+1X12 +2X22 +3X32
  V3=C3+1X13 +2X22 +3X33
Interpretación de los parámetros 

## Slide 13
Modelación de la Partición Modal: Modelo Logit Multinomial
Especificación de Vi
V1i=Ctei+1TDVi +2TESPi +3TCAMi+4Costoi
microeconomía ==>
Cuánto estoy dispuesto a pagar por ahorrarme un minuto.
discutir...
Variables:
Ci, Qi
¿Variables socioeconómicas?
¿otras variables que describen al individuo?
Ingreso, género, edad, ...
CI43A Análisis de Sistemas de Transporte

## Slide 14
Modelación de la Partición Modal: Modelo Logit Multinomial
Elasticidades ¿signo?
Elasticidad cruzada
Análisis de sensibilidad
Buena aproximación si:
X es pequeño
Pi es lineal

## Slide 15
Modelación de la Partición Modal: Modelo Logit Multinomial
La probabilidad de elección es individual ¿cómo agregar para realizar predicciones para una población?
P
V
VA
VB
P(VA)
P(VB)
(VA+VB)/2
P{(VA+VB)/2}
(PA+PB)/2
Sesgo de agregación

## Slide 16
Modelación de la Partición Modal: Modelo Logit Multinomial
Enfoque inocente
Enumeración muestral
Clasificación
Partición de mercado agregada
Problema: necesitamos calcular Pjq para toda la población

## Slide 17
Modelación de la Partición Modal: Modelo Logit Multinomial
Forma Incremental del modelo Logit
...
Sólo necesitamos Pi0, cambios propuestos y sensibilidad a esos cambios para pivotear en torno a la situación actual.

## Slide 18
Modelación de la Partición Modal: Modelo Logit Multinomial
Estimación del modelo Logit simple
Se puede demostrar que
max
<==> max
El modelo reproduce las particiones de mercado observadas.

## Slide 19
llog (prob)
l(0): log verosimilitud del modelo equiprobable
l* log verosimilitud del modelo estimado
máximo teórico = 0 , nunca se alcanza
Estadígrafos:
l(C): log verosimilitud del modelo sólo constantes (reproduce las particiones de mercado observadas)
Modelación de la Partición Modal
CI43A Análisis de Sistemas de Transporte: