## Slide 1: Taller 7 CI4301
Sistema Cíclico Simple
Objetivos:
  Determinar flota necesaria para operar un sistema cíclico simple
  Analizar sensibilidad de la solución ante variables de operación.

## Slide 2: Actividades
Considere una flota de buses que necesita llevar pasajeros desde la periferia al centro de Santiago
La tasa de llegada de los pasajeros al paradero de abordaje es de 5000 [pax/hora], y el tiempo de viaje de los buses en minutos puede ser modelado a través de la función
donde k es número de pasajeros

## Slide 3: Actividades
Utilice los datos de la tarea dada en clases como tasas de carga/descarga (tasas de subida/bajada de pasajeros)
La capacidad K de los buses es de 80 [pax/bus]
Considere un factor de flota operativa
Notes: <number>

## Slide 4: Actividades
Calcule la flota necesaria de buses para una operación en que los vehículos transportan a los pasajeros desde la periferia al centro y vuelven vacíos.
Grafique y explique en base a los resultados obtenidos
  La flota de buses vs la tasa de llegada de los pasajeros.
  La flota de buses vs el tiempo que se demoran los pasajeros en subir al vehículo
  La flota de buses vs la capacidad de los buses (ver siguiente diapositiva)
  El tiempo de espera promedio de los pasajeros vs la capacidad de los buses; para esto suponga que las llegadas de los pasajeros al paradero de abordaje son uniformes y que los buses pasan con frecuencia regular.
  El tiempo de ciclo vs la carga de los buses

## Slide 5: Información Adicional
Tamaños y capacidades de buses disponibles:
  Clase A1 (minibus 8m): 42 pax
  Clase A2 (9m): 65 pax
  Clase B (12m): 80 pax
  Clase C (articulado 18.5m): 160 pax

## Slide 6: Consideraciones
Se deben entregar los archivos con el siguiente formato: apellido1_apellido2.doc
Enviar al mail del curso: tallerci4301@gmail.com
Asunto: Taller 7
Incluir un breve informe con el desarrollo del taller y un archivo .xls con los cálculos.
El punto base se asigna de acuerdo a la presentación y orden de los archivos.
Notes: <number>