## Slide 1: Taller 9 CI4301
Teoría de la Circulación y Asignación a la Red
Objetivos:
  Conocer y aplicar modelos funcionales de velocidad y densidad de tráfico.
  Aplicar los principios de Wardrop en una red simple y realizar asignación según equilibrio de usuario y óptimo de sistema.

## Slide 2: Problema I: Circulación
Existen en teoría de circulación diversos modelos que explican cómo varía la velocidad de circulación (v) en función de la densidad (k). Dos de los más utilizados se presentan a continuación:
Greenshields:
Greemberg:
Donde v es la velocidad, k la densidad, Vf es la velocidad de flujo libre, ks es la densidad de saturación y c es una constante

## Slide 3: Problema I: Circulación
Para ambas formas funcionales presentadas:
Defina valores para Vf , ks y c.
Grafique cómo varía la velocidad en función de la densidad, para los valores definidos en el punto anterior.
Utilizando la ecuación de tráfico grafique el flujo en función de la densidad.
Comente los resultados obtenidos
Identifique posibles conflictos, problemas y limitaciones asociados a utilizar una u otra forma funcional.

## Slide 4
Demandas y Costos en arcos
A-C =700
B-C=500
t1=10+0,2f1
t2=7+0,05f2
t3=10+0,2f3
t4=7+0,1f4
t5=5+0,4f5
A
B
C
1
2
3
4
5
Problema II: Asignación

## Slide 5: Problema II: Asignación
Para la red presentada en la figura anterior, calcule el equilibrio de usuario y el óptimo del sistema. Compare ambas situaciones utilizando como indicador de calidad de servicio de la red el tiempo global de viaje (suma sobre los tiempos de viaje para todos los usuarios en la red)

## Slide 6: Consideraciones
Se deben entregar los archivos con el siguiente formato: apellido1_apellido2.doc
Enviar al mail del curso: tallerci4301@gmail.com
Asunto: Taller n°9
Incluir un breve informe con el desarrollo del taller y un archivo .xls con los cálculos.
El punto base se asigna de acuerdo a la presentación y orden de los archivos.
Notes: <number>