## Slide 1: EI1102 Introducción a la Ingeniería II
Héctor Agusto A.
Notes: 29/07/26
EI1B2 clase 10: Unidades
<number>

## Slide 2: SISTEMAS DE UNIDADES
Sistema Inglés
Sistema Métrico Decimal o MKS
Sistema Cegesimal o CGS.
Sistema Natural
Sistema Técnico de Unidades
Sistema Internacional de Unidades SI
Notes: 29/07/26
EI1B2 clase 10: Unidades
<number>
Sistema Internacional de Unidades o SI: Es el sistema más usado. Sus unidades básicas son: el metro, el kilogramo, el segundo, el ampere, el kelvin, la candela y el mol.
Sistema Métrico Decimal: Primer sistema unificado de medidas.
Sistema Cegesimal o CGS.: Denominado así porque sus unidades básicas son el centímetro, el gramo y el segundo.
Sistema Natural: En el cual las unidades se escogen de forma que ciertas constantes físicas valgan exactamente 1.
Sistema Técnico de Unidades: Derivado del sistema métrico con unidades del anterior, todavía utilizado en la técnica por ser unidades muy intuitivas.
Sistema Inglés: Aún utilizado en los países anglosajones. Muchos de ellos lo están intentando reemplazar por el Sistema Internacional de Unidades.
Además de estos, existe unidades prácticas usadas en diferentes campos y ciencias,

## Slide 3: Importancia del sistema de unidades
En 1976 el gobierno de Canadá decidió implementar el sistema métrico decimal, en lugar del que se empleaba en ese momento que era el sistema ingles o imperial de medidas.
La medida alcanzó a la Air Canada, cuyos ejecutivos pidieron que los nuevos 767 deberían llevar las especificaciones en sistema métrico decimal, y los técnicos de mantenimiento estaban confundidos con eso.

## Slide 4: Importancia del sistema de unidades
23 Julio 1983
Vuelo Air Canada 143 (Montreal-Ottawa-Edmonton)
Boeing 767-200
“Gimli Glider”
(El Planeador de Gimli)

## Slide 5: Importancia del sistema de unidades
Ese día fallaron los medidores del vuelo 143.
Se midieron los tanques con varillas (en sistema métrico decimal), pero al hacer las multiplicaciones cometieron un grave error, usaron un factor que daba el peso en libras en lugar de kilos, por consiguiente al avión le habían metido menos combustible del que se suponía.
Conversión combustible (densidad):
  1 lt  0.803 Kg
  1 lt 1.77 Libras

## Slide 6: Importancia del sistema de unidades
Ruta Montreal-Edmonton requiere 20300 Kg de combustible.
En Ottawa se debe rellenar el estanque.
Ottawa: se miden 7682 litros en los estanques y se rellenan.
No existe Ingeniero de vuelo, es reemplazado por la computadora de vuelo.
En este vuelo la computadora está fuera de servicio.
Piloto ingresa 22300 Kg en la computadora, manualmente, pero lleva sólo 10116 Kg
El avión se queda sin combustible, planea hasta una pista pequeña y aterriza sin víctimas fatales.

## Slide 7: Importancia del sistema de unidades
Se convierten a Libras erroneamente:
  7682 litres x 1.77 = 13597 ‘kg’
  22300 kg – 13597 ‘kg’ = 8703 ’kg’
  8703 kg ÷ 1.77 = 4916 lt
  4916 +7682=12598 lt 10116 Kg
La conversión correcta sería:
  7682 litres x 0.803 = 6169 kg
  22300 kg – 6169 kg = 16131 kg
  16131 kg ÷ 0.803 = 20088 lt
  20088+7682=27770 lt  22300 Kg
1 libra= 0.45 Kg

## Slide 8: Importancia del sistema de unidades

## Slide 10: SISTEMA INGLÉS
1 milla [mi]= 1760 yardas [yd]= 5280 pies [ft]= 63360 pulgadas [in] = 1.609344 [km]
Distancia
Volumen
1 pulgada cúbica (in3 o cu in) = 16.387065 cm3
1 pie cúbico (ft3 o cu ft) = 1728 cu in = 28.317 L
1 yarda cúbica (yd3 o cu yd) = 27 cu ft = 7.646 hL
1 acre-pie = 43,560 cu ft = 325,851 gallons = 13,277.088 m3
1 pinta (pt) = 550,610 mL
1 cuarto (qt) = 2 pt = 1,101 L
1 galón (gal) = 4 qt = 268.8 cu in = 4,405 L
1 peck (pk) = 8 qt = 2 gal = 8,81 L
1 bushel (bu) = 2150,42 cu in = 4 pk = 35,239 L

## Slide 11: SISTEMA INGLÉS
1/32 17/32
1/16 9/16
3/32 19/32
1/8 5/8
5/32 21/32
3/16 11/16
7/32 23/32
1/4 3/4
9/32 25/32
5/16 13/16
11/32 27/32
3/8 7/8
13/32 29/32
7/16 15/16
15/32 31/32
1/2
Progresión en incrementos de 1/32 :
COMPLICADO !!!!!

## Slide 12: SISTEMA MÉTRICO (MKS)
Longitud: metro [m]: diezmillonésima parte del meridiano. Metro patrón.
Capacidad: litro [l]: decímetro cúbico
Masa: kilogramo [kg]: masa de 1 litro de agua
Tiempo: segundo [s]
Primer sistema unificado (1889)
Reemplazado por Sistema Internacional: SI

## Slide 13: SISTEMA CEGESIMAL (CGS)
Basado en Centimetro, Gramo, Segundo
Longitud: centímetro [cm]
Masa: gramo [g]
Tiempo: segundo [s]
Útil en Física y Astronomía, pero reemplazado por SI

## Slide 14: SISTEMA NATURAL o PLANCK
Por ejemplo la velocidad de la luz es 1, por lo que la ecuación
masa-energía de Einstein
E=mc2
se convierte en:
E=m
5 constantes físicas fundamentales valen 1 (1989)

## Slide 15: SISTEMA TÉCNICO
Fuerza: kilogramo fuerza [kgf] o kilopondio [kp]
Presión: metro columna de agua [mca]
Energía: caloría [cal]
Potencia: caballo de vapor [cv]
Fáciles de comprender (derivadas del MKS)

## Slide 16: SISTEMA INTERNACIONAL

## Slide 17
Magnitud Simbolo Unidad SI .
Area A [m2] metro cuadrado
Volumen V [m3] metro cúbico
Angulo plano θ [rad] radián
Angulo sólido Ω [sterrad] estéreoradián
Frecuencia f [Hz] Hertz o Hertzio
Velocidad v [ms-1] metros por segundo
Aceleración a [ms-2] metros por segundo al cuadrado
Fuerza F [N] Newton
Presión p [Pa] Pascal
Potencia P [W] Watt
Energía E [J] Joule o Julio
Unidades derivadas
SISTEMA INTERNACIONAL

## Slide 18
Magnitud Símbolo Unidad SI .
Dif. de Potencial V [V] Volt
Resistencia R [Ω] Ohm
Conductancia G [S] Siemens
Carga Q [C] Coulomb
Capacidad C [F] Farad o Faradio
Flujo Magnético Ф [Wb] Weber
Densidad de
Flujo Magnético B [T] Tesla
Inductancia L [H] Henry o Henrio
Flujo Luminoso F [lm] Lúmen
Iluminación E [lx] Lux
Actividad A [Bq] Becquerel
Dosis de Energía [Gy] Gray
Dosis Equivalente [Sv] Sievert
Unidades derivadas (cont)
SISTEMA INTERNACIONAL

## Slide 19: SISTEMA INTERNACIONAL
Tabla de Múltiplos

## Slide 20: Unidades derivadas
Sistema Internacional de Unidades (SI) : Newton
Sistema Técnico de Unidades : Kilogramo fuerza o Kilopondio (Kgf) , Gramo fuerza (gf)
Sistema Cegesimal de Unidades: Dina
Sistema Anglosajón de Unidades : Poundal, KIP, Libra fuerza (lbf)
Ej. : Fuerza = Masa * aceleración
= Masa * distancia / (tiempo)2

## Slide 21: Conversión de Unidades
Ej. : Fuerza = Masa * distancia / (tiempo)2
SI : 1 [N] = 1[kg] * 1 [m / s2]
 a cgs : 1 [N] = 1000 [g] * 100 [cm/s2] = 100.000 [Dinas]

## Slide 22: Temperatura
Celsius:
0ºC Congelamiento del agua
100ºC Ebullición del Agua
Kelvin usa la misma unidad pero desplaza el 0 al “cero absoluto” (-273,15ºC)
Fahrenheit:
32ºF Congelamiento del agua
212ºF Ebullición del Agua
ºF = 32 + ºC ·(212-32)/100 [ºF]
ºC= (ºF - 32) ·100/(212-32) [ºC]

## Slide 23: PREFIJOS BINARIOS
Uso Común:

## Slide 24: PREFIJOS BINARIOS
Otros (Diskette):
1 MB = 1000 x 1024
Un diskette de 1.44 MB y 3½”:
no es de 1.44 x 1000 x 1000 Bytes
ni de 1.44 x 1024 x 1024 Bytes
sino 1.44 x 1000 x 1024 Bytes
no es de 3½” (88.9 mm) sino de 90 mm

## Slide 25: os
PLANIFICACIÓN |  |  | 
Sem | Clase de Cátedra | Taller | Personal
1 | Presentación del Curso, Planteamiento del Proyecto 1, Diseño |  | Investigación personal (UCursos)
2 | Seguridad Industrial | Formación de Grupos: Lluvia de Ideas, Bosquejos | Definición Roles (Entregar listado)
3 | Unidades de Medida | Modelo en Cartón Pluma | Pre informe (UCursos)
4 | Instrumentación | Confección de planos e Revisión informe | Informe (UCursos) Listados de Materiales, piezas y partes, Planos, cubicación , manual constructivo

## Slide 26: Pauta de evaluación

## Slide 27: Pauta de evaluación
RESUMEN:
Un párrafo objetivos
Un párrafo desarrollo
Un párrafo conclusiones
INTRODUCCIÓN:
Contexto (Curso, facultad) , Objetivos, Alcances (qué incluye)
Descripción del Proyecto: Planteamiento→ cómo se resolverá, pasos, etapas.
Resultados esperados
RESULTADOS
Por etapas: lluvia de ideas, cómo y qué eligen hacer, bosquejos, prototipo, diseño final. Descripción detallada. Costo

## Slide 28: Pauta de evaluación
DISCUCIÓN:
¿Fue la mejor elección?
¿Se pudo hacer mejor?
¿Otras alternativas?
¿Problemas en el desarrollo?
CONCLUSIONES:
¿Se cumplieron los objetivos?
¿Porqué?
¿Problemas, dificultades?
¿Qué haría mejor?
APENDICES: Listado de Materiales (cubicación), listado de Piezas y partes, planos, manual constructivo, planilla de costos.