## Slide 1
EI1102 Introducción a la Ingeniería II
Héctor Agusto A.
Notes: 29/07/26
EI1B2 clase semana 11
<number>

## Slide 2
?
?
?
?
¿Cómo interactuamos con estos sistemas?

## Slide 3: Instrumentación
Sensores
Actuadores
Transmisión

## Slide 4: Sensores
Variable Análoga (p.ej. Termómetro)
De Estatus (luz piloto) (Nivel alto – Nivel Bajo)
Interruptores (si toman acción)
Dispositivo que transforma variable física en información

## Slide 5: Transmisores
Hidráulicos
Eléctricos (Corriente, Voltaje)
Por comunicaciones
(Foundation Fielbus, Profibus, HART)
Envía información del sensor a indicador remoto o sistema de control

## Slide 6: Actuadores
Discreto ( Calefactor: prendido/apagado )
Análogo ( Válvula: n% abierta)
Dispositivo que permite provocar un efecto en el proceso

## Slide 7: Características de un instrumento
Principio de Funcionamiento
Respuesta Dinámica
Linealidad
Rango de medición
Sensibilidad
Exactitud
Reproducibilidad

## Slide 8: Principio de Funcionamiento
Ej: Sensores de nivel:
Capacitivos
Conductivos
Rotativos
Vibratorios
Boyas cable
Boyas laterales
Magnéticos
Miniflotadores
Neumáticos
Mecánicos
Por presión
Radar
Ultrasónicos
Fenómeno físico, químico, eléctrico, etc. que permite medición.

## Slide 9: Respuesta dinámica
Forma en el tiempo de la respuesta.

## Slide 10: Linealidad
Relación de la variable que se desea medir, con la que efectivamente se mide, dependiendo del principio de funcionamiento.
m
k
x
Zona Lineal (elástica)
Zona No Lineal (plástica)
Ej. Medir masa con deformación de un resorte

## Slide 11: Rango de medición
Valores mínimo y máximo donde se asegura una buena medición.
Dependen de:
Principio de funcionamiento
Linealidad

## Slide 12: Sensibilidad
Mínima medida posible.

## Slide 13: Exactitud
Cercanía a valor real
Ej. Se puede medir distancia con una regla graduada en décimas de milímetro (muy sensible), pero con problemas en la ubicación del cero, lo que dará consistentemente medidas inexactas

## Slide 14: Reproducibilidad
Capacidad de obtener la misma medida, de un mismo valor, en condiciones o instantes distintos.

## Slide 15: Instrumentación
Resultado: mueren 70 personas (31 chilenos)
Falla puede ser muy grave: hasta la muerte
Fecha: Octubre de 1996
Lugar: Lima, Perú
Suceso: Accidente AeroPeru vuelo 603
Causa basal: Falla de un sensor del avión

## Slide 16: Accidente AeroPeru 603 El Avión
Boing 757-200

## Slide 17: Accidente AeroPeru 603
EI1B2- Introducción a la Ingeniería II
(ver video)

## Slide 18: Accidente AeroPeru 603 Caja “negra”

## Slide 19: Accidente AeroPeru 603 Serie de eventos desencadenantes
- Uso de material inadecuado. Se usó cinta color aluminio y debió usarse cinta color naranja fosforescente que dice
“REMOVE BEFORE FLIGHT”
- Diseño inadecuado que puede ser usado mal.
(Después fue modificado colocando una tapa)
- Mantención realizada mal
- No se quitó la cinta
- Entregar a operaciones con la cinta puesta
- No seguir los procedimientos establecidos

## Slide 20: Accidente AeroPeru 603 Serie de eventos desencadenantes

## Slide 21: Accidente AeroPeru 603 Serie de eventos desencadenantes

## Slide 22: Accidente AeroPeru 603 Serie de eventos desencadenantes

## Slide 23: Accidente AeroPeru 603 Serie de eventos desencadenantes

## Slide 24: Accidente AeroPeru 603 Serie de eventos desencadenantes
Debió detectar que sucedía algo anormal cuando dá
simultáneamente 2 alarmas que son contradictorias:
velocidad excesiva y velocidad muy baja
Revisión inadecuada de la máquina antes del
despegue
- Debilidad del sistema informático a bordo
- No seguir los procedimientos establecidos
Se pudo haber desconectado la computadora de a bordo
y haber volado con instrumentos análogos

## Slide 25: Accidente AeroPeru 603 Serie de eventos desencadenantes
- No haber trabajado en equipo
- No aplicar el sentido común
Debió mantenerse la potencia e inclinación natural del
avión de acuerdo a la forma acostumbrada de volar.
Por ningún motivo apagar motores ni aplicar freno.
Es preferible excederse en altura que volar demasiado
bajo.
El piloto y el copiloto tenían criterios dispares y no
trabajaron en forma colaborativa.

## Slide 26: Accidente AeroPeru 603 Resumen de Errores
- Mantención
- Diseño
- Trabajo en equipo
- Sentido Común
- Procedimientos
- Programación
Resultado: ACCIDENTE

## Slide 27: os
PLANIFICACIÓN |  |  | 
Sem | Clase de Cátedra | Taller | Personal
1 | Presentación del Curso, Planteamiento del Proyecto 1, Diseño |  | Investigación personal (UCursos)
2 | Seguridad Industrial | Formación de Grupos: Lluvia de Ideas, Bosquejos | Definición Roles (Entregar listado)
3 | Unidades de Medida | Modelo en Cartón Pluma | Pre informe (UCursos)
4 | Instrumentación | Confección de planos e Revisión informe | Informe (UCursos) Listados de Materiales, piezas y partes, Planos, cubicación , manual constructivo