## Slide 1
LUIS S. VARGAS
Area de Energía
Departamento de Ingeniería Eléctrica
Universidad de Chile
Clase 2:
ENERGIAS RENOVABLES EN EL MERCADO ELECTRICO CHILENO
Notes: <number>

## Slide 2
Desarrollo Cronológico Marco Legal 1981-2005
1980
DFL1 Ley Nº 18.091
31 de dic. 1981
Ley N° 18410
28 de mayo 1985
(Ley que crea SEC)
1985
1990
1995
2000
2005
Ley Nº 19.940
13 de marzo 2004
(Ley Corta I)
Ley Nº 19.613
8 de junio 1999
(SEC Aplica ley Eléctrica)
Ley Nº 20.018
19 de mayo 2005
(Ley Corta II)
Ley Nº 19.674
3 de mayo 2000
(Sujetos de fijación de precios)

## Slide 3
   
   
    
    
    
Baja Tensión:
BT
500 o > kV
> 23kV
23 kV
23 kV
>0.4kV
=< 0.4 kV
Sistemas de Transmisión
- Sistema Troncal:
Area de influencia común
Resto
- Sistemas de Transmisión
adicionales:
Sistemas de Subtransmisión
MediaTensión,
Alta Tensión en Distribución:
MT
AltaTensión:
AT
Consumidores
NO regulados
500 o > kV
Sistemas de Distribución
Consumidores
regulados
INTRODUCCION A UN SISTEMA ELECTRICO
Sistemas de Distribución

## Slide 4
PRINCIPALES CAMBIOS DE LAS LEYES N0 19.940 y 20.018
INCORPORACION DE LOS PEQUEÑOS GENERADORES COMO ACTORES DEL SECTOR ELECTRICO
PEAJES Y DERECHOS DE CONEXIÓN
VENTA DE ENERGIA Y POTENCIA: MERCADO SPOT, PRECIO ESTABILIZADO, VENTA A DISTRIBUIDORA

## Slide 5
A. DEFINICION DE LOS PEQUEÑOS GENERADORES
Ley 19.940/2004
PEQUEÑOS MEDIOS DE GENERACION
POR EXCEDENTES DE POTENCIA < 9000 kW
POR TECNOLOGIA - FUENTE PRIMARIA NO CONVENCIONAL
CONEXIÓN A EMPRESAS DE DISTRIBUCION

## Slide 6
- Sistemas de Transmisión
adicionales (Clientes no regulados y Generadores)
   
   
    
    
    
Baja Tensión:
BT
500 kV
> 23kV
23 kV
23 kV
>0.4kV
=< 0.4 kV
Sistemas de Transmisión
MediaTensión
Alta Tensión en Distribución:
MT
Consumidores
NO regulados
154 o > kV
- Sistemas de Subtransmisión (abastecimiento de grupos de consumidores en zonas de concesión de discos)
Consumidores
regulados
Sistemas de Distribución
Sistemas de Distribución
220 kV
- Sistema Troncal
Sist. de Transmisión troncal
Sist. de Transmisión adicional
Subtransmisión
Clasificación Reglamento MGNC-PMG
Notes: <number>

## Slide 7
- Sistemas de Transmisión
adicionales (Clientes no regulados y Generadores)
   
   
    
    
    
Baja Tensión:
BT
500 kV
> 23kV
23 kV
23 kV
>0.4kV
=< 0.4 kV
Sistemas de Transmisión
MediaTensión
Alta Tensión en Distribución:
MT
Consumidores
NO regulados
154 o > kV
- Sistemas de Subtransmisión (abastecimiento de grupos de consumidores en zonas de concesión de discos)
Consumidores
regulados
Sistemas de Distribución
Sistemas de Distribución
220 kV
- Sistema Troncal
Sist. de Transmisión troncal
Sist. de Transmisión adicional
Subtransmisión
PMGD: Excedentes de potencia
DFL4, Art. 149o
Notes: <number>

## Slide 8
- Sistemas de Transmisión
adicionales (Clientes no regulados y Generadores)
   
   
    
    
    
Baja Tensión:
BT
500 kV
> 23kV
23 kV
23 kV
>0.4kV
=< 0.4 kV
Sistemas de Transmisión
MediaTensión
Alta Tensión en Distribución:
MT
Consumidores
NO regulados
154 o > kV
- Sistemas de Subtransmisión (abastecimiento de grupos de consumidores en zonas de concesión de discos)
Consumidores
regulados
Sistemas de Distribución
Sistemas de Distribución
220 kV
- Sistema Troncal
Sist. de Transmisión troncal
Sist. de Transmisión adicional
Subtransmisión
PMG: Excedentes de potencia
DFL4, Art. 149o
Notes: <number>

## Slide 9
- Sistemas de Transmisión
adicionales (Clientes no regulados y Generadores)
   
   
    
    
    
Baja Tensión:
BT
500 kV
> 23kV
23 kV
23 kV
>0.4kV
=< 0.4 kV
Sistemas de Transmisión
MediaTensión
Alta Tensión en Distribución:
MT
Consumidores
NO regulados
154 o > kV
- Sistemas de Subtransmisión (abastecimiento de grupos de consumidores en zonas de concesión de discos)
Consumidores
regulados
Sistemas de Distribución
Sistemas de Distribución
220 kV
- Sistema Troncal
Sist. de Transmisión troncal
Sist. de Transmisión adicional
Subtransmisión
MGNC: Excedentes de potencia ≤20.000 kilowatts
DFL4, Art. 79o
Notes: <number>

## Slide 10
- Sistemas de Transmisión
adicionales (Clientes no regulados y Generadores)
   
   
    
    
    
Baja Tensión:
BT
500 kV
> 23kV
23 kV
23 kV
>0.4kV
=< 0.4 kV
Sistemas de Transmisión
MediaTensión
Alta Tensión en Distribución:
MT
Consumidores
NO regulados
154 o > kV
- Sistemas de Subtransmisión (abastecimiento de grupos de consumidores en zonas de concesión de discos)
Consumidores
regulados
Sistemas de Distribución
Sistemas de Distribución
220 kV
- Sistema Troncal
Sist. de Transmisión troncal
Sist. de Transmisión adicional
Subtransmisión
PMG: Excedentes de potencia
DFL4, Art. 149o
Notes: <number>

## Slide 11
- Sistemas de Transmisión
adicionales (Clientes no regulados y Generadores)
   
   
    
    
    
Baja Tensión:
BT
500 kV
> 23kV
23 kV
23 kV
>0.4kV
=< 0.4 kV
Sistemas de Transmisión
MediaTensión
Alta Tensión en Distribución:
MT
Consumidores
NO regulados
154 o > kV
- Sistemas de Subtransmisión (abastecimiento de grupos de consumidores en zonas de concesión de discos)
Consumidores
regulados
Sistemas de Distribución
Sistemas de Distribución
220 kV
- Sistema Troncal
Sist. de Transmisión troncal
Sist. de Transmisión adicional
Subtransmisión
PMGD: Excedentes de potencia
DFL4, Art. 149o
Notes: <number>

## Slide 12
Excedentes de Potencia | Distribución | Sistemas de Transmision (Troncal, Adicional, subtransmisión)
Pg ≤ 9000 kW | PMGD | PMG
(*) DFL4, Art. 149o y Art. 1o, literales a) y b) Reglamento PMGD
Definición PMGD y PMG
Notes: <number>

## Slide 13
Excedentes de Potencia | Distribución | Sistemas de Transmision (Troncal, Adicional, subtransmisión)
Pg ≤ 9000 kW | MGNC | MGNC
9000 kW< Pg≤ 20000 kW | MGNC | MGNC
MGNC= Medios de Generación No Convencionales (*)
(*) DFL4, Art. 149o y Art. 1o, literal c) Reglamento PMGD
Notes: <number>

## Slide 14
Excedentes de Potencia | Distribución | Sistemas de Transmision (Troncal, Adicional, subtransmisión)
Pg ≤ 9000 kW | MGNC (PMGD) Un MGNC cuyos excedentes son ≤ a 9.000 kilowatts conectado a Distribución es un PMGD | MGNC (PMG) Un MGNC cuyos excedentes son ≤ a 9.000 kilowatts conectado a un Sistema de Transmisión es un PMGD
9000 kW< Pg≤ 20000 kW | MGNC | MGNC
Relación entre PMG, PMGD y MGNC
Notes: <number>

## Slide 15
B. PEAJE POR USO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN
Liberación del pago total o parcial de peajes por uso del sistema de Transmisión para generadores cuya fuente sea No Convencional y su inyección de excedentes de potencia al sistema sea inferior a 20 MW.
Artículo 71-7.- Los propietarios de los medios de generación conectados al sistema eléctrico respectivo cuya fuente sea no convencional, tales como geotérmica, eólica, solar, biomasa, mareomotriz, pequeñas centrales hidroeléctricas, cogeneración y otras similares determinadas fundadamente por la Comisión, cuyos excedentes de potencia suministrada al sistema sea inferior a 20.000 kW, estarán exceptuados del pago total o de una porción de los peajes por el uso que las inyecciones de esos medios de generación hacen de los sistemas de transmisión troncal,....
Ley 19.940/2004

## Slide 16
B. PEAJE POR USO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN
Liberación del pago total o parcial de peajes por uso del sistema de Transmisión para generadores cuya fuente sea No Convencional y su inyección de excedentes de potencia al sistema sea inferior a 20 MW.
Ley 19.940/2004
EJEMPLOS DE PEAJES (incluye subtransmisión)
Central de 30 MW en zona de Concepción:
        US$ 600,000 al año
Central de 30 MW en zona Puerto Montt
        US$1.400.000 al año

## Slide 17
Ley 19.940/2004
Objeto de Exención: todo MGNC.
Niveles de Exención:
  Cap. Instalada  9 MW -> exención total.
  9  Cap. Instalada  20. -> exención parcial.
= 100*(20-Cap. Instalada)/11 [%].
  Cap. Instalada objeto de exención no puede superar el 5% de la capacidad instalada del sistema.
La suma de la exención de peajes de todos los MGNC es pagado por las demás empresas que efectúan inyecciones de energía al sistema a prorrata de inyecciones promedio de energía según despacho proyectado en el período para el que se realiza el cálculo de peajes.
B. PEAJE POR USO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

## Slide 18
B. PEAJE POR USO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN
Liberación del pago total o parcial de peajes por uso del sistema de Transmisión para generadores cuya fuente sea No Convencional y su inyección de excedentes de potencia al sistema sea inferior a 20 MW.
Ley 19.940/2004
Art. 71-7: Nombra tecnologías y define condiciones para exención de peajes.
0 a 9 MW, Exentos
9 a 20 MW, Pago Parcial
Mayor a 20 MW, Pago Total
¿Donde se miden inyecciones ?

## Slide 19
Troncal
SubTx
Dx
PPG NPG
PPG 1
PS1
PSNs
PSj
...
...
...
Cmgi 1•fpi 1+Ii 1
Cmgi j•fpi j+Ii j
Cmgi Ns•fpi Ns+Ii Ns
Cmgi 1
Cmgi j
Cmgi Ns
PEQUEÑOS MEDIOS DE GENERACION DENTRO DE AREA DE CONCESION DISTRIBUIDORAS
B. PEAJE POR USO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

## Slide 20
Troncal
SubTx
Dx
PPG NPG
PPG 1
PS1
PSNs
PSj
...
...
...
Cmgi 1•fpi 1+Ii 1
Cmgi j•fpi j+Ii j
Cmgi Ns•fpi Ns+Ii Ns
Cmgi 1
Cmgi j
Cmgi Ns
PEQUEÑOS MEDIOS DE GENERACION DENTRO DE AREA DE CONCESION DISTRIBUIDORAS
Inyección de excedentes de potencia al sistema
B. PEAJE POR USO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

## Slide 21
Punto de repercusión
Punto de conexión
Punto de repercusión
Punto de conexión
SISTEMA
SISTEMA
B. PEAJE POR USO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

## Slide 22
C. CONEXIÓN A REDES DE DISTRIBUCION
Empresas de distribución deben permitir la conexión a sus redes de media tensión a generadores con potencia menor o igual a 9 MW.
Artículo 91 (Inciso 5) - Los concesionarios de servicio público de distribución de electricidad, así como aquellas empresas que posean líneas de distribución de energía eléctrica que utilicen bienes nacionales de uso público, deberán permitir la conexión a sus instalaciones de distribución correspondientes de los medios de generación cuyos excedentes de potencia suministrables al sistema eléctrico no superen los 9.000 kW, sin perjuicio del cumplimiento de las exigencias de seguridad y calidad de servicio vigentes.
Ley 19.940/2004

## Slide 23
C. CONEXIÓN A REDES DE DISTRIBUCION
Empresas de distribución deben permitir la conexión a sus redes de media tensión a generadores con potencia menor o igual a 9 MW.
Ley 19.940/2004
Especificaciones y exigencias técnicas para la conexión a la red.
       Interruptor

## Slide 24
C. CONEXIÓN A REDES DE DISTRIBUCION
Empresas de distribución deben permitir la conexión a sus redes de media tensión a generadores con potencia menor o igual a 9 MW.
Ley 19.940/2004
Especificaciones y exigencias técnicas para la conexión a la red.
       Mediciones

## Slide 25
C. CONEXIÓN A REDES DE DISTRIBUCION
Empresas de distribución deben permitir la conexión a sus redes de media tensión a generadores con potencia menor o igual a 9 MW.
Ley 19.940/2004
Especificaciones y exigencias técnicas para la conexión a la red.
       Pruebas
Prueba del interruptor
desacoplador
Pruebas de diseño
Funcionamiento de la
formación de isla
no intencional
Pruebas de la instalación
de conexión

## Slide 26
C. CONEXIÓN A REDES DE DISTRIBUCION
Empresas de distribución deben permitir la conexión a sus redes de media tensión a generadores con potencia menor o igual a 9 MW.
Ley 19.940/2004
Fase 1
PG
T0
T0+15
Solicitud de Interés
Empresa Distribución (EDE)
RESPUESTA
Fase 2
SEC
Empresa Distribución (EDE)
CDEC Respectivo
T0
PG
Solicitud de Conexión

## Slide 27
D. VENTA DE ENERGIA Y POTENCIA
Derecho a participar en las transferencias de energía y potencia del Mercado mayorista de energía.
Artículo 91 (Inciso 4) - Todo propietario de medios de generación sincronizados al sistema eléctrico tendrá derecho a vender la energía que evacue al sistema al costo marginal instantáneo, así como sus excedentes de potencia al precio de nudo de la potencia, debiendo participar en las transferencias a que se refieren los incisos segundo y tercero de este artículo.
Ley 19.940/2004

## Slide 28
D. VENTA DE ENERGIA Y POTENCIA
Derecho a participar en las transferencias de energía y potencia del Mercado mayorista de energía.
Artículo 91 (Inciso 4) -
Ley 19.940/2004
Troncal
Dx
PPG NPG
PPG 1
PS1
PSNs
PSj
...
...
...
Cmgi 1
Cmgi j
Cmgi Ns
¿Dónde se valoriza la energía inyectada?
Cmgi 1•fpi 1+Ii 1
Cmgi j•fpi j+Ii j
Cmgi Ns•fpi Ns+Ii Ns
En la subestación de energía primaria
En la subestación de Inyección del PG
ó

## Slide 29
D. VENTA DE ENERGIA Y POTENCIA
Derecho a participar en las transferencias de energía y potencia del Mercado mayorista de energía.
Ley 19.940/2004
Troncal
SubTx
Dx
PPG NPG
PPG 1
PS1
PSNs
PSj
...
...
...
Cmgi 1•fpi 1+Ii 1
Cmgi j•fpi j+Ii j
Cmgi Ns•fpi Ns+Ii Ns
Cmgi 1
Cmgi j
Cmgi Ns
¿Qué mecanismo se adopta para “llevar” la inyección a la subestación de energía de distribución?
En la subestación de energía primaria

## Slide 30
D. VENTA DE ENERGIA Y POTENCIA
Derecho a participar en las transferencias de energía y potencia del Mercado mayorista de energía.
Ley 19.940/2004
Troncal
SubTx
Dx
PPG NPG
PPG 1
PS1
PSNs
PSj
...
...
...
Cmgi 1•fpi 1+Ii 1
Cmgi j•fpi j+Ii j
Cmgi Ns•fpi Ns+Ii Ns
Cmgi 1
Cmgi j
Cmgi Ns
¿Qué mecanismo se adopta para “llevar” el costo marginal a la subestación de energía de distribución?
En la subestación de Inyección del PG

## Slide 31
D. VENTA DE ENERGIA Y POTENCIA
Derecho a participar en las transferencias de energía y potencia del Mercado mayorista de energía.
EJEMPLO
Cmg1=21
Cmg2=20
Cmg3=22
Cmgi=23
Pg1 =500 MW
Pg2 =350 MW
D3 = 400 MW
D1 = 150 MW
Di = 300 MW
Contratos Existentes
  D1, D3 G1
  Di  G2
Balance de Energía Generador 1
BG1 = (500-150)•21 - 400•22 = -1450
Balance de Energía Generador 2
  BG2 = 350•20 - 300•23 = 100
Balance de Energía Generador = Ventas del generador a costo marginal en punto de inyección – Compras del generador a costo marginal en punto de retiro
Se reemplazará el consumo Di por el sistema de distribución respectivo + PG
2
1
3
i
Ingreso Tarifario IT = 1350

## Slide 32
D. VENTA DE ENERGIA Y POTENCIA
Derecho a participar en las transferencias de energía y potencia del Mercado mayorista de energía.
Balance Nodal de Energía
Pg1=500 MW
Pg2=350 MW
Criterio a) Traslado Inyección:
Se reconoce inyección equivalente en punto de inyección de pequeño generador
Punto de inyección del pequeño generador reconoce disminución de pérdidas
Estos criterios permiten referir la inyección del PG en la barra i
PG
PPG=5 MW
D3=400 MW
D1=150 MW
Di=300 MW
Di=294.5 MW
CmgPG
2
1
3
i
Cmg1=21
Cmg2=20
Cmg3=22
Cmgi=23
EJEMPLO
Inyección equivalente reconocida en subestación primaria de energía
PPG=5.5 MW

## Slide 33
D. VENTA DE ENERGIA Y POTENCIA
Derecho a participar en las transferencias de energía y potencia del Mercado mayorista de energía.
Balance Nodal de Energía
Pg2=350 MW
PG
PPG=5 MW
D3=400 MW
D1=150 MW
Di=300 MW
Di=294.5 MW
CmgPG
2
1
3
i
Cmg1=21
Cmg2=20
Cmg3=22
Cmgi=23
EJEMPLO
Inyección equivalente reconocida en subestación primaria de energía
PPG=5.5 MW
Balance de Energía Generador 1
BG1 = (494.5-150)•21 - 400•22 = -1565.5
Balance de Energía Generador 2
  BG2 = 350•20 - 294.5•23 = 226.5
Ingreso Tarifario: IT= 1339
BG1
-1450
-1565.5
BG2
100
226.5
BPG
-
126.5
IT
1350
1339.0
Pg1=494.5 MW
Balance de Energía Pequeño Generador
  BPG = 5.5•23 = 126.5

## Slide 34
D. VENTA DE ENERGIA Y POTENCIA
Derecho a participar en las transferencias de energía y potencia del Mercado mayorista de energía.
Balance Nodal de Energía
Pg1=494.5 MW
Pg2=350 MW
Criterio b) Traslado Costo Marginal:
Se reconoce costo marginal equivalente en punto de inyección de pequeño generador
Punto de inyección del pequeño generador es asimismo un punto de retiro para el generador que suministra a empresa distribuidora correspondiente
Estos criterios permiten referir el costo marginal de la barra i al punto de inyección del pequeño generador
PG
PPG=5 MW
D3=400 MW
D1=150 MW
Di=300 MW
Di=294.5 MW
CmgPG
2
1
3
i
Cmg1=21
Cmg2=20
Cmg3=22
Cmgi=23
EJEMPLO
Costo marginal reconocido en punto de inyección del PG

## Slide 35
D. VENTA DE ENERGIA Y POTENCIA
Derecho a participar en las transferencias de energía y potencia del Mercado mayorista de energía.
2
1
3
Cmg1=21
Cmg2=20
Cmg3=22
Cmgi=23
Pg1=494.5 MW
Pg2=350 MW
PG
PPG=5 MW
D3=400 MW
D1=150 MW
Di=300 MW
Di=294.5 MW
i
Balance de Energía
Costo marginal reconocido en punto de inyección del PG
Balance de Energía Generador 1
BG1 = (494.5-150)•21 - 400•22 = -1565.5
Balance de Energía Generador 2
  BG2 = 350•20 - 294.5•23 = 226.5
Balance de Energía Pequeño Generador
  BPG = 5•25 = 125
Ingreso Tarifario: IT= 1339
CmgPG= 25
BG1
-1450
-1565.5
BG2
100
226.5
BPG
-
125.0
IT
1350
1339.0
EJEMPLO

## Slide 36
D. VENTA DE ENERGIA Y POTENCIA
Derecho a participar en las transferencias de energía y potencia del Mercado mayorista de energía.
Ley 19.940/2004
El precio de nudo de la potencia
El precio de la potencia se obtendrá a partir del precio de nudo de la potencia de una barra troncal, incrementado por medio del uso de un factor de penalización por pérdidas de potencia en SubTx, aplicable a suministros.

## Slide 37
D. VENTA DE ENERGIA Y POTENCIA
Derecho a participar en las transferencias de energía y potencia del Mercado mayorista de energía.
Ley 19.940/2004
Precio de la Potencia
Si la subestación asociada al MGD es abastecida desde más de una barra troncal, entonces el precio de la potencia podría ser calculado usando los mismos precios de nudo troncales, factores de penalización por pérdidas y proporciones que las empleadas para calcular el precio de nudo de la potencia aplicable a retiros asociados a la subestación.
Troncal 2

## Slide 38
D. VENTA DE ENERGIA Y POTENCIA
Derecho a hacer uso de un mecanismo de estabilización de precios para generadores con potencias inferiores a 9 MW.
Artículo 91 (Inciso 4) - El reglamento establecerá los procedimientos para la determinación de estos precios (energía y potencia) cuando los medios de generación señalados se conecten directamente a instalaciones del sistema troncal, de subtransmisión o de distribución, así como los mecanismos de estabilización de precios aplicables a la energía inyectada por medios de generación cuyos excedentes de potencia suministrables al sistema eléctrico no superen los 9.000 kW y la forma en la que se realizará el despacho y la coordinación de estas centrales por el CDEC respectivo.
Ley 19.940/2004

## Slide 39
D. VENTA DE ENERGIA Y POTENCIA
Derecho a hacer uso de un mecanismo de estabilización de precios para generadores con potencias inferiores a 9 MW.
Artículo 91 (Inciso 4) - y la coordinación de estas centrales por el CDEC respectivo.
Ley 19.940/2004
¿Cuál es ese mecanismo de estabilización? (Precios hacia atrás o hacia adelante, Precio de nudo, etc.)
¿Periodo u horizonte del precio de estabilización? (4 años, seis meses, etc.)

## Slide 40
D. VENTA DE ENERGIA Y POTENCIA
Derecho de venta de energía a precio promedio de contratos hasta cubrir 5% de la demanda de clientes regulados
Artículo 96 ter (Inciso 5)- Sin perjuicio del derecho a ofertar en las licitaciones reguladas en los artículos 79-1 y siguientes, en las condiciones que establezcan las respectivas bases, los propietarios de medios de generación a que se refiere el artículo 71-7 tendrán derecho a suministrar a los concesionarios de distribución, al precio señalado en el inciso primero de este artículo, hasta el 5% del total de la demanda destinada a clientes regulados.
Ley 20.018/2005
Energía SIC 2004 34.602 GWh
Energía Regulados 23.529,4 GWh
Potencial 1.176,5 GWh o
150 MW aprox.
68%
5%

## Slide 41
RESUMEN: ASPECTOS CRITICOS ERNC
Leyes corta I y II dan condiciones especiales:
  Exención de peajes
  Tres mercados para vender su energía:
    Venta a precio spot
    Precio estabilizado de la energía
    Contratos de largo plazo con distribuidoras
Norman Costos y Procedimiento de Conexión
Valorización de la energía y potencia inyectada