## Slide 1: FI1002 Sistemas Newtonianos Judit Lisoni Unidad 2 Métodos experimentales
Notes: <number>

## Slide 2
¿Cómo medimos? Errores
    Sistemáticos
    Aleatorios
Tratamiento estadístico de resultados experimentales
  El promedio
  La varianza y desviación estadística
  La distribución gaussiana
Cuantificación de errores
Cifras significativas
Unidades: cantidades relevantes en Física
Resumen
Contenidos
Notes: <number>

## Slide 3
El significado de medir
El valor medido
Valor: 134… 135
134.8
134.7 134.9
Incertidumbre ±0.05
Cantidad medida = valor reportado + incertidumbre
Notes: <number>

## Slide 4
El significado de medir
El valor medido
Cantidad medida = valor reportado + incertidumbre
¿Error?
La lectura del termómetro digital
depende mucho menos del usuario
Notes: <number>

## Slide 5
Errores en valores medidos
El valor medido
Error sistemático
Error aleatorio
Errores inherentes y que van asociados a cualquier cantidad que se mida
Notes: <number>

## Slide 6
Errores en valores medidos
Error sistemático
Errores sistemáticos: aquellos que se producen siempre de igual modo en una medición
Ejemplo típico: el instrumento que se usó para medir tiene algún problema
La balanza digital está descalibrada
Puse mal la hora del reloj
La persona que mide siempre comete el mismo error de lectura
Error de paralelización
Si se hacen muchas mediciones este error siempre va de alguna manera propagarse en los resultados
Notes: <number>

## Slide 7
Errores en valores medidos
Error aleatorio
Errores aleatorios: son eventos fortuitos, inevitables y de difícil control
Entre más precisión tiene mi instrumento más probable es que dos mediciones sucesivas no conlleven al mismo resultado
Ejemplo:
sistema no midió porque hubo caída de voltaje
Vibraciones: medidor de masa de microgramos
aire
Si se hacen muchas mediciones los errores aleatorios se cancelan
Notes: <number>

## Slide 8
Más de una respuesta
Dispersión de valores medidos
Si el error aleatorio es tan pequeño que no lo detectamos entonces no nos preocupamos:
medir mi altura
cuando cocinamos: pizca, 1 taza, etc
Mediciones científicas: buscamos tener “confiabilidad” en nuestros resultados
Determinación de una cantidad depende de muchas otros valores que a su vez también tiene un error
  Ejemplo: quiero saber cuando se disuelven 10 g de sal en 100 ml de agua
La cantidad a determinar es una colección de datos
  Ejemplo: saber cuanto es la vida media de una ampolleta
Notes: <number>

## Slide 9
Tratamiento estadístico de resultados experimentales
Definiciones
Muestra: es el elemento individual
Población : no se refiere a personas necesariamente, pero al universo completo de muestras similares que estoy analizando
Mediana: es el número que se encuentra en medio de una lista de números
Rango: diferencia entre el máximo y mínimo valor del conjunto de datos
Notes: <number>

## Slide 10
Tratamiento estadístico de resultados experimentales
El promedio
Definición: se mide N veces una cantidad física, entonces su promedio se define como
Promedio=(10.1 + 3*10.2 + 4*10.3 + 3*10.4 +4*10.5 + 5*10.6 + 1*10.7)/21
Notes: <number>

## Slide 11
Tratamiento estadístico de resultados experimentales
El promedio: cómo medir “mejor”
Si el promedio de un muestreo se acerca al promedio de toda la población de datos
Entre más mida más confianza puedo tener en mis resultados; ejemplo: tirar una moneda cara vs. sello
Cancelación de los errores aleatorios
Cada vez acercarse más al “verdadero” valor promedio; ejemplo: las elecciones
Muchas mediciones
Pocas mediciones
promedio
Valor verdadero
promedio
Valor verdadero
Notes: <number>

## Slide 12: Efecto de la estadística cancelación de errores aleatorios
170 cps
130 cps
27°
40°
27°
40°
cps: cuentas por segundo
1 segundo de medición
10 segundo de medición
Ángulo de medición
Ángulo de medición
Entre más midamos menor la dispersión de los datos
Notes: <number>

## Slide 13
Tratamiento estadístico de resultados experimentales
Varianza
Definición: es el cuadrado de las desviaciones de las mediciones con respecto al promedio
Promedio=0
Dispersión es diferente
Sumar los cuadrados de las desviaciones ayuda a que estas no se cancelen
Notes: <number>

## Slide 14
Tratamiento estadístico de resultados experimentales
La desviación estándar, 
Definición: es la raíz cuadrada de la varianza
Importante:
si N >>1 entonces N-1~N (fórmula dada en el apunte)
 refleja la diferencia en la precisión con que se midan diferentes muestreos de una población
Notes: <number>

## Slide 15
Representación del valor promedio y σ
Distribución Gaussiana
Valores | 20,60 | 35,45
Promedio | 40 | 40
Varianza 2 | (-202 +202)/(2-1)=800 | (-52 + 52)/(2-1)=50
Desviación estadística  | 28.3 | 7.1
Número de ocurrencias
promedio
promedio
Desviación del promedio
…Gran número de mediciones


Notes: <number>

## Slide 16
= promedio de la población
Tratamiento estadístico de resultados experimentales
Distribución Gaussiana, z=x-verdadero valor medio
68.3% de los datos está entre [<C>-, <C>+]
95.4% de los datos está entre [<C>-2, <C>+2]
2
4
Intervalo de confidencia
95.4%
Intervalo de confidencia
68.3%
Notes: <number>

## Slide 17
Cuantificación de errores
Error absoluto: C=C
es el valor de la desviación estándar
Error relativo: C/<C> = C/<C>
“porcentaje” de confiabilidad de las mediciones
Si el o los datos caen fuera del error estadístico uno podría pensar en eliminarlo
tiempo
posición
Eliminando datos
Notes: <number>

## Slide 18
Propagación de errores
Notes: <number>

## Slide 19
Cifras significativas
La población de nuestra ciudad es 157872 personas
El número de votos registrados hasta el 1 de Enero fueron de 157872
Definición: son todos los números que -que contados desde la izquierda- se conocen exactamente, sumando una más que se puede conocer “más o menos”  ¿cuán seguro estamos de nuestras mediciones?
Notes: <number>

## Slide 20
Cifras significativas
¿cuán preciso puedodar el número?
La población de nuestra ciudad es 157900 ó también 158000 personas
157900: cuatro cifras significativas
157850… 157950
157900±50
El número de votos registrados hasta el 1 de Enero fueron de 157872
157872: 6 cifras significativas
Notes: <number>

## Slide 21: Reglas simples para las cifras significativas Redondeos
Notes: <number>

## Slide 22: Cantidades relevantes en Física
Masa
Distancia
Tiempo
Otras: fuerza, temperatura, resistencia, corriente, voltaje, energía, presión
Notes: <number>

## Slide 23: Masa Unidad SI =kilógramo
IPK (Prototipo Internacional del kilógramo, por sus siglas en inglés)
Altura=diámetro=39.17mm
Aleación de Pt e Iridio
La escala numérica representa el logaritmo del número mostrado
10-30
Rango de masas en Física
kilogramos
Notes: <number>

## Slide 24: Distancia Unidad SI = metro (μέτρον )
la longitud del trayecto recorrido en el vacío por la luz durante un tiempo de 1/299 792 458 de segundo (unidad de tiempo)
Esta distancia la recorre la luz en ~3,34 ns
10-20
Rango de distancias en Física
metros
Notes: <number>

## Slide 25: Distancia Unidad SI = metro (μέτρον )
En microelectrónica la unidad más usada es el nanómetro
1 nanómetro = 1 nm = 10-9 m
1 átomo de hidrógeno ~ 0.1 nm = 1 Å
Ejemplos: Transistores
1. Core2 820 millones de transistores, Distancia característica 45nm
2. iPod: medio de almacenamiento memorias flash, 65-130 nm
Notes: <number>

## Slide 26
Tiempo
Unidad SI = segundo
1 segundo es la duración de 9.192.631.770 periodos  transición entre dos niveles hiperfinos del estado de energía mínimo del átomo de Cesio 133
Uso: GPS, redes de telefonía, calibraciones, etc
10-24
Rango de distancias en Física
segundos
Notes: <number>

## Slide 27: Temperatura: medición de la intensidad térmica unidad es kelvin, 0 k = -273.15 °C
10-20
Rango de temperaturas en Física
kelvins
Otras cantidades
Presión: fuerza ejercida por unidad de área superficial
unidad es 1 Pascale = 1 N m-2
Rango de presiones
Notes: <number>

## Slide 28
Otras cantidades
Fuerzas Unidad SI =kg*m/s2=Newton (N)
Notes: <number>

## Slide 29: Uso de las unidades
Ayudan a entender las relaciones entre varias unidades de medida y de ahí su significado físico
  aceleración m/s2=(m/s)/s =variación de la velocidad en el tiempo
Ayudan a evaluar si una ecuación está bien definida: no se suman papas con peras… A= b+c2
4. Fijarse que muchas cantidades no tienen dimensiones: variable x en log(x), ex, sin(x)
Notes: <number>

## Slide 30
Hoy hemos discutido
Medir conlleva siempre una incertidumbre
  Errores sistemáticos
  Errores aleatorios: tratamiento estadístico de resultados
    Promedio, varianza y desviación estadística
    Distribución gaussiana
Entre más mido menor es la dispersión de mis datos ↔ cifras significativas y cuantificación de errores
Las unidades utilizadas en Física
Notes: <number>

## Slide 31: Unidad 3 Sistemas extendidos Definición de centro de masas
Notes: <number>

## Slide 32
¿qué son los sistemas extendidos?
Masa y centro de masa
Experimento 4A
Contenidos
Notes: <number>

## Slide 33: ¿Qué son los sistemas extendidos?
Partículas “no interactuando” entre ellas
sólidos
Notes: <number>

## Slide 34: Masa y centro de masa
mi
CM
Posición promedio ponderada de la masa del sistema
Notes: <number>

## Slide 35: Ejemplo de cálculo
El CM se ubicará en el eje entre las dos partículas
x1=0 y x2= d y m1=2m2
xCM=d/3
CM se encuentra siempre más cerca de la partícula más masiva
El CM de un objeto simétrico se ubica sobre el eje de simetría y sobre cualquier plano de simetría
Notes: <number>

## Slide 36: Ejemplo: explosión de un proyectil
El aire no opone resitencia
Fuerza externa=gravedad
Antes de la explosión el proyectil tiene una trayectoria parabólica
Al explotar
  Explosión=fuerzas internas
  No afectan CM
  CM continúa la trayectoria parabólica
CM
Notes: <number>

## Slide 37: Experimento 2 24 de Agosto
Sensor de fuerza: transductor
Tarjeta de adquisición de datos
Calibración sensor: Voltaje   Fuerza
Análisis estadístico de un conjunto de datos: tensión de corte de un hilo

## Slide 38: Comentarios al laboratorio anterior
Gráficos
Conclusiones: no significa repetir los resultos obtenidos.
Según la Real Academia Española de la Lengua (www.rae.es)
- Fin y terminación de algo.
- Determinar y resolver sobre lo que se ha tratado.
- Inferir, deducir una verdad de otras que se admiten, demuestran o presuponen.
Convencer a alguien con la razón, de modo que no tenga qué responder ni replicar
Ejemplos tomados del informe 1
Exp. 1 si, aunque es una distancia considerable para un ángulo pequeño, la cual en distancias aún mayores sería aún más grande
En la experiencia 1 obtuvimos por conclusión que el ángulo es un factor determinante a la hora de lanzar un proyectil puesto que las componentes horizontales y verticales varían considerablemente.
En la experiencia 1 pudimos observar que al modificar el ángulo de lanzamiento cambia la trayectoria y el punto de impacto ya que cambian las (componentes) velocidades y la altura máxima
La dependencia era esperable, ya que a mayor peso, mayor es la fuerza ejercida por la gravedad la que es opuesta a la fuerza que realiza la cuerda, por lo que mayor es el tiempo en alcanzar el equilibrio de las fuerzas

## Slide 39: Evaluaciones
30 de Agosto a las 16:15 hrs: ejercicio
Será una tarea para la casa
Unidad 1, Unidad 2 y 3
Controles escritos: 9/10, 6/11
Controles experimentales (en sesión de laboratorio): 21/09, 23/11
Ejercicios (durante clase auxiliar): 30/08, 27/09, 18/10, 15/11
Notes: <number>